Содержание тома 1

СОСТАВ ПРОЕКТА	5

ВВЕДЕНИЕ. ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	6

1. Цели и задачи территориального планирования	8

2. ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДА ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКОГО  В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ	9

3. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ 
    Г.ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ (ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ)	11

3.1. Прогноз развития хозяйственного комплекса города	11

3.2. Прогноз численности населения	12

3.3. Жилищное строительство	13

3.4. Социальная инфраструктура	14

3.5. Функциональное зонирование территории города	16

3.6. Планировочная структура	18

3.7. Комплексная реконструкция центральной части города.  Центр и подцентры	20

3.8. Система мероприятий по охране и использованию  объектов культурного наследия 
       и развитие туризма	22

3.9. Список объектов культурного наследия	28

3.10. Промышленные и коммунально-складские территории	33

3.11. Резервные территории под дальнейшее развитие  промышленных 
         и коммунально-складских территорий	35

3.12. Озелененные территории	36

3.13. Транспортная инфраструктура	36

3.14. Инженерная инфраструктура	40

3.14.1. Водоснабжение	40

3.14.2. Бытовая канализация	41

3.14.3 Дождевая канализация	42

3.14.4. Теплоснабжение	42

3.14.5. Газоснабжение	43

3.14.6. Электроснабжение	44

3.14.7. Средства связи	44

3.14.8. Благоустройство и инженерная подготовка территории	44

3.15. Мероприятия по улучшению экологической обстановки  
         и охране окружающей среды	45

3.16. Описание проектных границ города Юрьев-Польского	47

4. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ГОРОДА 
    НА ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА  (2010 – 2020 г.г.)	48

4.1. Экономическая база	48

4.2. Население	48

4.3. Жилищное строительство	48

4.4. Социальная инфраструктура	49

4.5. Планировочная структура	49

4.6. Озелененные территории	50

4.7. Транспортная инфраструктура	51

4.8. Инженерная инфраструктура	51

4.8.1. Водоснабжение	51

4.8.2. Бытовая канализация	51

4.8.3. Дождевая канализация	51

4.8.4. Теплоснабжение	52

4.8.5. Газоснабжение	52

4.8.6. Электроснабжение	53

4.8.7. Средства связи	53

4.8.8. Благоустройство и инженерная подготовка территории	53

4.8.9. Мероприятия по охране окружающей среды	54

5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
    ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДА ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКОГО	55

Корректировка генерального плана г.Юрьев-Польский выполнена авторским коллективом специалистов Мастерской градостроительства, М-5 и сектора экологии института «Владимиргражданпроект» в следующем составе:

| Консультант генплана | ГАМ, заслуж. архитектор России – С.Г.Голубев |
| --- | --- |
| Архитектурно-планировочные решения | ГАП, архитектор – В.А.Антоненко |
| Экономические расчеты и обоснования | нач.группы – М.В.Евдокимова |
| Транспортная инфраструктура | ведущий инженер – Е.С.Васильева |
| Водоснабжение и канализация | ГИП – О.И.Иванов |
| Теплоснабжение и газоснабжение | ГИП – П.Н.Скосырев |
| Электроснабжение и средства связи | начальник группы – Т.А.Ильина |
| Природные условия, экологические проблемы, санитарная очистка, отходы, основные природоохранные мероприятия | нач-к сектора ООПС – С.Ф.Юничева |
| Озелененные территории | ГИП – Г.Г.Мехедова |
| Благоустройство и инженерная подготовка территории | инженер I кат. – Л.В.Линькова |
| Графическое оформление проекта | ГАП, архитектор – В.А.Антоненко архитектор – С.А.Стаферова |

# СОСТАВ ПРОЕКТА

Документ территориального планирования Генеральный план г.Юрьев-Польского состоит из 3-х томов Пояснительной записки и графических материалов – схем генерального плана города.

А. Текстовые материалы Генерального плана:

Том 1.    Положения о территориальном планировании.

Том 2.    Обоснование проекта генерального плана. Проектные решения.

Том 3.    ИТМ ГО и ЧС.

Б. Графические материалы
(схемы генерального плана)

| № п/п | Наименование чертежей | Масштаб | Кол-во листов | В цвете | __ДСП__ секретно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Основные материалы |  |
| 1-3 | Генеральный план (основной чертеж) | 1:5000 | 3 | 3 | ДСП |
| 4-6 | Схема зонирования территории | 1:5000 | 3 | 3 | ДСП |
| 7-9 | Схема транспортной инфраструктуры | 1:5000 | 3 | - | ДСП |
| 10-12 | Схема систем водоснабжения, хозяйственно-бытовой и дождевой канализации | 1:5000 | 3 | - | ДСП |
| 13-15 | Схема теплоснабжения | 1:5000 | 3 | - | ДСП |
| 16-18 | Схема газоснабжения | 1:5000 | 3 | - | ДСП |
| 19-21 | Схема электроснабжения и средств связи | 1:5000 | 3 | - | ДСП |
| 2. Обосновывающие материалы |  |
| 22-24 | План современного использования территории (опорный план) со схемой комплексной оценки территории города | 1:5000 | 3 | 3 | ДСП |
| 25-26 | Схема территориального развития города (концепция) | 1:10000 | 2 | 2 | ДСП |
| 27-29 | Схема благоустройства и инженерной подготовки территории | 1:5000 | 3 | - | ДСП |
| 30-31 | Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке | 1:10000 | 2 | 2 | ДСП |

# ВВЕДЕНИЕ. ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Корректировка генерального плана г.Юрьев-Польский Владимирской области выполнена в соответствии с Договором 5552-02, заключенным между Администрацией Юрьев-Польского района и ГУП «Владимиргражданпроект» (заказ №01/23-1068 
от 27.11.2002 г.) на основании Градостроительного Кодекса РФ №190-ФЗ, Федеральной инструкции «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (СНиП II-04-2003), а также СНиП 2.07.01-89*- Градостроительство. «Планировка и застройка городских и сельских поселений» и областных нормативов градостроительного проектирования, утвержденных Постановлением Губернатора от 06.05.2006 № 344.

Предыдущий генеральный план г.Юрьев-Польского был разработан московским институтом «Гипрогор» в 1984 году (арх.Выборный В.Н.). В настоящее время г.Юрьев-Польский имеет статус городского поселения (с единственным населённым пунктом).

Корректировка Генерального плана 2009 г. выполнена с учетом Концепции территориального развития городского поселения. Концепция разработана на вариантной основе и отличается от генерального плана периодом прогноза и более широким территориальным и временным охватом. Генеральный план рассчитан на период 20 лет, 
а концепция дает прогноз на 30-40 лет.  В результате Концепции и проекта Генерального плана Заказчик может учесть предложения по перспективному изменению административных границ, сбалансированному зонированию территории, последовательности мероприятий целенаправленной градостроительной политики по этапам строительства.

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Генеральный план города является документом территориального планирования и определяет назначение территорий города, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования.

С 1990 года город Юрьев-Польский входит в федеральный список исторических городов России (Постановление Коллегии Минкультуры РСФСР, Госстроя РСФСР, Центрального Совета ВООПиК от 19 февраля 1990 года).

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральный план городского поселения определяет основные направления развития и организации его территории на расчетный срок до 2030 года с первой очередью строительства до 2020 года, и включает варианты территориального развития на перспективу 30 – 40 лет.

Генеральный план закладывает основы для разработки и осуществления перспективных и первоочередных программ развития городской инфраструктуры и проектов планировки частей города.

Проект корректировки генерального плана разработан на стереотопографической съемке М 1:2000, выполненной Предприятием № 7 ГУГиК при СМ СССР в 1984 – 85 г.г., 
с корректировкой топосъемки М 1:2000 (уменьшенной до М 1:5000) по космоснимкам 
ЗАО «Гео-Надир», предоставленной Заказчиком в 2008 году.

Система координат местная.

Система высот Балтийская.

В данной работе использованы следующие материалы:

- Проект охранных зон историко-культурного наследия города Юрьев-Польского, 
«Гипрогор», 1973 г.

- ПДП центра города Юрьев-Польского, «Гипрогор», 1975 г.

- Генеральный план города Юрьев-Польский, «Гипрогор», г.Москва, 1984г.
(рук.Выборный В.Н.)

- Схема межселенного культурно-бытового и транспортного обслуживания Юрьев-Польского района, «Владимиргражданпроект», 1984 г.

- Проект реконструкции заповедной зоны ансамбля исторического ядра города Юрьев-Польского, «Владимирреставрация», 1987 г.

- Проект районной планировки Юрьев-Польского района, 
«Владимиргражданпроект», 1988 г.

- Проект реконструкции заповедной зоны ансамбля исторического ядра города Юрьев-Польского, «ВСЭНРПМ», 1991 г.

- Программа комплексной реконструкции исторической застройки в городах и поселках Владимирской области (г.Юрьев-Польский), «Владимиргражданпроект», 1991 г.

- Целевая программа «Земля Владимирская в Золотом кольце России», «Владимиргражданпроект», 1998 г.;

- Схема территориального планирования Юрьев-Польского муниципального района (Первый этап), ГУП «Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро» г.Владимир, 2008 г.

- Схема территориального планирования Юрьев-Польского муниципального района (Второй этап), ООО «Проектный институт «ДСК-Проект», г.Иваново, 2009г. (рук.Григоров А.Е.)

- Схема территориального планирования Владимирской области (Второй этап),
ЦНИИП Градостроительства РААСН, 2009 - 2010 г.г.

После утверждения генерального плана необходимо разработать проекты планировки площадок первоочередного освоения и реконструкции центральной части города Юрьев-Польский, а также проекты границ территорий и Проект зон охраны объектов культурного наследия.

После разработки и утверждения Проекта зон охраны и проектов границ территорий 
объектов культурного наследия в генплан должны быть внесены соответствующие проектам 
изменения в установленном законом порядке.

# 1. Цели и задачи территориального планирования

Цели территориального планирования – обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения города Юрьев-Польского и определение назначения его территории, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов.

Задачи территориального планирования:

– установление зон различного функционального назначения, определение параметров использования территории городского поселения в этих зонах;

- установление зон планируемого размещения объектов капитального строительства, необходимых для исполнения полномочий органов местного самоуправления городского поселения;

- установление зон с особыми условиями использования территорий поселения, в том числе на территориях, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В основу градостроительного развития города положено формирование целостной планировочной, социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры города:

- Дальнейшее развитие города частично на реконструируемых существующих территориях, а также на незастроенных территориях, прилегающих к городу (в границах М.О.).

- Основной прирост селитебных территорий города намечен в западном, северо-западном, южном, юго-западном направлениях, а также в центре на свободных участках.

- Преимущественное развитие промышленных и коммунально-складских зон в восточном и южном направлениях.

- Формирование замкнутой системы магистральных улиц и дорог, объединяющей все функциональные зоны города.

- Совершенствование облика исторического ядра города на основе жилых и общественных малоэтажных зданий с реконструкцией (или сносом) существующих диссонирующих зданий и сооружений, благоустройство улиц и площадей.

- Вынос жилья из санитарно-защитных зон на свободные территории, а также комплексная реконструкция центральной части города.

- Частичный вынос вредных промышленных предприятий (или перепрофилирование), примыкающих к селитебным территориям и их концентрацию в основных промышленных зонах  города.

- Формирование центров культурно-бытового обслуживания в жилых районах на основе существующих, а также создание новых подцентров местного значения.

- Формирование «главного» въезда в город с восточного направления, со стороны проектируемой обходной федеральной автомагистрали.

- Благоустройство берегов рек Колокши и Гзы и существующих озелененных территорий общего пользования в городе; создание рекреационных мест отдыха для населения.

- Озеленение магистральных улиц и санитарно-защитных зон промышленных и коммунально-складских предприятий.

# 2. ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДА ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКОГО 
В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ

Юрьев-Польский уезд образован в составе Владимирского наместничества по указу Екатерины II от 1 сентября 1778 г. С 1796 г. вплоть до 1929 г. он входил в состав Владимирской губернии, а с 10 июня 1929 г. Юрьев-Польский район в составе Александровского округа стал входить в состав Ивановской промышленной области, но с августа 1944 г. район вновь вошел в состав Владимирской области. В послевоенные годы территория района неоднократно менялась, но с 12 января 1965 г. Юрьев-Польский район практически окончательно преобразован и стал существовать в настоящих территориально-административных границах.

В настоящее время Юрьев-Польский муниципальный район, расположен в западном планировочном районе Владимирской области (по классификации ЦНИИП Градо-
строительства). Он занимает территорию в 1900 кв.км, что составляет 6.5% территории области. Район имеет выгодное географическое положение, граничит с Ярославской и Ивановской областями, а также с Александровским, Кольчугинским, Собинским и Суздальским муниципальными районами.

Перспективы градостроительного развития Юрьев-Польского района определены соответствующей Схемой территориального планирования (2 этап), выполненной Ивановским институтом ООО «ДСК-Проект» в 2009 году, а также Схемой территориального планирования Владимирской области (2 этап), ЦНИИП Градостроительства РААСН, (разработка 2009 - 2010 г.г.).

Экономико-географическое положение района определяется размещением на пересечении двух важных транзитных транспортных артерий: железной дороги Москва – Александров – Юрьев-Польский – Иваново и автомагистрали Владимир – Переславль-Залесский. Система радиальных региональных и местных автодорог связывает райцентр с другими районами и со всеми остальными муниципальными образованиями Юрьев-Польского района (сельскими поселениями).

Всего в составе Юрьев-Польского муниципального района находятся 
4 муниципальных образования. Это городское поселение г.Юрьев-Польский и 3 сельских поселения: Красносельское, Небыловское и Симское.

Город Юрьев-Польский с населением 19.5 тыс.человек является промышленным административным и культурным центром одноименного муниципального района. Он входит в территорию муниципального образования город Юрьев-Польский (городское поселение).

Общая площадь земель М.О. г.Юрьев-Польский (городское поселение) составляет 2373 га, в том числе в границах города – 1020 га.

Основные особенности градостроительной ситуации города Юрьев-Польского и его пригородов:

- через территорию района и районный центр проходит железная дорога Москва – Александров – Иваново, а также автомобильная дорога регионального (межмуниципального) значения Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский, дорога Москва – Юрьев-Польский – Гаврилово-Посад – Иваново (не завершена);

- река Колокша – главная ландшафтно-планировочная ось города протекает с северо-запада на юг;

- река Гза, впадает в р.Колокшу, протекает в восточной части города;

- в юго-западном направлении к городу подходит магистральный газопровод высокого давления с расположением ГРС в 100 м от существующей границы города.

Так как город Юрьев-Польский является единственным в районе городским населенным пунктом, то в нем проживает все городское население района.

Вплотную к границе городского поселения г.Юрьев-Польский примыкают 7 населенных пунктов Красносельского сельского поселения, в том числе: на севере – с.Красное; на северо-востоке – пос.Пригородный; на юго-востоке – с.Кузьмадино; на юго-западе – деревня Палазино и на западе – деревни Поелово и Ильинское, при этом все они имеют тесные трудовые и культурно-бытовые связи населения с райцентром.

На юге граница городского поселения г.Юрьев-Польский совпадает с рекой Сегой.

Удаленность Юрьев-Польского от областного центра – 70 км, от Москвы – 180 км.

# 3. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ
Г.ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ (ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ)

## 3.1. Прогноз развития хозяйственного комплекса города

На данной стадии проекта Генерального плана определяются общие направления социально-экономического развития города на ближайшую перспективу, возможные изменения в масштабах развития экономики, численности работающих и общей численности населения города, что обеспечивает возможность разработки предложений по территориальному развитию города.

Промышленность. Развитие промышленности по прогнозу социально-экономического развития области на среднесрочную перспективу будет происходить под влиянием таких факторов, как жесткая конкуренция в связи с насыщенностью рынка продукцией отечественных производителей и аналогичной зарубежной продукцией, низкая производительность труда, обусловленная наличием устаревшего оборудования и технологий, недостаток средств на модернизацию производства, высокие цены на продукцию и услуги естественных монополий, ограниченные возможности электро- и газообеспечения (высокий износ и недостаток распределительных мощностей), дефицит квалифицированных кадров массовых профессий.

Прогнозируемые темпы прироста промышленного производства составят ориентировочно 8,5-13,5%.

Главные задачи в сфере промышленности: обеспечение прироста объемов производства, повышение производительности труда.

Основным направлением деятельности для улучшения работы экономики г.Юрьев-Польский должно стать создание в городе благоприятного хозяйственного климата.

Точками роста для реализации основных направлений деятельности станут:

- использование потенциала существующих промышленных предприятий с целью увеличения налогооблагаемой базы, получения дополнительных доходов в бюджет города и роста занятости населения;

- развитие малого бизнеса в различных отраслях экономики.

Положительные тенденции в развитии производства связаны с ведущими предприятиями ОАО «Юрьев – Польская ткацко-отделочная фабрика «Авангард», ОАО «Юрьев – Польский завод «Промсвязь».

На ОАО «Юрьев – Польская ткацко-отделочная фабрика «Авангард» имеется план мероприятий по строительству и модернизации производства, который содержит такие мероприятия, как строительство корпуса для ткацкого производства мебельных тканей, модернизация помещений под склад готовой продукции и цеха обшивки полотенец, строительство складов пряжи.

Техническое переоснащение действующих мощностей на ОАО «Юрьев-Польский завод «Промсвязь», внедрение нового оборудования позволят увеличить выпуск конкурентоспособной продукции, расширять ее ассортимент.

Следствием этих преобразований станет повышение уровня промышленного производства города и района и повышение уровня жизни населения.

Развитие промышленности строительных материалов будет обусловлено увеличением потребности в железобетонных изделиях, товарном бетоне, мелкоштучных стеновых материалах за счет увеличения строительства жилья в городе Юрьев-Польском и вдоль трассы «Владимир-Переславль-Залесский».

На территории МО город Юрьев-Польский намечается строительство завода по производству ячеистого газобетона по технологии фирмы «Wehrhahn» ООО «ДСК «ГРАС-Владимир». Объем выпускаемой продукции составит 1125 тыс.тонн.

Перспективы развития строительного комплекса будут зависеть от состояния экономики города.

Кроме того, по инициативе администрации района намечен ряд перспективных инвестиционных площадок для новых производств.

Развитие туризма. Темпы развития туристской инфраструктуры в г.Юрьев-Польском напрямую связаны с развитием частного предпринимательства. В городе расширяется практика строительства дополнительных гостиниц, объектов общественного питания, бытового обслуживания, торговли и развлекательных объектов для туристов.

В городе целесообразно возрождение традиционных для Юрьева-Польского народных промыслов и ремесел, производство сувениров (резьба по дереву, гончарное и кузнечное искусство, иконопись).

Малое предпринимательство. Формирование рыночной экономики предполагает в перспективе более интенсивное развитие малого предпринимательства.

Одним из направлений обеспечения устойчивого роста экономики Юрьев-Польского муниципального района является увеличение удельного веса малого бизнеса и оптимизации его отраслевой структуры.

В целом развитие этого отраслевого направления производственно-экономической базы города весьма перспективно, при этом может происходить постепенное перераспределение занятых из сферы промышленности в малый бизнес.

## 3.2. Прогноз численности населения

Проектом рассмотрены два возможных варианта расчета численности населения.

Первый вариант рассчитан с учетом предполагаемых тенденций рождаемости, смертности и миграционного прироста, на основе прогноза предположительной численности населения Владимирской области до 2026 года, разработанного территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области. Прогноз предусматривает постепенное уменьшение численности населения, отражающее уже сложившиеся тенденции.

По прогнозу численность населения города составит к 2030 году – 17,0 тыс.человек.

Генеральным планом предлагается второй вариант, связанный с ростом рождаемости, снижением смертности, и некоторым увеличением миграционного притока.

С 19 февраля 2007 года вступило в силу Постановление губернатора Владимирской области «О Концепции демографической политики во Владимирской области», в целях принятия дополнительных мер, направленных на исправление демографической ситуации с использованием всех резервов и возможностей управленческого, научного и финансового характера.

В результате реализации Концепции ожидаются следующие результаты:

- прекращение убыли, стабилизация численности населения и создание условий для ее дальнейшего роста.

Ситуация в г.Юрьев-Польском во многом будет зависеть от политики администрации муниципального образования по активизации экономики и жизнедеятельности города, улучшению условий жизни, имиджа, с целью привлечения новых жителей, инвестиций. Оздоровление социально-экономической и социально-бытовой сферы должно привести к увеличению рождаемости, и с учетом миграционного прироста к 2030 году численность населения города может стабилизироваться.

С учетом всех перечисленных выше предпосылок, проектная численность населения г.Юрьев-Польский определилась на 2020 год (первую очередь) – 19,2 тыс. человек,
на 2030 год (расчетный срок) – 19,0 тыс. человек.

## 3.3. Жилищное строительство

В настоящее время средняя жилищная обеспеченность в городе составляет 
21,2 кв.м общей площади на 1 человека. Для г.Юрьев-Польского, с учетом возможных темпов нового строительства, а также структуры жилищного фонда по типам жилья на расчетный срок (2030г.) принимается норма средней жилищной обеспеченности 31 кв.м общей площади на человека.

Объемы нового жилищного строительства определены исходя из улучшения жилищных условий населения города, реальных возможностей строительства и компенсации убывающего фонда, на основе прогнозной численности населения 19,0 тыс. человек.

Расчетная потребность в общей площади по городу составит 580,0 тыс.кв м общей площади.

Существующий жилищный фонд, сохраняемый к концу расчетного срока (2030г.) 
417,0 тыс.кв.м (с учетом убыли жилищного фонда, связанного с ликвидацией ветхого фонда, объемами выборочной реконструкции в центральных кварталах).

Соотношение усадебной и капитальной застройки в новом строительстве определилось исходя из планировочных соображений, территориальных возможностей, потенциальных возможностей строительной базы, современных тенденций в строительстве и спросе, а также ограничение этажности в зонах регулирования застройки.

Для этого предусматривается строительство трех типов жилья:

- новый многоэтажный жилищный фонд (4-5 этажей), на отдельных площадках в центре города (завершение существующих микрорайонов);

- новый малоэтажный жилищный фонд (2-3 этажа), размещен в трех местах: на юге города в р-не ул.Чехова, на западе (ул. Строителей) и в центре города на сносе ветхого жилищного фонда;

- новая усадебная индивидуальная застройка – 1-2-этажные жилые дома с приусадебными участками по 12-15 соток, запроектированы на свободной территории на западе города и на севере города в районе улицы Заречной.

Таким образом, проектом определилась следующая структура нового жилищного строительства на расчётный срок:

- многоэтажные (4-5-эт.) дома 		– 12%;

- малоэтажные (2-3-эт.) дома 		– 29%;

- индивидуальные усадебные дома 	– 59%.

При этом средняя норма обеспеченности на человека составит в секционных многоэтажных и малоэтажных домах от 25 кв.м общ.пл., в индивидуальной усадебной застройке от 40 кв.м общ. пл. на чел.

Для освоения ожидаемых объемов жилищного строительства в расчетный срок потребуется увеличить среднегодовой ввод жилищного фонда с 1,8 до 8,1 тыс.кв.м общей площади в год.

При принятой структуре нового жилищного строительства и общем увеличении объема строительства, городу потребуется на расчетный срок порядка 95 га селитебных территорий.

## 3.4. Социальная инфраструктура

Генеральным планом во всех районах нового жилищного строительства предлагается размещение полного комплекса учреждений обслуживания повседневного спроса с целью их максимального приближения к жилым домам и обеспечения радиусов доступности, предусматриваемых нормами. Строительство этих объектов: - детских учреждений, предприятий торговли, питания и бытового обслуживания, учреждений связи, жилищно-коммунального хозяйства, досуга, спорта и др., - может осуществляться за счет разных инвесторов и, в том числе, за счет муниципальных средств.

Образование. Снижение рождаемости привело к тому, что имеющиеся в городе детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы практически удовлетворяют проектную потребность. Однако, учитывая неравномерность их размещения на территории города и намечаемое генпланом освоение новых жилых территорий, потребуется дополнительное строительство этих учреждений с учетом радиусов доступности. В новых районах возможно строительство небольших школ (возможно совмещенных начальных школ с детскими садами). При этом существующие учреждения в сложившейся части города могут быть использованы по мере необходимости под другие социальные нужды.

Здравоохранение. Количество учреждений здравоохранения не полностью удовлетворяет потребность проектного населения г.Юрьев-Польский с тяготеющим населением. Генеральным планом намечается увеличение ёмкости учреждений здравоохранения. Дополнительную потребность в больничных койках порядка 80 коек намечено обеспечить с учетом реконструкции и частичного расширения территории ЦРБ.

Культура. При определении реального плана строительства объектов культуры, необходимо ориентироваться на уровень культурного развития города, реальную потребность его населения в этих учреждениях.

Основными задачами в сфере культуры должны стать мероприятия по проведению ремонта библиотек и домов культуры города и реставрации ансамбля Михаило-Архангельского монастыря (городской музей).

Дополнительно потребуется клубных учреждений порядка 1020 мест. Большинство проектируемых мест размещено в новом молодежном развлекательном центре, предлагаемом на месте сноса АБЗ.

Общая перспективная вместимость дополняется всем разнообразием клубных учреждений, независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности. Это могут быть компьютерные клубы, интернет-кафе, дискотеки, кегельбаны, специализированные спортклубы и т.д, встроенные жилые дома на главным улицам города.

Физкультура и спорт. Основными нормируемыми объектами физкультуры и спорта являются спортивные залы, плавательные бассейны и плоскостные сооружения.

При современной емкости спортзалов 1026 кв.м. предусматривается дополнительное строительство спортивных залов 114 кв.м, кроме строящегося ФОКа на ул.Школьной. Потребность в плавательных бассейнах составляет 380 кв.м. зеркала воды. Большинство новых спортзалов и бассейнов целесообразно разместить на участках школ и детсадов.

Реальные объёмы строительства спортивных сооружений будут определяться финансовыми возможностями города и района. Главный спортивный комплекс с парком запроектирован в пойменной части реки Гза, вблизи существующего АТП.

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание. Перспективное развитие сети коммерческих предприятий обслуживания населения (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание) как по объемным, так и по структурным показателям полностью будет происходить в соответствии с рыночными отношениями.

Размещение крупных и средних объектов будет происходить преимущественно в общественных центрах. Мелкие объекты будут тяготеть к второстепенным узловым точкам города в локальных местах скопления населения и туристов.

Предприятия коммунального хозяйства. Потребность в гостиницах составляет 
114 мест и будет покрыта строящимися двумя гостиницами, с учетом нескольких частных гостевых домов.

В соответствии с нормами НБП-101-95, на город с населением 19,0 тыс.чел необходимы пожарные депо общей емкостью 6 машин. Дополнительно размещение пожарных депо не предусматривается.

Сводный расчет потребности в основных учреждениях обслуживания

| N п/п | Наименование учреждений и предприятий | Единица измерения | Норма СНиП на 1000 жителей | Требуется по норме | Сущест-вующ. сохраняем | Новое строитель-ство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 50-55 | 950 | 900 | 50 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 125-135 | 2470 | 1800 | 670 |
| Учреждения здравоохранения |
| 3 | Больница | коек | 11,5 | 220 | 140 | 80 |
| 4 | Поликлиника | пос/см | 30,2 | 575 | 600 | - |
| Учреждения культуры и искусства |
| 5 | Дома культуры, клубы | мест | 80 | 1520 | 500 | 1020 |
| 6 | Библиотеки | тыс.ед.хр | 4,5 | 86 | 86 | - |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| 7 | Территория плоскостных спортивных сооружений | га | 0,7 | 13,3 | 5,0 | 8,3 |
| 8 | Спортивные залы | кв.м | 60 | 1140 | 1026 | 114 |
| 9 | Бассейны | кв.м.з.в | 20 | 380 | - | 380 |
| Торговля и общественное питание |
| 10 | Магазины смешанной торговли | кв.м торг.пл. | 280 | 5320 | 6641 | По радиусам доступности |
| 11 | Предприятия общественного питания | пос.мест | 40 | 760 | 338 | 422 |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 12 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 7 | 133 | 72 | 61 |
| 13 | Баня | мест | 5 | 95 | 100 | - |
| 14 | Гостиница | мест | 6 | 114 | - | 114 |

## 3.5. Функциональное зонирование территории города

По своему статусу город Юрьев-Польский является историческим поселением (отнесен к классу «Б»), с фрагментарно сохранившейся древней планировкой и ансамблями, не имеющими в облике городов большого значения, между которыми частично нарушены пространственные связи, соотношения между рядовой застройкой и ведущими памятниками.

Застройка центральной части города расположена в древнем детинце и вокруг древнего ядра города – с комплексом памятников архитектуры и археологии XII-XIII, XIV – XVII в.в., в котором сохранились валы, рвы, культурный слой, фрагментарно древняя планировка.

Генеральным планом предусматривается упорядочение сложившегося функционального зонирования, на основе опорной застройки с сохранением исторического ядра в качестве достопримечательного места, а также территориальное развитие города на прилегающих к нему свободных территориях.

При этом, в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, проектом предусматривается четкое функциональное зонирование территорий с разграничением селитебных, производственных, коммунально-складских, рекреационных зон, зон внешнего и внутреннего транспорта.

Основные жилые территории многоэтажной (4-5 эт.) застройки предусмотрены генпланом для завершения существующих кварталов в районе улиц Школьная – Артиллерийская – пер.Садовый – Набережная; 1 Мая – Горького – Луговая – пер.Садовый, а также в квартале, ограниченном улицами Овражная – Свободы – Заводская – Вокзальная.

Развитие и упорядочение жилых территорий малоэтажной (2-3 эт.) застройки генпланом предусмотрено на следующих площадках:

- на севере: в районе, ограниченном улицами: 1 Мая – пер.Петропавловский – Луговой – Горького;

- в центре: в районе, ограниченном улицами: 1 Мая – Школьная – Шибанкова – пер.Авангардный;

- на западе: вдоль улиц: Строителей, Герцена, Артиллерийская, Покровская;

- на юге: вдоль улиц: Свободы, Чехова, Станционная.

Генеральным планом намечено упорядочение территорий усадебной застройки на всех основных сложившихся участках:

  - в северной части города (район улиц Фрунзе, Нагорная, Заречная);

  - в центральной части города (район улиц Владимирская, Покровская, Перфильева);

  - в юго-западной части города (район улиц Мира, Артиллерийская, Комсомольская);

  - частично в южной части города (ул.Станционная).

Для развития территорий усадебной застройки генпланом предусмотрены две новые площадки на свободных территориях:

  - в северо-западном направлении (западнее ул.Чиркова);

  - в юго-западном направлении (западнее территории существующих коллективных садоводств, в т.ч. частично на реконструируемых территориях), а также намечены резервные территории под усадебную застройку в западном направлении (восточнее 
д. Ильинское).

Городской общественный центр генпланом предложено развивать севернее исторического ядра города на пересечении улиц Владимирская и 1 Мая, с перспективным его развитием  и в восточном направлении вдоль проектируемого нового въезда в город.

Проектом предлагается упорядочение всех существующих промышленных территорий города, в т.ч. территории фабрики «Авангард», «Агропромтехники», ПМК-17, а также основных промышленных  территорий в районе улицы Свободы, восточнее ул.Луговой, вдоль железной дороги.

Развитие новых промышленных и коммунально-складских территорий предусмотрено в южной части города и в восточном направлении с организацией «основного въезда в город» со стороны будущей объездной автомагистрали федерального значения Владимир – Переславль-Залесский.

Генпланом предусмотрено развитие двух зон массового отдыха населения: в северо-западной части города - севернее реки Колокши западнее территории фабрики «Авангард», 
а также в восточной части города севернее территории АТП, с организацией здесь городского парка со стадионом, плавательным бассейном и спортзалом.

## 3.6. Планировочная структура

Планировочная структура генерального плана базируется на сложившейся системе городских кварталов, рациональном, функциональном зонировании города, магистралей, узлов и природных осей, влияющих на развитие города (рек Колокша и Гза).

По инициативе Заказчика в планировочную структуру города предлагается включить часть незастроенных земель муниципального образования город Юрьев-Польский в юго-западном, южном и восточном направлениях.

Одна из важнейших задач планировочной организации территории города состоит в упорядочении сложившейся застройки и улично-дорожной сети.

Особое внимание в территориально-планировочном решении генерального плана уделяется исторической части, ее сохранению, частичному воссозданию утраченных объектов, повышению историко-культурного потенциала, развитию системы инженерно-технического обеспечения, с приданием историческому ядру статуса достопримечательного места.

Усиление роли историко-культурных ценностей города предусматривается за счет:

- сохранения исторической планировочной и объёмно-пространственной структуры характерной для города Юрьев-Польского (в соответствии со статьей 59 Федерального закона № 73 –ФЗ);

- сохранения и развития исторических связей г. Юрьев-Польского с прилегающими населенными пунктами;

- сохранения исторического природного ландшафта, формирующего характер и облик исторического города;

- возможного воссоздания утраченных градоформирующих культовых и гражданских объектов;

- дополнительного включения в зоны охраны выявленных зон и объектов, представляющих историко-культурный интерес, включая  руинированное градостроительное наследие;

- сноса ветхого фонда среди отдельных фоновых зданий с заменой на стилистически, объемно-пространственную и функционально характерную для данной территории застройку;

- сохранения соотношения между застроенными и озелененными пространствами;

- развития селитебных территорий вокруг исторического центра (за пределами зоны охраны) с учетом режима охраны зон, регулирования застройки и зон охраняемых природных ландшафтов. Срочно требуется разработка нового «Проекта зон охраны исторического наследия г.Юрьев-Польского»;

- исторический город Юрьев-Польский может аккумулировать храмы, монастыри, а также различные виды досуговой деятельности, массовые учреждения культуры и искусства, для превращения его в один из региональных узлов притяжения туристов и паломников, 
в совокупности с прилегающими сёлами Небылое и Сима.

Учитывая, что в исторической части города ширина улиц не отвечает современным требованиям, для разгрузки исторического ядра от грузовых транспортных потоков здесь необходимо ограничение транспортного обслуживания с организацией движения основных грузопотоков по улицам 1 Мая, Свободы, Луговая, Школьная минуя историческое ядро города.

Генеральным планом предусматривается развитие общественно-деловых зон преимущественно в центральной части города, а также размещение встроенных объектов обслуживания в жилой застройке вдоль улиц: Шибанкова, Луговая, 1 Мая, Владимирская, Школьная, Краснооктябрьская, а также вдоль улицы Вокзальной в районе железнодорожного вокзала:

- дальнейшее формирование и развитие административно-делового центра в районе здания районной администрации;

- дальнейшее насыщение исторического ядра: зданиями органов управления, офисов; культовых, выставочных и музейных комплексов, а также учреждениями культуры, досуга, отдыха, объектов рекреации и общественного обслуживания с сохранением планировочной структуры и силуэта города;

- создание новых досуговых и культурных общественных узлов, прежде всего на месте ООО «Агропромдорстрой», а также во всех жилых районах города.

Чтобы не перегружать исторический центр общественно-деловыми функциями, предлагается размещать социально-активные зоны также за его пределами, развивая их вдоль магистралей и формируя композиционные узлы.

Особое место в планировочной структуре г.Юрьев-Польского занимает система рекреации, отдыха, спорта и туризма (для горожан и приезжих). Недостаточно развитые в настоящее время в структуре города они должны занять в недалеком будущем ведущие позиции в жизни города. Важную роль среди них играет рекреационная система, основой которой является структура озеленения в городе.

Предлагаемые генпланом две зоны кратковременного отдыха (в северо-западной и восточной частях города) запроектированы как значимые комплексы рекреационной зоны современного уровня, предназначенные для отдыха горожан и туристов, включающие:

- территории для занятий спортом;

- территории для народных гуляний;

- зоны тихого отдыха с видовыми площадками для обзора исторического ядра города;

- территории для проведения международных ярмарок, праздников, выставок народных промыслов;

- участки пляжей.

Северо-западный рекреационный комплекс намечено связать с восточным комплексом системой зеленых насаждений, с учетом создания участка набережной вдоль реки Колокши.

Генпланом предусмотрены две основные спортивные зоны с устройством главного городского стадиона в пойме реки Гзы, и включающем: стадион, плавательный бассейн, спортзал, молодежный центр досуга (севернее стадиона), а также сохранением спортивной зоны на месте существующего стадиона западнее фабрики «Авангард».

Кроме этого, предусмотрено развивать спортивные сооружения на месте существующих, севернее реки Колокши (между улицами Шибанкова и Луговой). Также учтено, что на пересечении улиц Школьная и Луговая, в настоящее время ведется строительство ФОКа (1-я очередь строительства).

Территория ЦРБ в настоящее время расположена внутри квартала среди 2-3-этажных жилых секционных домов, не соответствует нормативным требованиям почти в 2 раза 
(в сторону уменьшения). Генеральным планом предлагается на перспективу расширение территории ЦРБ за счет сноса ветхих жилых домов, примыкающих к больнице, 
с увеличением числа коек.

Генпланом предусмотрено размещение двух общеобразовательных школ в южной части города: на расчетный срок в квартале, ограниченном улицами Свободы, Заводская, Вокзальная и на перспективу новой школы в районе усадебной застройки на месте существующих коллективных садов, в юго-западной части города (по инициативе Заказчика).

В восточной части города, за рекой Гза генпланом предлагается размещение территории мелкооптового и розничного рынка, совмещающего торговлю продовольственными и промышленными товарами вблизи проходных новых проектируемых промпредприятий.

Южнее АТП (за железной дорогой) предусмотрено развитие комплекса автосервиса: АЗС, СТО, авторынок, автосалоны и пр.

Генеральным планом предусмотрено развитие инженерной инфраструктуры, в основном на существующих территориях:

- водозаборные сооружения предлагается упорядочить в юго-восточной части пос.Пригородный на существующей территории;

- очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации на существующих площадях, с возможностью расширения в юго-восточном направлении от реки Гза;

- очистные сооружения дождевой канализации генпланом предусмотрено развивать южнее существующей территории очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации;

- существующее кладбище, расположенное в северной части города, имеет незначительные территориальные резервы. Требуется выбор территории под новое кладбище;

- администрацией района принято решение о закрытии и рекультивации существующей свалки ТБО в северной части города и переносе её на новую территорию, восточнее д.Калиновка, южнее автомагистрали Владимир – Переславль-Залесский.

## 3.7. Комплексная реконструкция центральной части города. 
Центр и подцентры

Структуру городского общественного центра предлагается развивать на основе существующего каркаса улиц и площадей вокруг древнего детинца: 1 Мая, Краснооктябрьской, Шибанкова, Луговой, Владимирской, Школьной. Улица 1 Мая сохраняется в качестве главной оси общественного центра города, расположенного вокруг Советской площади (бывшей Торговой).

Основные объекты культурного наследия города сосредоточены в древнем детинце и вокруг исторического ядра – это комплекс памятников археологии с валами, рвами, культурным слоем XII-XIII в.в., Георгиевским собором, а также вдоль улиц Владимирская, Краснооктябрьская, 1 Мая, на которых сложилась система общественных зданий города и туристских объектов.

От исторического ядра города, окруженного валами XII-XIII в.в. с Георгиевским собором в центре, сохраняются направления трех исторических дорог; ныне планировочных осей города, в том числе:

  - северное: по ул.1 Мая – на Переславль-Залесский (Ростов);

  - юго-западное: по пер.Боголюбова и ул.Вокзальная – Свободы – на Кольчугино (Москва);

  - юго-восточное: по ул.Шибанкова – Луговая – Владимирское шоссе – на Владимир и Суздаль.

Северное направление (на Переславль-Залесский) берет свое начало от Советской площади по ул. 1 Мая через село Красное на Переславль-Залесский. Включает градостроительные узлы: Советская площадь и площадь у ДК «Россия».

Новый подцентр на пересечении улиц 1 Мая и Горького формируется за счет существующего ДК «Россия», в котором размещаются: детская школа искусств, библиотека, детский спортивно-оздоровительный центр, районный центр культуры и досуга. С севера к ДК «Россия» примыкает территория профессионального училища № 38, а также ансамбля бывшего Петропавловского монастыря, подлежащего реставрации с восстановлением колокольни, главной доминанты города. Рядом предлагается в новом подцентре разместить магазины и торгово-развлекательный центр.

Юго-западное направление (на Кольчугино)  берет свое начало от исторического ядра по Боголюбовскому переулку и далее по ул.Вокзальной и Свободы на Кольчугино. Имеются градостроительные узлы вдоль улицы Вокзальной: автостанция, железнодорожный вокзал, до пересечения с ул.Свободы.

На всем протяжении ул.Вокзальной генпланом предусмотрены встроенные объекты соцкультбыта: магазины, предприятия общепита, бытового обслуживания.

Юго-восточное направление (на Владимир) – берет свое начало от исторического ядра, вдоль валов, реки Колокша, ул.Луговая, через «прокол» под железной дорогой Александров – Иваново и далее вдоль Владимирского шоссе на г.Владимир. На данном направлении, южнее железной дороги, генпланом предлагается разместить комплекс автосервиса, включающий две АЗС (существующие), предприятия общепита, авторынок, автосалоны, СТО.

Кроме подцентров, расположенных на трех основных направлениях ведущих из города, генпланом предлагается упорядочение существующих общественных узлов, расположенных на улицах: Заводской, Шибанкова, Горького, пер.Садовый, а также размещением новых подцентров с развитой инфраструктурой (магазинами, кафе, КБО, предприятиями обслуживания) на улицах: Связистов (в новом районе усадебной застройки), Чехова, Свободы, Луговой, Горького, Шибанкова, Чиркова, пер.Садовый.

На пересечении улиц Луговая и Владимирская (после выноса на перспективу ООО «Агропромдорстрой» и АБЗ) генпланом предлагается размещение молодежного центра досуга, с магазинами, предприятиями общепита, обслуживания, с развитой системой зеленых насаждений, которая свяжет данный многофункциональный комплекс бульварами и аллеями, с новым городским парком и стадионом.

Исторический центр города предполагает комплексную реконструкцию по специальному проекту. При этом предусмотрены пешеходные связи с реками Колокшей и Гзой, а также рекреационными зонами запроектированными в поймах этих рек, 
с размещением на них парка, нового городского стадиона, молодежного центра досуга, пляжей, предприятий торговли и общепита. Генпланом предусмотрена увязка всех общественных центров (подцентров) пешеходными связями, бульварами, системой зеленых насаждений.

Генпланом предлагается выделить район исторической застройки, как объект комплексной реконструкции с закреплением его границ в качестве объекта культурного наследия (достопримечательного места). В основном они близки к границам археологического культурного слоя.

Генпланом намечено новое строительство, как жилых, так и общественных зданий и сооружений. Предлагается восстановить комплексы сооружений Никольской и Введенской церквей, Христорождественской и Борисоглебской церквей, а также ансамбль Петропавловского монастыря в северной части города с возможным возрождением обители.

В генеральном плане принят расчетный срок 20 лет, необходимый для наиболее полного осуществления комплексной реконструкции. Вместе с тем, возможно выделение программы - минимум до 2020 года с последовательным переходом от более общих целей и мероприятий по реконструкции всего исторического района, к их конкретизации на стадии 1 очереди. Этот проект должен быть выполнен в увязке с корректировкой Проекта охранных зон. При выборе зон первоочередных мероприятий желательно достижение максимально возможного градостроительного эффекта на участках наибольшей концентрации памятников архитектуры, общественных зданий, рекреационных территорий в условиях ограниченных ресурсов и сроков до 2020 года, что следует отразить в Плане реализации Генерального плана.

## 3.8. Система мероприятий по охране и использованию 
объектов культурного наследия и развитие туризма

В 1990 году Постановлением Госстроя РСФСР и Министерства культуры РСФСР город Юрьев-Польский включен в Список исторических городов России (Постановление Коллегии Минкультуры РСФСР №12 от 19.02.1990, Госстроя РСФСР №3 от 28.02.1990 и Президиума ЦС ВООПиК №12 от 16.02.1990).

По Федеральному закону «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (Глава XII, статья 59, п.1 от 25 июня 2002 г. 
№ 73-Ф-3) историческим поселением является городское или сельское поселение, в границах территории которого расположены объекты культурного наследия памятники, ансамбли, достопримечательные места, а также иные культурные ценности, созданные в прошлом, представляющие собой археологическую, историческую, архитектурную, градостроительную, эстетическую, научную или социально-культурную ценность, имеющие важное значение для сохранения самобытности народов Российской Федерации, их вклада в мировую цивилизацию.

В историческом поселении государственной охране подлежат все исторически ценные градоформирующие объекты: планировка, застройка, композиция, природный ландшафт, археологический слой, соотношение между различными городскими пространствами (свободными, застроенными, озелененными), объемно-пространственная структура, фрагментарное и руинированное градостроительное наследие, форма и облик зданий и сооружений, объединенных масштабом, объемом, структурой, стилем, материалами, цветом и декоративными элементами, соотношение с природным и созданным человеком окружением, различные функции исторического поселения, приобретенные им в процессе развития, а также другие ценные объекты.

В действующем Реестре объектов (охраняемых и вновь выявленных) культурного наследия г.Юрьев-Польского находится 86 объектов. Большинство из них сосредоточено в историческом центре города.

По ценности архитектурно-градостроительного наследия исторические города условно разделены на три класса (А, Б, В). Для города Юрьев-Польского применим класс «Б».

К классу «Б» отнесены города, в которых фрагментарно сохранилась древняя планировка; ведущие ансамбли не играют значительной роли в облике города, частично нарушены пространственные связи между ведущими памятниками, нарушены соотношения рядовой застройки с памятниками.

Для сохранения и использования объектов культурного наследия для г.Юрьев-Польского была выполнена следующая документация:

- Проект реконструкции заповедной зоны ансамбля исторического ядра г.Юрьев-Польский, «ВСЭНРПМ», 1991 г.

- Программа комплексной реконструкции  района исторической застройки в г.Юрьев-Польский, «Владимиргражданпроект», 1991 г.

- Целевая территориальная программа «Земля Владимирская» в «Золотом кольце России», «Владимиргражданпроект», 1998г. (одобренная постановлением Губернатора Владимирской области № 882 от 14.12.1998г).

К числу исторически ценных градоформирующих объектов г.Юрьев-Польский, требующих сохранения, следует отнести:

- архитектурно-планировочную структуру исторического центра г.Юрьев-Польский;

- природный ландшафт с акваториями рек Колокши и Гзы, родников, ручьев, озер, прудов, озелененных тальвегов, выполняющих роль экологической «ниши» города;

- памятники археологии;

- историко-архитектурные доминанты (монастыри, соборы, церкви, колокольни культовых сооружений).

Современное состояние исторической зоны г.Юрьев-Польский характерно физическим обветшанием и социальной деградацией. Законодательство по охране исторического наследия оказалось недостаточно действенным. Исторически ценная застройка, включая памятники архитектуры, разрушается, условия проживания в ней находятся на недопустимо низком уровне. С выходом в 2002 году Закона № 73-ФЗ от 25.06.2002г. об объектах культурного наследия народов РФ целесообразно придать историческому району статус достопримечательного места.

Развитие туризма с использованием историко-архитектурного потенциала г.Юрьев-Польский сдерживается ввиду недостатка предприятий туризма: гостиниц, мест отдыха и развлечений, торговли, общественного питания, а также из-за невысокого уровня благоустройства города. С перспективой возрождения обителей возможно появление в городе групп православных паломников.

В историческом центре происходит процесс убыли постоянно проживающего населения. Историческая застройка всё больше заполняется учреждениями, мелкими конторами, магазинами. Новые проблемы возникают в процессе приватизации жилых и общественных зданий. Местные органы власти не имеют реальных механизмов, экономических рычагов и развитой материально-экономической базы для осуществления комплексной реконструкции исторического центра города.

Многие объекты культурного наследия используются не по назначению или не используются, что приводит их к обветшанию и к возможности утраты.

Динамика объемов реставрационных и ремонтных работ в несколько раз отстает от потребности.

Исторический город представляет собой напластование свидетельств жизни различных сообществ людей на протяжении столетий. Поэтому важно, чтобы жители и гости исторического города могли воспринимать его и ощущать через его структуру, материальные свидетельства прошедших веков.

С другой стороны исторический город – живой организм и условием его жизни выступает непрерывность развития и приспособления к нуждам современности, поэтому сохранение ценного архитектурно-градостроительного и художественного наследия не должно сводиться лишь к консервации, реставрации и тем более к музеефикации. Оно должно приспосабливаться к современной жизни и гармонично включаться в структуру и образу современного городского организма.

Система мероприятий по охране и использованию объектов культурного наследия призвана обеспечивать выполнение трех специфических условий городского развития:

- Сохранение ценностей градостроительной культуры прошлых веков.

- Приспособление собственно исторического города к требованиям современной жизни посредством модернизации, реконструкции и нового строительства.

- Распространение специфических характеристик исторического города на весь городской организм с целью сохранить его индивидуальность и своеобразие.

Идеология культурно-средового подхода вызвала к жизни понятие комплексной реконструкции как целостного процесса, включающего сохранение, модернизацию, реконструкцию и новое строительство, в последние годы замещаемое более емким понятием регенерации. При этом, район исторической застройки рассматривается как особый комплексный объект культурного наследия – целостный объект истории, градостроительства, архитектуры и искусства.

Вся территория исторического района, при необходимости, может получить статус достопримечательного места как градостроительный комплекс высокой исторической и культурной ценности с целостным архитектурным обликом.

Застройка исторического ядра г.Юрьев-Польский органически связана с особенностями городской планировки и сомасштабна окружающему ландшафту, который играет уникальную роль в формировании образа города.

Генеральным планом города эту зону предлагается выделить в самостоятельную планировочную зону с особыми условиями использования территорий, как объект культурного наследия.

Историческое ядро обладает полифункциональным содержанием, превосходя по функциональной насыщенности остальную территорию города. По генплану зона, прилегающая к Советской площади, становится одним из главных планировочных узлов общегородского центра. Преобладающие функции наряду с жилой: обслуживание, туризм, торговля и просвещение.

Поскольку районы нового строительства размещались с некоторым отступом от исторической зоны, композиция старого города и его центрального пространственного ядра в целом не пострадала. Исключение составляют 2-3-этажные секционные жилые дома, расположенные в южной и западной частях исторического центра, диссонирующие в городских панорамах и силуэте.

В 1788 г. для городов Владимирской губернии, в т.ч. и для г.Юрьев-Польский, были разработаны и утверждены Екатериной II регулярные планы. В целом они носили прогрессивный характер, поскольку прежней беспорядочности застройки улиц была противопоставлена рациональная система разбивки городской территории на четкую сетку геометрически правильных кварталов, образованных взаимно-перпендикулярным пересечением улиц и постановкой домов на единой красной линии.

Регулярный план г.Юрьев-Польский 1788г. по сути, не изменил структуры города, сложившейся к концу XVIII века, лишь упорядочив границы центральных улиц и площадей.

Новый генплан (2009 г) логично сохраняет и развивает первоначальную планировку и объемно-пространственное решение, подчиняя планировку и застройку естественному рельефу местности.

В историческом ядре г.Юрьев-Польский его естественными границами являются валы, склоны рельефа, берег реки Колокши.

На протяжении столетий эта часть города была и остается местом концентрации общественной, деловой и религиозной жизни горожан, включая туристов (Михайло-Архангельский и на перспективу Петропавловский монастыри).

Всё вместе взятое: историческое ядро города с памятниками гражданского и культового зодчества XII – XIII, XVII – XIX веков, гражданская застройка XIX – XX веков, акватория р.Колокши – позволяют говорить о Юрьев-Польском как ценном градостроительном комплексе, определяющим своеобразие облика города.

На основе ранее разработанной документации: Проект охранных зон, ПДП центра и Схемы развития туризма в области и целевой программы «Земля Владимирская в Золотом кольце России», настоящим генпланом предусматривается дальнейшая разработка комплекса всех необходимых мероприятий (рекомендаций), способствующих сохранению и восстановлению целостной исторической среды, эффективному использованию её социально-культурного потенциала и созданию комфортных условий проживания и жизнедеятельности в районе исторической застройки.

Эти мероприятия (рекомендации) включают:

- сохранение, а где необходимо и восстановление планировочной пространственной структуры центра г.Юрьев-Польского в границах левобережного градостроительного комплекса;

- при новом строительстве обеспечивать ориентацию новых планировочных направлений на исторические вертикали, включать зоны и точки наилучшего восприятия в систему открытых озелененных пешеходных пространств (сохранение створов ориентированных на историческую часть города, улиц: 1 Мая, Владимирская, Покровская);

- научно-исследовательские, проектные, археологические работы;

- реставрацию и восстановление объектов культурного наследия, и их приспособление для использования в современных условиях;

- застраивать территории, окружающие исторические доминанты исключительно малоэтажной застройкой, сохраняющей облик исторической среды;

- не допускать застройку исторического центра города маловыразительными и диссонирующими зданиями и сооружениями со сносом малоценных диссонирующих с исторической средой зданий и сооружений, препятствующих созданию в ней санитарно-гигиенических условий;

- учитывать в композиции города видовые площадки, подходы к ним, размещение стоянок для туристического транспорта;

- создавать систему пешеходных улиц и пешеходных зон в местах концентрации памятников и ансамблей, особенно в зонах их охраны;

- провести капитальный ремонт всех сохранившихся старых домов, как рядовой фоновой застройки города, с обеспечением их современным санитарно-техническим и другим инженерным оборудованием;

- осуществлять компенсационное строительство в старых кварталах либо с использованием исторических «образцовых» проектов, либо по современным проектам, но с учетом характерных особенностей соседних исторических зданий: высота, протяженность, форма крыши, материал стен и оград, детали отделки, малые формы и проч. Необходимые требования к строительству домов на конкретном участке исторической зоны определены в правилах землепользования и застройки.

При этом необходимы поэтапные мероприятия:

- реконструкция и новое строительство инженерных сетей и сооружений;

- благоустройство и озеленение территории;

- реконструкция и новое строительство пешеходных и транспортных коммуникаций, не нарушающих ценную историческую среду, перепрофилирование или вывод предприятий и учреждений, оказывающих загрязняющее воздействие на историческую среду, отрицательно воздействующих на здоровье населения;

- на территориях с ценными ландшафтами и памятниками археологии (в границах городского поселения) предусматривать благоустройство этих территорий без искажения их исторического облика, проводя лишь мероприятия, способствующие сохранению ценного природного ландшафта (защиту от размыва, берегоукрепления и т.п.).

В виду неравномерности размещения объектов культурного наследия, а также разной степени целостности исторической среды, возможны разные способы градостроительных преобразований в исторических районах, сложившиеся на практике: регенерация, ограниченное преобразование, активное преобразование.

|  | Типы среды | Способы преобразований |
| --- | --- | --- |
| 1) | Целостная историческая среда (целостное окружение) – это пространство, способствующее наилучшему проявлению ценных качеств памятников, сохранившееся в историческом виде. | 1) Регенерация – это сохранение и восстановление градостроительных качеств памятников и среды (планировки, застройки, визуальных связей между ними и средой. Включает реставрацию памятников, санацию застройки, модернизацию ценных зданий, компенсационное строительство взамен утраченных и характерное озеленение. |
| 2) | Частично нарушенная историческая среда (окружение) – это пространство с отдельными дисгармонирующими включениями или утратами отдельных элементов. | 2) Ограниченное преобразование – это сохранение градостроительных качеств памятников и среды с их развитием на основе исторических традиций. - Включает: реставрацию памятников, модернизацию зданий (градостроительно ценных и опорных), снос ветхих и малоценных (или разуплотнение), сохранение композиции и пространственных связей, перепрофилирование и новое строительство, сомасштабное застройке с соблюдением приемов, характерных для сложившейся застройки (габариты, материал, пластика, цвет, кровля и др.). |
| 3) | Нарушенная историческая среда (окружение) это пространство, характеристики которого не соответствуют историческому облику. | 3) Активное преобразование – это изменение градостроительных качеств среды с частичным их сохранением. - Включает: реставрацию памятников, снос неопорного фонда, модернизацию и капремонт сохраняемых зданий, сохранение или изменение планировочной структуры, функций и пространственной композиции. Возможно формирование новых пространственных систем в увязке со сложившимися. Новое строительство – надо на основе преемственного развития устойчивых традиций формирования застройки. |

В результате этих мероприятий целостность исторической среды может распространяться не только на исторический центр, но и на весь город (особенно малый и туристский).

Учитывая особенности культурного наследия г.Юрьев-Польский в градостроительной деятельности следует акцентировать основное внимание на следующем:

  - Одна из особенностей города – сохранение архитектурно-планировочной структуры первоначального города в центральной его части с расположенной на ней ценной средой;

  - Концентрация основного комплекса памятников в зоне общегородского центра, определяющего его композицию в городской среде (пересечение ул.1 Мая - Владимирская);

  - Природная доминанта города – место слияния рек Колокши и Гза, где расположен памятник археологии: древний город Юрьев-Польский (валы, рвы, культурный слой), 
XII – XIII, XIV - XVII в.в.

Исторический центр города Юрьев-Польского  в окружении охраняемого природного ландшафта, получив статус достопримечательного места, останется органической частью города, включенной в современную планировочную структуру города. Культовые памятники целесообразно использовать по прямому назначению (в качестве храмов, монастырей), остальные - для музейных помещений, туристических комплексов и гостиниц, торгово-бытовых объектов, творческих мастерских, прогулочных, видовых и экспозиционных площадок.

Развитие туризма

Постановлением губернатора Владимирской области от 14.12.1998 г. № 882 была одобрена Целевая Программа «Земля Владимирская в «Золотом кольце России» с включением мероприятий по г.Юрьев-Польскому (институт «Владимиргражданпроект», 
1998 г).

Она предусматривает создание базовых градостроительных условий для развития туризма и православного паломничества в исторических поселениях – туристских центрах и опорных пунктах Большого и Малого кольца. Так через опорный пункт г.Юрьев-Польский возможно прохождение транзитного туристического маршрута «Владимир – Переславль-Залесский» в увязке с прилегающими достопримечательностями сел Сима и Небылое, с кратковременной остановкой туристов, по ходу следования, с посещением Михаило-Архангельского монастыря, основных действующих храмов, музеев, а также обзорной экскурсией по городу.

Темпы развития туристской инфраструктуры в г.Юрьев-Польском напрямую связаны с развитием частного предпринимательства. В городе расширяется практика строительства дополнительных гостиниц, объектов общественного питания, бытового обслуживания, торговли и развлекательных объектов для туристов.

В городе целесообразно возрождение традиционных для Юрьева-Польского народных промыслов и ремесел, производство сувениров (резьба по дереву, гончарное и кузнечное искусство, иконопись).

Инициатива Епархиального управления о возрождении обители в архитектурном ансамбле Михаило-Архангельского монастыря, находящегося в окружении исторических валов, совместно с музеем будет способствовать его развитию, как центра православного паломничества. На перспективу по мере реставрации, возможно воссоздание и Петропавловского монастыря.

На территории города, вблизи исторического ядра, генпланом предложено строительство городского стадиона с парком, которые позволят расширить для туристов зрелищно-развлекательные и спортивные мероприятия для развития событийного туризма.

При дальнейших разработках проектных предложений по развитию города необходимо учитывать проблемы, связанные с восстановлением и использованием историко-культурного наследия в интересах горожан и туристов.

Более детальную проработку, с предложениями по использованию и охране объектов культурного наследия необходимо выполнить на последующих стадиях проектирования (Проект зон охраны объектов культурного наследия города, проект планировки центра, проект комплексной реконструкции первоочередных кварталов исторической части города и др.).

## 3.9. Список объектов культурного наследия

Город Юрьев-Польский входит в список исторических малых и средних городов России, отнесен к классу «Б». К классу «Б» отнесены города, в которых фрагментарно сохранилась древняя планировка; ведущие ансамбли не играют значительной роли в облике города, частично нарушены пространственные связи между ведущими памятниками, нарушены соотношения рядовой застройки с памятниками.

Ниже приведен список объектов культурного наследия, расположенных в границах г.Юрьев-Польский.

Список объектов культурного наследия
(по состоянию на 01.12.2009г.)

| № п/п | Гос.инв. номер | Наименование памятника | Датировка | Категория охраны | Адрес и местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Памятники археологии |  |  |  |
| 1. | 1700939000 | Древнерусский город Юрьев-Польской, XII-XVII вв. |  | Р-1327 | г.Юрьев-Польской, Кремль, посад |
|  |  | Памятники градостроительства и архитектуры |  |  |  |
| 2. |  | Здание раздаточной конторы | кон.XIX в., 1925 г. | М-578/10 | пер.Авангардский, 1 |
| 3. |  | Амбар | кон.XIX в. |  | пер.Авангардский, 3 |
|  | 1700976000 | Ансамбль: | XVIII-XIX вв. | М-787 | пер.Авангардский, 6 |
| 4. | 1700976001 | Христорождественская церковь | 1792 г. | М-356 | пер.Авангардский, 6 |
| 5. | 1700976002 | Борисоглебская церковь | 1792- 1808 гг. | Ф-176 | пер.Авангардский, 6 |
| 6. | 1700967000 | Здание реального училища, в котором в 1941-1945 гг. размещался эвакогоспиталь | 1911 г. | М-1219/21 | ул.Артиллерийская, 30 |
| 7. | 1701525001 | Дом жилой для учителей | 1912 г. | М-1211/21 | ул.Артиллерийская, 30а |
|  | 1701525000 | Ансамбль: | нач.XX в. |  | ул.Владимирская |
| 8. | 1701525001 | пожарное депо | нач.XX в. | М-5 | ул.Владимирская,12 |
| 9. | 1701525002 | конюшня | нач.XX в. | М-5 | ул.Владимирская,14 |
| 10. | 1700977001 | служебный флигель | нач.XX в. | М-5 | ул.Владимирская,16 |
| 11. |  | Здание общественное | 1947 г. |  | ул.Владимирская,22 |
| 12. | 1700977002 | Здание железнодорожного вокзала |  | М-5 | ул.Железнодорожная, 41 |
|  | 1700977000 | Ансамбль: | XVII-XVIII вв. | Ф-176 | ул.Краснооктябрьская |
| 13. | 1700977001 | Никольская церковь | 1666 г. | Ф-176 | ул.Краснооктябрьская |
| 14. | 1700977002 | Введенская церковь | 1763 – 1766 гг. | Ф-176 | ул.Краснооктябрьская |
| 15. |  | Дом Романовых | 1914 г. |  | ул.Краснооктябрьская, 2 |
| 16. |  | Дом Ксенофонтовых | XIX в. |  | ул.Краснооктябрьская, 5 |
| 17. |  | Дом жилой | XIX в. |  | ул.Краснооктябрьская, 12 |
| 18. |  | Дом Калачева | XIX в. |  | ул.Краснооктябрьская, 22 |
| 19. | 1701526000 | Дом Щекиных | XIX в. | М-5 | ул.Краснооктябрьская, 23 |
| 20. |  | Дом жилой | кон. XIX в. |  | ул.Краснооктябрьская, 32 |
| 21. | 1700978000 | Георгиевский собор; белый камень | 1234г., 1471 г. | Ф-176 | ул.1 Мая |
|  | 1700979000 | Ансамбль Михаило-Архангельского монастыря: | XVII – XIX вв. |  | ул.1 Мая |
| 22. | 1700979001 | Михаило-Архангельский собор | 1792 – 1806 гг. | Ф-176 | ул.1 Мая |
| 23. | 1700979002 | надвратная церковь Иоанна Богослова | 1654 – 1670 гг. | Ф-176 | ул.1 Мая |
| 24. | 1700979003 | колокольня Михаило-Архангельского монастыря | XVII в. | Ф-176 | ул.1 Мая |
| 25. | 1700979004 | Знаменская церковь | 1625 г. | Ф-176 | ул.1 Мая |
| 26. | 1700979005 | архимандритский корпус | 1763 г. | Ф-176 | ул.1 Мая |
| 27. | 1700979006 | Георгиевская церковь | XVIII в. | М-754 | ул.1 Мая |
| 28. | 1700979007 | пруд | XIX в. | Ф-176 | ул.1 Мая |
|  |  | башни: |  |  |  |
| 29. | 1700979008 | северная угловая | XVII-XVIII вв. | Ф-176 | ул.1 Мая |
| 30. | 1700979009 | восточная угловая | XVII-XVIII вв. | Ф-176 | ул.1 Мая |
| 31. | 1700979010 | восточная | XVII-XVIII вв. | Ф-176 | ул.1 Мая |
| 32. | 1700979011 | юго-восточная угловая | XVII-XVIII вв. | Ф-176 | ул.1 Мая |
| 33. | 1700979012 | южная | XVII-XVIII вв. | Ф-176 | ул.1 Мая |
| 34. | 1700979013 | юго-западная угловая | XVII-XVIII вв. | Ф-176 | ул.1 Мая |
| 35. | 1700979014 | юго-западная | XVII-XVIII вв. | Ф-176 | ул.1 Мая |
| 36. | 1700979015 | западная | XVII-XVIII вв. | Ф-176 | ул.1 Мая |
| 37. | 1700979016 | стены | XVII-XVIII вв. | Ф-176 | ул.1 Мая |
| 38. | 1700979017 | надкладезная часовня | XVII-XVIII вв. | М-12 | ул.1 Мая |
|  | 1700981000 | Ансамбль: | XIX-XX вв. | М-356 | ул.1 Мая |
| 39. | 1700981001 | Петропавловская церковь | 1853 г. | М-356 | ул.1 Мая |
| 40. | 1700981002 | колокольня | 1898 - 1902 гг. | М-356 | ул.1 Мая |
| 41. | 1701715000 | Вознесенская церковь | 1780 г. | М-356 | ул.1 Мая |
| 42. |  | Общественное здание | 1905 г. |  | ул.1 Мая, 2 |
| 43. |  | Здание почты | 1860 г. |  | ул.1 Мая, 3 |
| 44. |  | Лавка Хлебникова | XIX в. |  | ул.1 Мая, 4 |
| 45. |  | Дом жилой | нач.XX в. |  | ул.1 Мая, 5 |
| 46. |  | Здание присутственных мест | 1809 г. |  | ул.1 Мая, 9 |
| 47. | 1701527000 | Здание богадельни Мещериных | 1904 г. | М-5 | ул.1 Мая, 16 |
| 48. |  | Здание дворянского собрания | 1870 г. |  | ул.1 Мая, 26 |
| 49. |  | Дом Овсянниковых | 1870 г. |  | ул.1 Мая, 28 |
| 50. | 1701971000 | Доходный дом Ганшиных | 1870 г. | М-429 | ул.1 Мая, 31 |
| 51. | 1701972000 | Постоялый двор Шевелкиных | кон. XIX в. | М-429 | ул.1 Мая, 33 |
| 52. |  | Дом Гридневых | 1883 г. |  | ул.1 Мая, 36 |
| 53. |  | Дом жилой | сер. XIX в. |  | ул.1 Мая, 37 |
| 54. | 1701528000 | Дом Ганшиных | 1875 г. | М-5 | ул.1 Мая, 57 |
| 55. | 1701610000 | Дом Абросимовых | 1870 г. | М-5 | ул.1 Мая, 75 |
| 56. | 1701529000 | Троицкий собор | 1905 г. | М-5 | пер.Музейный |
| 57. |  | Дом Знаменских | XIX в. |  | пер.Музейный, 3 |
| 58. |  | Дом жилой | 1903 г. |  | пер.Музейный, 5 |
| 59. |  | Дом жилой | кон. XIX в. |  | пер.Музейный, 8 |
| 60. |  | Здание школы | кон. XIX – нач. XX в. |  | ул.Набережная, 3 |
| 61. |  | Школьные корпуса | кон. XIX – нач. XX в. |  | ул.Набережная, 20 |
| 62. |  | Дом жилой | 1914 г. |  | ул.Набережная, 28 |
| 63. |  | Дом жилой | XIX в. |  | пер.Николаева, 4 |
| 64. |  | Дом жилой | XIX в. |  | пер.Николаева, 4-а |
| 65. |  | Дом Курбатовых | XIX в. |  | пер.Николаева, 7 |
|  | 1700982000 | Ансамбль: | XVIII в. | М-356 | ул.Парижской Коммуны |
| 66. | 1700982001 | Покровская церковь | 1769 г. | М-356 | ул.Парижской Коммуны |
| 67. | 1700982002 | Никитская церковь | 1769 г. | М-356 | ул.Парижской Коммуны |
| 68. |  | Дом жилой | 1880 г. |  | ул.Перфильева, 11 |
| 69. |  | Дом жилой | 1908 г. |  | ул.Перфильева, 14 |
| 70. |  | Дом жилой | кон. XIX в. |  | ул.Перфильева, 27 |
| 71. |  | Дом жилой | 1911 г. |  | ул.Перфильева, 29 |
| 72. |  | Доходный дом Рудаковых | XIX в. |  | ул.Пушкина, 1 |
| 73. |  | Дом Овсянниковых | кон. XIX – нач. XX в. |  | ул.Пушкина, 17 |
| 74. | 1701716000 | Дом Ивановых | XIX в. | М-12 | ул.Пушкина, 19/21 |
| 75. |  | Дом Назаровых | кон. XIX в. |  | ул.Пушкина, 23 |
| 76. | 1701973000 | Дом Прохоровых | 1904 г. | М-429 | ул.Свободы, 4 |
| 77. | 1701974000 | Дом Прохоровых | 1903 г. | М-429 | ул.Свободы, 6 |
| 78. |  | Общественное здание | кон. XIX в. |  | пл.Советская |
|  | 1700983000 | Здания торговых рядов: | 1873 - 1877 гг. | М-373/9 | пл.Советская, 1 |
| 79. | 1700983001 | восточный корпус восточного каре (торговых рядов) | 1873 - 1877 гг. | М-373/9 | пл.Советская, 1 |
| 80. | 1700983002 | западный корпус восточного каре (торговых рядов) | 1873 - 1877 гг. | М-373/9 | пл.Советская, 1 |
| 81. | 1700983003 | восточный корпус западного каре (торговых рядов) | 1873 - 1877 гг. | М-373/9 | пл.Советская, 1 |
| 82. | 1700983004 | западный корпус западного каре (торговых рядов) | 1873 - 1877 гг. | М-373/9 | пл.Советская, 1 |
|  |  | Памятники истории |  |  |  |
| 83. | 1700968000 | Здание, в котором в ноябре 1917 г. – февр. 1918 г. размещался первый штаб Красной гвардии Юрьев-Польского Совета рабочих и солдатских депутатов |  | М-1219/21 | ул.Набережная, 88 |
| 84. | 1700970000 | Здание, в котором в 1917 г. размещался первый уездный комитет большевиков |  | М-1219/21 | ул.Шибанкова, 42 |
| 85. | 1700971000 | Захоронение воинов Советской Армии, умерших от ран в 1941 – 1945 гг. |  | М-754 | городское кладбище |
|  |  | Памятники искусства |  |  |  |
| 86. | 1700969000 | Памятник комсомольцам-красногвардейцам, погибшим в 1919 г. |  | М-754 | ул.1 Мая |

## 3.10. Промышленные и коммунально-складские территории

Генеральным планом предусматривается упорядочение производственных территорий с целью повышения экологической безопасности и более эффективного использования потенциала этих территорий в интересах развития города.

В связи с недостаточной эффективностью использования существующих промышленных территорий, новые и намеченные к выносу из исторической или жилой зон предприятия и коммунально-складские объекты, имеющие более низкий класс вредности и не требующие больших участков, предусматривается размещать на освобождающихся территориях сложившихся промышленных узлов.

Преобразование сложившихся промышленных узлов предполагает:

- полную или, по мере необходимости, частичную реконструкцию производственных территорий путем обновления, уплотнения их застройки, кооперации производств, обеспечивающих рациональное и эффективное использование территорий;

- реконструкцию промышленных территорий с целью постепенного их уменьшения и увеличения доли производств, ориентированных на развитие высоких технологий;

- модернизацию производственных объектов, предусматривающую внедрение высокотехнологичных процессов для снижения вредного воздействия и размеров санитарно-защитных зон;

- организацию нормативных санитарно-защитных зон и их озеленение;

- создание «стыковых зон» по границам промзон с селитебными территориями и вдоль транспортных магистралей (вдоль улиц Луговая, Свободы, Вокзальная) при размещении здесь объектов обслуживания, офисов, озеленения и пр.;

- организацию на примагистральных территориях (вдоль улиц Луговая и Вокзальная) зон повышенной социальной активности – общественно-деловой, коммерческой, социально-обслуживающей, научно-производственной, управленческой;

- перебазирование предприятий, расположенных в историческом или жилых районах, в промышленные зоны;

- содействие предприятиям по переводу производственной базы из исторических и селитебных районов города на новые инвестиционные площадки;

- следует не допускать сохранения сложившихся и размещения промышленных объектов на селитебных территориях, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду и самочувствие человека.

Генеральным планом предлагается:

- сохранение большей части существующих предприятий производственного назначения на своих территориях;

- упорядочение и уплотнение производственной застройки с уточнением и закреплением границ промплощадок с учетом проектов ПДВ;

- устройство обособленных транспортных проездов, к производственным площадкам минуя селитебные территории;

- установление и организация санитарно-защитных зон;

- сокращение размеров санитарно-защитных зон от действующих предприятий за счет внедрения новых технологий и проведения соответствующих технологических мероприятий;

- убыль жилого фонда и расселение жителей, проживающих в зонах санитарной вредности от предприятий.

Генеральным планом предлагается (на период реализации генплана) вынос ряда промышленных предприятий, оказывающих вредное воздействие на селитебные территории:

- ООО «Агропромдорстрой», АБЗ, СЗЗ – 100-500 м;

- ОАО «Ритуал – Сервис», СЗЗ – 100 м;

- Мазутное хозяйство, СЗЗ – 100 м;

- КФХ «Зубр», СЗЗ – 100 м;

- ООО Фирма «Альянс», СЗЗ – 100 м;

- ДРСУ, СЗЗ – 100 м;

- ООО «Юрьев-Польское строительно-производственное объединение», 
СЗЗ – 100 м;

- ООО «Юрьев-Польская типография», СЗЗ – 50 м;

- ООО «Атлант», СЗЗ – 50 м.

Генеральным планом предлагается полное или частичное перепрофилирование 
(с уменьшением СЗЗ до 50 метров со стороны селитебных территорий), у следующих промышленных предприятий:

- ООО «Агропромтехника», СЗЗ – 300 м;

- ООО «АРС», СЗЗ – 300 м;

- ОАО «Сельхозхимия», СЗЗ – 300 м;

- ОАО «Авангард», СЗЗ – 100 м;

- ЗАО «РСУ», ООО ПКФ «Росток», СЗЗ – 100 м;

- РОСТО («ДОСААФ»), СЗЗ – 100 м;

- База Кузнецова, СЗЗ – 100 м;

- База Андронова, СЗЗ – 100 м;

- ЗАО «Юрьев-Польская ПМК-17», СЗЗ – 100 м;

- Электроподстанция, шумовая зона – 390 м.

Для предприятий, не имеющих возможности уменьшить СЗЗ до 50 метров, необходимо решать вопрос о выносе их из селитебных зон в промышленные узлы, предлагаемые генеральным планом в южной и восточной частях города.

Промышленные зоны, примыкающие к селитебным территориям, могут рассматриваться как «стыковые зоны», и требуют упорядочения и размещения на них объектов, не имеющих вредных производств и выбросов (органы управления, административные здания, офисы, предприятия общепита, научно-производственные объекты), а также предприятия и цеха малой мощности с СЗЗ не более 50 метров.

## 3.11. Резервные территории под дальнейшее развитие 
промышленных и коммунально-складских территорий

В качестве инвестиционных площадок для размещения новых промышленных предприятий, требующих больших площадей, в генеральном плане, по инициативе Заказчика, определены резервные территории в южной части города (с возможностью размещения предприятий с СЗЗ до 300 метров) и в восточной части города, примыкающих к железной дороге (с размещением предприятий с СЗЗ до 300 метров) общей ёмкостью 122 га.

Для выноса и размещения промышленных предприятий из селитебных территорий могут использоваться те же резервные площадки в южной и восточной частях города.

## 3.12. Озелененные территории

Дальнейшее развитие озелененных территорий общего пользования (парков, садов, скверов, бульваров, набережной), способствует формированию на их основе экологического каркаса города.

Реконструкция и благоустройство всех существующих сохраняемых зеленых насаждений города по генплану включает:

- создание непрерывной системы озелененных территорий, включающей кроме зеленых устройств общего пользования насаждения ограниченного пользования на участках детских садов, общеобразовательных школ, учебных и лечебных заведений, учреждений культурно-бытового назначения, жилых районов, зеленые насаждения охранных зон и охраняемого ландшафта, а также насаждения специального назначения (санитарно-защитные зоны между промышленными, коммунальными и жилыми территориями, озеленение улиц и дорог, водоохранные насаждения по берегам водоемов и водотоков);

- восстановление основных структурных элементов ландшафта: пойменных территорий 
р. Колокша, прудов, родников, ручьев, охраняемого исторического ландшафта;

- развитие территорий объектов отдыха и развлечений, туризма, формирование на их основе рекреационных зон.

Кроме того, предусмотрено развитие рекреационной зоны в пойме р. Колокша с организацией кратковременного отдыха населения для проведения оздоровительных и спортивных мероприятий, включающей устройство пляжей, нового городского стадиона, мест для проведения праздничных мероприятий, мест тихого отдыха и др.

Площадь озелененных территорий общего пользования к концу расчетного срока составит  41.8  га, обеспеченность 22  м2 на человека.

## 3.13. Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт

При разработке решений по развитию внешних связей за основу приняты предложения «Схемы территориального планирования Юрьев-Польского муниципального района», разработанные ГУП «Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро» в 2008 году (1-й этап) и ООО «Проектный институт «ДСК-Проект» г. Иваново в 2009 году (2-й этап).

Также были учтены материалы Отчета о научно-исследовательской работе на выполнение «Схемы территориального планирования Владимирской области (2 этап)», выполненные ЦНИИП градостроительства РААСН.

Железнодорожный транспорт

В соответствии со «Схемой территориального планирования Юрьев-Польского муниципального района» предлагается реконструкция железной дороги, а именно увеличение количества путей до двух и её электрификация. Данные мероприятия позволят увеличить пропускную способность железной дороги и в перспективе возможен выход на Костромское направление (после строительства в Костромской области недостающего участка железной дороги). Так же данной «Схемой…» предусмотрено строительство путепровода над железной дорогой на автодороге Юрьев-Польский - Семьинское.

# Автомобильный транспорт

В соответствии со «Схемой территориального планирования Владимирской области 
(2 этап)», выполненной ЦНИИП градостроительства РААСН, по трассе автодороги «Владимир - Юрьев-Польский - Переславль-Залесский» пройдет предусмотренный автодорожный обход Московского транспортного узла. Вследствие этого, автодорога «Владимир - Юрьев-Польский - Переславль-Залесский» перейдет в категорию федеральных, для чего необходима её реконструкция, с целью доведения технических параметров автодороги до требуемых нормативов. Поскольку, в настоящее время региональная автодорога «Владимир - Юрьев-Польский - Переславль-Залесский» проходит по территории г. Юрьев –Польский предусмотрено строительство обхода города с востока. Пересечение данного обхода с железной дорогой, в соответствии с п. 5.16. СНиП 2.05.-85* запроектировано в разных уровнях. Строительство данного обхода запроектировано 
на первую очередь (2015г.)

В соответствии со «Схемой территориального планирования Юрьев-Польского муниципального района» предлагается строительство ещё одного путепровода на пересечении железной дороги с дорогой регионального (межмуниципального) значения Юрьев-Польский - Семьинское – Авдотьино – Фетинино - а.д. «Колокша – Кольчугино – Александров - Верхние Дворики». Предлагается «Схемой…» и реконструкция автодороги 
(со строительством нового участка дороги) «Москва-Кольчугино-Иваново) разгружающей магистраль Москва-Уфа и Владимир-Иваново.

В настоящее время на участке от автодороги «Юрьев-Польский-Семьинское» до автодороги «Владимир - Юрьев-Польский» имеется автодорожный обход, построенный в соответствии с ранее разработанным генпланом. По нему предполагается пропускать все транзитные по отношению к городу потоки, в том числе и с «Семьинского направления». Таким образом, движение с этого направления на въезде в город будет незначительным и строительство путепровода на данном пересечении экономически необоснованно. В связи с этим, а также учитывая незначительную интенсивность поездов по железной дороге (10 пар поездов в сутки) данное пересечение на расчетный период генплана предусмотрено решить в одном уровне. Поскольку генпланом, предусмотрено продлить южный обход от автодороги «Юрьев-Польский-Семьинское» до автодороги «Юрьев-Польский-Кольчугино), по которому предусматривается пропускать все транзитные по отношению к городу транспортные потоки. На перспективу, пересечение данной автодороги регионального значения с железной дорогой предусмотрено в разных уровнях.

Для пропуска транзитных потоков грузового транспорта, следующего с северо-западного направления с карьера через город (автодорога Юрьев-Польский - Горки) и являющейся крупнейшим источником атмосферного и шумового загрязнения, генпланом предусмотрено строительство грузовой автодороги местного значения, запроектированной вдоль западной границы г. Юрьев-Польский. Данная автодорога предусмотрена от а.д. на Горки до а. д. на Кольчугино (по направлению основных грузопотоков). Также она через промышленную зону получит выход на «Южную» объездную дорогу.

Внутренние связи

# Улично-дорожная сеть

В основу формирования проектируемой структуры улично-дорожной сети положены уже сложившиеся к настоящему времени внутригородские связи и реальная возможность города для осуществления проектных предложений. При этом, в проекте даны также предложения, осуществление которых возможно лишь при появлении у города финансовых возможностей. Данные предложения резервируют направления и территории, ставя задачу изыскания средств, для их осуществления.

Проектная структура магистральной сети состоит из магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения, магистральных транспортно-пешеходных улиц районного значения и улиц и дорог местного значения. При прохождении магистрали общегородского значения по незастроенным и по промышленным территориям её следует проектировать по расчетным параметрам магистральной дороги регулируемого движения. Кроме того, учитывая принадлежность города к группе малых городов (расчетная численность населения 19.0 тыс. чел.) в соответствии с табл.8* Примечание 10. 
СНиП 2.07.01-89* на период расчетного срока использовать параметры магистральных улиц районного значения для проектирования магистральных улиц общегородского значения 
(на участках, где расширение улиц без значительного сноса невозможно при условии обеспечения расчетной пропускной способности (в час «пик»).

Проектом предлагается следующая классификация улично-дорожной сети города:

- магистральные улицы общегородского значения. Ширина в красных линиях 
30-40м. Ширина проезжей части 7,0-14,0м.

- магистральные улицы районного значения, транспортно-пешеходные. Ширина в красных линиях 25-40м. Ширина проезжей части 7,0м.

- улицы и дороги местного значения. Ширина в красных линиях 15-25м. Ширина проезжей части 6,0м - в жилой застройке, 7,0м- в промышленных и коммунально-складских районах.

Функции магистралей общегородского значения будут выполнять улицы, имеющие выходы на внешние автомобильные дороги федерального и регионального значения. Это улицы: Свободы,1 Мая, Луговая и участок магистральной дороги от въезда в город со стороны Владимира до въезда в город с г. Кольчугино. Практически на всем протяжении магистраль трассируется по существующим улицам и дорогам, за исключением участка от железнодорожного переезда до въезда в город со стороны г.Кольчугино, строительство которого предусмотрено за расчетный срок.

Функции магистралей районного значения будут выполнять улицы и дороги, обеспечивающие связь между жилыми, жилыми и промышленными районами и улицы, имеющие выход на внешние дороги местного значения. К ним относятся улицы: Артиллерийская, Школьная, Полевая, Покровская, Владимирская, Краснооктябрьская, участок улицы 1 Мая в центральной части города, Горького, Заводская, Богомолова, Вокзальная, Железнодорожная, Станционная, также пер. Подгорный и примыкающая к нему улица в проектируемой на 1 очередь усадебной застройке (в северо-западной части города).

Общая протяженность магистральной сети составит 27,1км, плотность магистральной сети 3.4 км/км2

* плотность дана по отношению к обслуживаемой территории (без учета земель с/х назначения и прочих)

# Внутригородской транспорт

В качестве основного вида общественного пассажирского транспорта в г.Юрьев-Польском предлагается оставить автобус. При обеспечении приоритета муниципального транспорта необходимо сохранить и расширить использование разнообразных форм транспортного обслуживания (ведомственный транспорт, аренда, частный транспорт, работающие на контрактной форме отношений) при обязательной координации работы всех форм транспортного обслуживания.

Учитывая значительный износ автобусного парка, необходимо обновление подвижного состава, а также техническое перевооружение всего автотранспортного предприятия. Для организации внутригородских перевозок предлагается расширить использование частных легковых и маршрутных такси. Привлечение частного капитала предполагается и в развитие предприятий автосервиса.

За основу проектной схемы маршрутов движения городского автобуса принята существующая схема движения, дополненная маршрутами в районы вновь проектируемой жилой и промышленной застройки.

Запроектированная автобусная сеть обеспечивает нормативные пешеходные подходы до ближайших остановок в капитальной застройке не более 500 м, в усадебной - не более 800м.

Кроме того, при проектировании сети учитывалось расположение проходных промышленных предприятий, включая новые промплощадки.

Проектируемая схема линий общественного пассажирского транспорта показана на «Схеме транспортной инфраструктуры». При этом общая протяженность улиц с общественным пассажирским транспортом на расчетный срок – составит 14,5 км, на первую очередь-12,0км. Плотность маршрутной сети на расчетный срок предусмотрена –  0.94 км/км2, в том числе к обслуживаемой территории- 1,8 км/км2.

Предлагаемая схема линий движения общественного пассажирского транспорта обеспечивает затраты времени на трудовые передвижения в один конец (в соответствии с п.6.2 СНиП 2.07.01-89*) не превышающие 30 минут.

Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств

Исходя из ожидаемой нормы автомобилизации 250 автомобилей на 1000 жителей к концу расчетного срока, проектом предложена следующая система постоянного хранения автомототранспорта:

- 30,5% или 1404 приведенных транспортных единицы будут храниться на приусадебных участках, где будет проживать 5,8 тыс. человек.

- 69,5% или 3194 приведенных транспортных единиц жителей, проживающих в секционной застройке (13,2 тыс. чел.), будут храниться  в гаражах боксового типа.

Новых площадок под строительство гаражей в генплане не предусмотрено. 
В основном, гаражи предлагается размещать на существующих площадках с упорядочиванием сложившейся застройки.

Легковые ведомственные автомобили будут храниться на территории предприятий.

Парк грузовых машин принят исходя из нормы 35 машин на 1000 жителей или 
665 машин, а прочих, исходя из нормы 5 машин на 1000 жителей или 95 машин. Парк автобусов 2,5 машины на 1000 жителей или 48 автобусов.

В настоящее время в границах города находится 4 автозаправочных станции.

Количество автозаправочных станций на расчетный срок, рассчитано исходя из ожидаемого количества автомашин, обслуживающих город и расположенных в городе и прибывающего транспорта из района, области и других городов.

Расчет показал, имеющихся в настоящее время в границах городского поселения 
4 автозаправочных станций, что достаточно для обслуживания расчетного количества автотранспортных единиц. Выделения новых площадок под строительство автозаправочных станций на расчетный срок не требуется.

В соответствии с п. 6.40 СНиП 2.07.01-89* станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей. Таким образом, для обслуживания расчетного парка автотранспорта требуется 23 поста, для размещения которых требуется территория 2,5га. Новые площадки под строительство станции технического обслуживания легкового автотранспорта на расчетный срок предусмотрены южнее АТП. В настоящее время необходимая территория, на которой размещены предприятия технического обслуживания автомобилей в городе имеется.

Местоположение гаражей, автозаправочных станций и станций по обслуживанию легкового автотранспорта показано на «Схеме транспортной инфраструктуры».

## 3.14. Инженерная инфраструктура

### 3.14.1. Водоснабжение

Хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение города осуществляется за счёт использования подземных вод юрских, меловых и четвертичных отложений (московско-днепропетровского, сантонского, альбско-волжского и ассельско-клязьминского водоносного горизонтов).

Централизованная система водоснабжения города состоит из городских водозаборных сооружений, шести артскважин, расположенных в черте города, и двух самотечных каптажей в селах Ильинское и Красное, подающих воду в город.

Городской (коммунальный) водозабор расположен на расстоянии 1,6 км  на северо-восток от городской застройки в пойме р. Гзы, базируется на использовании подземных вод альбско-волжского водоносного горизонта, и состоит из шести артскважин.

Водозабор представляет собой линейный ряд с расстоянием между скважинами 500 м. При подсчёте запасов линейный ряд был представлен 15 скважинами; на баланс предприятия принято лишь шесть скважин. Запасы утверждены по г. Юрьев-Польскому и уч. «Сорогужино». Общий объём утверждённых запасов – 12750 м3/сутки, в том числе по категории А – 7430 м3/сутки и по категории В – 5320 м3/сутки (протокол НТС от 29.11.1973 г. № 13). В связи с истечением срока действия, необходимо переутвердить запасы подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Юрьев-Польского и уч. «Сорогужино».

Водопотребление жилой застройки города и части промышленных предприятий на расчетный срок строительства составляет – 12578,5 м3/сутки, в том числе поверхностных вод – 2846,7 м3/сутки.

Для обеспечения г. Юрьев-Польского питьевой водой, необходимо увеличить водоотбор воды на существующем городском водозаборе, дополнительно пробурить к существующим скважинам новые, увеличить производительность водопроводных сооружений и построить станцию обезжелезивания воды.

Схема водоснабжения следующая: вода из скважин погружными насосами (насосными станциями первого подъема) по водоводу в две линии подается на станцию обезжелезивания воды, далее в резервуары чистой воды расположенными на площадке водозаборных сооружений с насосной станцией второго подъема. Из резервуаров чистой воды при помощи насосов, насосной станции второго подъема, вода подается потребителю на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

Водопроводные сети предусматриваются кольцевыми, с устройством отдельных тупиковых линий длиной не более 200 м. Проектными решениями предусматривается реконструкция и развитие городской водопроводной сети.

Схема водоснабжения принята низкого давления.

Для отдельных многоэтажных зданий или группы их, расположенных в районах с меньшей этажностью застройки, предусматривается строительство местных насосных установок для повышения напора.

### 3.14.2. Бытовая канализация

Схема канализации города на первую очередь строительства и на расчетный срок, полная раздельная – хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся сетью бытовой канализации.

Производственные сточные воды принимаются в сеть бытовой канализации после предварительной очистки их на локальных очистных сооружениях в соответствии с «Правилами приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов».

Существующая схема канализации города сохраняется без изменения, проектом предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы канализации города с подключением проектируемых сетей от существующих и новых площадок жилищного строительства к канализационным сетям. Отведение сточных вод от жилой застройки и предприятий предусматривается системой коллекторов, канализационных насосных станций и напорных трубопроводов.

Строительство новых и реконструкцию существующих канализационных сетей производить с использованием новых технологий прокладки и реконструкции инженерных коммуникаций.

На расчетный срок на всех существующих КНС предусматривается замена существующих насосов на более мощные по производительности и менее энергоемкие. Строительство новых КНС предусматривается комплектной поставки фирмы «GRUNDFOS» или аналогичных других фирм.

Стоки в количестве  7403,8 м3/сутки (расчетный срок), поступают на существующие очистные сооружения биологической очистки МУП «Водоканал», на которых предусматривается внедрение современных технологий доведения качества очистки сточных вод до нормативных показателей, допустимых для выпуска в водный объект рыбохозяйственного значения высшей категории. Кроме этого, существующие очистные сооружения необходимо реконструировать и расширить, доведя их производительность до  7,5 тыс. м3/сутки.

На очистные сооружения канализации ОАО «Авангард» предлагается направить стоки только самого предприятия в количестве  3194,7 м3/сутки (расчетный срок).

Существующий выпуск очищенных сточных вод в реку Гзу от очистных сооружений сохраняется.

По мере благоустройства частной жилой застройки предусматривается подключение их к централизованной канализации; при этом существующие выгребные ямы подлежат ликвидации.

В 1995 году институтом «Владимиргражданпроект» была разработана «Схема развития канализации г. Юрьев-Польского» (шифр 4211-91). Проектом для города была принята полная раздельная система канализации, состоящая из двух самостоятельных канализационных сетей и сооружений: сеть для отвода хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод и сеть для отвода дождевых и талых вод.

### 3.14.3 Дождевая канализация

В настоящее время на территории города существует сеть закрытых водостоков по ул. Парижской Коммуны, Шибанкова и на левобережном участке ул. Владимирской. Диаметры водостоков 300(500 мм. Сброс ливневых стоков без соответствующей очистки осуществляется в р. Колокшу.

Сеть ливневой канализации имеется также на ряде промышленных предприятий: завод «Промсвязь» располагает сетью ливневой канализации, но стоки без очистки сбрасываются в р. Колокшу; хлебокомбинат и завод «СОМ» отвод ливневой канализации осуществляют без очистки в р. Гзу.

ОАО «Авангард» сетей ливневой канализации не имеет, и стоки с благоустроенной территории самотеком попадают в р. Колокшу.

Общая протяжённость закрытых водостоков составляет  1,85 км.

С остальной территории города отведение дождевого и талого стока осуществляется по кюветам и по рельефу местности за счет уклонов поверхности земли со сбросом в пониженные места.

Организация отведения поверхностного стока с территории города обеспечивается проведением работ по вертикальной планировке и строительством водосточной сети закрытого типа.

Проектная схема дождевой канализации учитывает рельеф местности и возможность размещения очистных сооружений с учетом планировочных решений.

Проектные решения вертикальной планировки улиц и проездов позволяют обеспечить сбор дождевых и талых вод, как открытой сетью придорожных лотков, так и закрытой сетью водостоков, и отведение их в пониженные точки бассейнов стока.

Проектом предусматривается строительство насосных станций перекачки дождевой канализаций с последующей подачи поверхностного (дождевого и талого) стока на проектируемые очистные сооружения.

Проектными решения предусматривается строительство одних очистных сооружений поверхностного стока; очистные сооружения принимаются полной заводской готовности комплектной поставки фирмы «LABKO» (Финляндия) или аналогичных сооружений других фирм.

Указанные очистные сооружения отличаются малыми габаритными размерами при достаточно большой пропускной способности; при этом степень очистки поверхностного стока соответствует нормативам сброса воды в водоемы рыбохозяйственного назначения или на рельеф местности.

В 1995 году институтом «Владимиргражданпроект» была разработана «Схема развития канализации г. Юрьев-Польского» (шифр 4211-91), в которой определены параметры самостоятельной системы канализации поверхностного стока (сети, насосные станции, очистные сооружения).

### 3.14.4. Теплоснабжение

Основными источниками тепла для жилищно-коммунального сектора в городе являются:

1. Центральная котельная (3 котла КВГМ-10 и 2 котла Е-1/9, топливо газ/мазут);

2. Котельная №2 (3 котла «Турботерм-0,8», топливо газ);

3. Котельная №4 (4 котла «Турботерм-1.1, топливо газ);

4. Котельные ОАО «Авангард»:

- котельная №1 (1котел ДЕ-25-14, 1котел ДКВР-10-13, 1 топливо газ, 1котел 
                         ДКВР-6,5-13 – топливо – топочный мазут);

- котельная №2 (2котла ДКВР-6,5-13, топливо топочный мазут);

5. Котельная филиала «Молочный комбинат Юрьев-Польский» (2котла ДКВР-6,3-13, 1котел ДЕ-10/14, топливо газ/мазут);

6. Котельная ОАО «Юрьев-Польский завод «Промсвязь» (2котла Vitamax 200, 1котел Vitoplex 100, 1котел Vitoplex 100LS, топливо газ/мазут).

Теплоснабжение потребителей осуществляет так же ряд мелких и автономных котельных.

Основные направления, предусматриваемые разделом «Теплоснабжения» генерального плана (редакция 1984 года), в настоящий момент выполнены.

Общая тепловая нагрузка проектируемых потребителей, планируемых к завершению строительства к 2030г. составляет 9,25 Гкал/ч.

Теплоснабжение секционной застройки предполагается от существующих котельных, имеющих резерв тепловой мощности.

Теплоснабжение проектируемой усадебной жилой застройки предусматривается от поквартирных источников тепла.

### 3.14.5. Газоснабжение

Газоснабжение г. Юрьев-Польский Владимирской области осуществляется от магистрального газопровода. Газоснабжение осуществляется по двухступенчатой схеме, предусматривающей подачу газа среднего давления от ГРС в микрорайонные групповые газорегуляторные пункты (ГРП) и от ГРП к потребителям. Согласно «Схемы газоснабжения г. Юрьев-Польский», предоставленной ОАО «Владимироблгаз», в городе для снижения давления газа с высокого до требуемого низкого в жилом фонде работают 6 ГРПБ.

Теплотворная способность природного газа Q=8000 ккал/ч.

Данные по газификации города предоставлены ОАО «Владимироблгаз».

В настоящее время г. Юрьев-Польский газифицирован на 73%.

В городе газифицировано природным газом 6749 квартиры, в том числе:

- количество квартир с газовыми плитами 				– 4548;

- количество квартир с газовыми плитами и колонками 			– 163;

- количество квартир с газовыми плитами, колонками и котлами	– 674;

- количество квартир с газовыми плитами и котлами 			– 1346.

В городе функционируют три муниципальных газовых котельных, а также котельные при предприятиях.

На расчетный срок предполагается 100%-ная газификация города.

### 3.14.6. Электроснабжение

В настоящее время электроснабжение потребителей электроэнергии г. Юрьев-Польский осуществляется от ПС 110/35/10 кВ «Юрьев-Польский» через РУ 10 кВ.

Сети 10 кВ входят в зону ответственности ОАО «ВОЭК».

Электрические сети 35 - 110 кВ находятся в зоне ответственности филиала ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго» и их техническое состояние в основном оценивается, как удовлетворительное, за исключением ВЛ-110 кВ «Юрьев-Польский - Небылое», техническое состояние которой рассматривается, как неудовлетворительное.

Электроснабжение потребителей г. Юрьев-Польский будет осуществляться, во все сроки проектирования, от Владимирской энергосистемы через подстанцию -110/35/10 кВ «Юрьев-Польский», с установленной мощностью (2х25 МВА) 50 МВА; потребляемая мощность в настоящее время - 19,56 МВА (К загрузки в режиме N-1 – 0,782).

Согласно инвестиционной программы по ОАО "МРСК Центра и Приволжья" (филиал "Владимирэнерго") на период 2010-2014 г.г. на ПС-110/35/10 кВ «Юрьев-Польский», планируется:

- в 2012 году - реконструкция ОРУ 110 кВ (замена ОД, КЗ на ЭВ, РЗА),

- в 2014 году - реконструкция ОРУ 35 кВ (замена МВ на ЭВ – 6 шт.)

Согласно нормативным актам происходит постепенная замена воздушных линий электропередачи, выполненных неизолированными проводами на ВЛИ-0,4 кВ и ВЛЗ-10 кВ, т.е. линии с изолированными проводами.

### 3.14.7. Средства связи

По данным владимирского филиала «ЦентрТелеком» в настоящее время в городе Юрьев-Польский  присоединенные операторы связи отсутствуют.

АТС обслуживает жилищно-коммунальный сектор и производство города.

В настоящее время число абонентских устройств составляет 98% от монтируемой емкости (4900 номеров).

В перспективе необходимы модернизация и расширение АТС.

В настоящее время в городе Юрьев-Польский действуют:

- узел эфирного вещания на УКВ ЧМ диапазоне, радио «России»;

- интерактивное телевидение – IP TV.

### 3.14.8. Благоустройство и инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка – инженерные мероприятия по преобразованию, изменению и улучшению природных условии в состояние, пригодное для градостроительного использования.

В генплане предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории: вертикальная планировка территории, организация поверхностного стока, защита территории от подтопления, благоустройство долин речек и городских водоёмов.

Вертикальная планировка обеспечит поверхностный водоотвод и нормальные условия для застройки и благоустройства территории.

Одним из основных мероприятий по защите территории от затопления в городе Юрьев-Польский, в условиях сложившейся застройки, является углубление речного дна рек Колокша и Гза.

Приведение в пригодное для дальнейшего использования состояние заторфованных участков в восточной части города (рекультивация земель).

Необходимо выполнить очистку от мусора и благоустроить  водные объекты и прилегающие к ним территории.

## 3.15. Мероприятия по улучшению экологической обстановки 
и охране окружающей среды

Проект «Корректировка генерального плана г. Юрьев-Польский» разрабатывался с учетом сложившейся экологической ситуации и должен обеспечить дальнейшее устойчивое развитие территории.

Воздушный бассейн. Защита от шума

Всем предприятиям города необходимо разработать проекты обоснования санитарно-защитных зон с целью определения их фактического размера и наметить план мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ. После разработки проектов обоснования СЗЗ и на основании проведенного натурного обследования территорий необходимо ориентировочные размеры СЗЗ, указанные в данном проекте уточнить.

Выявить перечень нормируемых объектов, расположенных в пределах утвержденных размеров СЗЗ промышленных предприятий. Разработать конкретные мероприятия по исключению вредного воздействия на нормируемые объекты, в том числе перепрофилирование и как крайнюю меру вынос с данной территории.

Необходимо провести работы по натурному обследованию прилегающей к магистральным улицам территории и при необходимости выполнить замену оконных блоков на шумозащитные в местах с наиболее неблагоприятными акустическими параметрами нормируемых объектов.

Необходимо осуществлять государственный санитарный надзор на этапах отвода земельных участков, строительства и ввода в эксплуатацию строящихся объектов с целью соблюдения природоохранного законодательства.

В случае размещения жилых зданий вдоль транспортных магистралей широко внедрять методы строительства шумозащитных зданий согласно рекомендациям 
СП 31-107-2004.

Благоустройство берегов рек Колокши и Гзы и существующих зеленых насаждений общего пользования в городе; создание рекреационных мест отдыха для населения города.

Озеленение магистральных улиц и санитарно-защитных зон промышленных и коммунально-складских предприятий.

Упорядочивание транспортной сети города с целью перераспределения транспортных потоков в исторической части и жилых районах города.

Водный бассейн

Основными задачами развития системы водоснабжения г. Юрьев-Польского является улучшение качества подаваемой потребителю воды за счет строительства станции обезжелезивания воды. Для обеспечения г. Юрьев-Польского питьевой водой, необходимо увеличить водоотбор воды на существующем городском водозаборе, дополнительно пробурить к существующим скважинам новые, увеличить производительность водопроводных сооружений.

Предусматривается значительное благоустройство территории, увеличение площади асфальтового покрытия, организация сети дождевой канализации с последующей очисткой дождевых вод на ОС, реконструкция и расширение сетей водоснабжения и канализации, а также очистных сооружений биологической очистки.

Предусмотреть соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек, а также зон санитарной охраны источников водоснабжения. Организовать вывод с их территории объектов, нахождение которых на указанных территориях запрещено законодательными и нормативными документами.

Внедрять на промышленных предприятиях системы оборотного водоснабжения с целью экономии воды питьевого качества.

Санитарная очистка города и защита почвы от загрязнения

Администрации города, на основании разработанной «Генеральной схемы очистки территории населенных пунктов «Юрьев-Польский район Владимирской области», необходимо проработать вопрос о выборе варианта развития системы обращения с ТБО и приступить к его реализации, широко внедряя современные методы очистки территории города, включая систему сортировки ТБО.

Особое внимание уделить организации сбора ТБО на территории индивидуальной застройки.

В комплексную программу по очистке города необходимо также включить мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок и рекультивации земель в этих местах.

На всех промышленных предприятиях города необходимо провести работы по учету и нормированию промышленных отходов, организовать их сбор и вывоз в соответствии с полученным разрешением на вывоз.

## 3.16. Описание проектных границ города Юрьев-Польского

Город Юрьев-Польский входит в муниципальное образование (городское поселение) город Юрьев-Польский, расположенное в  центре Юрьев-Польского муниципального района. Проектные границы города и муниципального образования показаны на основном чертеже.

На севере, граница города Юрьев-Польский совпадает с границей муниципального образования городского поселения города Юрьев-Польский, начинается в точке от плотины на ручье Красносельский – притока реки Колокша и идет далее на восток по грунтовой дороге, совмещаясь с границей землепользования СПК «Красносельское» до пересечения с автодорогой Юрьев-Польский – с.Красное. Далее граница продолжается на востоке до городского кладбища, меняет направление на север, совмещаясь с границей землепользования СПК «Красносельское», затем направление меняет на восток, затем на юг до коллективных садов, совмещаясь с границей землепользования СПК «Юрьев-Польское». Затем, граница поворачивает на восток, затем на юг до территории завода «СОМ», затем вдоль северной границы территории завода «СОМ» на восток, затем поворачивает на юг, идет вдоль восточной границы территории завода «СОМ», доходит до территории   мясокомбината. Далее, вдоль северной границы мясокомбината на восток, поворачивает на юг, идет вдоль восточной границы территории мясокомбината до пересечения с рекой Гза. Далее по реке Гза на юго-запад до пересечения с проектным створом улицы Школьная, затем на восток вдоль новой автомагистрали, связывающей проектируемую федеральную автомагистраль Владимир – Переславль-Залесский с городом, до проектируемой территории оптового рынка, затем вдоль западной границы рынка на юг до пересечения с границей отвода железной дороги. Далее на запад, вдоль границы отвода железной дороги до существующей границы Муниципального образования город Юрьев-Польский. Затем граница идет на юг, совпадая с границей Муниципального образования, пересекает железную дорогу и далее автодорогу Владимир – Юрьев-Польский, резко меняет направление на запад, пересекая автодорогу Юрьев-Польский – Кузьмадино, идет до реки Колокша, далее граница поворачивает на юг и проходит по центру реки Колокша до слияния с рекой Сегой, совмещаясь с границей землепользования СПК «Юрьев-Польское».

Затем граница города идет на север вдоль ручья, впадающего в реку Сегу до его истока, поворачивает на запад до автодороги Юрьев-Польский – Кольчугино, идет вдоль дороги в северо-восточном направлении до пересечения с автодорогой Юрьев-Польский – Дроздово. Затем, вдоль ВЛ 110 кВ и проектируемой автодорогой идет в северо-западном направлении до пересечения с автодорогой Юрьев-Польский - Фроловское. Далее вдоль проектируемой новой автодороги идет на север до автодороги Юрьев-Польский – Горки и далее вдоль дороги на северо-запад до моста через реку Колокшу на автодороге Юрьев-Польский – Горки.

После пересечения автодороги граница проходит по реке Колокша в северо-восточном направлении до слияния с ручьем Красносельский, далее продолжая в том же направлении, проходит по ручью Красносельский и выходит на границу муниципального образования городское поселение город Юрьев-Польский в северной точке плотины на ручье Красносельский.

# 4. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ГОРОДА
НА ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА 
(2010 – 2020 г.г.)

## 4.1. Экономическая база

В ближайшей перспективе ведущее место в экономике города сохранится за промышленным производством. Основными направлениями деятельности для улучшения работы экономики города должно стать создание благоприятного хозяйственного климата, обеспечение устойчивого развития существующих базовых предприятий и реформирование убыточных.

Рост промышленного производства существующих предприятий на период первой очереди ожидается около 8% ежегодно.

Структура занятости населения г.Юрьев-Польский будет определяться: с одной стороны вовлечением незанятого населения (трудовых ресурсов) в экономику города, а с другой будет происходить перераспределение занятых из сферы материального производства в непроизводственную сферу, включая более активное развитие туризма.

Принципиальной особенностью формирования структуры занятости намечается развитие внутреннего рынка квалифицированной рабочей силы (за счет создания новых рабочих мест).

Для привлечения капитала в развитие экономики города, по инициативе Заказчика, генпланом намечена группа инвестиционных площадок для новых производств, часть которых, при необходимости, может осваиваться в первую очередь.

## 4.2. Население

По прогнозам Генерального плана, численность населения г.Юрьев-Польский с учетом предполагаемых темпов изменения численности населения составит к 2020 году – 
19,2 тыс.чел.

В возрастной структуре увеличится доля населения младше трудоспособного возраста (до 15,5%), но доля трудоспособного населения снизится до 57,0%, доля населения старше трудоспособного возраста прогнозируется в пределах 27,5%.

## 4.3. Жилищное строительство

Проектом прогнозируется увеличение жилищного фонда на I очередь (2020г.)  
до 492,0 тыс. кв.м общей площади.

Средняя жилищная обеспеченность должна составить 25,6 кв. м на человека.

Существующий жилищный фонд, сохраняемый на конец I очереди, составит 
426,0 тыс.кв.м.

Для освоения ожидаемых объемов жилищного строительства потребуется увеличить среднегодовой ввод жилищного фонда с 1,8 до 6,0 тыс.кв. м общей площади в год.

## 4.4. Социальная инфраструктура

На период первой очереди появится незначительный избыток в образовательных учреждениях. Однако проектом предусматривается строительство общеобразовательной школы на 670 мест в районе ул. Свободы, что обусловлено необходимостью соблюдения нормативного радиуса обслуживания в этом районе города.

В связи с ростом удельного веса населения старше трудоспособного возраста и ростом заболеваемости, значительно увеличилось количество обращений населения за медицинской помощью. Генеральным планом предусматривается увеличение емкости учреждений здравоохранения с некоторым расширением территории ЦРБ.

Первоочередными задачами в сфере культуры должны стать мероприятия по проведению ремонта библиотек и домов культуры города, а также реставрации памятников истории и культуры.

Реальные объёмы строительства спортивных сооружений будут определяться финансовыми возможностями города. На период первой очереди предусматривается окончание строительства спортивного комплекса со спортзалом и бассейном (ФОК)
на пересечении улиц Школьной и Луговой.

Первоочередное развитие сети коммерческих предприятий обслуживания населения (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание) как по объемным, так и по структурным показателям полностью намечается в соответствии с рыночными отношениями.

## 4.5. Планировочная структура

Первоочередные мероприятия направлены, прежде всего, на улучшение среды обитания и комфортности проживания в городе Юрьев-Польском.

Основной задачей при решении I очереди строительства является создание композиционно-завершенных отдельных участков застройки, органически включающихся в планировочную структуру города с учетом планировочных условий и ограничений.

I очередь строительного и проектного освоения территории г.Юрьев-Польского включает:

1. Строительное освоение (до 2020 года)

Генпланом предусмотрено строительство жилой и общественной застройки на следующих территориях:

- упорядочение существующих кварталов усадебной застройки в историческом центре 
и на периферии города;

- новое строительство 1-2-3-этажной усадебной застройки возможно в северо-западной, частично в западной и юго-западной частях города;

- возможно частичное освоение 2-3-этажной жилой застройки в исторической части города на реконструируемых территориях (пер.Садовый, ул.Школьная, пер.Узкий), а также 
на свободных территориях (ул.Чехова, ул.Строителей) в западной и южной частях города;

- целесообразно завершение строительства многоэтажной (4-5 эт.) жилой застройки 
в кварталах между пер.Садовый и ул.Школьная;

- строительство объектов первичного обслуживания;

- необходимо строительство общеобразовательной школы в квартале, ограниченном улицами Свободы, Вокзальная, Заводская;

- возможно перепрофилирование общеобразовательной школы по ул.Набережная 
в объекты обслуживания;

- строительство ФОКа по ул.Луговой;

- необходимо строительство главного стадиона города в пойме реки Гзы с частичным благоустройством и освоением городского парка;

- частичное благоустройство мест отдыха в северной части города в пойме реки Колокши;

- строительство объектов придорожного сервиса при существующем въезде в город 
со стороны г.Владимира;

- возможно освоение территорий под промышленную и коммунально-складскую застройку в южной части города.

2. Проектные мероприятия

Разработка документации по планировке территорий по следующим частям города:

- Корректировка Проекта охранных зон и зон регулирования застройки объектов культурного наследия города Юрьев-Польского;

- Проект комплексной реконструкции территории исторического ядра города;

- Проект планировки исторического центра города;

- Проект планировки Северо-западного жилого района.

- Проект планировки Южного планировочного района.

Границы этих территорий отражены на отдельной схеме.

## 4.6. Озелененные территории

На 1-ую очередь (2020 год) проектом предусматривается значительный объем работ по созданию озелененных территорий общего пользования (с учетом низких показателей обеспеченности на исходный год генплана). Намечается сохранение и дальнейшее благоустройство всех существующих зеленых устройств (4.9 га). Кроме того, предусматривается благоустройство территорий общего пользования в местах первоочередного строительства (бульвар 0.6 га в усадебной застройке в северо-западной части), благоустройство части набережной (1.2 га), и скверов (1.8 га), примыкающих к историческому ядру, частичное благоустройство зоны отдыха в северной части города в пойме р. Колокша (5.0 га). Намечается частичное освоение нового городского парка 
(на территории 7.0 га) со строительством городского стадиона.

Площадь озелененных территорий общего пользования к концу 1 очереди (2020 год) планируется довести до 20.5 га, или 10.6 м2 на человека, что в пределах нормативной обеспеченности.

## 4.7. Транспортная инфраструктура

Первоочередными мероприятиями должны стать:

- Благоустройство улиц и дорог, не имеющих асфальтобетонного покрытия, тротуаров.

- Строительство проезжей части улиц и дорог местного значения в застройке, предусмотренной к строительству на 1 очередь.

## 4.8. Инженерная инфраструктура

### 4.8.1. Водоснабжение

На первую очередь строительства предусматривается дальнейшее развитие централизованного водоснабжения города. Для обеспечения г. Юрьев-Польского питьевой водой, необходимо увеличить водоотбор на существующем городском водозаборе, дополнительно пробурить к существующим скважинам новые, увеличить производительность водопроводных сооружений и построить станцию обезжелезивания воды.

Водоснабжение первоочередной жилой застройки усадебного типа осуществляется  из городских водопроводных кольцевых сетей.

Общая протяжённость водопроводных сетей города составит  51,2 км, из них:

- существующие сохраняемые сети – 46,7 км; в том числе реконструируемые сети – 30,8 км;

- новое строительство – 4,5 км.

### 4.8.2. Бытовая канализация

На первую очередь строительства предусматривается строительство новых сетей канализации для районов застройки усадебного типа, территорий первоочередного освоения жилых районов города (см. плановые материалы).

Общая протяжённость самотечных и напорных коллекторов составит 26,0 км, из них:

- существующие сохраняемые сети         – 16,5 км; 
в том числе реконструируемые сети      – 5,9 км;

- новое строительство 			 – 9,5 км.

К первоочередному строительству отнесена реконструкция и расширение очистных сооружений канализации МУП Юрьев-Польского района «Водоканал» производительностью 7,5 тыс. м3/сутки, строительство новых КНС № 1А, 8, 9, 11 и реконструкция существующей КНС № 3.

### 4.8.3. Дождевая канализация

Проектными решениями строительство дождевой канализации отнесено на расчётный срок.

### 4.8.4. Теплоснабжение

Планировочными решениями генерального плана предполагается на первую очередь строительства до 2020г построить 66,0 тыс. м2 жилья, из них:

- 8 тыс. м2 приходится на долю секционной застройки этажностью от 4 до 5;

- 18,0 тыс. м2 этажностью от 2 до 3;

- 40 тыс.м2 – застройка усадебного типа этажностью от 1 до 2;

- спортивный комплекс;

- общеобразовательная школа на 670 мест.

Тепловые нагрузки на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения для проектируемого жилищно-коммунального сектора определены по укрупненным показателям максимального теплового потока на 1 м2 общей площади в соответствии с рекомендациями СНиП 41-02-2003 при расчетной температуре наружного воздуха -28оС.

Общая тепловая нагрузка проектируемых потребителей на первую очередь составляет 4,9 Гкал/ч.

Теплоснабжение секционной застройки и спортивного комплекса предполагается от существующих котельных. Теплоснабжение общеобразовательной школы целесообразнее осуществить от индивидуальной котельной, так как она расположена вдали от существующих источников тепла.

Теплоснабжение застройки усадебного типа осуществляется от поквартирных источников тепла.

### 4.8.5. Газоснабжение

Планировочными решениями генерального плана предполагается на первую очередь строительства до 2020г построить 66,0 тыс. м2 жилья, из них:

- 8,0 тыс. м2 приходится на долю секционной застройки этажностью от 4 до 5;

- 18,0 тыс. м2 этажностью от 2 до 3;

- 40,0 тыс. м2 – застройка усадебного типа этажностью от 1 до 2.

В домах секционной застройки устанавливаются только газовые плиты. Газоснабжение секционной застройки предусматривается от существующих сетей.

В домах  усадебной застройки планируется установка газовых плит и газовых двухконтурных котлов для индивидуального отопления и горячего водоснабжения. Для газоснабжения домов первой очереди усадебной застройки в юго-западном районе  необходимо строительство дополнительного ГРПШ с последующей разводкой сетей низкого давления, а так же возможно подключение от существующих сетей.

Расход газа на первую очередь строительства:

- секционной застройки 	– 445 м3/ч;

- усадебной застройки 	– 1600 м3/ч.

- общий расход газа 		– 2045 м3/ч.

### 4.8.6. Электроснабжение

Первоочередными мероприятиями являются:

- строительство новых и замена существующих воздушных линий электропередач 
0,4-10 кВ в соответствии с требованиями ПУЭ  на самонесущие изолированные провода 
(ВЛИ - 0,4 кВ и ВЛЗ - 10 кВ).

Рекомендуется в развитие настоящего генплана разработать «Схему развития городских электрических сетей» в объеме «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94, являющуюся технико-экономической основой для разработки проектов по строительству, расширению и реконструкции.

### 4.8.7. Средства связи

Первоочередными мероприятиями являются:

- замена существующей координатной станции на цифровую, что улучшит качество связи и упростит обслуживание АТС;

- увеличение числа присоединенных операторов связи,

- замена существующих изношенных сетей на оптоволоконные сети, превосходящие по своим характеристикам традиционные проводные средства связи.

### 4.8.8. Благоустройство и инженерная подготовка территории

К первоочередным мероприятиям по благоустройству и инженерной подготовке территории города относятся:

- детальные геологические и гидрологические изыскания перед планируемым строительством;

- устройство дренажей в зоне проектируемой капитальной застройки;

- пригрузка минеральным грунтом;

- благоустройство существующих и дальнейшее увеличение озелененных территорий;

- рекультивация несанкционированных свалок по берегам водоёмов.

### 4.8.9. Мероприятия по охране окружающей среды

Генеральным планом предусмотрены первоочередные мероприятия, направленные на улучшение экологического состояния территории и создание благоприятной среды обитания:

- Для всех крупных предприятий города (в первую очередь для ЗАО «РСУ», АБЗ, ОАО «Авангард») разработать проекты обоснования расчетных санитарно-защитных зон с целью определения их фактического размера и наметить план мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ. После разработки проектов обоснования расчетных СЗЗ и на основании проведенного натурного обследования территорий необходимо ориентировочные размеры СЗЗ, указанные в данном проекте уточнить (после установления окончательного размера СЗЗ).

- Выявить перечень нормируемых объектов, расположенных в пределах утвержденных размеров СЗЗ промышленных предприятий. Разработать конкретные мероприятия по исключению вредного воздействия на нормируемые объекты, в том числе перепрофилирование и как крайнюю меру вынос с данной территории.

- Проработать вопрос о выборе варианта развития системы обращения с ТБО и приступить к его реализации в соответствии с выбранным вариантом.

- Решить вопрос о выборе места под размещения городского кладбища, в соответствии с действующими нормами в области охраны окружающей среды.

- Провести работы по натурному обследованию прилегающей к магистральным улицам города территории (в зону шумового дискомфорта от дороги  попадает жилая застройка, расположенная ближе 95 метров).

- На основании проведенного комплексного обследования примагистральной территории решить вопрос о необходимости замены оконных блоков на шумозащитные в местах с наиболее неблагоприятными акустическими параметрами нормируемых объектов.

- На первую очередь строительства предусматривается дальнейшее развитие централизованного водоснабжения города. Для обеспечения г. Юрьев-Польского питьевой водой, необходимо увеличить водоотбор на существующем городском водозаборе, дополнительно пробурить к существующим скважинам новые, увеличить производительность водопроводных сооружений и построить станцию обезжелезивания воды.

# 5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДА ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКОГО

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Исходный год | I-очередь 2020г. | Расчетный срок 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель города в установленных границах | Га / кв м на чел. | 1020 522 | 1020 531 | 1535 807 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |
|  | -жилые | Га / % | 120 11,8 | 174,0 17,1 | 313,0 20,4 |
|  | -общественно-деловые | Га / % |  |  | 64,0 4,2 |
|  | -производственные | Га / % | 147,0 14,4 | 147,0 14,4 | 197,0 12,8 |
|  | -инженерной и транспортной инфраструктур | Га / % | 59,0 5,8 | 59,0 5,8 | 119,0 7,8 |
|  | -рекреационного назначения | Га / % | - | - | 197,5 12,9 |
|  | -сельскохозяйственного использования | Га / % | 270,0 26,4 | 220,0 21,6 | 26,0 1,7 |
|  | -особо охраняемые | Га / % | 64,0 6,3 | 64,0 6,3 | 64,0 4,2 |
|  | -специального назначения | Га / % | - | - | 12,0 0,7 |
|  | -иные | Га / % | 360,0 35,3 | 356,0 34,8 | 542,5 35,3 |
| 1.2 | Из общей площади земель города территории резерва | Га / % | - | 219,0 14,2 | 219,0 14,2 |
| 1.3 | Из общего количества земель города: | % | 100 | 100 | 100 |
|  | земли муниципальной собственности | -“- | 80 | 80 | 80 |
|  | земли частной собственности | -“- | 20 | 20 | 20 |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | Тыс.чел. | 19,51 | 19,2 | 19,0 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: | % | 100 | 100 | 100 |
|  | дети до 15 лет | % | 13,8 | 15,5 | 16,0 |
|  | население в трудоспособном возрасте | -‘’- | 63,7 | 57,0 | 54,5 |
|  | население старше трудоспособного возраста | -‘’- | 22,5 | 27,5 | 29,5 |
| 2.3 | Численность занятого населения (всего) | тыс.чел/% | 8,5 43 | - | 8,8 46 |
|  | Из них: |  |  |  |  |
|  | в материальной сфере | тыс.чел/% | 4,6 23 | - | 4,6 24 |
|  | в обслуживающей сфере | тыс.чел/% | 3,9 20 | - | 4,2 22 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд, всего | тыс.кв.м общ.пл/% | 432,0 100 | 492,0 100 | 580,0 100 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | государственной и муниципальной собственности | тыс.кв.м общ.пл/% | 68,0 16 | - | - |
|  | частной собственности | -“- | 364,0 84 | - | - |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | в 4-5 этажных домах |  | 157,8 37 | 165,8 34 | 177,8 31 |
|  | в малоэтажных домах |  | 274,2 63 | 326,2 66 | 402,2 69 |
|  | в том числе: | -“- |  |  |  |
|  | в 2-3 этажных жилых домах | -“- | 114,5 | 130,4 | 151,4 |
|  | в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | -“- | 159,7 | 195,8 | 250,8 |
| 3.3 | Убыль жилищного фонда, всего | тыс.кв.м общ.пл/% | - | 6,0 1,4 | 15,0 3,5 |
| 3.4 | Из общего объема убыли жилищного фонда убыль |  | - |  |  |
|  | по техническому состоянию | тыс.кв.м общ.пл | - | 6,0 | 13,3 |
|  | по другим причинам | -“- | - | - | 1,7 |
| 3.5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | -‘’- | - | 426,0 | 417,0 |
| 3.6 | Новое жилищное строительство, всего: | тыс.кв.м общ.пл./% |  | 66,0 100 | 163,0 100 |
| 3.7 | Структура нового жилищного строительства по этажности: |  | - |  |  |
|  | малоэтажное | тыс.кв.м общ.пл/% | - | 58,0 88 | 143,0 88 |
|  | Из них: |  | - |  |  |
|  | 2-3 этажные жилые дома | -‘’- | - | 18,0 | 47,0 |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -‘’- | - | 40,0 | 96,0 |
|  | 4-5 этажное | -‘’- | - | 8,0 12 | 20,0 12 |
| 3.8 | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  | - |  |  |
|  | на свободных территориях | -‘’- | - |  |  |
|  | за счет реконструкции существующей застройки | -‘’- | - |  |  |
| 3.9 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | водопроводом | % | 78,3 | - |  |
|  | канализацией | % | 77,8 | - |  |
|  | газовыми плитами | % | 95,0 | - |  |
|  | теплом | % | 76,4 | - |  |
|  | горячей водой | % | 55,9 | - |  |
| 3.10 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м/чел. | 22,1 | 25,6 | 30,5 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения всего/1000 чел. | Мест | 915 47 | 915 47 | 950 50 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы всего/1000 чел. | мест | 2400 123 | 2400 123 | 2470 130 |
| 4.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | учащихся | 850 | 850 | 850 |
| 4.4 | Больницы всего/1000 чел. | коек | 140 7 | 140 7 | 220 11,5 |
| 4.5 | Поликлиники всего/1000 чел. | посещ./см. | 600 30,7 | 600 30,7 | 600 30,5 |
| 4.6 | Предприятия розничной торговли всего/1000 чел. | кв.м торг.пл. | 6641 340 | 6641 340 | 6641 349 |
| 4.7 | Предприятия общественного питания, всего/1000 чел. | пос. мест | 338 17 | 338 17 | 760 40 |
| 4.8 | Предприятия бытового обслуживания, всего/1000 чел. | раб.мест | 72 4 | 72 4 | 133 7 |
| 4.9 | Учреждения культуры и искусства всего/1000 чел. | мест | 500 26 | 500 26 | 1520 80 |
| 4.10 | Физкультурно-спортивные сооружения, всего/1000 чел. | кв.м | 1026 53 | 1026 53 | 1140 60 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта по оси улиц (автобус) | км | 9.6 | 12.0 | 14.5 |
| 5.2. | Протяженность магистральных улиц и дорог | км | 20.2 | 22.7 | 27.1 |
| 5.3. | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта, всего | км/км2 | 0.94 | 1.2 | 0.94 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - в пределах застроенных территорий | км/км2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 |
| 5.4. | Плотность магистральной улично-дорожной сети, всего | км/км2 | 2.0 | 2.2 | 1.8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - в пределах застроенных территорий | км/км2 | 2.9 | 3.0 | 3.4 |
| 5.5. | Количество транспортных развязок в разных уровнях (в т.ч. мостов). | единиц | 6 | 6 | 7 |
| 5.6. | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | минут | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 5.7. | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомо-билей | 146 | 200 | 250 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего В том числе: на хозяйственно-питьевые нужды на производственные нужды полив зеленых насаждений | тыс.м3/сут тыс.м3/сут тыс.м3/сут тыс.м3/сут | 6,85 2,26 4,59 - | 12,22 6,21 5,05 0,96 | 12,58 6,08 5,55 0,95 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды |  |  |  |  |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений в том числе водозаборов подземных вод | тыс.м3/сут тыс.м3/сут | 6,85 4,32 | 12,22 9,46 | 12,58 9,56 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут на чел л/сут на чел | - - | 636 323 | 662 320 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 46,7 | 51,2 | 65,1 |
| 6.2 | Канализация бытовая |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, всего в том числе: хозяйственно-бытовые сточные воды производственные сточные воды | тыс.м3/сут тыс.м3/сут тыс.м3/сут | 7,65 2,02 5,63 | 10,32 6,21 4,11 | 10,6 6,08 4,52 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации* | тыс.м3/сут | 2,80 | 7,50 | 7,50 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | 16,5 | 26,0 | 47,8 |
| 6.3 | Канализация дождевая |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Общее поступление поверхностного стока (максимальное суточное) | тыс. м3/сут | - | - | 193,9 |
| 6.3.2 | Производительность очистных сооружений дождевой канализации | тыс. м3/сут | - | - | - |
| 6.3.3 | Протяженность сетей | км | - | - | 49,8 |
| * - указана производительность ОСБО МУП Юрьев-Польского района «Водоканал». |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год |  |  |  |
|  | В том числе на ком. быт нужды | -«- | 0,16 | 0,172 | 0,182 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников тепла | Гкал/ч | 66,5 | 71,4 | 75,7 |
|  | В том числе районные котельные | -«- | 66,5 | 71,4 | 75,7 |
| 6.4.3 | Протяженность сетей | км | 36,8 | 38,0 | 38,5 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе | % | 73 | 100 | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа районными котельными | млн.м3/год | 22,3 | 23,0 | 24,7 |
| 6.6. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Потребность в электроэнергии – всего, в т. ч. | Млн кВтч/год | 44,4 | 69,31 | 75,49 |
|  | на производственные и др. нужды | -«- | 23,3 | 27,65 | 34,26 |
|  | на коммунально-бытовые нужды | -«- | 22,1 | 41,66 | 41,23 |
| 6.6.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год /в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВтхч | 2277/1133 | 3609/2187 | 3973/2170 |
| 6.6.3 | Максимальная электрическая нагрузка | МВт | 15,65 | 16,1 | 19,18 |
| 6.6.4 | Источники покрытия электронагрузок, в т.ч. | МВт |  |  |  |
|  | ПС-110/35/10 кВ «Юрьев-Польский», с установленной мощностью 50 МВА | -«- | 50 | 50 | 50 |
| 6.6.5 | Протяженность воздушных линий электропередач по территории города напряжением 35-110 кВ (коридор) | км | 7,280 | 9,728 | 9,728 |
| 6.7. | Средства связи |  |  |  |  |
| 6.7.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 6.7.2 | Телефонная плотность с учетом народнохозяйственного сектора | номеров на 1000 человек | 251 | 255 | 258 |
| 6.8. | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 6.8.1 | Защита территории от затопления: |  |  |  |  |
|  | площадь | га |  |  | 64,5 |
|  | подсыпка | млн.м.куб. |  |  | 1,08 |
| 6.8.2 | Другие специальные мероприятия по инженерной подготовке территории |  |  |  |  |
|  | закрытый дренаж | га |  | 3,1 | 101,9 |
|  | строительство набережной | км |  |  | 1,4 |
|  | благоустройство водоёмов | га |  |  | 51 |
|  | пригрузка минеральным грунтом | га |  | 2,5 | 23 |