Содержание тома 2

Основные сведения о проектной организации_______________________________________ 5

Свидетельство о допуске к работам_______________________________________________ 6

Анкета главного архитектора проекта _____________________________________________ 8

СОСТАВ ПРОЕКТА	10

ВВЕДЕНИЕ. ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	11

1. ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДА ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКОГО В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ. 
    ОПИСАНИЕ ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
    ГОРОД ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ (ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)	13

2. КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА	15

2.1. Краткий исторический обзор развития города	15

2.2. Предложения по расширению Списка  историко-культурного наследия города  
      (по материалам института «Гипрогор», 1984 г)	22

3. АНАЛИЗ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ  ПО ПРЕДЫДУЩЕМУ 
    ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ (редакция 1984 года)	28

3.1. Территориально-планировочные принципы	28

3.1.1. Планировочные решения	28

3.1.2. Объемно-пространственное решение	29

3.2. Экономическая база	29

3.3. Население	30

3.4. Жилищный фонд	31

3.5. Социальная инфраструктура	32

3.6. Озелененные территории	32

3.7. Транспортная инфраструктура	33

3.8. Инженерная инфраструктура	34

3.8.1. Водоснабжение	34

3.8.2.Бытовая канализация	34

3.8.3. Дождевая канализация	34

3.8.4. Теплоснабжение	35

3.8.5. Газоснабжение	35

3.8.6. Электроснабжение	35

3.8.7. Средства связи	36

3.8.8. Благоустройство и инженерная подготовка территории	36

3.9. Охрана окружающей среды	36

3.10. Общие выводы анализа комплексного развития  г.Юрьев-Польского 
        (по генплану 1984 г.)	37

3.11. Выявленные конфликтные точки и зоны  в городе Юрьев-Польском	37

4. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГОРОДА ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКОГО	39

4.1. Характеристика природных  и инженерно-строительных условий	39

4.1.1. Краткая характеристика физико-географических  и климатических условий	39

4.1.2. Гидрология	41

4.1.3. Гидрогеология	41

4.1.4. Инженерно-геологические условия	42

4.2. Состояние окружающей среды	43

4.2.1. Состояние воздушного бассейна	45

4.2.2. Земельные ресурсы. Санитарная очистка и отходы	57

4.2.3. Подземные и поверхностные воды	64

4.3. Комплексная оценка территории	66

4.4. Экономическая база.  Функции хозяйственного комплекса города	67

4.5. Демографическая ситуация и занятость населения	70

4.6. Жилищный фонд	72

4.7. Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения	74

4.8. Планировочная ситуация	78

4.9. Озелененные территории	80

4.10. Транспортная инфраструктура	81

4.10.1. Внешний транспорт	81

4.10.2. Внутренние связи	84

4.11. Инженерная инфраструктура	90

4.11.1.Водоснабжение	90

4.11.2. Бытовая канализация	92

4.11.3. Дождевая канализация	94

4.11.4. Теплоснабжение	94

4.11.5. Газоснабжение	95

4.11.6. Электроснабжение	95

4.11.7. Средства связи	96

4.12. Сводные данные об использовании земель города	97

5. ВЫБОР ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
    ГОРОДА ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКОГО	99

5.1. Прогноз развития хозяйственного комплекса города	99

5.2. Основные направления градостроительного развития  г.Юрьев-Польского	102

5.2.1. Обоснование вариантов территориального планирования  
          (концепция развития города)	102

6. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ГОРОДА 
    (ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ)	108

6.1. Цели и задачи территориального планирования	108

6.2. Прогноз численности населения	109

6.3. Жилищное строительство	110

6.4. Социальная инфраструктура	113

6.5. Функциональное зонирование территории города	115

6.6. Развитие планировочной структуры	117

6.7. Комплексная реконструкция центральной части города.  Центр и подцентры	120

6.8. Система мероприятий по охране и использованию  объектов культурного наследия 
       и развитие туризма	122

6.9. Список объектов культурного наследия	128

6.10. Промышленные и коммунально-складские территории	133

6.11. Резервные территории под дальнейшее развитие промышленных 
         и коммунально-складских территорий	136

6.12. Организация санитарно-защитных зон	136

6.13. Озелененные территории	137

6.14. Транспортная инфраструктура	140

6.14.1. Внешний транспорт	140

6.14.2. Внутренние связи	141

6.15. Инженерная инфраструктура	146

6.15.1. Водоснабжение	146

6.15.2. Бытовая канализация	153

6.15.3. Дождевая канализация	157

6.15.4. Теплоснабжение	161

6.15.5. Газоснабжение	161

6.15.6. Электроснабжение	162

6.15.7. Средства связи	163

6.15.8. Благоустройство и инженерная подготовка территории	164

6.16. Охрана окружающей среды. Основные природоохранные мероприятия	165

6.16.1. Воздушный бассейн	167

6.16.2. Подземные и поверхностные воды	167

6.16.3. Защита почвы и растительности.  Рекомендации по организации сбора 
            и удаления ТБО	168

6.16.4. Организация санитарно-защитных зон	169

6.16.5. Прогноз состояния окружающей среды	172

6.17. Описание проектных границ города Юрьев-Польского	173

7. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ГОРОДА  
    НА ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА  (2010 – 2020 г.г.)	174

7.1. Экономическая база	174

7.2. Население	174

7.3. Жилищное строительство	174

7.4. Социальная инфраструктура	176

7.5. Развитие планировочной структуры	176

7.6. Озелененные территории	177

7.7. Транспортная инфраструктура	177

7.8. Инженерная инфраструктура	178

7.8.1. Водоснабжение	178

7.8.2. Бытовая канализация	178

7.8.3. Дождевая канализация	178

7.8.4. Теплоснабжение	179

7.8.5. Газоснабжение	179

7.8.6. Электроснабжение	180

7.8.7. Средства связи	180

7.8.8. Благоустройство и инженерная подготовка территории	180

7.8.9. Мероприятия по охране окружающей среды	181

8. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
    ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА г.ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ	182

ПРИЛАГАЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ	189

Корректировка генерального плана г.Юрьев-Польский выполнена авторским коллективом специалистов Мастерской градостроительства, М-5 и сектора экологии института «Владимиргражданпроект» в следующем составе:

| Консультант генплана | ГАМ, заслуж. архитектор России – С.Г.Голубев |
| --- | --- |
| Архитектурно-планировочные решения | ГАП, архитектор – В.А.Антоненко |
| Экономические расчеты и обоснования | нач.группы – М.В.Евдокимова |
| Транспортная инфраструктура | ведущий инженер – Е.С.Васильева |
| Водоснабжение и канализация | ГИП – О.И.Иванов |
| Теплоснабжение и газоснабжение | ГИП – П.Н.Скосырев |
| Электроснабжение и средства связи | начальник группы – Т.А.Ильина |
| Природные условия, экологические проблемы, санитарная очистка, отходы, основные природоохранные мероприятия | нач-к сектора ООПС – С.Ф.Юничева |
| Озелененные территории | ГИП – Г.Г.Мехедова |
| Благоустройство и инженерная подготовка территории | инженер I кат. – Л.В.Линькова |
| Графическое оформление проекта | ГАП, архитектор – В.А.Антоненко архитектор – С.А.Стаферова |

# СОСТАВ ПРОЕКТА

Документ территориального планирования Генеральный план г.Юрьев-Польского состоит из 3-х томов Пояснительной записки и графических материалов – схем генерального плана города.

А. Текстовые материалы Генерального плана:

Том 1.    Положения о территориальном планировании.

Том 2.    Обоснование проекта генерального плана. Проектные решения.

Том 3.    ИТМ ГО и ЧС.

Б. Графические материалы
(схемы генерального плана)

| № п/п | Наименование чертежей | Масштаб | Кол-во листов | В цвете | __ДСП__ секретно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Основные материалы |  |
| 1-3 | Генеральный план (основной чертеж) | 1:5000 | 3 | 3 | ДСП |
| 4-6 | Схема зонирования территории | 1:5000 | 3 | 3 | ДСП |
| 7-9 | Схема транспортной инфраструктуры | 1:5000 | 3 | - | ДСП |
| 10-12 | Схема систем водоснабжения, хозяйственно-бытовой и дождевой канализации | 1:5000 | 3 | - | ДСП |
| 13-15 | Схема теплоснабжения | 1:5000 | 3 | - | ДСП |
| 16-18 | Схема газоснабжения | 1:5000 | 3 | - | ДСП |
| 19-21 | Схема электроснабжения и средств связи | 1:5000 | 3 | - | ДСП |
| 2. Обосновывающие материалы |  |
| 22-24 | План современного использования территории (опорный план) со схемой комплексной оценки территории города | 1:5000 | 3 | 3 | ДСП |
| 25-26 | Схема территориального развития города (концепция) | 1:10000 | 2 | 2 | ДСП |
| 27-29 | Схема благоустройства и инженерной подготовки территории | 1:5000 | 3 | - | ДСП |
| 30-31 | Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке | 1:10000 | 2 | 2 | ДСП |

# ВВЕДЕНИЕ. ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Корректировка генерального плана г.Юрьев-Польский Владимирской области выполнена в соответствии с Договором 5552-02, заключенным между Администрацией Юрьев-Польского района и ГУП «Владимиргражданпроект» (заказ №01/23-1068 
от 27.11.2002 г.) на основании Градостроительного Кодекса РФ №190-ФЗ, Федеральной инструкции «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (СНиП II-04-2003), а также СНиП 2.07.01-89*- Градостроительство. «Планировка и застройка городских и сельских поселений» и областных нормативов градостроительного проектирования, утвержденных Постановлением Губернатора от 06.05.2006 № 344.

Предыдущий генеральный план г.Юрьев-Польского был разработан московским институтом «Гипрогор» в 1984 году (арх.Выборный В.Н.). В настоящее время г.Юрьев-Польский имеет статус городского поселения (с единственным населенным пунктом).

Корректировка Генерального плана 2009 г. выполнена с учетом Концепции территориального развития городского поселения. Концепция разработана на вариантной основе и отличается от генерального плана периодом прогноза и более широким территориальным и временным охватом. Генеральный план рассчитан на период 20 лет, 
а концепция дает прогноз на 30-40 лет.  В результате Концепции и проекта Генерального плана Заказчик может учесть предложения по перспективному изменению административных границ, сбалансированному зонированию территории, последовательности мероприятий целенаправленной градостроительной политики по этапам строительства.

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Генеральный план города является документом территориального планирования и определяет назначение территорий города, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования.

С 1990 года город Юрьев-Польский входит в федеральный список исторических городов России (Постановление Коллегии Минкультуры РСФСР, Госстроя РСФСР, Центрального Совета ВООПиК от 19 февраля 1990 года).

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральный план городского поселения определяет основные направления развития и организации его территории на расчетный срок до 2030 года с первой очередью строительства до 2020 года, и включает варианты территориального развития на перспективу 30 – 40 лет.

Генеральный план закладывает основы для разработки и осуществления перспективных и первоочередных программ развития городской инфраструктуры и проектов планировки частей города.

Проект корректировки генерального плана разработан на стереотопографической съемке М 1:2000, выполненной Предприятием № 7 ГУГиК при СМ СССР в 1984 – 85 г.г., 
с корректировкой топосъемки М 1:2000 (уменьшенной до М 1:5000) по космоснимкам 
ЗАО «Гео-Надир», предоставленной Заказчиком в 2008 году.

Система координат местная.

Система высот Балтийская.

В данной работе использованы также материалы:

- Проект охранных зон историко-культурного наследия города Юрьев-Польского, 
«Гипрогор», 1973 г.

- ПДП центра города Юрьев-Польского, «Гипрогор», 1975 г.

- Генеральный план города Юрьев-Польский, «Гипрогор», г.Москва, 1984г.
(рук.Выборный В.Н.)

- Схема межселенного культурно-бытового и транспортного обслуживания Юрьев-Польского района, «Владимиргражданпроект», 1984 г.

- Проект реконструкции заповедной зоны ансамбля исторического ядра города Юрьев-Польского, «Владимирреставрация», 1987 г.

- Проект районной планировки Юрьев-Польского района, 
«Владимиргражданпроект», 1988 г.

- Проект реконструкции заповедной зоны ансамбля исторического ядра города Юрьев-Польского, «ВСЭНРПМ», 1991 г.

- Программа комплексной реконструкции исторической застройки в городах и поселках Владимирской области (г.Юрьев-Польский), «Владимиргражданпроект», 1991 г.

- Целевая программа «Земля Владимирская в Золотом кольце России», «Владимиргражданпроект», 1998 г.;

- Схема территориального планирования Юрьев-Польского муниципального района (Первый этап), ГУП «Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро» г.Владимир, 2008 г.

- Схема территориального планирования Юрьев-Польского муниципального района (Второй этап), ООО «Проектный институт «ДСК-Проект», г.Иваново, 2009г. (рук.Григоров А.Е.)

- Схема территориального планирования Владимирской области (Второй этап),
ЦНИИП Градостроительства РААСН, 2009 - 2010 г.г.

После утверждения генерального плана необходимо разработать проекты планировки площадок первоочередного освоения и реконструкции центральной части города Юрьев-Польский, а также проекты границ территорий и Проект зон охраны объектов культурного наследия.

После разработки и утверждения Проекта зон охраны и проектов границ территорий 
объектов культурного наследия в генплан должны быть внесены соответствующие проектам 
изменения в установленном законом порядке.

# 1. ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДА ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКОГО 
В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ. 
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ (ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)

Юрьев-Польский уезд образован в составе Владимирского наместничества по указу Екатерины II от 1 сентября 1778 г. С 1796 г. вплоть до 1929 г. он входил в состав Владимирской губернии, а с 10 июня 1929 г. Юрьев-Польский район в составе Александровского округа стал входить в состав Ивановской промышленной области, 
но с августа 1944 г. район вновь вошел в состав Владимирской области. В послевоенные годы территория района неоднократно менялась, но с 12 января 1965 г. Юрьев-Польский район практически окончательно преобразован и стал существовать в настоящих территориально-административных границах.

Юрьев-Польский муниципальный район, расположен в западном планировочном районе Владимирской области (по классификации ЦНИИП Градостроительства). Он занимает территорию в 1900 кв.км, что составляет 6.5% территории области. Район имеет выгодное географическое положение, граничит с Ярославской и Ивановской областями, а также с Александровским, Кольчугинским, Собинским и Суздальским муниципальными районами.

Перспективы градостроительного развития Юрьев-Польского района определены соответствующей Схемой территориального планирования, выполненной в 2009 году (II этап) Ивановским институтом ООО «ДСК-Проект», а также Схемой территориального планирования Владимирской области (2 этап), ЦНИИП Градостроительства РААСН, 
2009 -2010 г.г.

Экономико-географическое положение района определяется размещением на пересечении двух важных транзитных транспортных артерий: железной дороги Москва – Александров – Юрьев-Польский – Иваново и автомагистрали Владимир – Переславль-Залесский. Система радиальных региональных и местных автодорог связывает райцентр с другими районами и со всеми остальными муниципальными образованиями Юрьев-Польского района (сельскими поселениями). Кроме прилегающего Красносельского, это Небыловское и Симское сельские поселения, расположенные на некотором удалении.

Город Юрьев-Польский с населением 19.5 тыс.человек является промышленным административным и культурным центром одноименного муниципального района. Райцентр входит в территорию муниципального образования город Юрьев-Польский (городское поселение с единственным населенным пунктом).

Общая площадь земель М.О. г.Юрьев-Польский (городское поселение) составляет 2373 га, в том числе в границах города – 1020 га.

Основные особенности градостроительной ситуации города Юрьев-Польский и его пригородов:

- через территорию района и районный центр проходит железная дорога Москва – Александров – Иваново, а также автомобильная дорога регионального (межмуниципального) значения Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский, дорога Москва – Юрьев-Польский – Гаврилово-Посад – Иваново (не завершена);

- река Колокша – главная ландшафтно-планировочная ось города протекает с северо-запада на юг;

- река Гза, впадает в р.Колокшу, протекает в восточной части города;

- в юго-западном направлении к городу подходит магистральный газопровод высокого давления с расположением ГРС в 100 м от существующей границы города.

Так как город Юрьев-Польский является единственным в районе городским населенным пунктом, то в нем проживает все городское население района.

Вплотную к границе городского поселения г.Юрьев-Польский примыкают 7 населенных пунктов Красносельского сельского поселения, в том числе: на севере – с.Красное; на северо-востоке – пос.Пригородный; на юго-востоке – с.Кузьмадино; на юго-западе – деревня Палазино и на западе – деревни Поелово и Ильинское, при этом все имеют тесные трудовые и культурно-бытовые связи населения с райцентром. Всего в составе Юрьев-Польского муниципального района находятся 4 муниципальных образования. Это городское поселение г.Юрьев-Польский и 3 сельских поселения: Красносельское, Небыловское и Симское.

На юге граница городского поселения г.Юрьев-Польский совпадает с рекой Сегой.

Удаленность Юрьев-Польского от областного центра – 70 км, от Москвы – 180 км.

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ

(ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)

# Приложение 4

к Закону Владимирской области от 11.05.2005 N 55-ОЗ

Муниципальное образование городское поселение город Юрьев-Польский расположено в центре Юрьев-Польского муниципального района.

На севере граница муниципального образования городское поселение город Юрьев-Польский начинается в т. 39 от плотины на ручье Красносельский - притока реки Колокша и идет далее на восток по грунтовой дороге, совмещаясь с границей землепользования СПК "Красносельское" до пересечения в т. 40 с автодорогой Владимир - Юрьев-Польский - Переславль-Залесский. Далее граница продолжается на восток до городского кладбища и полигона ТБО, огибая их по границам, меняет в т. 41 направление на север, совмещаясь с границей землепользования СПК "Красносельское", затем от т. 42 на восток, затем от т. 43 на юг до коллективных садов, совмещаясь с границей землепользования СПК "Юрьев-Польское". Затем в т. 44 граница поворачивает на восток, затем в т. 45 на юг и в т. 46 снова на восток, совмещаясь с границей землепользования СПК "Юрьев-Польское", затем в т. 47 на север до ручья - притока реки Гза, далее от т. 48 на восток идет по центру ручья, до слияния с рекой Гза, затем в т. 49 граница резко поворачивает на юго-запад и идет по центру реки Гза до поворота реки на запад, пересекая ее в т. 50, с дальнейшим продолжением на юго-восток. Далее граница муниципального образования в т. 51 резко поворачивает на запад до реки Гза (т. 52), совмещаясь с границей землепользования СПК "Юрьев-Польское", затем граница проходит в южном направлении по центру реки Гза, далее в т. 53 поворачивает на юго-восток, пересекая в т. 54 Северную железную дорогу и далее автодорогу Владимир - Юрьев-Польский - Переславль-Залесский, затем в т. 55 резко меняет направление на запад, пересекая в т. 56 автодорогу Юрьев-Польский - Кузьмадино, идет до реки Колокша, далее в т. 57 граница поворачивает на юг и проходит по центру реки Колокша до слияния в т. 58 с рекой Сега, совмещаясь с границей землепользования СПК "Юрьев-Польское". Далее, пересекая в т. 59 автодорогу Юрьев-Польский - Кузьмадино, направление меняется на западное, затем на северное по центру реки Сега, потом на восток и снова на север до автодороги Юрьев-Польский - Дроздово, пересекая ее в т. 60, поворачивает на северо-восток по дороге до с. Поелово. Далее граница в т. 61 поворачивает на восток, затем на север, запад, огибая по черте с. Поелово, и снова от т. 62 продолжает направление на север. Затем в т. 63 пересекая автодорогу Юрьев-Польский - Фроловское и огибая по черте с. Ильинское с восточной стороны, от т. 64 продолжает направление на север до моста на автодороге Юрьев-Польский - Горки. После пересечения в т. 65 названной автодороги граница проходит по центру реки Колокша в северо-восточном направлении до слияния с ручьем Красносельский, далее, продолжая в том же направлении, проходит по центру ручья Красносельский и выходит на границу муниципального образования городское поселение город Юрьев-Польский в т. 39.

# 2. КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

## 2.1. Краткий исторический обзор развития города

Князь Юрий Долгорукий основал в 1152 г новый город, первоначально названный «Польской», то есть стоящий в полях.

Так называемое «Ополье» - местность, лишенная лесной растительности. Темные и в общем хлебородные почвы Ополья даже получили в специальной литературе название «Юрьевского чернозема».

Город Юрьев-Польский основан был не с целью политической, не с целью стратегической, а с мирной, земледельческой. Город был в полном смысле слова новым городом, основанным на еще необжитом месте. Местоположение его очень выгодное. Город расположен на территории с плоским рельефом и находится как бы на дне гигантской чаши. С северо-запада на юго-восток город перерезает река Колокша, с северо-востока несет свои воды в Колокшу река Гза.

На месте слияния двух рек и возник город.

Первоначально он складывался в окружении земляных валов и имел несколько улиц, изначально подчиненных рельефу, направлению дорог и реки. С северо-запада примыкал посад. Три въезда в город соответствовали древним дорогам: с севера, через ростовские ворота – дорога на Ростов; с юго-востока через владимирские ворота – дорога  на Владимир и Суздаль; с запада, Стромынская дорога вела на Москву и Александров.

Юрьев в 1212 г стал центром небольшого удельного княжества, принадлежащего сыну Всеволода III Святославу, с именем которого связано строительство нового Георгиевского собора.

Во время татаро-монгольского нашествия город несколько раз был выжжен и разорен татарами. Летописи кратко отмечают, что в 1238 г при нашествии Батыя Юрьев-Польский пленен татарами, в 1328 г. татарский царь Тохтамыш сжег Юрьев, в 1409 г. татары снова 
в Юрьеве по всем погостам и селам.

В первой половине XIV в. город становится вотчиной Москвы. В XV в. находится под властью литовских князей, в XVI в. под властью казанского хана и астраханского царевича. Находясь в руках иноземцев город, естественно, хирел, никаких условий для возведения монументальных построек не было.

Пожар в 1560 г. в Юрьеве и последствия интервенций 1609-1611 годов, тяжким бременем легли на жителей города. Только с XVI-XVII веков начинает отстраиваться каменными зданиями Михайло-Архангельский монастырь. Город в целом возрождается только с XVIIв. после польско-литовской интервенции.

На месте сгоревших и пришедших в негодность деревянных церквей возводятся каменные храмы, реставрируются, перестраиваются старые. Во второй половине XVIII века все деревянные церкви были заменены новыми каменными. Наблюдается довольно активный рост посада в северном и западном направлениях, заселяемых ремесленниками, купцами. Образуется новый район города – Заречье.

В конце XVIII века, в 1788 году, когда большинство русских городов (включая Владимирскую губернию), получили новую планировку, был создан «регулярный» план города Юрьев-Польского (комиссией Бецкого). Регулярный план города Юрьев-Польского был утвержден 9 декабря 1788 года Екатериной II. Он намечал расширение и выпрямление кривых улиц, прокладку новых, образование площадей.

Город находился на перепутье основных торговых дорог и, естественно, основным промыслом его являлась торговля и огородничество.

С ростом города возникают и продолжают развиваться кузницы, кожевенные заводы, красильные, маленькие и большие ткацко-прядильные фабрики, льноотбеливательные заводы и небольшие заводы по производству кирпича. С бурным ростом промышленности, 
с развитием города, как торгового центра, появилась возможность прокладки железной дороги и строительства новых мостов, роста города в западном и юго-западном направлениях, образовании новых жилых районов.

До Октябрьской революции промышленность была очень разбросана и раздроблена. За годы советской власти в городе созданы новые промышленные предприятия, объединены и укреплены мелкие, дореволюционные.

XII - XIII века

«Горододельцы» Юрия Долгорукого поставили город на левом берегу Колокши рядом с устьем ее притока- реки Гзы. План крепости имеет почти круглую форму: она была обнесена, хорошо сохранившимися, высокими валами с деревянными стенами. Ее периметр достигал 1000 м, а вал шириной в основании 12 м, имел высоту до 7 м. Это дает представление о масштабах крепостного строительства Юрия Долгорукова. Детинец нового города почти равен по площади «городу Владимира» в Киеве.

Значительная длина оборонительной ограды детинца свидетельствовала об увеличении числа защитников, которые в период беспрерывных междоусобных воин должны были  постоянно находиться в городе.

Детинец из небольшого «акрополя» превращается по своей планировке в город с кварталами, улицами, площадями. Расположение некоторых древних церквей и ворот на территории детинца дает основание полагать, что начало такой планировки могло быть положено еще в годы до татаро-монгольского нашествия.

В южной части «земляного» города был воздвигнут Георгиевский каменный собор в честь основателя города – Юрия Долгорукого. Собор стоял на главной площади города, основная часть которой располагалась с северного фасада храма. Церковь просуществовала недолго, обветшала и была разобрана через 78 лет, после ее возведения. В XIII веке, 
в 1234 году, на этом же месте создают новый каменный Георгиевский собор, богато украшенный. В XIII веке, в Кремле возникает Михайло-Архангельский монастырь, все строения которого были деревянные. В небольшом городе, ограниченном земляным валом, обнесенным деревянной стеной и рвом снаружи закладывается структура города со своей общественно-торговой площадью и главным собором на ней, намечаются кварталы князей, духовенства и ремесленнические слободы. В Кремле имелось двое ворот: северные- ростовские и южные – владимирские. Из ростовских ворот дорога вела на Ростов, Александров, Москву. Из южных ворот – на Владимир и Суздаль.

Жилая застройка внутри Кремля была деревянной и, надо полагать, одноэтажной. Над этой застройкой возвышался главный собор – Георгиевский, являвшийся центром притяжения, основной доминантой старого «земляного» города.

XVIIв – начало XVIII в.

Первоначально город складывался вокруг земляных валов, имел направление улиц подчиненных направлению валов и реки.

Расположение Кремля в излучине рек Колокши и Гзы определило рост города в северном направлении. Сеть улиц сложилась под влиянием двух факторов – берега реки Колокши и дорог на Ростов, Владимир, Александров.

Посад рос преимущественно в северном (вдоль Ростовской дороги) и западном 
(по Московской дороге) направлениях.

Посад застраивался беспорядочно. Дворы ставились, как вздумается владельцу: вкривь и вкось. Однако, все постройки располагались вдоль существовавших проезжих дорог. Крепкие ворота, которыми запирались дворы, выходили все на дорогу. Так, постепенно, формировались улицы.

Главная улица города – Большая проходила от Владимирского въезда вдоль наружной стороны вала, через Торговую площадь, между Воскресенской церковью и Введенским монастырем, приблизительно по улице 1-го Мая, к селу Красное.

Улицы города были кривыми, извилистыми, залитые грязью, непросыхавшей местами и в сухое лето.

Общественный центр посада, городское управление и самоуправление находилось на Большой улице, в непосредственной близости Торговой площади. Здесь находилось деревянное здание городского и провинциального магистра, позднее – каменное здание городской управы. По соседству с магистром, через нынешнюю Владимирскую улицу, в современном сквере находился соляной амбар.

Рядом с Михайло-Архангельским (мужским) монастырём стояла церковь Благовещенья пресвятой Богородицы – с кладбищем.

Вокруг Георгиевского собора находилась с 3-х сторон  подмонастырская бобыльская слобода. С северо-запада от собора стояло здание Юрьевской провинциальной канцелярии, казенная каменная кладовая и казенный  воеводский двор.

Город был застроен деревянными домами, и только культовые постройки начали заменять на каменные, вместо старых обветшалых и пришедших в негодность.

В это время уже формируются основные ансамбли города. Складывается и завершается архитектурно-пространственная композиция мужского Михайло-Архангельского монастыря, возводятся новые церкви в Кремле напротив монастыря церкви Иоанна Богослова. Создается ансамбль Николо-Введенского девичьего монастыря, который получит свое законченное архитектурное выражение только в XIX веке. На композиционно-пространственную структуру города оказывают влияние церкви Бориса и Глеба, Козьмы и Домиана, впоследствии названные Христорождественским комплексом церквей. В Заречье, 
у Стромынской дороги, на берегу реки Колокши, возвышается церковь Покрова пресвятой Богородицы. Вот основные вертикальные доминанты, которые держали город и давали представление о его масштабе.

сер. XVIII – нач. XIX в.

Город середины XVIII начало XIX веков мало чем отличался по своей планировке и физическим границам от плана города XVII – XVIII в.

Только в северной части города произошла небольшая перепланировка кварталов, на востоке была пробита новая улица, параллельно главной улице города – Большой. Трасса новой улицы кое-где совпадает с существующей трассой Узкого переулка.

В северной части города на берегу реки Колокши разместилась полотняная фабрика, по соседству с ней находилась кузница. По другую сторону Большой улицы, севернее Христорожденственских церквей разместился кирпичный завод.

Такой же завод находился у Стромынской дороги за Покровской церковью. Полотняная фабрика выросла за Колокшей, напротив здания современного банка. На юге города, на правом берегу Колокши, разместилась шелковая фабрика, на территории, занимаемой в настоящее время заводом «Промсвязь».

По описи 1760 г. Юрьев состоял из Кремля и посада. Кремль был обнесен валом, который сохранился местами и до сих пор, и рвом; на валу имелись следы 3-х ворот.

Внутри Кремля находились лишь 2 церкви и Архангельский монастырь с четырьмя каменными церквями. Все дома в посаде были деревянные за исключением одного каменного.

После польско-литовской интервенции город постепенно начинает отстраиваться, развивается промышленность: возникают новые заводы и фабрики, мельницы и кузницы. Строятся первые каменные жилые дома, культовые сооружения возводятся только из кирпича. Расширяется территория Михайло-Архангельского монастыря, перестраиваются его здания, возводятся новые стены и башни.

Общественным центром города остается Кремль и Торговая площадь на севере его, со зданиями провинциального магистра и соляным амбаром с одной стороны и богадельней, кузницей, судом с другой стороны Торговой площади.

Основные дороги, соединяющие Юрьев с Владимиром, Ростовом, Александровом и Москвой проходили через главную площадь города.

Торжок с давних пор находился у Ростовских ворот Кремля. На плане XVIII в. ряды мясной и щепетильный показаны приблизительно на месте существующих магазинов.

Позже появились лавки, лабазы и шатры по левую сторону Ростовской дороги 
(из Кремля), образуя беспорядочно расположенные и неблагоустроенные торговые ряды. Только в  30-х годах XIX века размещение торговых построек было несколько упорядочено, но летом 1871 года все уничтожил крупнейший в истории города пожар.

В Кремле соборная площадь была застроена домами соборного причта и частично приказных и чиновных людей. В северо-западной части Кремля и в Завалье, находились дворы служилых людей: городовых, дворян, духовенства. По соседству с Михайло-Архангельским монастырем стояли одна подле другой две церкви Успенская и Благовещенская, известные по документам с XVII-XVIII веков. В XVIII веке к Благовещенской церкви была пристроена колокольня. Как и в прежние времена, при въезде в город стояли кузницы. Со стороны Владимирского въезда перед слиянием рек  стояла водяная казенная мельница на реке Колокше.

План города Комиссии Бецкого XVIII в (1788 г.)

В конце XVIII века первоочередной задачей правительства становится создание генеральных планов городов. В 1773 году был подписан указ Екатерины II «О делании всем городам, их строению и улицам специальных планов по каждой губернии особо».

В декабре 1788 года Екатериной II был утверждён «регулярный» план города Комиссии Бецкого, отвечающий новым градостроительным требованиям. Архитектурную часть проекта возглавлял архитектор Иван Лемм.

План города получил очертания почти правильного прямоугольника, со всех сторон обнесенного земляными валами. Генплан предусматривал регулярную сетку улиц, расширение и спрямление старых, прокладку новых, организацию торговых площадей и главной площади города.

Общественным, административным и архитектурно-композиционным центром города продолжал оставаться Кремль, с его хорошо сохранившимися валами и еле заметными следами рвов. Здесь находился Георгиевский собор, Михайло-Архангельский монастырь, каменная церковь Благовещенья, каменный дом церковного казначейства, деревянный дом, 
в котором помещались дворянская опека, уездный и земский суд, тюрьма, квартиры для чиновников присутственных мест.

В Кремле находились:

- Георгиевский собор;

- Каменная церковь Благовещенья:

- Архангельский мужской монастырь;

- Каменный дом церковного казначейства;

- Деревянный дом, в котором помещались дворянская опека, уездные и земские суды.

- Тюрьма и при ней кордегардия (деревянная).

В регулярном плане 1788 г. проводился принцип разделения города на центральную часть, где намечалось строительство административно-общественных, торговых зданий, частичных каменных домов дворянства, духовенства, купечества и предместья, где предлагалась жилая застройка для неимущих социальных групп.

Предусматривалось строительство каменных торговых рядов, окаймлявших главную торговую площадь, располагавшуюся у Ростовских ворот, к северу от Кремля.

Юго-западней Кремля предусматривалась большая хлебная площадь с хлебными, мясными рядами, винными и соляными магазинами. С юго-востока от Кремля располагались рыбные ряды. Таким образом, за валами Кремля создавался как бы крупный торговый центр, расположенный в 3-х местах. Это объяснялось тем, что город располагался на древних торговых трассах и сам вел оживленную торговлю с ближайшими и дальними городами Российской империи.

Главная улица города проходила с севера на юг от Петропавловского монастыря, мимо комплекса Христорождественских церквей, Воскресенской церкви через главную торговую площадь и приводила в Кремль. С южной стороны Кремля, улица вела на другой берег реки Колокши, через мост.

Главная улица города по регулярному плану застраивалась каменными зданиями и завершалась главной торговой площадью с каменными торговыми лавками. Площадь раскрывалась на древний Кремль с Михайло-Архангельским монастырем и Георгиевским собором.

Въездов в город с основных дорог было три: Ростовский, Владимирский, Московский с деревянными заставами. При въездах находились кузницы. За городскими валами предусматривалось размещение пивоварни, мучной мельницы, скотобойни.

Композиционно-пространственная структура города имела ярко выраженный центр города, закрепленный вертикальными доминантами, дававшими масштаб городскому ансамблю.

Монастыри и приходские церкви раскрывались на главную улицу города и создавали вертикальный метрический ряд, завершаемый Кремлем, с его постройками Михайло-Архангельского монастыря и древним Георгиевским собором.

Новая планировка предусматривала сохранение и включение церквей и других основных сооружений в единый городской ансамбль.

2-ая половина XIX – начало XX в.

В первые годы и десятилетия после утверждения регулярного плана 1788 г. работы по реконструкции города почти не проводилось. И только крупнейший в истории города пожар 1871 года позволил начать осуществление задуманного.

От старой планировки сохранились очень небольшие территории включающие земляные валы, район Шемиловки, Покровскую церковь, застройку набережных по обе стороны от Покровской церкви, район Каланчевского переулка, Краснооктябрьской улицы и улицы Первого Мая, Узкого переулка, Крестьянской площади. Остальная часть города подвергалась перепланировке, и расширению на основе регулярной сетки кварталов составленной комиссией Бецкого, когда большинство русских городов получили новую планировку, часто совершенно не учитывавшую рельефа и исторически сложившегося города.

На территории исторического ядра сосредоточены основные ансамбли, украшающие город и свидетельствующие о большой культуре и строительном искусстве далекого прошлого русского государства.

В XIX веке в черте  валов крупных изменений не произошло. Проживание в Кремле потеряло привилегию сословий и никаких выгод уже не представляло. Интереснее было находиться в посаде, ближе к торговой и промышленной жизни города.

В конце XVIII века были сделаны пристройки к Георгиевскому собору, в виде приделов и колокольни, искажающие облик собора и разобранные в XX веке.

В начале XX века в Кремле была построена новая Троицкая церковь грандиозных размеров из темного кирпича, закрывшая почти полностью Георгиевский собор с улицы 
1 Мая. Церковь не представляет художественной ценности и является дисгармоничной, так как своей массой подавляет древний собор.

Вдоль наружной, северо-западной стороны вала, вытянувшись в длинную прямую линию, стояли павильоны деревянных торговых рядов, построенных в начале века, перенесенных впоследствии на рынок. На месте старых сгоревших торговых рядов появились в XIX веке  новые каменные торговые ряды в центре торговой площади, построенные по генплану комиссии Бецкого.

Новый гостиный двор с «галереей» - это те самые торговые ряды, дошедшие до нас с немалыми переделками. Галерея, т.е. единый открытый навес, окружала оба здания рядов, несколько затеняя внутренние помещения магазинов. Торговая площадь была оформлена по периметру каменными зданиями, принадлежавшими богатым купцам и фабрикантам. В них размещались магазины, аптеки, склады, пивные, чайные.

За торговыми рядами с севера возвышались вертикали Воскресенской и Николо-Введенских церквей с колокольнями, обогатившими пространство торговой площади и венчавшими ее с севера. Торговая площадь раскрывалась в сторону Кремля, и нынешняя улица 1-го Мая в Кремле воспринималась, как единое пространство, завершенное вертикалями Михайло-Архангельского монастыря и Георгиевским собором с колокольней. Несмотря на разновременность этих построек, торговая площадь с рядами и улицами в Кремле воспринимались как единый ансамбль.

По Владимирской улице были построены здания почты, пожарного депо, раздаточные конторы пряжи и многие другие здания, используемые в наше время под различные учреждения, магазины и т.д.

Нынешняя улица 1-го Мая была застроена домами купцов, фабрикантов, управляющих фабриками и заводами. Здесь сохраняются интересные и ценные памятники гражданской архитектуры, дошедшие до нашего времени.

Трасса улицы 1-го Мая была смещена в плане в связи с тем, что старая часть улицы была застроена до перепланировки добротными жилыми зданиями, и не исправлялась.

Сложившаяся застройка этой части улицы создает ансамбль гражданской архитектуры. Перспективу улицы завершала Петропавловская колокольня, доминирующая над всем городом, с противоположной стороны - вертикали Николо-Введенского комплекса.

С улицы 1-го Мая по Каланчевскому переулку попадали к Николо-Введенским церквям и колокольне, разрушенной в I половине  XX столетия.

Нынешняя улица Шибанкова застраивалась и заселялась разночинцами и владельцами мануфактур.

К концу XIX началу XX века сложились основные ансамбли города.

С самого начала XIX века есть ссылки на существование общегородского кладбища вне городской черты, возможно, оно имелось и раньше, однако при многих церквях издавна и до 1917 года были отдельные, немалые кладбища в черте города. Такие кладбища были при соборе, монастыре, при Благовещенской церкви – в Кремле и на посаде при Воскресенской церкви.

Типичной для начала ХХ века была улица Пушкина. Улица заканчивалась тупиком, походившим на большой двор.

Одной из старейших улиц, долгое время сохранявшей средневековый облик, была односторонняя улица или слободка Шемиловка (ныне Старый переулок), расположенной за валом у Владимирского въезда, изолированная от других кварталов, она оставалась в стороне от крупных пожаров. Фасады домов Шемиловки, выходили в основном на реку, но отгораживались от нее тыном. От дороги дворы были отгорожены высоким забором с воротами.

Если в Юрьеве-Польском мало сохранилось жилых зданий XVIII- первой половины XX вв., то последующая застройка конца XIX начала XX веков надолго придала ему исключительный по своей выразительности облик уездного города.

В 1920 году всего построек в городе было 1885, в том числе:

- жилых 			– 822;

- каменных 			– 94;

- смешанных 			– 29;

- деревянных 			– 699;

- одноэтажных домов 	– 636;

- двухэтажных домов 		– 179;

- трехэтажных домов 		– 7;

- три школы начальные 	на 700 учащихся;

- одна девятилетняя школа 	на 500 учащихся;

- один городской театр по ул. Ленина;

- два клуба на улице Стеньки Разина и рабочий при фабрике «Авангард».

Купечество в 50-60 годы XIX века переключалось на промышленное предпринимательство. Появились небольшие раздаточные конторы, большие и маленькие фабрики, льнотрепальни.

На правом берегу реки появились маленькие кустарные заведения льноткацкие, отбеливательные, бумаготкацкие. Из стен фабрики после многих переделок  и перестроек выросло здание военного ведомства.

В 1808-1809 годах были заложены фундаменты миткалево-ткацкой фабрики, но началась война 1812 года. После революции, национализированную фабрику демонтировали, а в корпусах разместили коммунальные предприятия – небольшую электростанцию, типографию, мельницу и мастерские по ремонту сельскохозяйственных орудий. С 1931 г. в этих корпусах начал существование завод «Промсвязь».

Заречная часть города, где находится сейчас военкомат и завод «Промсвязь», застраивалась сравнительно поздно, в основном при проведении от Александрова через Бельково-Юрьево-Польской железнодорожной ветки Московско-Ярославской железной дороги в 1892 году, соединившейся с Ивановым в 1898 году, до этого времени все движение грузов шло гужевым способом по Московской и Владимирской дорогам. Поэтому город долгое время обходился лишь двумя проезжими мостами.

Ко времени строительства железной дороги назрела необходимость в постройке Станционного и Бородулинского мостов.

На месте Вокзальной улицы, переулка Богомолова, частично территории колхозного рынка и до станции шли огороды. С проведением железной дороги новые постройки быстро вытесняли огороды. Появились сначала одна сторона вокзальной улицы, потом вторая. Появились нечетные стороны Солдатской слободы, впоследствии улицы.

Южной границей города можно было считать довольно плотно застроенную Покровскую улицу. Далее шли огороды и несколько разрозненных домиков Солдатской слободы.

В конце XIX века в Юрьеве-Польском размещались довольно крупные воинские соединения полевой артиллерийской бригады. Лагерь образовался в Солдатской слободе.

В период военной интервенции с 1918 года большая часть вооружения Петроградского артиллерийского склада оказалась в Юрьеве.

На западной окраине города между Солдатской улицей и зданием реального училища появилась Артиллерийская улица.

После закрытия Петропавловского монастыря все жилые постройки были переданы под квартиры рабочим, а бывшая монастырская территория названа «Красным поселком».

Квартал Садовый переулок – Комсомольская улица, застроен в 20-х годах домами первого в городе рабочего поселка.

## 2.2. Предложения по расширению Списка 
историко-культурного наследия города 
(по материалам института «Гипрогор», 1984 г)

Юрьев-Польский – один из древнейших городов России, сохранивший на своей территории значительные памятники истории и культуры мирового значения.

Историческое ядро города, отличающееся ансамблевой цельностью и закономерностью, сохранило дошедшие до нашего времени, почти без нарушений, ценные:

Градостроительные, историко-архитектурные памятники 
           (ныне достопримечательные места):

- дороги, ведущие в историческое ядро;

- планировка исторической части города, трассы, улицы, площади и т.д.;

- комплексы, ансамбли, отдельные здания – памятники.

Кварталы исторической застройки бывших слобод – историческая городская среда с ее рядовой застройкой, составляющей основную, пожалуй, часть многих городских ансамблей и комплексов города  в целом, являющейся их фоном, их средой, определяющей характер исторического ядра города.

Художественное воздействие ядра и композиционно связанных с ним сооружений полностью соотнесено с сохранившимися масштабной жилой застройкой – одно-двух-этажные здания составляют оптимальный фон как с точки зрения масштабной взаимосвязи рядовой застройки с монументальными историческими зданиями, так и с точки зрения сохранения выразительных особенностей городской среды.

Основные элементы пространственной композиции города, исторические общественные оси развития и композиции.

Композиционная структура ядра и окружающих его объемных субдоминант – церквей слобод, вместе составляющих целостную и взаимосвязанную в пространстве систему, является интересным памятником градостроительства.

Панорамы, фасады, силуэты города в целом с севера, с юга – с железной дороги, 
с запада и востока.

Огромную художественную ценность представляют основные видовые точки на ансамбль города в целом и отдельные его районы как ближние, так и дальние и зоны панорамного восприятия фасадов исторического ядра, требующие расчистки, раскрытия и активного включения в композицию района и города в целом.

Исторический ландшафт с характерными особенностями географических и природных условий – холмы, возвышенности, овраги, с раскрывающимися с основных холмов  перспективами на историческое ядро, город в целом.

Эти природные элементы составляют естественное обрамление памятников архитектуры и создают с ними неповторимый образ исторической части города.

Основные видовые панорамные точки на ансамбль исторического ядра города как ближние, так и дальние, зоны панорамного восприятия силуэта и фасадов исторического города, требующие расчистки, раскрытия и активного включения в композицию центральной части города.

В центре города, в основном, сохранились прежние соотношения высоты рядовой застройки и крепостных стен, башен, приходских церквей.

Таким образом, историческая часть города Юрьев-Польского вместе с природным ландшафтом представляет особую историко-архитектурную и художественную ценность (ныне в качестве достопримечательного места).

Все это потребовало особого подхода при определении характера функционального  архитектурно-планировочного решения исторической зоны Юрьев-Польского, города в целом, решения следующих конкретных специфических проблем:

- Сохранения исторического ядра города, его архитектурно-планировочной структуры, ансамблей и отдельных зданий – как достопримечательного места: сохранения прилегающего к историческому ядру ландшафта, внешних панорам, силуэта фасадов 
и основных видовых точек на ансамбль города.

- Бережной охраны, восстановления, реставрации и показа объектов культурного наследия, организации зон охраны для исторического ядра, сохранение и улучшение прилегающего природного ландшафта.

- Создание условий для превращения города в один из центров художественных ремесел, искусств, отдыха, и опорных пунктов туризма. Организации на базе уникальных памятников истории и культуры и достопримечательностей, как города, так и окрестностей, крупного музейного комплекса и туристического центра.

Выводы

Анализ эволюции градостроительной структуры позволяет сделать следующие выводы.

- Город представляет значительную ценность благодаря наличию в нем:

  - исторических районов городской застройки по историко-архитектурной и художественной ценности – образцов градостроительного искусства, достойных включения в Реестр вновь выявленных достопримечательных мест;

  - ансамблей и отдельных памятников истории и культуры;

  - интересных особенностей природного ландшафта.

- Историческая часть Юрьева вместе с природным ландшафтом представляет особую историко-архитектурную и художественную ценность, теперь в качестве достопримечательного места (особая историческая ценность – основание города 1152 г).

Планировка города, несмотря на небольшую численность населения, достаточно развита; трассы основных улиц хорошо выявляют узлы функциональной системы, выходя к древнему торговищу, либо к дорогам, ведущих на него. Небольшие площади внутри слобод образовывались у слободских храмов.

Большой интерес представляла архитектурно-планировочная и композиционная характеристика планировки города. Подавляющее большинство улиц было ориентировано на ядро, либо другие акценты градостроительной композиции. Система площадей и улиц вокруг центрально ядра создавала зоны панорамного восприятия Кремля и, в основном, сохраняет свою ценность.

По результатам анализа градостроительной композиции можно отметить, прежде всего, главную особенность – влияние на нее природной чаши. Дело в том, что ядро города расположено на низкой бровке холма, а весь остальной посад значительно выше по рельефу. Более низкие, чем в ядре, слободские церкви по абсолютным отметкам выше главного ансамбля. При наложении на план города зон пространственного влияния акцентов градостроительной композиции, это особенно четко видно.

По основным периодам эволюции города можно выделить следующие здания и сооружения, трассы улиц и дорог – сохранившихся до нашего времени и представляющих значительную культурно-историческую ценность:

XII-XIII века

- Георгиевский собор;

- земляной вал города;

- ансамбль Михайло-Архангельского монастыря;

- направление трасс основных дорог на Владимир, Ростов, Москву

XVII - начало XVIII века

- Михайло-Архангельский монастырь – его здания и сооружения;

- Николо-Введенские церкви;

- Воскресенская церковь;

- Покровская церковь;

- церковь Бориса и Глеба;

- церковь Козьмы и Домиана;

- дом Ивановых – ул. Пушкина № 19-21:

- городское кладбище, с церковью Вознесения;

- дом Щекиных, Краснооктябрьская, 23;

- участки старых дорог и улиц:

- ул. Первого Мая;

- Узкий переулок;

- Каланчевский переулок;

- Краснооктябрьская улица;

- территория торжка;

- район Шемиловки;

- набережные у Покровской церкви.

сер XVIII -  начало XIX века

- Никитская церковь;

- колокольня Покровской церкви;

- ансамбль Петропавловского монастыря;

- район Солдатской слободы;

- район Евфрата;

- район Артиллерийской ул.;

- территория полотняного завода (фабрика «Авангард»);

- территория шелковой фабрики (завод «Промсвязь»).

1788 год - (по плану Бецкого)

- прямоугольная сетка улиц;

- главная площадь города с торговыми рядами;

- каменная застройка ул. Первого Мая;

- каменная застройка ул. Владимирской и центральной части города.

конец XIX начало XX века

- перепланировка города по регулярному плану;

- железнодорожная ветка Александров-Иваново;

- Бородулинский и Станционный мосты;

- жилые здания по ул. Первого Мая;

- здание бывшего реального училища;

- здание педагогического училища;

- здание бывшей богадельни;

- здания торговых рядов;

- застройка Советской площади каменными домами.

Сетка улиц, сохранившаяся по дорегулярной планировочной системе – 
до сер XIX века.

- трасса Каланчевского переулка;

- участок трассы Краснооктябрьской улицы;

- трасса Узкого переулка

- участок трассы улицы Первого Мая;

- набережная правого берега реки Колокши от школы до военкомата;

- набережная левого берега реки Колокши от школы;

- участки трассы по Садовой улице;

- трассы Старого переулка;

- кварталы Кремля;

- кварталы между Покровской церковью и валами.

Здания сохранившиеся по дорегулярной планировочной системе – 
до сер. XIX века.

- Георгиевский собор;

- Михайло-Архангельская церковь;

- колокольня Михайло-Архангельского монастыря;

- церковь Иоанна Богослова;

- трапезная палата и Знаменская церковь;

- стены и башни Михайло-Архангельского монастыря;

- Николо-Введенские церкви;

- Воскресенская церковь;

- Христорождественские церкви;

- здание государственного банка;

- здание современной милиции;

- дом Щекиных;

- Покровская церковь

- здания современного военкомата;

- бывший постоялый двор Кукушкиных;

- дом Ивановых;

- Вознесенская церковь на кладбище.

Здания несохранившиеся после перепланировки – конца XIX в., представляющие культурно-историческую ценность:

- торговые лавки и ряды;

- колокольня Христорождественских церквей;

- колокольня Николо-Введенских церквей;

- Юрьевская приходская канцелярия;

- каменный соляной амбар;

- Юрьевский (провинциальный) магистрат;

- кузницы;

- богадельня;

- казенный воеводский двор;

- церковь Благовещенья и Успенья в Кремле;

- питейные дома и кружечный двор.

Сетка улиц, утраченная при перепланировке города конца XIX в.

- участок трассы Большой улицы от Владимирского въезда;

- сетка улиц, переулков и тупиков в центральной части города у Торжка;

- сетка улиц и переулков за Торжком, перпендикулярных к Главной улице города;

- участок трассы от угла Владимирской и Шибанкова улиц до Узкого переулка.

Сетка улиц, построенная по регулярному плану 1788 г – после конца XIX в.

Генеральным планом 1788 года была предложена прямоугольная сетка улиц города.

Прямоугольная сетка улиц сохранилась на территории, в границах Артиллерийской улицы с запада, Заводской улицы на юге, Луговой улицы на востоке, улицы Горького на северо-востоке, на северо-западе по правому берегу реки Колокши.

Здания, построенные по регулярному плану 1788 г.

По регулярному плану была осуществлена каменная застройка центральной части Владимирской улицы – от улицы Пушкина до улиц Шибанкова, каменная застройка улицы 
1 Мая и застройка торговой площади. В Кремле построено здание тюрьмы, здание современной милиции, каменная богадельня. Все культовые сооружения тоже сохранились.

Здания неосуществленные по регулярному плану 1788 г.

По регулярному плану намечалось размещение хлебной площади с Юго-запада  от валов Кремля с хлебными, мясными рядами, винными и соляными магазинами; с юго-востока размещались рыбные ряды. На левом берегу реки на северо-западе города должна была  быть размещена пивоварня. Все эти постройки не были осуществлены.

В Кремле намечались квартиры для присутственных мест.

Утраченные здания:

Утрачены здания соляных магазинов (каменные и деревянные) у торговой площади, здания винных магазинов, богадельня, пивоварня, каменные кузницы, деревянные заставы – Московская, Владимирская, Ростовская.

Сетка улиц неосуществленная по регулярному плану 1788 г.

По регулярному плану не осуществлена полная пробивка улицы 1 Мая – до Петропавловской церкви. От улицы Школьной она идет по старой исторической трассе Ростовской дороги. На территории современной фабрики «Авангард», по плану проходили улицы, которые не были осуществлены.

Примечание:

Нынешний Генеральный план (2009г) опирается на Проект охранных зон историко-культурного наследия г.Юрьев-Польский, выполненный московским институтом «Гипрогор» 
в 1973 году. Историко-архитектурный опорный план был разработан теми же авторами в составе этого проекта и в настоящее время он не утратил своей актуальности, и вместе с действующим Реестром объектов культурного наследия города (охраняемыми и вновь выявленными), был использован при анализе реализации предыдущего генплана и комплексной оценке современного состояния города.

# 3. АНАЛИЗ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 
ПО ПРЕДЫДУЩЕМУ ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ
(редакция 1984 года)

## 3.1. Территориально-планировочные принципы

Предыдущий генеральный план г.Юрьев-Польского был разработан московским институтом «Гипрогор» в 1984 году. Проект охватывал расчетный период с 1985 по 2005 год 
с выделением первой очереди до 1995 г. и первого этапа – 1990 г.

На этот период приходится три различных хозяйственно-экономических и политических периода в стране: конец доперестроечного периода, характеризующийся сугубо плановым ведением хозяйства, последующий – переходный, полностью видоизменивший прежние тенденции и перестроечный с ведением хозяйства в рыночных условиях.

Расхождения показателей развития этих трех этапов весьма значительны и объясняются, прежде всего, спадом экономики второго этапа, что отразилось на всех, без исключения, сферах ведения хозяйства и градостроительных аспектах.

В результате неблагоприятных демографических процессов население не достигло проектных 26.0 тыс.чел. и составляло на 01.01.2009 г. – 19.5 тыс.человек.

### 3.1.1. Планировочные решения

В части реализации планировочных решений предыдущего генерального плана следует отметить следующие позиции:

- в территориальном развитии город незначительно вышел за пределы проектной городской черты 1984 года в западном и северном направлениях;

- развитие промышленно-коммунальных зон происходило, в основном, в соответствии с решениями генерального плана;

- предлагаемое генпланом строительство малоэтажной (2-3 эт.) застройки в южной части города в основном реализовано;

- развитие территорий коллективных садоводств, предложенных генпланом, в западном и северном направлениях в основном реализовано;

- не были реализованы территории подцентров, предложенных генпланом, на пересечениях улиц:

  - Заводская – Вокзальная;

  - Артиллерийская – Покровская;

  - а также западнее ж/д вокзала.

- не реализовано благоустройство и озеленение территории, отведенной под городской парк в северо-западной части города;

- не реализовано благоустройство территорий, отведенных под зоны отдыха:

  - в северо-западной части города (севернее электроподстанции);

  - в восточной части города (севернее АТП);

  - в южной части города (восточнее ж/д вокзала);

- территория городского кладбища значительно расширилась за границей города в северном направлении;

- не реализована в полном объеме озелененная зона охраны комплекса архитектурных памятников (частично в ней остались участки усадебной застройки).

Основополагающая идея территориальной организации города – сохранение его исторического центра, планировочной структуры XVIII века, с выходом пешеходно-транспортных связей к реке Колокше реализуется, в основном, в соответствии с Генеральным планом.

### 3.1.2. Объемно-пространственное решение

Идея создания центрального ансамбля города, формирующегося на двух основных площадках города (на Торговой площади на пересечении улиц 1 Мая и Владимирской и Новой – главной общественной площади, на пересечении главных улиц 1 Мая и Школьной), не осуществлена должным образом, т.к. новая площадь города, предложенная генпланом (1984 г) – не реализована.

- Не осуществлено строительство больничного городка в северной части города (вместо него территория застраивается усадебными жилыми домами);

- не осуществлено строительство спортивных сооружений на ул.Свободы (западнее автостанции);

- не осуществлено строительство намеченных генпланом общеобразовательных школ:

  - на ул.Заводской – Свободы – Новая;

  - на ул.Свободы – Революции – Садовой – Школьная;

- не осуществлено строительство детских дошкольных учреждений в районах улиц: Шибанкова, Набережная, Дорожная.

## 3.2. Экономическая база

Генеральным планом 1984 г. намечалось развитие промышленности города, в основном, путем реконструкции и расширения действующих предприятий машиностроения и легкой промышленности, а также реконструкции и строительства предприятий пищевой промышленности. Рост промышленного производства планировался за счет повышения производительности труда. Предполагалось к 2005 г. сокращение численности работающих в производственной сфере на 10%. Высвобождаемые кадры предусматривалось перераспределять для развития социальной и инженерно-транспортной инфраструктур города. Генпланом намечалось развитие туризма с объектами туристической инфраструктуры.

Фактически, за период с 1984 года развитие промышленных предприятий происходило более медленными темпами, наблюдался спад производства и разбалансированность экономики во всех сферах хозяйствования.

Принципиальных изменений в направлении развития промышленности не произошло. Предусматриваемая проектом отраслевая структура промышленности не отличается от фактической. Но произошли изменения в направлении развития промышленности, в настоящее время ведущая роль принадлежит электротехнической и пищевой промышленности.

Если генпланом намечалось, что к 2005 году во всех отраслях промышленности будет занято порядка 5,99 тыс. чел, то в настоящее время эта величина определена в 2,98 тыс.чел.

На 1.01.1984г. в городе функционировали три строительно-монтажных организации, в которых были заняты 0,66 тыс.чел. На расчетный срок предусматривалось увеличение численности занятых в строительстве до 0,8 тыс.чел. В настоящее время численность, занятых в сфере строительства, составляет порядка 33% от намеченной генеральным планом. Изменения в экономике отразились на структуре занятости. При сокращении общей численности занятых на предприятиях города, ежегодно увеличивалась численность предпринимателей. Количество занятых в малом предпринимательстве составляет порядка 0,8 тыс.чел.

## 3.3. Население

По расчетам прежнего генплана численность населения города Юрьев-Польский должна была вырасти с 22,2 до 26,0 тыс. человек на расчетный срок, в том числе 24,0 тыс. человек на I очередь. Намечалась тенденция к увеличению населения, связанная 
с интенсивным развитием промышленности.

Фактически, население не достигло параметров генплана. Современная численность составляет порядка 75% от проектной численности, что объясняется серьезными изменениями в социально-экономической жизни, как города, так и страны в целом. Падение производства, обострение социальных проблем повлияли на создание неблагоприятной демографической обстановки: резкого снижения темпов естественного и механического прироста населения.

Для анализируемого периода характерно снижение доли численности населения моложе трудоспособного возраста с 20,9% на начало 1984г. до 13,8 % на начало 2009г., при этом доля населения старше трудоспособного возраста растет с 17,5% на начало 1984г. до 22,5% на начало 2009г. Доля населения в трудоспособном возрасте достаточно высока – 63,7%. По расчетам генплана 1984 года общая численность занятого населения города должна была вырасти с 10,9 тыс.чел. до 14,0 тыс.чел. В настоящее время общая численность занятого населения составляет 8,5 тыс.чел., что составляет 60% от намеченного генеральным планом.

Сопоставление проектных (генплана 1984г.) и фактических (2009г.) 
показателей по населению

Табл.№ 1

| Показатели | Единица измерения | По генеральному плану (1984г.) | Факти-чески достигнуто 1.01.2009г. | Реализа-ция %% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | I-очередь 1990г. | Расчетный срок |  |  |
| Численность населения | Тыс.чел. | 22,2 | 24,0 | 26,0 | 19,51 | 75 |
| Возрастная структура населения: | %% | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| дети до 15 лет | %% | 20,9 | 21,0 | 21,0 | 13,8 | 66 |
| трудоспособный возраст | %% | 61,6 | 61,1 | 61,0 | 63,7 | 104 |
| старше трудоспособного возраста | %% | 17,5 | 17,9 | 18,0 | 22,5 | 125 |
| Занято в экономике города | Тыс.чел. | 10,9 | 12,0 | 14,0 | 8,5 | 60 |

Очевидным является старение населения города, чем и объясняется вышеупомянутая смена процентных соотношений нетрудоспособных возрастов населения.

Уровень зарегистрированной безработицы к численности экономически активного населения в настоящее время составляет 2,7%.

## 3.4. Жилищный фонд

Генеральным планом 1984 г. было предусмотрено увеличение объемов жилищного фонда к 1990 г. (I-очередь) до 409,7 тыс.кв.м общей площади, к 2005 г. (расчетный срок) до 485,5 тыс.кв.м и довести среднюю норму обеспеченности населения общей площадью до 17,0 кв.м на человека (I-очередь), 18,7 кв.м на человека (расчетный срок). Среднегодовой объем нового строительства планировался – 8,8 тыс кв.м.

Новое жилищное строительство в соответствии с решением предыдущего генерального плана намечалось в Заречном районе (жилые кварталы фабрики «Авангард» и завода «Промсвязь»), в Центральном жилом районе на реконструкции, в Западной части города, в Южном жилом районе на свободной территории. Новое жилье предусматривалось в следующем соотношении:1-2 этажа - 3%, 2-3 этажа - 47%, 4-5 этажей - 50%, при этом на реконструируемых территориях проектировалось 84%, а на свободных территориях лишь 16%. В рассматриваемый период общий объем существующего жилищного фонда увеличился на 107,8 тыс.кв.м и составил 432,0 тыс.кв.м, что меньше намеченного генпланом, и составляет 89%. Средняя жилищная обеспеченность населения общей площадью составила 22,1 кв.м на человека.

Фактически же, жилищное строительство велось со структурой жилья, отличной от намеченной, с преобладанием усадебной застройки.

Темпы строительства не соответствовали темпам, заложенным в предыдущем генеральном плане, что объясняется общим спадом в экономике страны и низким уровнем инвестиций в жилищное строительство. Среднегодовой объем нового строительства в настоящее время составляет лишь 20% намеченного генеральным планом.

За рассматриваемый период изменилось соотношение жилищного фонда, находящегося в различных формах собственности. Резко возросло количество жилищного фонда, находящегося в частной собственности (с 26% до 84%). Жилищный фонд, находящийся в государственной собственности уменьшился (с 74% до 16%).

Сопоставление проектных (генплана 1984г.) и фактических (2009г.) 
показателей по жилищному строительству

Табл. №2

| Показатели | Единица измерения | По генеральному плану (1984г.) | Фактически достигнуто 1.01.2009г. | Реализация %% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | I-очередь 1990г. | Расчетный срок |  |  |
| Жилищный фонд, всего: | тыс.кв.м общ.пл. | 324,2 | 409,7 | 485,5 | 432,0 | 89 |
| Жилищная обеспеченность | кв.м/чел | 14,6 | 17,0 | 18,7 | 22,1 | 118 |
| Новое жилищное строительство | тыс.кв.м общ.пл. | - | 90,0 | 175,0 | н/д | - |
| Среднегодовой объем жилищного строительства | тыс.кв.м общ.пл. |  |  | 8,8 | 1,78 | 20 |

## 3.5. Социальная инфраструктура

В результате анализа произошедших в городе изменений с момента выхода генерального плана 1984 г. и современного состояния сферы культурно-бытового обслуживания можно сделать следующие выводы:

1. Изменение демографической ситуации повлекло за собой сокращение потребности в детских дошкольных и школьных местах. Несколько детских садов были закрыты, не все заполнены до нормативной емкости. Общее количество школьных мест также превышает количество фактически обучающихся. Есть возможности для повышения качественного состояния детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ (комфортность, оснащенность современными методиками, приборами, компьютерами и т.д.).

2. В системе здравоохранения города совершенствуется система оказания платных медицинских услуг, проводится реструктуризация коечной сети в стационарах, развиваются стационарно замещающие виды помощи (дневные стационары).

3. За рассматриваемый период времени количество мест в кинотеатрах, домах культуры сократилось. Однако в последние годы наблюдается рост культурно-просветительской работы домов культуры, клубов. Сохранены и работают всевозможные кружки, ансамбли, мастерские народного творчества, коллективы художественной самодеятельности, кружки технического творчества, проводятся праздники, выставки, народные гуляния и т.д. Пополняется библиотечная сеть, увеличилось количество библиотек (в 1987г. – 4 тыс. томов на 1 тыс. жителей, по современному состоянию - на 1 тыс. жителей – 4,4 тыс. томов).

4. Учреждения торговли и общественного питания в результате приватизации и коммерциализации изменили структуру и численность. За последние десять лет получила развитие уличная торговля. Увеличилось количество точек предприятий торговли. Изменилась в сторону увеличения торговая площадь. Обеспеченность торговой площадью на 1 тысячу жителей увеличилась в 2 раза (с 138 до 340 кв.м), Обеспеченность предприятиями общепита уменьшилась - в 1,3 раза (с 22 до 17 мест).

5. В сети бытового обслуживания бытовых услуг произошли изменения в сторону появления и увеличения сети индивидуальных предпринимателей. В большей степени это касается парикмахерских. Однако общая численность, работающих в этой сфере, сократилась на 36%.

6. В настоящее время в городе нет гостиницы. Объекты туристического обслуживания «распылены» по центральным улицам города (чаще в нижних этажах жилых домов).

## 3.6. Озелененные территории

По генеральному плану 1984 г. площадь озелененных территорий общего пользования в городе на исходный год генплана составляла 5.1 га, при обеспеченности. 2.3 м2 на человека. Проектом намечалось создание насаждений общего пользования, ограниченного пользования и специального назначения – насаждений санитарно-защитных зон.

На промежуточный срок (1995 г.) планировалось увеличить площадь насаждений общего пользования до 12.3 га, на расчетный срок - 2005г довести до 44.8 га, 
с обеспеченностью 17 м2 на человека, в том числе с организацией зон отдыха в северо-западной, восточной и южной частях города.

За истекший период практически ни одно из запланированных крупных зеленых устройств, с соответствующим по нормативным требованиям благоустройством в городе, 
не создано. В настоящее время площадь озелененных территорий общего пользования практически не изменилась.

Таким образом, проектные предложения в полном объеме не реализованы.

## 3.7. Транспортная инфраструктура

Ранее выполненным генеральным планом (1984 г.) намечалось:

Табл.№3

| № п/п | Наименование мероприятий | Реализация |
| --- | --- | --- |
| 1. | Электрификация железной дороги (Согласно проекту районной планировки Юрьев-Польского района (Центргипрозем, 1983г.)) | не реализовано |
| 2. | Строительство нового грузового двора (на 1-ю очередь) в районе Воинского Тупика | не реализовано |
| 3. | Интенсификация движения по железной дороге (в частности пригородных поездов). | Интенсивность движения грузовых поездов снизилась в 2 раза, пассажирских - сохранилась на уровне 1984г. |
| 4. | Ликвидация охраняемого переезда через железнодорожные пути в центре станции | реализовано |
| 5. | Удлинение приемоотправочных путей до 1100м | не реализовано |
| 6. | Строительство глубокого обхода с запада по трассе автодороги Переславль-Залесский - Владимир и реконструкция участков этой дороги от с. Симы до г. Юрьев-Польского и от Юрьев-Польского до с. Федоровское. | не реализовано |
| 7. | Реконструкция автодороги Кольчугино - Юрьев-Польский. | не реализовано |
| 8. | Организация новых маршрутов Юрьев-Польский - Варварино и Юрьев-Польский - Переславль Залесский. | не реализовано |
| 9. | Строительство городской дороги – от автодороги «Кольчугино - Юрьев-Польский» через южную промзону на въезд в город со стороны г. Владимира и далее на север на автодорогу «Владимир - Переславль-Залесский. | частично реализовано |
| 10. | Вывод движения транспорта из заповедной зоны исторического ядра и ул. Набережной | не реализовано |
| 11. | Строительство новой магистрали вдоль железной дороги (с северной стороны) от ул. Железнодорожной до въезда в город со стороны г. Владимира. | не реализовано |
| 12. | Реконструкция улиц Свободы и Артиллерийской и выход их на ул. 1 Мая (с частичным строительством новых участков улиц и со строительством мостов через р. Колокшу). | не реализовано |
| 13. | Строительство участка дороги по ул. Заводской с целью спрямления выхода данной улицы на внешний выход на д. Фроловское (В генплане 1984 г. данная связь рассматривалась как связь с г. Александров). | не реализовано. В настоящее время створ застроен, движение организовать по прямой невозможно. |
| 14. | Реконструкция пер. Богомолова с пробивкой створа и доведением его расчетных параметров до нормативов магистрали районного значения (от ул. Заводской до вновь проектируемой магистрали вдоль железной дороги) | не реализовано |
| 15. | Реконструкция проселочной дороги (мимо существующего автотранспортного предприятия) с организацией транспортного движения в направлении городов Гаврилов Посад, Суздаль. | не реализовано |
| 16. | Строительство автозаправочной станции и станции технического обслуживания на выезде из города в северном направлении и строительство станции технического обслуживания на выезде из города на Владимир | Данные объекты построены не в соответствии с генпланом (на других площадках) |
| 17. | Создание крупной автостоянки на пересечении улиц Шибанкова и Школьной (для туристов, посещающих город на автобусах и легковых автомобилях). | не реализовано |
| 18. | Запроектированы лодочные маршруты со строительством причалов (туристические - для осмотра и изучения памятников истории и культуры). | не реализовано |

## 3.8. Инженерная инфраструктура

### 3.8.1. Водоснабжение

Анализ реализации решений, намеченных генеральным планом развития системы водоснабжения города, показал, что схема и система водоснабжения города сохранились без изменения.

### 3.8.2.Бытовая канализация

Анализ реализации решений, намеченных генеральным планом развития системы канализации города, показал следующее:

- схема и система канализации города сохранились без изменений;

- построена одна канализационная насосная станция перекачки бытовых сточных вод;

- построено около 3,0 км  канализационных сетей.

### 3.8.3. Дождевая канализация

По системе дождевой канализации не было реализовано ни одно проектное решение.

### 3.8.4. Теплоснабжение

Основные направления, предусматриваемые разделом «Теплоснабжения» генерального плана (редакция 1984 года), в настоящий момент выполнены.

Для покрытия нагрузок теплоснабжения жилых и общественных зданий Центрального жилого района предусматривалось строительство новой котельной производительностью 
30 Гкал/ч (ул. Луговая) и прокладка магистральных тепловых сетей. В настоящее время эти планы реализованы.

Потребители Заречного района снабжаются теплом от промышленно-отопительной котельной №2 ОАО «Авангард».

Теплоснабжение капитальной застройки района вдоль ул.Свободы и потребителей Южного жилого района осуществляется от построенной промышленно-отопительной котельной ОАО «Юрьев-Польский завод «Промсвязь».

В настоящее время котельные переведены на газовое топливо (резервное – мазут, доставляемый автотранспортом).

### 3.8.5. Газоснабжение

Основные направления, предусматриваемые разделом «Газоснабжение» генерального плана (редакция 1984 года), в настоящий момент выполнены не в полном объеме. Проектом генерального плана предполагалось обеспечить сетевым газом на проектный срок 90% населения, 10% населения будет использовать сжиженный газ. По данным ОАО «Владимироблгаз» в настоящее время г. Юрьев-Польский газифицирован на 73%. Построена газораспределительная станция. Котельные переведены на газовое топливо.

### 3.8.6. Электроснабжение

Предыдущим генеральным планом г. Юрьев-Польский предусматривалось увеличение мощности существующей подстанции 110/35/10 до 40 МВт, т. е. установка 2х трансформаторов по 20 МВт.

По ВЛ-110 кВ ПС «Юрьев-Польский» была связана с ПС «Гаврилов-Посад», 
ПС «Кольчугино» и ПС «Небылое».

По ВЛ-35 кВ ПС «Юрьев-Польский» была связана с ПС «Энтузиаст», «Леднево» 
и ПС «Кольчугино».

На начало разработки настоящего генплана:

- на ПС-110/35/6 кВ «Юрьев-Польский» были установлены 2 трансформатора 
ТДТН-25-110/35/10 кВ, что привело к увеличению мощности подстанции.

- ПС «Юрьев-Польский» по напряжению 110 кВ связана с ПС «Осановец»  
ОАО «Ивэнерго», ПС «Бавлены» и ПС «Небылое», принадлежащими филиалу ОАО 
«МРСК Центра и Приволжья» «Владэнерго».

По напряжению 35 кВ ПС «Юрьев-Польский» связана двухцепной линией с ПС «Сима» с отпайкой на ПС «Энтузиаст» и одноцепной линией ПС «Луговая-5».

### 3.8.7. Средства связи

В предыдущем генеральном плане г. Юрьев-Польский раздел «Средства связи» не разрабатывался.

### 3.8.8. Благоустройство и инженерная подготовка территории

Генеральным планом г.Юрьев-Польский, выполненным ПИ «ГИПРОГОР» в 1984г. предусматривались следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- Защита береговых участков от затопления паводками.

- Организация стока поверхностных вод.

- Благоустройство реки Колокши, Гзы и прудов.

Ни одно из указанных мероприятий выполнено не было: дамбы вдоль рек Колокша и Гза не построены, подсыпка площадок в центральной части не проводилась, рекультивация карьера в районе вокзала не закончена, требуется расчистка существующих водоотводных канав в районе усадебной застройки, а также сооружение новых. Пруды частично находятся в удовлетворительном состоянии, однако ручей и зелёная зона в южной части, отдельные пруды замусорены спиленными деревьями и кустарниками. На территории музейного комплекса вдоль вала ручей зарос болотной растительностью.

## 3.9. Охрана окружающей среды

Анализ реализации предыдущего генплана в части охраны окружающей среды показывает, что в городе была проделана определенная работа, направленная на улучшение экологической ситуации:

Реализованы полностью или частично следующие мероприятия:

- Проведена определенная работа по ремонту и прокладки сетей водопровода и канализации.

- Проводились работы по благоустройству улиц, озеленению территории города.

- Проведена определенная работа по подключению потребителей к системе централизованного теплоснабжения, в результате чего были ликвидированы несколько мелких котельных. Осуществлялся перевод котельных на газообразное топливо.

- Периодически велись работы по очистке территории города от мелких свалок бытового мусора, ликвидирована городская свалка, находящаяся в овраге в районе р. Гзы.

Однако следует отметить следующее:

- Практически не велись работы по упорядочиванию режима санитарно-защитных зон промышленных предприятий.

- Планируемый вывод за городскую черту сельхозпредприятия «Племобъединение» не осуществился. Однако, в настоящее время, мощность данного предприятия значительно уменьшилась, и размер ориентировочной санитарной зоны составляет 50 метров.

- Практически не велись работы по планируемой расчистке русла рек Колокши и Гзы, 
а также водохранилищ и прудов. В настоящее время разработан проект по дноуглублению реки Колокши, который необходимо в дальнейшем реализовать.

## 3.10. Общие выводы анализа комплексного развития 
г.Юрьев-Польского (по генплану 1984 г.)

Город застраивался, в основном, в соответствии с принципиальными решениями генплана (1984г), но с частичными нарушениями и с большим отставанием по темпам и срокам реализации проектных предложений. Одновременно с этим, значительная часть предусмотренных проектных решений к настоящему моменту оказалась нереализованной:

- намечаемые предыдущим генпланом значительные объемы жилищно-гражданского и коммунального строительства не были осуществлены. Соответственно, и население не достигло параметров, заложенных предыдущим генпланом;

- лишь частично были выполнены объемы жилищного и культурно-бытового строительства, особенно отстала от намечаемого развития инженерная и инженерно-транспортная инфраструктура.

По существу, при корректировке генплана (2009г), с принятием нового Градостроительного Кодекса РФ необходимо отойти от традиционного пути его разработки, подхода к отдельным разделам и нормативно-методической базе, включая областные нормативы градостроительного проектирования.

Разработка нового генплана опирается не столько на точные расчетные показатели, которые подвержены частым конъюнктурным отклонениям, особенно в условиях экономической непредсказуемости, а на основные тенденции и прогноз их развития на долгосрочную перспективу застройки города по территориальным ресурсам и общие возможные параметры, которые впоследствии могут уточняться.

## 3.11. Выявленные конфликтные точки и зоны 
в городе Юрьев-Польском

- Разделение города на две части железной дорогой Александров – Иваново.

- Отсутствие в городе объездных автомобильных дорог. Наличие значительных потоков транзитного и грузового транспорта по территории города.

- Отсутствие транспортного каркаса магистральных улиц с нормативными створами.

- Наличие диссонансных объектов в застройке города с отдельными нарушениями регламентов Проекта охранных зон культурного наследия.

- Значительная часть жилой застройки и объектов социальной инфраструктуры располагается на территориях с неблагоприятной экологической ситуацией, с нарушением санитарно-защитных зон от промышленных и коммунальных предприятий.

- Значительная часть города располагается на подтопляемых и затопляемых паводком территориях.

- Наличие подъездов к промышленным объектам через селитебную территорию и историческое ядро города.

- Хаотичное расположение объектов культурно-бытового обслуживания, нарушение нормативных радиусов обслуживания и недостаточная емкость ряда объектов.

- Недостаточное благоустройство районов многоэтажной и индивидуальной застройки, а также центральной части города, главные въезды в город не сформированы.

- Недостаточная обеспеченность озелененными территориями общего пользования.

- Отсутствие озелененных и благоустроенных санитарно-защитных зон промышленных и коммунальных объектов.

- Отсутствие резервных территорий под промышленные и коммунально-складские объекты.

- Хаотичное и нерациональное использование селитебных и промышленных территорий.

- Отсутствие благоустроенных рекреационных зон, а также полноценной туристской инфраструктуры.

- Утрата характерного силуэта исторической части города, в виду разрушенных и разрушающихся главных архитектурных доминант: Петропавловского монастыря, Борисо-Глебской, Введенской, Воскресенской церквей, а также Покровской (деревянной) церкви, сгоревшей в конце ХХ в.

# 4. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГОРОДА ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКОГО

## 4.1. Характеристика природных 
и инженерно-строительных условий

### 4.1.1. Краткая характеристика физико-географических 
и климатических условий

Город Юрьев-Польский расположен в северо-западной части Владимирской области – в пределах равнинной лесостепной местности – так называемого Владимирского Ополья.

Расстояние до ближайших населенных пунктов Владимирской области:

- до г. Владимир 	– 64 км,

- до г. Кольчугино 	– 28 км.

Городская территория приурочена к долинам небольших речек Колокши (приток 
р.Клязьмы) и Гзы (левый приток р.Колокши), а также занимает прилегающие водораздельные склоны.

В строении долин рек Колокши и Гзы наблюдается широкое развитие пойменных террас низкого и высокого уровня и надпойменной.

В соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации

- водоохранная зона и прибрежная защитная полоса реки Колокша составляет 200 метров,

- водоохранная зона рек Гза и Сега составляет 100 метров.

Климат города умеренно-континентальный. Погода в течение года и одного сезона может резко изменяться. Зимой, наряду с умеренными и сильными морозами, почти ежегодно наблюдаются оттепели, летом довольно жаркая сухая погода сменяется дождливой и относительно холодной. В среднем за год в городе циклоническая форма циркуляции (58% дней в году) преобладает над антициклонической (42% дней в году). В среднем за год наибольшую повторяемость имеют западные циклоны (27% дней), приносящие с собой влажный воздух с Атлантики, прохладный летом, теплый зимой.

Климат в целом оказывает большое влияние на формирование почвенного покрова, характер речной сети, жизнедеятельность растительного и животного мира.

Основные почвы на территории района – серые лесные. Они приурочены к Владимирскому Ополью. Почвообразующими породами для этих почв послужили покровные лессовидные суглинки.

Юрьев – Польский район относится к одному из наименее лесистых районов области. Крупные массивы лесов расположены лишь в северной части района, а также вдоль юго-западной границы.

Основные расчетные показатели:

- средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца (июля) составляет 23.7 градуса,

- средняя температура воздуха наиболее холодного месяца (января) составляет 
– 11.0 градуса,

- абсолютный максимум температуры воздуха 37 градусов,

- абсолютный минимум температуры воздуха – 46 градусов.

- средний из абсолютных минимумов самого холодного месяца января – 31 градусов.

- средний из абсолютных максимумов температура воздуха самого теплого месяца июля 
31 градус.

- средняя месячная температура воздуха самого теплого месяца июля 
17.8 градуса,

- скорость ветра, среднегодовая повторяемость, превышение которой составляет 5%, 
8.0 м/сек.

Расчетная температура для проектирования отопления и вентиляции равна –28 оС. Продолжительность отопительного периода составляет 213 дней. Средняя температура отопительного периода –3.5 оС.

Средняя месячная и годовая температура воздуха в градусах С

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -11.0 | -10.0 | -4.3 | 4.9 | 12.2 | 16.6 | 17.8 | 16.4 | 10.7 | 3.7 | -2.7 | -7.5 | 3.9 |

Город Юрьев-Польский расположен в “нормальной” зоне влажности. Среднегодовое количество осадков составляет 510-560 мм в год, из которых 70-75% выпадает в теплый период, с температурой выше 10 0С. Снеговой покров устанавливается в конце октября – начале ноября и сходит к 10-25 апреля. Толщина снегового покрова составляет в среднем 
40-45 см. Глубина промерзания грунта в зимний период составляет в среднем 1.6 м.

Средние многолетние суммы осадков в мм по месяцам

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количе-ство осадков | 36 | 26 | 25 | 33 | 49 | 63 | 79 | 60 | 55 | 55 | 42 | 40 |

Годовая повторяемость направлений ветра и штилей в % составляет:

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 5 | 5 | 11 | 20 | 17 | 16 | 15 | 12 |

Преобладают южные и юго-западные ветры.

Скорость ветра, среднегодовая повторяемость превышения которой составляет менее 5% - 8.0 м/сек.

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – южное.

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь – 4.5 м.

Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха ниже 8оС – 3.4 м.

Преобладающее направление ветра за июнь-август – северное.

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль – 3.3 м.

Наиболее неблагоприятные условия для рассеивания вредных веществ в атмосфере создаются летом с июня по сентябрь, когда отмечается минимум слабых скоростей ветра.

Заметное влияние на температурный режим территории оказывают воздушные массы. Районный коэффициент А, зависящий от температурной стратификации равен 140.

### 4.1.2. Гидрология

Гидрологическая сеть г.Юрьев-Польский представлена реками Колокша и Гза.

В реку Колокшу впадают множество рек и ручьёв на протяжении всей длины реки. 
В реку Гза – левый приток Колокши впадают ручьи без названия в районе урочища  Кинобол и пос.Энтузиаст (длиной 9 и 3 км. соответственно).

Река Колокша, левый приток Клязьмы, образуется около деревни Елох и впадает в Клязьму на 348-м км ниже города Собинка. Длина реки 146 км., средний уклон 0,355м/км. Река небольшая, быстрая, живописная, протекает среди холмистых, большей частью открытых, берегов. Русло реки умеренно извилистое, неразветвлённое, имеется островок у деревни Покров размером 45 х 15м. Ширина реки в среднем 10м., увеличивается до 30м. Глубина на перекатах составляет 0,1-0,8м., на плёсах 1,5-2м. Плёсы и перекаты чередуются в среднем через 0,5 км. Дно реки ровное, на перекатах сложено песком, на плёсах – заиленным мелким песком и илом. Максимальный паводок 1% обеспеченности зафиксирован на отметке 138,38м. Режим реки Колокши характеризуется резко выраженным весенним половодьем и низкой летней меженью. Подъём уровня начинается в конце марта и происходит медленно. Максимум весеннего половодья наступает во второй половине апреля и возвышается над средней меженью до 1,5-2,5м. Спад уровней продолжается около 2 недель, достигая межени в начале мая. В летне-осенний и зимний периоды уровни устойчивы, дождевые паводки наблюдаются редко и по высоте незначительны, в среднем 0,2-4м., над средней меженью. 
В южной части города построена плотина. Разница между верхним и нижним бьефом составляет 3,1м. (132,2 – 135,3м.).

Левым притоком р.Колокши является река Гза, которая впадает в неё в южной части города. Длина реки 24 км., ширина от 1, до 6,0 м., глубина от 0,5 до 1,5 м. Русло реки извилистое. На отдельных участках встречаются омуты шириной до 10-15м. и глубиной 
до 6 м. Максимальный паводок 1% обеспеченности зафиксирован на отм. 137,4м.

К гидрологической сети относятся также пруды и ручьи, расположенные на территории города.

### 4.1.3. Гидрогеология

Муниципальное образование Юрьев-Польский район находится в пределах Московского артезианского бассейна. Основными источниками водоснабжения являются водоносные горизонты юрских, меловых и четвертичных отложений. Четвертичный водоносный горизонт характеризуется небольшой водоотдачей вмещающих пород и является безнапорным. Грунтовые воды залегают на глубине от 1-2 и более метров от поверхности земли. Водовмещающими породами являются суглинки, глины, водно-ледниковые пески разной крупности. Водоупором служит среднечетвертичный ледниковый суглинок. Вскрытая мощность водоносного горизонта колеблется от 5-12,5м. Паводковые и грунтовые воды имеют тесную гидравлическую взаимосвязь. В паводковые периоды будет происходить их слияние. Максимальный уровень грунтовых вод в весенний период и в годы с повышенным количеством осадков будет достигать поверхности земли, сливаясь с паводковыми водами рек города. Поток грунтовых вод направлен в сторону р.Колокша, р.Гза, где происходит их разгрузка.

Питание водоносного горизонта идёт за счёт инфильтрации атмосферных осадков. В периоды обильного снеготаяния и затяжных дождей грунтовые воды поднимаются выше 2м. от поверхности земли.

Ниже залегает альбско-волжский водоносный горизонт. Глубина залегания 50,0-62,5м. Горизонт напорный. Водовмещающими породами являются пески мощностью 17-18м.

Подземные воды верхнемеловых отложений (сантон) имеют неповсеместное распространение. В непосредственной близости от города они изливаются на дневную поверхность в виде родников.

Ассельско-клязьминский водоносный комплекс погружается на глубину свыше 200м., под гипсоносные верхнепермские отложения.

Широкое развитие имеет аллювиальный горизонт долин рек Колокши и Гзы (на пойме и на 1–ой надпойменной террасе). Глубина его залегания в пределах пойм 0,0-1,6м., а на надпойменной террасе – 2-5м. Горизонт обладает незначительной переменной мощностью водовмещающих песков и суглинков, участками значительно заиленных.

На отдельных участках города встречаются подземные воды типа «верховодка».

### 4.1.4. Инженерно-геологические условия

Город расположен на правобережных склонах долин рек Колокши и Гзы, а также занимает прилегающие водораздельные склоны. В геологическом строении рассматриваемой территории принимают участие современные, верхние - и среднечетвертичные отложения.

Современные отложения представлены почвенно-растительным слоем и насыпным грунтом: суглинком мягкопластичным, глиной тугопластичной и  полутвёрдой, с включением щебня, кирпича, асфальта, шлака, песка мощностью 0,3-0,4м. и 1,2-2м. соответственно.

Верхнечетвертичные отложения представлены лессовидной глиной, от полутвёрдой до текучепластичной, делювиального генезиса с прослойками суглинка, имеющей повсеместное распространение, глинами, с прослойками суглинка мягкопластичного текучепластичного мощностью до 20см., песка, с примесью органических веществ, аллювиальными, суглинком тугопластичным, песками гравелистыми, средними и мелкими. Мощность слоя лессовидной глины в пределах 2,7 - 4,2м., глин от 0,9 до 2,2м., суглинков от 2,2 до 5,1м., песков от 3,1 до 5,2м.

Среднечетвертичные отложения – комплекс одновозрастных водноледниковых отложений, представленных суглинком тугопластичным, песчаным, с гравием, щебнем и галькой, водно-ледникового генезиса, песком пылеватым, плотным, маловлажным, кварцевым, песком средней крупности, от маловлажного до водонасыщенного, с прослоями песка пылеватого и мелкого, песком гравелистым, плотным, от маловлажного до водонасыщенного, с прослойками мелкого песка. Мощность суглинка 1,4-3,4м., мощность песка пылеватого 0,2-0,8м., песка средней крупности 2,8-4,6м., гравелистого песка 3,3м.

Лессовидные делювиальные глина и суглинок обладают просадочными свойствами.

Пойменные отложению представлены суглинисто-глинистыми заиленными грунтами с прослоями торфа мощностью от 3,6 до 7,5м.

Ниже четвертичных отложений залегают коренные породы, представленные породами верхнекаменноугольного, пермского, юрского и мелового возраста.

В связи с недостаточной изученностью грунтов, на дальнейших стадиях проектирования выполнить инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания.

## 4.2. Состояние окружающей среды

Город Юрьев-Польский  расположен в северо-западной части Владимирской области.

Владимирская область относится к регионам с высоким промышленным потенциалом, что делает вопросы экологической безопасности социально значимыми.

Демография и особенности состояния здоровья населения напрямую связаны с влиянием факторов среды обитания

По данным «Ежегодного доклада о состоянии окружающей среды и здоровья населения Владимирской области в 2005 году» начиная с 1990 года в области отмечается естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся). Демографические показатели по Владимирской области и РФ за последние пять лет представлены в табл. № 4.

Табл.№4

| Рождаемость (на 1 тыс. населения) | Общая смертность (на 1 тыс. населения) | Естественный прирост/убыль населения | Младенческая смертность (на 1 тыс. детей, родившихся живыми) |
| --- | --- | --- | --- |
| Годы | Область | РФ | Область | РФ | Область | РФ | Область | РФ |
| 2001 | 7.9 | 9.1 | 19.2 | 15.6 | -11.3 | -6.5 | 14.6 | 14.7 |
| 2002 | 8.4 | 9.7 | 20.3 | 16.3 | -11.9 | -6.6 | 13.2 | 13.3 |
| 2003 | 9.0 | 10.2 | 20.2 | 16.4 | -11.2 | -6.2 | 9.3 | 12.4 |
| 2004 | 9.4 | 10.4 | 20.2 | 16.0 | -10.8 | -5.6 | 9.9 | 11.6 |
| 2005 | 9.2 | 10.2 | 20.3 | 16.1 | -11.1 | -5.9 | 8.5 | 11.0 |
| 2006 | 9.4 |  | 19.4 |  | -10.0 |  | 8.0 |  |
| 2007 | 10.2 |  | 18.6 |  | -8.4 |  | 7.11 |  |

Как видно из представленных данных процесс естественной убыли населения в области протекает более интенсивно, чем в среднем по РФ.

##### Одной из ведущих причин, неблагоприятно влияющих на состояние здоровья населения, является загрязнение окружающей среды. Именно она вносит существенный вклад (до 20 % и более) в заболеваемость, смертность, процессы ускорения старения и сокращения продолжительности жизни.

Характеристика промышленных и коммунальных предприятий города

ОАО «Юрьев-Польский завод «Промсвязь» - специализируется на производстве электромонтажного инструмента и электропитающего оборудования для предприятий связи. Годовой грузооборот предприятия 6480,0 тыс. т. На балансе предприятия находятся 
21 автомобиль, в том числе 18 грузовых. Срок действия нормативов ПДВ – до 2014 г., проект организации санитарно защитной зоны был утвержден в 2003 г.

ОАО "Юрьев-Польский мясокомбинат" - специализируется на производстве мяса и пищевых субпродуктов крупного рогатого скота, свиней, овец, коз.

ОАО "Юрьев-Польский завод СОМ" – специализируется на производстве сухого молока.

ООО "ПКФ РОСТОК" - специализируется на производстве творога и сырково-творожных изделий.

ООО фирма "Альянс", ООО "АРС", ООО "Лиственница", ООО "Юрьев-Польское строительно-производственное объединение" – предприятия, занимающиеся переработкой древесины.

ООО «Практик» – специализируются на производстве бетона.

ООО "ДСК "ГРАС - Владимир" – специализируются на производстве ячеистого бетона. Проект организации санитарно-защитной зоны на предприятии разработан.

ООО "Юрьев-Польский агропромдорстрой" - Асфальтобетонный завод.

ОАО "Авангард", ООО "Синее Поле" – специализируются на производстве хлопчатобумажных тканей.

ООО "Ритуал-Сервис" – оказывает населению ритуальные услуги и специализируется на производстве надгробий и памятников.

ОАО "Юрьев-Польское АТП" - обеспечивают деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта.

ООО "ЮПТЭК" – занимаются розничной торговлей моторным топливом.

Юрьев-Польское ОАО "Агропромтехника" - предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию машин для сельского хозяйства и лесничеств, включая колесные трактора.

ООО "Юрьево-Поле", ЗАО "РСУ" - предоставление услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств.

ОАО "Хлебоприемное предприятие" г. Юрьев-Польский, ООО "Владимирский хлеб" – специализируются на производстве комбикормов.

ООО "Юрьев-Польская Типография" – занимаются полиграфической деятельностью.

МУП Юрьев-Польского района "Водоканал" - занимается сбором ТБО и жидких отходов. На территории предусмотрено хранение автотранспорта.

Юрьев-Польская районная организация РОСТО (ДОСААФ) – автодром.

ЗАО "ТД "Юрьев-Польское Ополье" – занимаются оптовой торговлей продовольственными товарами.

ООО "Торговый Дом "СВ-СТРОЙ" – занимаются оптовой торговлей несельскохозяйственными промежуточными продуктами, отходами и ломом.

ОАО Юрьев-Польская ткацко-отделочная фабрика «Авангард» имеет собственные очистные сооружения биологической очистки. Проектная мощность 6500,0 м3/сут.

Ремонт и содержание дорог обеспечивает Юрьев-Польское ДСУ-3.

В последние годы промышленные предприятия активно продают и сдают производственные площади в аренду. В результате этого в городе размещено много разных производств, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду и человека. Необходимо процесс организации новых предприятий взять под контроль и не допускать их работу без соответствующих разрешительных документов, в том числе и в части охраны окружающей среды.

Городское кладбище

Существующее городское кладбище площадью около 17 га, расположенное в черте города, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция) должно иметь санитарно-защитную зону в размере 300 метров (п. 7.1.12, Кл. III, п.2).

В настоящее время возможности, отведенной под кладбище территории, практически исчерпаны, и захоронение зачастую ведется на прилегающих территориях. В пределах санитарно-защитной зоны расположена частная жилая застройка. Необходимо процесс захоронения на данной территории прекратить путем принятия соответствующих административных мер.

В данной ситуации необходимо администрации города подобрать земельный участок для размещения городского кладбища.

Окончательное решение о выборе места под размещение городского кладбища должно быть принято после выполнения соответствующих проектно-изыскательских работ с соблюдением необходимых санитарных разрывов.

В настоящее время город использует городскую свалку ТБО, расположенную севернее города Юрьев–Польский. Свалка введена в эксплуатацию в 1991 году. Занимаемая площадь свалки составляет 3,74 гектара.

### 4.2.1. Состояние воздушного бассейна

Источниками загрязнения атмосферного воздуха в городе являются промышленные предприятия, объекты жилищно-коммунального хозяйства и автомобильный транспорт.

В городе отсутствуют стационарные посты наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха.

В соответствии с представленными расчетными данными фоновое загрязнение в городе следующее:

- взвешенные вещества 		– 0.22 мг/м3	(0.44 ПДК),

- диоксид серы 			– 0.025 мг/м3 	(0.05 ПДК),

- оксид углерода			– 2.5 мг/м3 	(0.5 ПДК),

- диоксид азота 			– 0.074 мг/м3 	(0.37 ПДК).

Данные представлены ГУ Владимирский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ГУ ВЦГМС по Владимирской обл). – см.справку 
№ ГУ ВЦГМС – Ф/91 от 22.10.2006 г.

По данным Департамента природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области выброс загрязняющих веществ в атмосферу города в 2008 году составил 782,092 т/год.

Перечень предприятий г. Юрьев-Польского и характеристика их выбросов в 2008 г представлены в таблице № 5.

Табл. №5

| № п/п | Наименование предприятия | Количество источников | Количество выбросов загрязняющих веществ (т) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Юрьев-Польское АТП» | 26 | 22,802 |
| 2 | ОАО «Юрьев-Польская ткацко-отделочная фабрика «Авангард» | 52 | 58,953 |
| 3 | ОАО «Юрьев-Польский завод «Промсвязь» | 60 | 39,214 |
| 4 | Филиал «Молочный комбинат «Юрьев-Польский» ЗАО «Холдинговая компания «Ополье» | 12 | 21,572 |
| 5 | ОАО «Юрьев-Польский мясокомбинат» | 20 | 2,963 |
| 6 | МУП Юрьев-Польского района «Водоканал» | 29 | 439,546 |
| 7 | ОАО «Юрьев-Польская Агропромтехника» | 19 | 0,465 |
| 8 | ОАО «Юрьевстрой» | 10 | 0,711 |
| 9 | Юрьев-Польское ДРСУ | 28 | 46,638 |
| 10 | ОАО «Юрьев-Польская сельхозхимия» | 3 | 0,121 |
| 11 | ОАО «Юрьев-Польский Агропромдорстрой» | 29 | 11,679 |
| 12 | ЗАО «РСУ» | 7 | 3,005 |
| 13 | ООО «Владимирский хлеб» | 24 | 5,112 |
| 14 | ОАО «ЛукойлВолганефтепродукт» | 11 | 2,462 |
| 15 | ЦЭСЭС | 1 | 0,08 |
| 16 | ФГУ «Управление Владимирмелиоводхоз» | 7 | 0,388 |
| 17 | Дистанция пути | 1 | 0,013 |
| 18 | Райпо | 9 | 9,705 |
| 19 | Юрьев-Польский ФОТ | 5 | 7,899 |
| 20 | ОП ОАО «ВОЭК «Юрьев-Польская горэлектросеть» | 7 | 0,041 |
| 21 | ДЗАО «Юрьев-Польская ПМК-17» | 14 | 0,636 |
| 22 | Юрьев-Польский почтамт | 3 | 4,901 |
| 23 | ООО «ЮПТЭК» | 4 | 1,332 |
| 24 | ИП Лукьянова Н. А. | 1 | 0,02 |
| 25 | ИП Лукьянов А. Н. | 3 | 0,403 |
| 26 | ОП ОАО «ВСК» «Теплоэнерго» | 9 | 86,042 |
| 27 | ИП Клементьев Н.В. | 7 | 2,041 |
| 28 | ООО «Стройлес» | 2 | 3,638 |
| 29 | УФК по Юрьев-Польскому району | 2 | 0,354 |
| 30 | ООО «АРС» | 2 | 1,619 |
| 31 | Трест «Юрьев-Польский райгаз» | 4 | 0,153 |
| 32 | ООО «Лиственница» | 4 | 7,584 |
| ИТОГО: | 415 | 782,092 |

Анализ представленных данных показывает, что около 56 % валовых выбросов загрязняющих веществ приходится на МУП Юрьев-Польского района «Водоканал», около 11% составляют выбросы от объектов теплоэнергетики (ОП ОАО «ВСК» «Теплоэнерго»). Большой вклад в загрязнение воздуха вносят дорожно-строительные организации, а также ОАО «Юрьев-Польская Ткацко-отделочная фабрика «Авангард» (7,5 %), ОАО «Юрьев-Польский Завод «Промсвязь» (5%), Филиал «Молочный комбинат «Юрьев-Польский» 
ЗАО «Холдинговая компания «Ополье» (2,7%).

Размер ориентировочных санитарно-защитных зон (СЗЗ)
 предприятий г. Юрьев-Польский

В настоящей работе ориентировочные санитарно-защитные зоны существующих предприятий города определены, исходя из их производственной деятельности по 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция и в соответствии с исходными данными, представленными администрацией города. Границы ориентировочных СЗЗ предприятий нанесены на опорный план.

Размеры ориентировочных СЗЗ предприятий г. Юрьев-Польский представлены 
в таблице № 6.

Табл.№6

| Наименование предприятия | Наименование выпускаемой продукции или вид деятельности | Ориентировоч-ный размер СЗЗ, м | Основание: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пищевая промышленность |
| ОАО "Юрьев-Польский мясокомбинат" (Холдинговая компания «Ополье») | Производство мяса и пищевых субпродуктов крупного рогатого скота, свиней, овец, коз | 300 | р.7.1.8 кл. III п. 11 |  |
| ОАО " Юрьев-Польский завод СОМ " (Холдинговая компания «Ополье») Ул.Производственная,3 | Производство сухого молока | 100 | р.7.1.8 кл. IV применительно |  |
| ООО "ПКФ РОСТОК" Ул. Горького, 19 | Производство творога и сырково-творожных изделий | 50 | р.7.1.8 кл. V п. 6 |  |
| Лесная и деревообрабатывающая промышленность |
| ООО фирма "Альянс" Ул. Дорожная, 10а | Столярный цех | 100 | р.7.1.5 кл. IV п. 2 | В пределах ориентиро-вочной СЗЗ расположена частная жилая застройка |
| ООО «Зубр» Ул. Артиллерийская, 96 | переработка древесины | 100 | р.7.1.5 кл. IV п. 2 |  |
| ООО "АРС" Ул. Чехова, 3а | Распиловка и строгание древесины; пропитка древесины | 300 | р.7.1.5 кл. III п. 4 | В пределах ориентиро-вочной СЗЗ расположена жилая застройка и детский сад |
| ООО "Лиственница" Авангардский пер., 30 | Оптовая торговля лесоматериалами, переработка древесины | 100 | р.7.1.5 кл. IV п. 2 |  |
| ООО "Юрьев-Польское строительно-производственное объединение" Ул. Полевая, 3а | Производство общестроительных работ по возведению зданий, распиловка леса | 100 | р.7.1.5 кл. IV п. 2 | В пределах ориентиро-вочной СЗЗ расположена жилая застройка и школа |
| Промышленность строительных материалов |
| ООО «Практик» Ул. Загородная, 2 | Бетонное производство | 100 | р.7.1.4 кл. IV п. 5 | В пределах ориентиро-вочной СЗЗ с запада расположена частная жилая застройка |
| ООО "Юрьев-Польский-агропромдорстрой" Ул. Луговая, 4 | Асфальтобетонный завод | 500 | р.7.1.4 кл. II п. 2 | В пределах ориентиро-вочной СЗЗ с запада расположена жилая застройка |
| ООО "ДСК "ГРАС - Владимир" | Производство ячеистого бетона | С запада - 225 м; с северо-запада – 130 м; с севера – 85 м; с востока – 50 м; с юго-востока – 80 м; с юга – 100 м; с северо-востока – по границе предприятия | В соответствии с утвержденным проектом СЗЗ |  |
| Автотранспортные предприятия |
| Юрьев-Польская районная организация РОСТО (ДОСААФ) или РОСТО ул. Луговая, 8 | Автодром | 100 | р.7.1.12 кл. IV применительно |  |
| ООО "Юрьево-Поле" Ул. Горького, 19 | Предприятия по обслуживанию автотранспорта | 100 | р.7.1.12 кл. IV п. 2 |  |
| ЗАО "РСУ Ул. Горького, 19 | Предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств | 100 | р.7.1.12 кл. IV п. 2 | В пределах ориентиро-вочной СЗЗ с запада расположена секционная жилая застройка |
| Юрьев-Польское ОАО "Агропромтехника" ул. Артиллерийская, 24 | Предоставление услуг по ремонту и техничес-кому обслуживанию машин для с/х и лесн., вкл. колесные тракт. | 300 | р.7.1.11 кл. III п. 9 | В пределах ориентиро-вочной СЗЗ расположена жилая застройка |
| ОАО "Юрьев-Польское АТП" Автотранспортный проезд, 1 | Внутригородские автомоб. (автобусные) пассажир. перевозки, подчиняющиеся расписанию | 100 | р.7.1.12 кл. IV п. 2 |  |
| ДЗАО Юрьев-Польская ПМК-17 ЗАО "Владимир-агроводстрой" Ул. Герцена, 6 |  | 100 | р.7.1.12 кл. IV п. 2 | В пределах ориентиро-вочной СЗЗ расположена жилая застройка |
| Филиал ГУП ДСУ-3 «Юрьев-Польское ДРСУ» Ул. Перфильева, д. 69 | Строительство, ремонт и содержание автодорог | 100 | р.7.1.12 кл. IV п.3 применительно |  |
| Легкая промышленность |
| ОАО "Авангард"; ООО "Синее Поле" Ул. Революции, 2 | Производство хлопчатобумажных тканей | 100 | р.7.1.6 кл. IV п. 1 | В пределах ориентиро-вочной СЗЗ расположена жилая застройка |
| Машиностроение и металлообработка |
| ОАО " Юрьев-Польский завод "Промсвязь" Ул. Набережная, 80 | Производство электромонтажного инструмента и электропитающего оборудования для предприятий связи |  | По проекту СЗЗ |  |
| Прочие |
| ООО "Ритуал-Сервис" Ул. Покровская, 2а | Изготовление памятников | 100 | р.7.1.4 кл. IV п. 3 |  |
| Юрьев-Польское районное потребительское общество Владимирской области ООО "Торговый Дом "СВ - СТРОЙ" Пер. Богомолова, 1 | Склады | 50 | р.7.1.12 кл. V п.1 |  |
| ОАО "Юрьев-Польский сельхозхимия" | Хранение сельхоз. химии | 300 | р.7.1.4 кл. III п. 6 |  |
| ЗАО "ТД "Юрьев-Польское Ополье" Ул. Вокзальная, 15б | Оптовая торговля продовольственными товарами | 50 | р.7.1.12 кл. V п. 6 |  |
| МУП Юрьев-Польского района "Водоканал" Ул. Луговая, 10 | Cбор ТБО и жидких отходов | 100 | р.7.1.12 кл. IV п.3 |  |
| ООО "ЮПТЭК" Ул. Свободы, 170 | Розничная торговля моторным топливом | 100 | р.7.1.12 кл. IV п. 5 |  |
| ООО "Юрьев-Польская Типография" Ул. Владимирская, 6 | Полиграфическая деятельность | 50 | р.7.1.2 кл. V п. 5 | Без применения свинца |
| ОАО "Хлебоприемное предприятие" г. Юрьев-Польский ООО "Владимирский хлеб" Ул. Линейная, 9а | Производство комбикормов | 300 | р.7.1.4 кл. III п. 5 | В пределах ориентиро-вочной СЗЗ с севера и юга расположена частная жилая застройка |
| Кладбище - 17 га (северная часть города) |  | 300 | р.7.1.12 кл. III п.2 | В пределах ориентиро-вочной СЗЗ с юга и запада расположена частная жилая застройка |
| Свалка - 3,74 га (севернее города) |  | 500 | р.7.1.12 кл. II п.2 |  |
| Очистные сооружения биологической очистки МУП «Водоканал» | Проектная мощность 2800 м3/сут. | 150 | р.7.1.13 |  |
| Очистные сооружения биологической очистки ОАО Юрьев-Польская ткацко-отделочная фабрика «Авангард» | Проектная мощность 6600 м3/сут. | 400 | р.7.1.13 |  |
| Мазутное хозяйство (в настоящее время не эксплуатируется) |  | 100 | р.7.1.11 кл. IV п. 8 |  |

С изменением форм собственности, организацией более мелких структур на производственной базе крупных промышленных предприятий затрудняется решение вопросов организации СЗЗ с целью уменьшения негативного влияния объектов на население.

Становится практически невозможным однозначно сказать о вкладе в загрязнение атмосферного воздуха какого-либо конкретного предприятия промышленных зон. В равной степени состояние атмосферного воздуха определяется влиянием выбросов всех предприятий промышленных зон.

На период разработки проекта генплана всего несколько предприятий города имеют разработанные и утвержденные проекты обоснования СЗЗ (ООО «ДСК «ГРАС Владимир», ОАО Юрьев - Польский завод «Промсвязь»).

В тоже время по данным «Ежегодного доклада о состоянии окружающей среды и здоровья населения Владимирской области в 2005 году» в санитарно-защитных зонах предприятий города проживает значительное количество населения. Данные о количестве населения, проживающего в границах СЗЗ промышленных предприятий, представлены 
в таблице № 7.

Табл. №7

| Населенный пункт | Данные о количестве населения, проживающего в границах СЗЗ промышленных предприятий, по годам, чел. |
| --- | --- |
|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| г. Юрьев-Польский | 973 | 973 | 520 | 887 | 887 |

В настоящее время в городе также часть нормируемых объектов, находится в пределах ориентировочного размера санитарно-защитных зон промышленных предприятий города.

Определенный вклад в загрязнение атмосферы города вносят котельные.

Основными источниками тепла для жилищно-коммунального сектора в городе являются:

1. Центральная котельная (топливо газ/мазут);

2. Котельная №2 (топливо газ);

3. Котельная №4 (топливо газ);

4. Котельные ОАО «Авангард» (топливо газ, топочный мазут);

5. Котельная филиала «Молочный комбинат Юрьев-Польский» (топливо газ/мазут);

6. Котельная ОАО «Юрьев-Польский завод «Промсвязь» (топливо газ/мазут).

Теплоснабжение потребителей осуществляет так же ряд мелких и автономных котельных.

Теплоснабжение секционной застройки предполагается от существующих котельных, имеющих резерв тепловой мощности.

Теплоснабжение проектируемой усадебной жилой застройки предусматривается от поквартирных источников тепла.

Значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит автомобильный транспорт, количество которого в последние годы значительно выросло.

Численность автомобильного парка, зарегистрированного в городе, по данным УАГ составляет:

- легковые автомобили 		- 2850 ед.,

- автобусы				- 53 ед.,

- грузовые автомобили		- 882 ед.,

- мототранспорт			- 517 ед.

Основу улично-дорожной сети города составляют улицы, имеющие выходы на внешние автодороги. Основными недостатками транспортной инфраструктуры города является движение транзитного транспорта, в том числе - грузового, по улицам города.

Внутригородские пассажирские перевозки жителей осуществляются городскими автобусными маршрутами. В городе действует два постоянных маршрута общей протяженностью 12,4 км. Протяженность линий городского общественного пассажирского транспорта (автобус) по оси улиц в настоящее время составляет 9,6 км.

Более подробно недостатки существующей улично-дорожной сети города, оказывающие значительное негативное влияние на экологическую ситуацию в городе описаны в главе 4.9.

Физическое воздействие

Размеры санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств, являющихся источниками физических факторов воздействия на население устанавливаются на основании акустических расчетов с учетом места расположения источников и характера создаваемого ими шума, электромагнитных полей, излучений, инфразвука и других физических факторов. Для установления размера СЗЗ расчетные параметры должны быть подтверждены натурными измерениями факторов физического воздействия на атмосферный воздух.

Размеры санитарно-защитных зон определяются в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими нормами допустимых уровней шума, электромагнитных излучений, инфразвука, рассеянного лазерного излучения и других физических факторов на внешней границе санитарно-защитных зон.

Мероприятия по защите от шума и вибрации

Защищенность жилища от шума в значительной мере определяет гигиенические условия в нем, от которых зависят физическая, психическая и социальная стороны здоровья человека. Этим и объясняется социальная значимость мер по звукоизоляции и защите от шума в жилых домах.

Защита от шума стоит в одном ряду с другими природоохранными мерами, то есть мерами, направленными на охрану окружающей среды от загрязнения антропогенно обусловленными поступлениями в нее энергии, которые могут приводить к ухудшению ее состояния.

Согласно санитарным нормам СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки" нормируемые параметры по шуму составляют:

- в жилых комнатах квартир:

эквивалентный уровень звука (с 7 - 23 ч) 	- 40 дБА

максимальный уровень звука (с 7 - 23 ч) 	 - 55 дБА

- на территории жилой застройки, непосредственно прилегающей к жилым зданиям:

эквивалентный уровень звука (с 7 - 23 ч) 	- 55 дБА

максимальный уровень звука (с 7 - 23 ч) 	 - 70 дБА

- в жилых комнатах квартир:

эквивалентный уровень звука (с 23 - 7 ч) 	- 30 дБА

максимальный уровень звука (с 23 - 7  ч) 	- 45 дБА

- на территории жилой застройки, непосредственно прилегающей к жилым зданиям:

эквивалентный уровень звука (с 23 - 7 ч) 	- 45 дБА

максимальный уровень звука (с 23 - 7 ч) 	-  60 дБА.

Источники шума и их акустические характеристики

Шумовое воздействие средств транспорта рассматривается как энергетическое загрязнение атмосферного воздуха.

Автодороги и железнодорожные магистрали, проходящие в черте города, являются источниками фонового шума.

Железнодорожный транспорт

В южной части города проходит железнодорожная магистраль Северной железной дороги филиала ОАО "РЖД", относящаяся к 4 классу. Интенсивность движения по магистрали составляет 8 пар поездов в сутки, в том числе 3 пассажирских.

Максимальная ориентировочная средняя часовая интенсивность движения по магистрали за дневной период суток принята равной 4 пары поездов в час (2 пары - грузовых, 2 пары – пассажирских). Эквивалентный уровень звука, отдельных видов  железнодорожных поездов, принят по таблицам 19, 20, 21 справочника проектировщика "Защита от шума в градостроительстве", Москва, Стройиздат, 1993 г. и составит

LгрузАэкв = 72.0 дБА

LпассАэкв = 63  дБА (при скорости 40 км/ч)

Шумовая характеристика потока железнодорожных поездов определена путем суммирования (по энергии) эквивалентных уровней звука отдельных видов поездов  и составит 72.5  дБА

Санитарно защитный разрыв  авто и железнодорожной магистрали в соответствии с СанПиН 2.21/2.1.1.1200-03, п.2.6 устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических факторов (шум, вибрация).

Для оценки комфортности проживания людей в проекте выполнены расчеты по ожидаемому воздействию на человека непостоянных шумов.

Ориентировочный ареал зашумленности от авто и железной дороги, как линейного источника, определен по формуле:

()

Х=10

Где

LАэкв -  шумовая характеристика транспортного потока, дБА

Кп – коэффициент скользящего поглощения звука поверхностностью земли (приложение 3), с учетом зеленых насаждений, 1.2-1.4

LА экв.доп – нормируемый уровень звука на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам, 55 дБА  (СН 2.2.4/2.1.8.562-96)

Расчетный ориентировочный ареал зашумленности от железнодорожной магистрали составит:

Х = 10 (72.5 + 10.2 х 1.3 – 55) / 11.7 х 1.3 = 102,01( 100 м

Оценка существующей ситуации

Вдоль железнодорожной магистрали в основном расположены промышленные предприятия. Существующая жилая застройка и ДДУ, расположенные по ул.Железнодорожной   ближе 65 м, находятся в зоне акустического дискомфорта.

Ожидаемый уровень звука от транспорта  в жилых  помещениях определяется по формуле 17 СНиП 23-03-2003 "Защита от шума":

LАЖ = LА2м – RАтранс.о  - 5, дБА  или

LАЖ = L – (Lрасс - RАтранс.о  - 5, дБА

где LА2м – уровень звука на территории, непосредственно прилегающей к зданиям,

(Lрасс – среднее снижение транспортного шума расстоянием менее 50 м, 3 дБА

RАтранс.о - изоляция внешнего транспортного шума окном (10 дБА – в режиме вентиляции, закрытое двойное остекление с раздельными переплетами – 25 дБА, шумозащитные окна категории Д –26-28 дБА).

Режим вентиляции:

LАЖ = 72.5 – 3 – 10.0  - 5 = 54.5 дБА, более нормируемых для жилых помещений - 
45 дБА (с учетом поправки на транспортный шум: СНиП 23-03-2003, табл.1, прим. 5).

Режим закрытых окон:

LАЖ = 72.5 – 3 – 25.0  - 5 = 39.5 дБА, менее нормируемых для жилых помещений - 
45 дБА (с учетом поправки на транспортный шум: СНиП 23-03-2003, табл.1, прим. 5).

Режим шумозащитных окон:

LАЖ = 72.5 – 3 - 26.0  - 5 = 38.5 дБА, менее нормируемых для жилых помещений - 
45 дБА (с учетом поправки на транспортный шум: СНиП 23-03-2003, табл.1, прим. 5).

Автомобильный транспорт

На шумовой режим города оказывают влияние источники непостоянного шума – средства автомобильного транспорта на автомобильной дороге Владимир - Юрьев-Польский.

Основной транспортной улицей города является ул.Луговая, по которой рейсирует грузовой автотранспорт промпредприятий.

Интенсивность движения принята в соответствии с СНиП 2.05.02-85* “Автомобильные дороги” - около 1000 прив.ед./сут (для IV технической категории местной дороги).

Эквивалентный уровень звука принят по  таблицам 10-12 справочника проектировщика "Защита от шума в градостроительстве" и составит 65 дБА.

Расчетный ориентировочный ареал зашумленности от  автодороги составит:

Х = 10 (65 + 10.2 х 1.4 – 55) / 11.7 х 1.4 = 101,33( 35 м

Оценка существующей ситуации

Вдоль автодороги ул.Луговой на востоке в основном расположены промышленные предприятия. Существующая многоэтажная и усадебная жилая застройка расположены на западе на расстоянии от 9 до 84 м от первой полосы движения.  Жилые здания, расположенные   ближе 35 м, находятся в зоне акустического дискомфорта.

Режим вентиляции:

LАЖ = 65 – 10.0  - 5 = 50 дБА, более нормируемых для жилых помещений - 45 дБА 
(с учетом поправки на транспортный шум: СНиП 23-03-2003, табл.1, прим. 5).

Режим закрытых окон:

LАЖ = 65 – 25.0  - 5 = 35 дБА, менее нормируемых для жилых помещений - 45 дБА 
(с учетом поправки на транспортный шум: СНиП 23-03-2003, табл.1, прим. 5).

Режим шумозащитных окон:

LАЖ = 65 – 26.0  - 5 = 34 дБА, менее нормируемых для жилых помещений - 45 дБА 
(с учетом поправки на транспортный шум: СНиП 23-03-2003, табл.1, прим. 5).

###### Вывод

В соответствии с выполненным акустическим расчетом - территория жилой  застройки, расположенная  вдоль железнодорожной магистрали и основной автодороги, 
в настоящее время находится в зоне акустического дискомфорта.

В помещениях жилой застройки в режиме вентиляции (то есть при открытых форточках и фрамугах) не соблюдаются нормируемые параметры по шуму. При закрытых окнах санитарно гигиенические параметры по шуму не превышают нормируемые значения.

При выполнении шумозащитных мероприятий (в частности замена остекления существующих оконных проемов на стеклопакеты, обеспечивающие требуемую звукоизоляцию в режиме проветривания) санитарно гигиенические параметры по шуму в жилых помещениях не превысят нормируемых значений.

Электромагнитное воздействие

Установление размера санитарно-защитных зон в местах размещения передающих радиотехнических объектов проводится в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.

Если напряженность электрического поля превышает предельно допустимые уровни, должны быть приняты меры по ее снижению.

В местах возможного пребывания человека напряженность электрического поля может быть уменьшена путем:

- удаления жилой застройки от источника излучения

- применения экранирующих устройств и других средств снижения напряженности электрического поля.

Санитарные разрывы для линий электропередач напряжением 110 кВ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция не устанавливаются (напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м).

В соответствии с “Санитарными нормами и правилами защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты” защиты населения от воздействия электрического поля линий электропередач напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющим требованиям Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей не требуется.

Следовательно, линии электропередачи напряжением 35-110 кВ  не оказывают негативного физического воздействия на окружающую среду и человека.

Трансформаторные подстанции закрытого типа, расположенные в городе являются источниками постоянного шума и электромагнитных полей.

Трансформаторные подстанции из-за небольшой мощности и с соблюдением нормируемых разрывов до жилых зданий обеспечивают соблюдение предельно допустимых уровней физического воздействия на окружающую среду.

На территории города Юрьев-Польский имеется подстанция с трансформаторами на 50 мегавольтампер. Из ВЛ имеются линии на 110 и 35 кВ.

Радиационная обстановка

По данным «Ежегодного доклада о состоянии окружающей среды и здоровья населения Владимирской области в 2008 году» мощность дозы гамма-излучения от поверхности почвы на территории округа Юрьев-Польский в 2007-2008 годах находится на уровне средних многолетних наблюдений и составляет 9.5 мкР/час.

Вывод

В целом повышению уровня загрязнения атмосферного воздуха (включая физическое воздействие) в городе способствуют:

- Неблагоприятная планировочная структура города:

- прохождение по территории города внешних автодорог (автодороги регионального (межмуниципального) значения «Владимир - Юрьев-Польский - Переславль-Залесский») и как следствие этого наличие значительных потоков транзитного и грузового транспорта на территории города.

- наличие нормируемых объектов в пределах СЗЗ предприятий;

- недостаточное озеленение и благоустройство территорий СЗЗ предприятий.

- Недостатки организационно-технологического характера:

- Использование старых технологий. Высокий процент износа технологического оборудования.

- Отсутствие газоочистных сооружений на источниках выброса предприятий города, или плохая работа существующих газоочистных сооружений.

- Отсутствие регулярного производственного контроля за соблюдением нормативов ПДВ загрязняющих веществ и контроля за выбросами от автотранспорта.

- Отсутствие сводного проекта нормативов ПДВ загрязняющих веществ для всего города в целом на момент разработки проекта генплана.

- Отсутствие проектов обоснования СЗЗ ряда промышленных предприятий и как следствие невозможность реальной оценки степени негативного воздействия промпредприятий на население города.

### 4.2.2. Земельные ресурсы. Санитарная очистка и отходы

По отчету Суздальского межрайонного отдела Управления Роснедвижимости на территории Юрьев-Польского района на 1.01.2009г. общая площадь земель города Юрьев-Польский составляет 1020 га. Все земли в границах города отнесены к землям поселений.

В структуре земель преобладают земли общего пользования – 31,8% и земли сельскохозяйственного использования-26,4%.

В распределении земель по формам собственности передано в аренду 3 % земель, 
в пользование- 97 %.

В административных границах г.Юрьев-Польский расположено 2 садоводческих товарищества «Авангард-2», «Промсвязь», общей площадью 26 га.

В границах города находятся земли особо охраняемых территорий площадью 
64 га (6%).

Структура землепользования г. Юрьев-Польского подробно описана в главе 6.

###### Санитарная очистка и отходы

В процессе жизнедеятельности населения города, работы хозяйственных служб и промышленных предприятий образуются твердые и жидкие бытовые отходы, промышленные отходы. Сбором ТБО от населения занимается МУП Юрьев-Польского района «Водоканал». В обязанность предприятия входит:

- сбор и вывоз твердых бытовых отходов из жилого сектора города и района

- сбор и вывоз твердых бытовых отходов с промышленных предприятий города и района

- установка и эксплуатация контейнеров для сбора ТБО

- содержание специальных контейнерных площадок, расположенных в жилом секторе в надлежащем санитарном состоянии.

- осуществляет уборку улично-дорожной сети и благоустройство территории.

В настоящее время мойка и дезинфекция контейнеров не предусмотрена, что противоречит требованиям «Санитарных правил содержания территорий населенных мест» N 4690-88.

Сбор и вывоз медицинских отходов в городе осуществляется централизовано – МУП «ЮПЦРБ».

По данным Департамента природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области общее количество отходов в г. Юрьев-Польский составляет 
11890,804 т  в год, в том числе:

1 класса опасности 			– 1.713 т/год

2 класса опасности 			– 2.360 т/год

3 класса опасности 			– 157.265 т/год

4 класса опасности 			– 786.976 т/год

5 класса опасности  			– 10942.49 т/год

Сведения об образовании отходов производства и потребления за 2008 год предприятиями г. Юрьев-Польский

Табл. №8

| № п/п | Наименование предприятия | Всего, т | Из них: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 кл., т | 2 кл., т | 3 кл., т | 4 кл., т | 5 кл., т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ОАО «Юрьев-Польское АТП» | 72,069 | 0,008 | - | 1,729 | 41,702 | 28,63 |
| 2 | ОАО «Юрьев-Польская ткацко-отделочная фабрика «Авангард» | 600,647 | 1,120 | 0,045 | 2,789 | 341,868 | 254,825 |
| 3 | МУП Юрьев-Польского района «Водоканал» | 4506,828 | - | - | 1,663 | 55,917 | 4449,248 |
| 4 | Филиал «Молочный комбинат «Юрьев-Польский» ЗАО «Холдинговая компания «Ополье» | 200,239 | 0,064 | - | 0,875 | 23,410 | 175,89 |
| 5 | ОАО «Юрьев-Польский мясокомбинат» | 161,864 | 0,064 | - | 0,150 | 3,542 | 158,108 |
| 6 | ОАО «Юрьев-Польский завод «Промсвязь» | 973,974 | 0,366 | 0,255 | 25,438 | 63,453 | 884,462 |
| 7 | ФГУП «ДСУ-3» «Юрьев-Польское ДРСУ» | 182,254 | 0,003 | 0,096 | 2,369 | 95,458 | 84,598 |
| 8 | ОАО «Юрьев-Польский Агропромдорстрой» | 87,09 | - | 1,56 | 6,486 | 61,934 | 17,11 |
| 9 | ООО «Владимирский хлеб» | 302,877 | 0,015 | - | 0,265 | 4,11 | 298,487 |
| 10 | Трест «Юрьев-Польский райгаз» | 8,58 | - | - | 0,045 | 0,108 | 8,427 |
| 11 | Юрьев-Польское РайПО | 70,426 | 0,02 | 0,012 | 0,372 | 9,661 | 60,361 |
| 12 | ЦЭСЭ г. Юрьев-Польский | 8,676 | 0,007 | 0,013 | 0,094 | - | 8,562 |
| 13 | ООО «Лиственница» | 254,742 | 0,001 | - | 0,01 | 36,9 | 217,831 |
| 14 | ОАО «Юрьевстрой» | 26,641 | - | - | 0,101 | 0,63 | 25,91 |
| 15 | ОАО «Юрьев-Польская сельхозхимия» | 7,223 | - | 0,041 | 0,172 | 1,430 | 5,58 |
| 16 | ООО «ЮПТЭК» | 0,512 | - | 0,151 | 0,196 | - | 0,165 |
| 17 | СББЖ | 4,128 | - | - | 0,028 | 0,14 | 3,96 |
| 18 | ООО «Стройлес» | 1474,793 | - | - | 0,026 | 0,702 | 1474,065 |
| 19 | ОП ОАО «ВОЭК «Юрьев-Польская горэлектросеть» | 48,25 | 0,011 | 0,011 | 0,071 | 14,397 | 33,76 |
| 20 | МУЗ «Юрьев-Польская ЦРБ» | 165,853 | 0,017 | 0,062 | 0,483 | 2,311 | 162,98 |
| 21 | ДО № 2484/032 | 17,16 | - | - | - | - | 17,160 |
| 22 | ОАО «Юрьев-Польская Агропромтехника» | 47,232 | 0,003 | 0,001 | 0,456 | 0,551 | 46,221 |
| 23 | ООО «Заречье» | 25,74 | - | - | - | - | 25,74 |
| 24 | Юрьев-Польское УФК | 17,58 | - | - | - | - | 17,58 |
| 25 | ЗАО «Юрьев-Польское РСУ» | 26,34 | - | - | - | - | 26,34 |
| 26 | ООО «ЖилСервис» | 25,397 | - | - | 0,114 | - | 25,283 |
| 27 | Юрьев-Польский почтамт | 19,418 | 0,006 | - | 0,091 | 0,172 | 19,149 |
| 28 | ПМК-17 | 8,158 | - | 0,053 | 1,234 | 1,027 | 5,844 |
| 29 | ГУ «Центр занятости» | 3,64 | - | - | - | - | 3,64 |
| 30 | РОСТО | 8,639 | 0,007 | 0,044 | 0,008 | - | 8,58 |
| 31 | ООО «АРС» | 318,002 | - | - | 0,002 | - | 318,0 |
| 32 | ФОТ | 10,219 | - | 0,006 | 0,064 | 7,548 | 2,601 |
| 33 | Энергосбыт | 1,43 | - | - | - | - | 1,43 |
| 34 | МИФНС России №3 | 0,66 | - | - | - | - | 0,66 |
| 35 | Юрьев-Польский ФЭК | 64,35 | - | - | - | - | 64,35 |
| 36 | ПУ-38 | 25,74 | - | - | - | - | 25,74 |
| 37 | ООО «Стройсервис» | 1,985 | - | - | - | - | 1,985 |
| 38 | Управление пенсионного фонда | 7,26 | - | - | - | - | 7,26 |
| 39 | ОАО «ССКТБ-ТОМАСС» | 4,62 | - | - | - | - | 4,62 |
| 40 | ЗАО «Втормет» | 0,313 | - | - | - | - | 0,313 |
| 41 | АЗС №60,61 | 10,441 | 0,001 | - | 0,04 | 0,1 | 10,3 |
| 42 | Дистанция пути | 229,706 | - | - | 111,581 | - | 118,125 |
| 43 | ОП ОАО «ВСК» «Теплоэнерго» | 33,345 | - | 0,01 | 0,28 | 19,905 | 13,15 |
| 44 | ИП Клементьев Н. В. | 552,683 | - | - | 0,033 | - | 552,65 |
| 45 | Индивидуальные предприниматели | 1272,81 | - | - | - | - | 1272,81 |
| ИТОГО: | 11890,804 | 1,713 | 2,36 | 157,265 | 786,976 | 10942,49 |

Анализ отходов по составу показывает, что отходы 4-5 класса опасности составляют 98%.

ОАО «Юрьев-Польская ткацко-отделочная фабрика «Авангард»; МУП Юрьев-Польского района «Водоканал»; ОАО «Юрьев-Польский завод «Промсвязь»; ООО «Стройлес»; ИП Клементьев Н. В. являются предприятиями с наибольшим количеством образующихся отходов.

Промышленные предприятия города не имеют собственных полигонов для размещения и захоронения отходов. Отходы накапливаются на площадках временного хранения отходов, расположенных на территории предприятий.

В соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 предельное накопление количества отходов на территории предприятия, которое допускается одновременно размещать на его территории, определяется предприятием в каждом конкретном случае на основе баланса материалов, результатов инвентаризации отходов с учетом их макро – и микросостава, физико-химических свойств, в том числе агрегатного состояния, токсичности и уровней миграции компонентов отходов в атмосферный воздух.

Критерием предельного накопления промышленных отходов на территории предприятия служит содержание специфических для данного отхода вредных веществ в воздухе на уровне до 2 метров, которое не должно быть выше 30% от ПДК в воздухе рабочей зоны.

Отходы 1 класса опасности (отходы, содержащие ртуть) передаются другим организациям для утилизации.

Отходы 2-3 класса опасности используются или обезвреживаются на предприятиях, где образовываются, передаются другим организациям для утилизации, для захоронения на санкционированных свалках и полигонах.

Твердые бытовые отходы и промышленные отходы 4–5 классов опасности используются на предприятиях, передаются другим организациям для утилизации или передаются для захоронения на санкционированную городскую свалку ТБО.

В настоящее время город использует городскую свалку ТБО, расположенную севернее города Юрьев – Польский. Свалка введена в эксплуатацию в 1991 году. Занимаемая площадь свалки составляет 3,74 гектара.

В настоящее время срок эксплуатации свалки истек, площадь свалки, отведенная под захоронение ТБО, не позволяет дальнейшее использование в связи с ее переполненностью.

В соответствии с постановлением Губернатора области от 31.07.2007 N 550 «О мерах по повышению контроля в области обращения с отходами и устранению причин негативного воздействия отходов на окружающую среду» в области разрабатывается «Генеральная схема очистки территории Владимирской области», что позволит создать рациональные схемы сбора (в том числе селективного), сортировки, переработки, удаления, обезвреживания бытовых отходов и уборки территории населенных пунктов.

В 2008 году при участии специалистов департамента жилищно-коммунального хозяйства и департамента природопользования определены перспективные площадки под размещение полигонов твердых отходов для включения их в межмуниципальный проект «Генеральная схема очистки территории Владимирской области от отходов производства и потребления».

В соответствии с постановлением Губернатора области от 31.07.2007 N 550 органам местного самоуправления предложено разработать генеральные схемы очистки территорий муниципальных образований от отходов.

В 2009 году по заказу администрации района была разработана «Генеральная схема очистки территории населенных пунктов «Юрьев – Польский район Владимирской области». Данная схема предусматривает два варианта развития системы обращения с ТБО Юрьев - Польского района (в том числе и города Юрьев – Польский):

- 1 вариант предусматривает включение Юрьев - Польского района в схему размещения полигонов на территории Владимирской области (1 группа), по которой вывоз ТБО предусмотрен на Кольчугинский полигон через станцию перегрузки ТБО, где происходит прессование отходов (станция перегрузки должна быть запроектирована и построена). По этому варианту существующая свалка ТБО должна быть закрыта и рекультивирована.

- 2 вариант предусматривает продолжение деятельности по захоронению ТБО на территории муниципального образования. Для этого необходимо подобрать участок под размещение нового полигона или получить разрешение для расширения площади складирования на существующей свалке.

В настоящее время имеется акт выбора земельного участка под размещение нового полигона для захоронения ТБО на территории муниципального образования. Участок расположен в 2 км от села Кумино. Площадь участка 18.2 га. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, размер ориентировочной СЗЗ должен составлять 
300 метров. Возможность соблюдения санитарно защитной зоны имеется. Выбрано также место в черте города под размещение станции перегрузки ТБО для реализации 1 варианта.

Окончательное решение о выборе варианта развития системы обращения с ТБО должно быть выбрано администрацией с учетом различных факторов – наличия финансирования и результатов выполнения, соответствующих проектно-изыскательских работ.

План-схема размещения полигонов на территории Владимирский области
I группа

Загрязнение территорий отходами производства и потребления оказывает значительное негативное воздействие на состояние окружающей среды и здоровье населения. Наибольшую опасность для жизни и здоровья населения представляют коммунальные отходы, захороненные в необорудованных местах вблизи населенных пунктов.

Ежегодно в ходе комплексных проверок, проводимых совместно ТУ Ростехнадзора, Росприроднадзора и департаментом природопользования и охраны окружающей среды фиксируются незарегистрированные свалки твердых отходов различного происхождения. Город Юрьев-Польский в этом плане не является исключением. Натурное обследование, проводимое в ходе разработки проекта, выявило на территории города большое количество свалок твердых отходов различного происхождения.

Ликвидация стихийных свалок является действенным средством борьбы за чистоту почвы. Ликвидация свалок должна проводиться органами местного самоуправления города.

Обычные твердые бытовые отходы практически любого населенного пункта содержат более 100 наименований токсичных соединений. Среди них – красители, пестициды, ртуть и ее соединения, растворители, свинец и его соли, лекарства, кадмий, формальдегид и другие. Особое место среди твердых отходов занимают пластмассы и синтетические материалы, они не подвергаются процессам биологического разрушения и могут длительное время (десятки лет) находиться в объектах окружающей среды.

В тоже время, являясь одним из основных загрязнителей окружающей среды, ТБО содержат ценные компоненты: макулатуру, полимерные материалы, стекло, черные и цветные металлы, которые безвозвратно теряются. В большинстве случаев отходы могут стать товарной продукцией, если решается проблема эффективного разделения потока отходов на отдельные фракции.

На состояние почвы оказывают влияние условия сбора, хранения и утилизации отходов, образующихся от населения и промышленных предприятий.

Оценка опасности загрязнения почвы населенных пунктов определяется химической, эпидемиологической и гельминтологической значимостью, ролью ее как источника вторичного загрязнения приземного слоя атмосферного воздуха и при непосредственном контакте с человеком.

Оценка состояния загрязнения почвы в области проводится, в основном, при определении степени загрязнения почвы детских площадок, а также на территории проектируемого строительства, в том числе жилого фонда. Пробы, не отвечающие санитарным требованиям, как правило, регистрируются в зоне влияния промышленных предприятий, автомагистралей на территории несанкционированных свалок.

Анализ данных современного состояния системы санитарной очистки территории, проведенный в рамках данной работы показал следующее:

- ряд предприятий города не имеют разработанного и утвержденного проекта нормативов образования и лимитов на размещение отходов;

- часть территории частного сектора не охвачена системой сбора и вывоза ТБО (отсутствуют стационарные контейнерные площадки или вывоз ТБО носит нерегулярный характер) и как следствие этого на территории города выявлено большое количество несанкционированных свалок бытового мусора;

- не осуществляется должным образом мойка и дезинфекция мусороконтейнеров;

- техника, занятая в системе сбора и вывоза отходов, имеет значительный износ.

### 4.2.3. Подземные и поверхностные воды

Гидрографическая сеть г. Юрьев-Польский представлена р. Колокша, р. Гза и р. Сега.

Река Колокша является левобережным притоком р. Клязьмы. Притоками реки Колокши в пределах города является река Гза.

Водоохранная зона в соответствии с Водным Кодексом РФ (новая редакция – 2006г.) составляет:

- река Колокша 	– 200 метров 	(протяженность реки 137 (146) км);

- река Гза 		– 100 метров 	(протяженность реки 29 км);

- река Сега 		– 100 метров 	(протяженность реки 20 км).

Прибрежная полоса 30-50 метров в зависимости от уклона берега соответствующих рек.

На территории Владимирской области регулярно проводится гидрохимический контроль за состоянием поверхностных вод. Динамика качества воды поверхностных водных объектов в контролируемых створах за 2001-2007 годы по данным «Ежегодного доклада о состоянии окружающей среды и здоровья населения Владимирской области в 2007 году» представлена в таблице № 9.

Табл.№9

| N п/п | Название гидрохимического поста | Класс качества воды по индексу загрязненности вод (ИЗВ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 1 | р. Гза устье г. Юрьев-Польский | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | р. Колокша - выше г. Юрьев-Польский | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 |
|  | - ниже г. Юрьев-Польский | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 |

Примечание:

1 класс		- очень чистая		ИЗВ	менее 0.3

2 класс		- чистая 			ИЗВ	 0.3 – 1.0

3 класс		- умеренно-загрязненная 	ИЗВ	1.0 – 2.5

4 класс		- загрязненная 		ИЗВ	 2.5 – 4.0

5 класс		- грязная 			ИЗВ	 4.0 – 6.0

6 класс		- очень грязная 		ИЗВ	 6.0 –10.0

7 класс		- чрезвычайно-грязная 	ИЗВ	более 10.0

Представленные данные показывают, что качество воды в реке Колокша ниже города Юрьев – Польский ухудшается, что свидетельствует о сбросе загрязненных сточных вод 
в черте города.

Водоснабжение

Водоснабжение г. Юрьев – Польский в настоящее время осуществляется за счёт использования подземных вод. Общий объём утверждённых запасов – 12750 м3/сутки.

Централизованная система водоснабжения города состоит из городских водозаборных сооружений, шести артскважин, расположенных в черте города, и двух самотечных каптажей в селах Ильинское и Красное, подающих воду в город.

Суточная производительность городского водозабора, по данным МУП Юрьев-Польского района «Водоканал», за 2009 г  составила  2251,9 м3/сутки.

Вода, забираемая водозаборными скважинами, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» по мутности, содержанию железа общего и бора.

Обработка воды до подачи в водопроводную сеть не предусмотрена, так как отсутствует станция водоподготовки.

Для проведения контроля качества воды имеется собственная лаборатория, которая производит проверку органолептических показателей и химических свойств воды. Для проведения микробиологических анализов предприятием заключен договор с лабораторией ФФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области».

Расход воды, по отчётным данным МУП Юрьев-Польского района «Водоканал», за 2009 год составил 3420,5 м3/сутки.

Эксплуатация водозаборных скважин и водопроводной сети города осуществляется силами МУП Юрьев-Польского района «Водоканал».

Часть населения, проживающая в индивидуальной застройке, пользуется водой из шахтных колодцев.

Помимо указанных водозаборных скважин города ряд предприятий имеет на своем балансе артскважины, которые расположены на собственных территориях этих предприятий.

ОАО «Юрьев-Польский завод Промсвязь» имеет на своем балансе одну артскважину и поверхностный водозабор из реки Колокши.

ОАО «Юрьев-Польский завод СОМ» имеет на своем балансе три артскважины 
(2 рабочие и 1 резервную).

АО «Фабрика Авангард» имеет на своём балансе две артезианские скважины 
и поверхностный водозабор из реки Колокши.

Водоотведение

В настоящее время г. Юрьев-Польский имеет систему централизованной канализации, которая охватывает незначительную, в основном высокоплотную, часть жилой застройки и включает в себя самотечные сети, канализационные насосные станции и напорные трубопроводы.

Сточные воды отводятся на сооружения биологической очистки ОАО «Авангард» и на сооружения биологической очистки МУП Юрьев-Польского района «Водоканал», которые расположены в 0,5 км  к востоку от городской застройки в пойме реки Гзы.

Сброс очищенных сточных вод осуществляется в реку Гзу.

Население города, проживающее в неканализованной зоне жилой застройки, пользуется выгребными уборными.

Сливная станция для организованного приема стоков от выгребов в городе отсутствует.

Дождевая канализация

В настоящее время на территории города существует сеть закрытых водостоков по улицам Парижской Коммуны, Шибанкова и на левобережном участке ул.Владимирской. Сброс дождевых стоков без соответствующей очистки осуществляется в р.Колокшу.

Сети дождевой канализации имеются также на ряде промышленных предприятий: завод «Промсвязь» располагает сетью дождевой канализации, но стоки без очистки сбрасываются в р. Колокшу; хлебокомбинат и завод «СОМ» отвод дождевой канализации осуществляют без очистки в р. Гзу.

ОАО «Авангард» сетей дождевой канализации не имеет, и стоки с благоустроенной территории самотеком попадают в р. Колокшу.

В секторе индивидуальной застройки и на окраинах города водосточных сетей нет.

Общая протяжённость закрытых водостоков составляет 1,85 км.

Проектные решения по вопросам водоснабжения и канализации более подробно смотри главу 4.

## 4.3. Комплексная оценка территории

Исходя из приведённой выше характеристики в пределах г.Юрьев-Польский выделяются следующие территории:

- благоприятные для строительства;

- неблагоприятные для строительства;

- особо неблагоприятные.

Особо неблагоприятные территории включают в себя:

- СЗЗ предприятий;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- шумозащитные полосы.

К территориям, неблагоприятным для строительства, относятся:

- затапливаемые паводком 1% обеспеченности;

- пойменные территории рек;

- требующие понижения уровня грунтовых вод;

- карьеры;

- заболоченные территории.

В северной и центральной частях города наблюдается высокий уровень грунтовых вод, что не соответствует СНиП (на территориях: капитальной застройки – не менее 2м от проектной отметки поверхности; стадионов, парков, скверов и др. зелёных насаждений – 
не менее 1м).

В северо-восточной части имеются заболоченные территории.

Данные территории требуют проведения мероприятий по инженерной подготовке.

К территориям благоприятным для строительства относятся территории с уклоном поверхности от 0,5 до 10% и глубиной залегания уровня грунтовых вод от 2,0м. и более.

Данные территории не требуют специальных мероприятий по инженерной подготовке.

Естественным основанием фундаментов зданий и сооружений служат грунты с расчётным сопротивлением более 1,5кг/см2.

Данные территории расположены в южной и юго-западной частях города и характеризуются спокойным, слабоволнистым рельефом поверхности.

## 4.4. Экономическая база. 
Функции хозяйственного комплекса города

Промышленность. В настоящее время ведущим сектором экономики города является промышленность, служащая основным источником формирования рабочих мест для городского населения и доходной части муниципального бюджета. Промышленность представлена предприятиями машиностроения, пищевой и легкой промышленности.

Отраслевая структура промышленности

Табл. №10

| № на схеме | Отрасли промышленности | Численность работающих, % | Объем выпускаемой продукции, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электротехническая | 30 | 32 |
| 2 | Легкая промышленность | 38 | 30 |
| 3 | Пищевая промышленность | 20 | 37 |
| 4 | Прочие | 12 | 1 |
|  | ИТОГО: | 100 | 100 |

Из анализа отраслевой структуры промышленности города следует, что ведущее место в структуре промышленности города занимает электротехническая промышленность, на долю которой приходится порядка 30% численности работающих и 32% объема промышленной продукции.

ОАО «Юрьев-Польский завод «Промсвязь» - единственное предприятие в области, выпускающее электропитающее оборудование для предприятий связи. На общероссийском рынке продукция завода составляет 25%. На заводе выпускается более 1300 наименований продукции. По техническим параметрам  выпускаемое оборудование отвечает требованиям всех международных стандартов. Это наиболее рентабельное предприятие района.

Динамичная работа ОАО «Юрьев-Польский завод «Промсвязь» обеспечена, прежде всего, устойчивым объемом заказов на выпускаемую продукцию. Основным разработчиком продукции выпускаемой ОАО «ЮПЗ «Промсвязь» является ООО «Промсвязьдизайн». 
ООО «Промсвязьдизайн» имеет многолетний опыт продвижения продукции 
ОАО «ЮПЗ «Промсвязь» на рынке источников электропитания для телекоммуникаций.

В течение многих лет для предприятий связи разрабатывались и производились такие всем известные электропитающие устройства, как ВУК, ВУТ и др., которые до сих пор сохраняют свою работоспособность, многократно перекрыв расчетный эксплуатационный ресурс.

В настоящее время ОАО «Юрьев-Польский завод «Промсвязь» 
и ООО «Промсвязьдизайн» располагают всей необходимой инфраструктурой, обеспечивающей  разработку, сертификацию, производство оборудования и систем электропитания.

Постоянными партнерами и потребителями продукции ОАО «Юрьев-Польский завод «Промсвязь» являются такие предприятия, как ОАО «Ростелеком», ОАО «Московская городская телефонная сеть», ОАО «Мобильные телесистемы», ОАО «Центр-Телеком», ФАПСИ, МЧС, ФСО, АО «Электросвязь» 89 регионов Российской Федерации, более 30 компаний мобильных операторов, региональные коммерческие операторы и многие-многие другие. Установки и оборудование, выпускаемые заводом, используются для питания телекоммуникационной аппаратуры, производимой известными зарубежными фирмами: NEC, Alcatel, Siemens, Ericsson и т.д.

ОАО «Юрьев-Польский завод «Промсвязь» является машиностроительным предприятием общероссийского значения, многопрофильным, динамично развивающимся социально – ориентированным предприятием, с высоким производственным, научно-техническим и кадровым потенциалом.

На предприятии трудятся 870 чел. Объем выпускаемой продукции за 2008г составил 1099,6 млн.руб.

ОАО «Ткацко-отделочная фабрика «Авангард» - наиболее крупное предприятие района. Фабрика выпускает широкий ассортимент тканей способом пестроткачество. За последние годы были разработаны и освоены в производстве новые структуры тканей: тик матрацный, гобелены, ткани из синтетических нитей. Сейчас фабрика специализируется на выпуске тканей трех ассортиментных групп: мебельно-декоративной, плательной и махровой.

Предприятием (в 2008г) выпущено 13,4 млн. квадратных метров тканей или 103,9% к уровню предыдущего года. Швейных изделий в фактических ценах произведено на 95,4 млн. рублей, что на 15,1%, больше, чем за 2007 год. Повысилась эффективность хозяйственной деятельности  предприятия. Рентабельность реализованной продукции увеличилась в 2 раза и составила 12,6%.

Сегодня ОАО «Ткацко-отделочная фабрика «Авангард» имеет гибкое производство, что является важным условием конкурентоспособности, так как это позволяет быстрее реагировать на изменения конъюнктуры рынка, избежать высоких рисков узкоспециализированного бизнеса, а также рационально перемещать материальные, людские и финансовые  ресурсы  из одного производства в другое.

Постоянно проводимая работа по обновлению ассортимента, повышению качества выпускаемых тканей, участие в большинстве международных, федеральных, региональных выставках и ярмарках способствуют увеличению заказов на фабрике. Районы потребления готовой продукции - вся Европейская и Восточно-Сибирская территория Российской Федерации.

Стратегия предприятия ориентирована на выпуск продукции, востребованной на отечественном и зарубежном рынках, отвечающей требованиям мировых стандартов, и основана на последовательной инновационной и инвестиционной политике, жестком бюджетировании, высокопрофессиональном менеджменте. Сегодня на предприятии трудятся порядка 1400 чел.

Пищевая промышленность города и Юрьев-Польского района представлена следующими предприятиями: ОАО «Юрьев-Польский завод сухого обезжиренного молока», ОАО «Юрьев-Польский мясокомбинат», «Юрьев-Польский цех ООО «Владимирский хлеб», ООО «Комбикормовый завод».

37% от общего объема отгружено продукции ведущими  перерабатывающими предприятиями ОАО «Юрьев-Польский завод «СОМ» и ОАО «Юрьев-Польский мясокомбинат». В условиях жесткой конкуренции, сложившейся на  потребительском рынке, в 2007 году увеличено производство и отгрузка цельномолочной продукции, масла животного, нежирных молочных продуктов, творога.

ОАО «Юрьев-Польский завод сухого обезжиренного молока» входит в состав предприятий ЗАО «Холдинговая компания «Ополье». Общество зарегистрировано 20 октября  1992 г. Открытое акционерное общество «Юрьев-Польский завод СОМ» является предприятием перерабатывающей промышленности. К основному виду деятельности общества относится переработка молока. Приоритетным направлением деятельности общества является  производство цельномолочной продукции высокого качества, способной удовлетворять потребности и спрос покупателя. Качество достигается за счет эффективной работы системы контроля качества.

В 2007 году выработано цельномолочной продукции 45,6 тыс. тонн. Из общего объема  цельномолочной продукции основная доля  61,8% приходится на производство молока и кефира. Молока выработано на 10,7%, кефира на 33,4% больше уровня 2006 года. Удельный вес фасованной цельномолочной продукции доведен до 100%.

Ассортимент молочной продукции достаточно широкий. Предприятие выпускает несколько наименований  пастеризованного молока, кефира (в т.ч. биокефир), ряженку, кисломолочный напиток «Бифилайф», сметану, творог различной жирности, сырки, творожную  массу «Особая», кисломолочный напиток «Вивио».

По итогам 2007 года выручка от реализации продукции, работ, услуг ОАО «Юрьев-Польский завод СОМ» составила 769757 тыс. рублей (рост по сравнению с 2006 г. составил 144124,0 тыс. рублей или 23%). Чистая прибыль общества за 2007 год составила 63837 тыс. рублей. Рентабельность продаж сложилась в размере 11,8%. Спрос на продукцию из года в год возрастает. В 2007 году предприятие неоднократно принимало участие в различных выставках, на которых молочные продукты были отмечены наградами за высокие вкусовые качества и экологическую безопасность не только на областных, но и российских выставках. В программе «100 лучших товаров России» завод получил серебряную медаль за масло сладкосливочное «Крестьянское», на международной выставке «Экологически чистая и безопасная продукция» ОАО «Юрьев-Польский завод СОМ» получил медаль за продукт кисломолочный «Бифилайф», за масло сладкосливочное несоленое «Крестьянское». Численность работающих на предприятии 250 чел.

ОАО «Юрьев-Польский мясокомбинат» входит в состав предприятий 
ЗАО «Холдинговая компания «Ополье». Общество зарегистрировано 24 июня  1996 г.

Основные виды производственной, коммерческой и инвестиционной деятельности общества: производство колбасных изделий, мясных полуфабрикатов, мясожировое производство. За 2007 год  реализация колбасных изделий сократилась на  65,6 тонн (-2,9%).

Реализация в суммарном выражении возросла на 7388 тыс. рублей, или на 3%, что, в основном, произошло за счет увеличения  отпускных цен на продукцию. Численность работающих на предприятии 200 чел.

Строительный комплекс города Юрьев-Польский представлен организациями 
ООО «Юрьев-Польский агропромдорстрой», филиал ГУП ДСУ-3 «Юрьев-Польское ДРСУ», ДЗАО Юрьев-Польская ПМК-17, ОАО «Юрьевстрой».

Численность занятых в сфере строительства составляет порядка 270 человек, объем выполненных СМР за 2003 год составил 51,9 млн.руб.

Деятельность строительных организаций ориентирована на город и район и имеет следующие направления:

- подготовительные земляные работы, устройство дорожных оснований, возведение мостов, труб и эстакад;

- строительство и реконструкция объектов промышленного и гражданского строительства,

- ремонтно-строительные работы и пр.

Малое предпринимательство. На территории Юрьев-Польского района зарегистрировано порядка 800 человек физических лиц занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица в основном торгово-бытовом обслуживании и придорожном сервисе.

Деятельность субъектов малого предпринимательства во многом зависит от действий органов исполнительной власти. Без специальных мер поддержки развитие малого предпринимательства невозможно. В целом развитие этого отраслевого направления производственно-экономической базы города весьма перспективно, при этом может происходить постепенное перераспределение занятых из сферы промышленности в малый бизнес.

## 4.5. Демографическая ситуация и занятость населения

По данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по Владимирской области численность постоянного населения города Юрьев-Польский на 1.01.2009г. составила 19,5 тыс. человек.

Динамика численности населения г. Юрьев-Польский

Табл. №11

| Годы | 2000г. | 2003г. | 2004г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население, тыс.чел. | 21,00 | 19,90 | 19,65 | 19,44 | 19,54 | 19,57 | 19,51 |

Как видно из приведенных данных, в последние годы наблюдалось постепенное сокращение численности населения, что объясняется, прежде всего, спадом естественного и механического прироста населения, связанного с ухудшением социально-экономического положения в стране в целом. Естественное движение населения отличается тенденцией снижения рождаемости, повышения смертности и соответственно, естественной убыли населения. Показатели механического движения населения колеблются по годам. Здесь также наблюдается тенденция к сокращению притока населения в город.

В результате происходящего движения населения изменился его демографический состав.

Динамика возрастной структуры населения г.Юрьев-Польский

Табл. №12

| Население (тыс.чел. / %) | 2004г. | 2006г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) | 2,95 15,0 | 2,83 14,6 | 2,78 14,2 | 2,76 14,1 | 2,70 13,8 |
| Трудоспособный возраст (16-54/59) | 12,18 62,0 | 12,20 62,7 | 12,37 63,3 | 12,41 63,4 | 12,43 63,7 |
| Старше трудоспособного возраста (55-60 и старше) | 4,52 23,0 | 4,41 22,7 | 4,39 22,5 | 4,40 22,5 | 4,38 22,5 |
| ИТОГО | 19,65 100 | 19,44 100 | 19,54 100 | 19,57 100 | 19,51 100 |

Возрастная структура населения характеризуется низким удельным весом детей (13,8%) и высоким лиц пенсионного возраста (22,5%). Ситуация уменьшения доли молодых возрастов за счет снижения рождаемости характерна в настоящее время для всей страны. Доля трудоспособного населения города составляет (63,7%) достаточно высока для того, чтобы обеспечить развитие всех перспективных отраслей экономики.

Трудовая структура населения

Табл. №13

|  | Показатели | Единица измерения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудовые ресурсы*), всего | Тыс.чел. / % | 11,7 / 100% |
| А) | в том числе: - экономически активное население**) | -“- | 8,8 / 75% |
|  | Из них: - занятые в экономике | -‘’- | 8,5 |
|  | - безработные (официально зарегистрированные) | -‘’- | 0,3 |
| Б) | - трудовые ресурсы не занятые в экономике***) | -‘’- | 2,9 / 25% |

*) «трудовые ресурсы» – лица трудоспособного возраста (за исключением неработающих инвалидов труда и войны, и лиц, получающих пенсию на льготных условиях), а также работающие лица нетрудоспособного возраста

**) экономически активное население – часть населения, включая всех занятых и безработных

***) «не занятые в экономике» – занимающиеся ведением домашнего и личного подсобного хозяйства и лица старше 16 лет, обучающиеся с отрывом от производства.

Анализируя структуру занятости населения можно отметить происходящее снижение эффективности использования трудовых ресурсов в экономике города. Из всего трудоспособного населения порядка 70% занято в отраслях народного хозяйства города. Уровень зарегистрированной безработицы в настоящее время составляет 2,7% к общим трудовым ресурсам города. Востребованность имеющихся и скрытых ресурсов трудоспособного населения будет зависеть от стратегии социально-экономического развития города.

Город обладает достаточными трудовыми ресурсами для обеспечения развития перспективных отраслей экономики.

Общая численность занятых во всех сферах хозяйства г.Юрьев-Польский с тяготеющими населенными пунктами составляет 8,5 тыс.чел. и распределяется следующим образом:

Структура занятости населения города *

Табл. №14

| №№ п/п | Сферы деятельности | Количество занятых* |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс. человек | в %% к итогу |
| 1 | Промышленность | 2,98 | 35,1 |
| 2 | Сельское и лесное хозяйство | 0,16 | 1,9 |
| 3 | Строительство | 0,42 | 5,0 |
| 4 | Транспорт и связь | 0,27 | 3,2 |
| 5 | Торговля и общественное питание | 0,87 | 10,2 |
| 6 | Здравоохранение, физкультура | 0,70 | 8,2 |
| 7 | Образование | 1,46 | 17,1 |
| 8 | Культура и искусство | 0,20 | 2,3 |
| 9 | Прочие сферы деятельности (ЖКХ, управление, кредитование, финансирование, страхование и др.) | 1,44 | 17,0 |
|  | ИТОГО: | 8,5 | 100 |

*- включая занятых в малом предпринимательстве

## 4.6. Жилищный фонд

По данным Юрьев-Польского районного отдела государственной статистики Владимирстата жилищный фонд г.Юрьев-Польский на 01.01.2009г. составил 432,0 тыс.кв.м общей площади или 8916 квартир. При численности населения 19,5 тыс.чел. средняя жилищная обеспеченность составляет 22,1 кв.м общей площади на одного человека, что соответствует средне-областным показателям.

Распределение жилищного фонда по формам собственности

| № | Принадлежность жилищного фонда | Общая площадь |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс.кв.м | % |
|  | Общая площадь жилых помещений, всего | 432,0 | 100,0 |
| 1. | В частном жилфонде: | 364,0 | 84,3 |
|  | - частный жилфонд граждан | 363,2 | 84,1 |
|  | - частный жилфонд юридических лиц | 0,8 | 0,2 |
| 2. | В государственном жилфонде | 6,4 | 1,5 |
| 3. | В муниципальном жилфонде | 61,6 | 14,2 |

На жилые дома от 0% до 30% износа приходится 55,8 тыс.кв.м общей площади домов, от 31% до 65% - 362,9 тыс.кв.м общей площади домов, от 66% до 70% - 12,5 тыс.кв.м общей площади домов.

Жилищный фонд города представлен капитальной застройкой 4-5 этажей - 36%, порядка 27 % - 2-3 этажа, а остальные 37 % сосредоточены в одноэтажных домах.

Уровень благоустройства жилищного фонда

| Водопроводом | - 78,3 % |
| --- | --- |
| Канализацией | - 77,8 % |
| Центральным отоплением | - 76,4 % |
| Ваннами | - 70,9 % |
| Горячим водоснабжением | - 55,9 % |
| Газом | - 95,0 % |
| Напольными электроплитами | - 1,5% |

В целом в городе техническое состояние жилья удовлетворительное. Исключение составляет ветхий и аварийный фонд. По данным администрации Юрьев-Польского района на территории города Юрьев-Польский по состоянию на 1.01.09г. расположено 173 ветхих  и 3 аварийных жилых строений общей площадью соответственно 12,5 тыс.кв.м и 0,8 тыс.кв.м. (Приложение к постановлению Главы Юрьев-Польского района от 25.10.04г. №1484, от 10.11.04г. №1552). Из ветхого жилищного фонда выделяется группа - дореволюционной застройки - (до 1917 г.), в основном, состоящая из 1-2-этажных домов, которые расположены по улицам: Красный пос., Пушкина, Краснооктябрьская, Шибанкова и Набережная.

Из-за дефицита финансирования жилья среднегодовой объем жилищного строительства в городе значительно сократился и в настоящее время составляет 
1,78 тыс.кв.м общей площади в год, причем нарастает доля индивидуального строительства.

Динамика нового жилищного строительства

Табл.№ 15

|  | 1999г. | 2000г. | 2001г. | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, тыс.кв.м общей площади | 2,17 | 2,66 | 0,83 | 0,41 | 1,29 | 2,04 | 2,74 | 2,89 | 2,74 | 2,04 |
| в т.ч. индивидуальное строительство (%) | 4% | 2% | 27% | 100% | 100% | 100% | 40% | 45% | 100% | 96% |

## 4.7. Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения

Культурно-бытовое обслуживание населения города Юрьев-Польский представлено довольно развитой системой учреждений, однако их количество и вместимость не полностью обеспечивают потребности городского и тяготеющего населения.

Степень удовлетворения потребностей жителей в учреждениях сферы обслуживания определяется сопоставлением фактической ёмкости этих учреждений с нормативными показателями. По большинству видов обслуживания степень достижения нормативных показателей достаточно низкая.

Так, по учреждениям детского дошкольного образования она составляет 93%, по общеобразовательным школам - 130%, учреждениям культуры – 33%, объектам физкультуры и спорта – 88% торговли и бытового обслуживания соответственно - 116% и 35%, учреждениям здравоохранения – 70 %.

Современная обеспеченность основными учреждениями 
культурно-бытового обслуживания

Табл. №16

| N п/п | Наименование учреждений и предприятий | Единица измере-ния | Емкость фактическая всего | На 1 тыс. жителей | Норма СНиП на 1000 жителей1) | Уровень обеспе-ченности %% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 915 | 47 | по демогра-фии | 93 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 2400 | 123 | по демогра-фии | 130 |
| 3 | Внешкольные учреждения | мест | 100 | 5 | 10% от числа школьников | 59 |
| 4 | Больницы* | коек | 140 | 7 | 11,5 | 61 |
| 5 | Поликлиники | пос/см | 600 | 30,7 | 30,2 | 100 |
| 6 | Дома культуры и клубы | мест | 500 | 26 | 80 | 33 |
| 7 | Библиотеки | тыс.ед.хр | 86 | 4,4 | 4,5 | 98 |
| 8 | Магазины смешанной торговли | кв.м торг.пл. | 6641 | 340 | 280 | 121 |
| 9 | Предприятия общественного питания | пос.мест | 338 | 17 | 40 | 43 |
| 10 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 72 | 4 | 7 | 57 |
| 11 | Спортивные залы | кв.м | 1026 | 53 | 60 | 88 |
| 12 | Бани | мест | 100 | 5 | 5 | 100 |
| 13 | Гостиница | мест | 88 | 4,5 | 6 | 75 |

* включая население района

1)  нормы приняты в соответствии с Постановлением губернатора Владимирской области от 06.05.06г. №341 «Об утверждении областных нормативов градостроительного проектирования».

По отдельным видам обслуживания оценка современного состояния представлена ниже:

Образование. В настоящее время на территории города функционирует 
3 государственных общеобразовательных учреждения. Фактическая нагрузка школьной сети (1723 учащихся) не превышает нормативную вместимость школьных заведений 
(2400 ученических мест).

Перечень общеобразовательных школ

Табл. №17

| № п/п | Наименование учреждений | Адрес | Нормативная емкость | Фактически обучается | Здание специальное или приспособленное |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Средняя общеобразовательная школа №1 | ул.Артиллерий-ская, 30 | 1000 | 740 | Приспособлен-ное |
| 2. | Средняя общеобразовательная школа №3 | ул.Горького, 5 | 800 | 548 | Специальное |
| 3. | Средняя общеобразовательная школа №2 | ул.Набережная, 18-22 | 600 | 318 | Приспособлен-ное (плохое состояние) |

Из образовательных учреждений дополнительного образования в городе имеется МОУ ДОД Центр внешкольной работы на 100 мест.

В городе имеется образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Юрьев - Польский Детский Дом» на 30 мест.

На 01.01.09г. на территории города функционирует 8 детских дошкольных учреждений. Общая вместимость дошкольных учреждений по городу составляет – 915 мест, количество детей посещающих ДОУ – 982 чел.

Перечень детских дошкольных учреждений

Табл.№18

| № п/п | Наименование учреждений | Адрес | Количество мест | Качественное состояние здания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По нормам | Количество детей |  |
| 1. | МДОУ №2 «Родничок» | ул.Школьная, 42 | 130 | 127 | Хорошее |
| 2. | МДОУ №4 «Улыбка» | ул.Павших борцов, 6 | 110 | 123 | Хорошее |
| 3. | МДОУ №5 | ул.1 Мая, 78 | 110 | 120 | Хорошее |
| 4. | МДОУ №6 «Солнышко» | ул.Шибанкова, 96 | 130 | 136 | Хорошее |
| 5. | МДОУ №7 «Колокольчик» | ул.Покровская, 16 | 110 | 126 | Хорошее |
| 6. | МДОУ №8 «Петушок» | ул.Чехова, 21 | 55 | 67 | Хорошее |
| 7. | МДОУ №8 | Ул.Железнодорожная, 23 | 30 | 31 | Хорошее |
| 8. | МДОУ №9 «Золотой ключик» | ул.Вокзальная, 13 | 240 | 252 | Хорошее |

Средние по городу, а также по планировочным районам показатели обеспеченности населения дошкольными и школьными местами не дают полной картины состояния обслуживания этими учреждениями. Обеспеченность дошкольными и школьными учреждениями по районам города неравномерна.

В городе имеются филиал федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Академия бюджета и казначейства Министерства финансов РФ», областное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Юрьев-Польский педагогический колледж» и государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище №38», на очных отделениях которых обучается более 
1000 человек.

Перечень специальных учебных заведений

Табл. №19

| № п/п | Наименование учреждений | Адрес | Фактически обучается человек | Преподава-тельский персонал (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На очных отделениях | На вечерних и заочных |  |
| 1. | Филиал федерального ГОУ ВПО «Академия бюджета и казначейства Министерства финансов РФ» | ул.Шибанкова, д.46 | 480 | 204 | 78 |
| 2. | Юрьев-Польское высшее педагогическое училище (колледж) | пл.Советская, д.5 | 390 | - | 88 |
| 3. | ГОУ НПО «Профессиональное училище-38» | ул.1Мая, д.74 | 184 | - | 70 |

Здравоохранение. В городе расположена МУЗ Центральная районная больница, в состав которой входят: старый и новый корпуса, родильное и инфекционное отделение, поликлиника. Общая ёмкость больничных объектов -140 коек, поликлиник – 600 посещ./смену (по обращаемости).

Обеспеченность населения (включая население района) больничными койками в настоящее время 8,0 на 1000 жителей.

Здания и сооружения учреждений здравоохранения характеризуются высоким процентом износа. В городе нет санаторно-профилактических учреждений.

Культура. В настоящее время в городе имеются: государственный историко-архитектурный и художественный музей, Районный Центр Культуры и Досуга (РЦКД) 
с вместимостью зала 500 мест, детская школа искусств на 300 мест, центральная районная библиотека с объемом книжного фонда 56,9 тыс.томов, городская и детская библиотеки с объемом книжного фонда 57,9 тыс. томов.

Перечень учреждений культуры

Табл. №20

| № п/п | Наименование учреждений | Адрес | Вместимость | Качественное состояние здания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Районный Центр Культуры и Досуга (РЦКД) | ул. 1 Мая, д.54 | 500 мест | хорошее |
| 2. | Историко-архитектурный и художественный музей | ул. 1 Мая, д.4 |  | удовлетворительное |
| 3. | Центральная районная библиотека | ул. 1 Мая, д.54 | 56,9 тыс.томов | хорошее |
| 4. | Детская школа искусств | ул. 1 Мая, д.54 | 300 мест | хорошее |
| 5. | Детская библиотека | ул.Шибанкова, 86 | 28,7 т.томов | удовлетворительное |
| 6. | Городская библиотека | ул.Артиллерийская д.32а | 29,3 т.томов | удовлетворительное |

Из учреждений социальной защиты в городе имеется МУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», МУ «Комплексный Центр социального обслуживания населения» без обеспечения проживания.

Физкультура и спорт. В городе имеется около 10 объектов физкультуры и спорта, в том числе: два стадиона общей вместимостью 3350 мест: «Авангард» с трибунами 
на 3050 мест, «Стадион Юность» с трибунами на 300 мест, спортивные залы, суммарной площадью 1026 кв.м (без школ, колледжей, училищ), стрелковый тир, детско-юношеский клуб физической подготовки (ДЮКФП), однако большинство из них не отвечают современным требованиям.

Перечень спортивных сооружений

Табл. №21

| № п/п | Наименование спортивных устройств | Месторасположение адрес | Трибуны мест | Площадь зала, кв.м | Территория га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стадион ДЮКФП «Авангард» | ул.Свободы, д.5 | 3050 | - | 3 га |
| 2. | Стадион «Юность» | ул.Шибанкова, д.2 | 300 | - | 2 га |
| 3. | Спортзал | ул.1Мая, д.72 | - | 288 | - |
| 4. | Спортзал | ул.Шибанкова, д.46 | - | 288 | - |
| 5. | Спортзал | пл.Советская, д.5 | - | 288+162 | - |
| 6. | Стрелковый тир | ул.Луговая, д.8 | - | 50x12 | - |
| 7. | Спортзал, плавательный бассейн | пер.Авангардский, д.5 | - | 45x18x10 | В стадии строительства |

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание. Сегодня в городе функционируют 110 магазинов, 9 предприятий общественного питания. Большинство предприятий розничной торговли мелкие – до 100 кв.м. торговой площади каждый. Относительно крупных предприятий (более 300 кв.м. торговой площади) всего два: ТД «Покровский» и ТД «Багратион». Преобладающая часть предприятий торговли находится в частной собственности.

Значительные изменения претерпела и сеть предприятий общественного питания. Это рестораны и бары с широким ассортиментом блюд, изделий и набором услуг для посетителей: уютные кафе, закусочные, где можно быстро перекусить и отдохнуть. Но уровень обеспеченности посадочными местами довольно низок, составляет 43% от нормы. Имеются крупные предприятия общественного питания: ресторан «Ретро-клуб» 
(80 посадочных мест), столовая ООО «Заречье» (50 посадочных места), кафе «Золотой теленок» (50 посадочных мест) и кафе «Акварель» (50 посадочных мест). В настоящее время в городе имеется 1 открытый рынок, - в центре города.

Три предприятия и десятки частных предпринимателей оказывают населению города различные виды бытовых услуг (пошив и ремонт одежды, фотоуслуги, парикмахерские, ремонт СБТ, пункты проката, копировальные услуги и др.). На предприятиях бытового обслуживания работает порядка 72 человек.

В городе имеются предприятия коммунального хозяйства: три гостиницы общей вместимостью 88 мест, баня на 100 мест, пожарное депо на 10 машино/мест.

В северной части города расположено городское кладбище (17,0 га).

## 4.8. Планировочная ситуация

Планировочная структура города Юрьев-Польского отражена на опорном плане. Она во многом определена природными условиями территории, рельефом, исторически сложившимися улицами и застройкой и в целом сформировалась, в основном, в конце XVIII-XIX вв. Это относится, прежде всего, к центральному району, расположенному по обоим берегам реки Колокши. Контуры кварталов прямоугольные, размером 120 – 150 м на 220 м.

В центре этого района расположено древнее ядро города XII – XIII в.в.

Историческая планировка города в целом сохранилась до настоящего времени.

Со всех сторон к центральному району примыкают жилые, промышленные и коммунально-складские территории, освоенные в течение XX века.

Преобладающая жилая застройка в городе – усадебная, размещена по всему городу.

Малоэтажная (2-3 эт.) секционная жилая застройка размещена частично в центре, 
а также в северной, южной и западных частях города.

Многоэтажная (4-5 эт.) жилая застройка размещена преимущественно в центральной части города, а также в квартале южнее улиц Свободы и Заводской.

С востока город отрезан от поймы реки Гзы значительной территорией промышленного и коммунально-складского назначения; въезд в город со стороны Владимира окружен промышленными и автотранспортными сооружениями, в восточной части города расположены две площадки очистных сооружений города; с запада сложилась относительно компактная промышленная зона, с трех сторон окруженная жилой застройкой. Северо-западнее этой промплощадки расположена электроподстанция; с юга пойма реки Колокши застроена промышленными и коммунально-складскими предприятиями.

Въезд в город со стороны Кольчугино с обеих сторон обстроен промышленными и коммунально-складскими сооружениями.

В юго-западном направлении в 100 м от границы города размещена ГРС.

В северо-западном направлении, южнее пос.Пригородный, размещены городские водозаборные сооружения.

В юго-восточной части, с юга на восток через город, проходит железная дорога Александров – Иваново.

В центральной части города в очень стесненных условиях размещена центральная районная больница.

В городе имеется два стадиона: западнее фабрики «Авангард» и южнее исторического ядра, между улицами Луговая и Шибанкова.

В северной части города и частично за его границей размещается городское кладбище.

По территории города, преимущественно в западной и северной частях, проходят 
несколько ВЛ 35 КВ и выше.

Зеленые насаждения общего пользования в необходимых объемах отсутствуют. Имеется несколько небольших скверов в центральной части города, недостаточно благоустроенных. Система зеленых насаждений не сформирована.

Берега реки Колокши не благоустроены, не соблюдается режим водоохранных зон.

Историческая часть города в границах Екатерининского плана занимает компактную территорию около 200 га по обоим берегам реки Колокши между фабрикой «Авангард» и заводом «Промсвязь», при этом на правом берегу реки сохраняется по-прежнему усадебная жилая застройка, на левом берегу – формируется общегородской центр.

Для периферийных участков исторического ядра к настоящему времени уже характерна нарушенная или полностью утраченная историческая среда, это кварталы секционной 5-этажной застройки  между улицами Свободы и Вокзальной; в кварталах, ограниченных улицами 1 Мая – Горького – Луговой – пер.Садовый, а также территории фабрики «Авангард» и завода «Промсвязь».

Поэтому район исторической застройки охватывает преимущественно левобережную часть исторического ядра, составляющую собственно общегородской центр с полифункциональным содержанием.

Современный административный центр находится на ул.Шибанкова между улицами Школьная и пер.Садовый.

Дома в исторической части, в основном, 2-3-этажные, частично с приусадебными участками.

В городе имеются участки коллективных садов и огородов, расположенные в западной и северной частях города.

Основные промышленные и коммунальные предприятия города рассредоточены по городу. К ним относятся:

- АБЗ (СЗЗ – 500 м);

- Электроподстанция (шум – 390 м);

- ООО «АРС» (СЗЗ – 300 м);

- ОАО «Сельхозхимия» (СЗЗ – 300 м);

- ООО «Агропромтехника» (СЗЗ – 300 м);

- ОАО «Юрьев-Польский мясокомбинат» (СЗЗ – 300 м);

- ЗАО «Юрьев-Польская ПМК – 17» (СЗЗ – 100 м);

- ДРСУ (СЗЗ – 100 м);

- ООО «Агропромдорстрой» (СЗЗ – 100 м);

- ОАО «Завод сухого обезжиренного молока» (СОМ) (СЗЗ – 100 м);

- ООО «Практик» (СЗЗ – 100 м);

- ЗАО «РСУ» (СЗЗ – 100 м);

- ООО «Лиственница» (СЗЗ – 100 м);

- ОАО «Юрьев-Польское АТП» (СЗЗ – 100 м);

- ОАО «Юрьевстрой» (СЗЗ – 100 м);

- ООО «ДСК», «Грас-Владимир» (СЗЗ – 100 м);

- ОАО «Владимироблгаз трест «Юрьев-Польский Райгаз» (СЗЗ – 50 м);

- ОАО «Промсвязь» (СЗЗ – 50 м).

Санитарно-защитные разрывы от предприятий, как правило, не выдерживаются, не сформированы предзаводские площади, кроме ОАО «Промсвязь».

## 4.9. Озелененные территории

Для сохранения сложившегося своеобразного облика города Юрьев-Польского, создания благоприятных условий для проживания и практически при отсутствии на прилегающей к городу территории крупных лесных массивов огромное значение имеют зеленые насаждения.

В настоящее время в городе практически отсутствует непрерывная структура озелененных территорий. Существующее озеленение города состоит из небольших скверов в центральной части города, насаждений, примыкающих к историческому ядру на пересечении улиц Владимирская, Шибанкова, пер.Богомольский, р.Колокша, уличных насаждений, разрозненных небольших участков естественных насаждений на территории города, сосновой рощи в северо-западной части города севернее реки Колокша. Кроме того, зеленый фон создают также участки коллективных садов, расположенные в северо-восточной и юго-западной частях города, а также многочисленные сады в индивидуальной жилой застройке, благодаря которым город зрительно выглядит достаточно озелененным.

В настоящее время площадь озелененных территорий общего пользования в городе составляет  4.9 га, в том числе:

- городской парк на пересечении улиц Школьная и Шибанкова 
(фактически сквер по территории и по благоустройству) 		-  1.2 га

- сквер на пересечении улиц Школьная и 1 Мая                         	-  0.4 га

- сквер на пересечении улиц Владимирская и Шибанкова        	-  1.1 га

- сквер напротив проходной ОАО «Промсвязь»                                 	-  0.7 га

- сквер напротив ОАО «Авангард» (по ул.1 Мая)                             	-  0.6 га

- сквер в жилой застройке в северо-восточной части города            	-  0.3 га

- сквер на пересечении ул. Артиллеристов и ул. Школьная       	-  0.6 га

Небольшой сквер с памятником воинам ВОВ на территории кремля отнесен к насаждениям ограниченного пользования, расположенным на территории памятников и ансамблей.

Обеспеченность насаждениями общего пользования составляет 2.5 м2 на одного жителя, или 25 % от нормативной (нормативная обеспеченность – 10 м2 на человека, существующее население – 19.5 тыс. человек). Практически все существующие зеленые устройства отличаются слабой благоустроенностью их территории и отсутствием планировочной организации. Низкая обеспеченность насаждениями общего пользования при отсутствии в окрестностях города лесных массивов не обеспечивает соответствующий уровень организации отдыха городского населения и туристов.

Кроме насаждений общего пользования в городе имеются насаждения ограниченного пользования на участках детских и учебных заведений, культурно-бытовых, административных учреждений и предприятий, памятников и ансамблей, во дворах жилой застройки, насаждения специального назначения: на территориях промпредприятий, кладбища, на улицах и дорогах.

Посадки на городских улицах, особенно в индивидуальной застройке, как правило, выполнены бессистемно, из разновозрастных и разнопородных деревьев и кустарников, без учета нормативных требований по их размещению.

Существующие сосновые насаждения в северо-западной части города севернее реки Колокша выполняют санитарно-гигиенические, почвозащитные функции и служат базой для организации насаждений общего пользования (при проведении соответствующей планировки, благоустройства территории и восстановления древостоя). К благоприятным факторам для создания озелененных территорий относится наличие ценного природного ландшафта с акваториями рек Колокша и Гза, тальвегов, прудов, родников и ручьев, при проведении соответствующих мероприятий по инженерной подготовке территории, их очистки и благоустройства.

Перечень существующих в городе спортивных плоскостных устройств и спортсооружений, их площадь и нормативная обеспеченность учтены в разделе «Социальная инфраструктура».

## 4.10. Транспортная инфраструктура

### 4.10.1. Внешний транспорт

Железнодорожный транспорт

В южной части города проходит однопутная не электрифицированная железнодорожная линия «Москва – Александров - Иваново» северной железной дороги, на которой расположена участковая станция (( класса Юрьев-Польский. Данная железнодорожная линия осуществляет грузовые и пассажирские связи Москвы с северными районами Владимирской области, юго-западными районами Ивановской области, г. Иваново. Движение по ней осуществляется тепловозной тягой.

Путевое развитие станции состоит из 1 главного, 4 приемоотправочных, 6 погрузо-разгрузочных, сортировочного и весового путей.

Для обслуживания пассажиров, на станции имеется одноэтажное пассажирское здание и низкая пассажирская платформа длиной 250 м.

Рядом с вокзалом расположен грузовой двор, состоящий из пакгауза, крытого грузового склада (длиной 48 м), контейнерной площадки (длиной 20 м).

В центральной части станции расположено оборотное депо, где производится осмотр и текущее содержание тепловозов.

Через станцию в сутки проходит 5 пар грузовых поездов и 5 пар пассажирских, в т.ч. 2 пары пригородных поездов, отправляющихся от станции Юрьев-Польский до г.Иванова. На территории города имеется два железнодорожных переезда и один негабаритный путепровод (шириной 4,0 м.) под железной дорогой по трассе автодороги регионального (межмуниципального) значения «Владимир - Переславль-Залесский».

Автомобильный транспорт

Город Юрьев-Польский является узлом следующих внешних автодорог:

- Автодорога регионального или межмуниципального значения «Владимир - Юрьев-Польский- Переславль-Залесский» ((( технической категории. Дорога проходит в границах города с юга на север по ул. Луговая - 1 Мая. На подходах к городу дорога имеет асфальтовое покрытие проезжей части шириной 7.0м. Ширина полосы отвода данной автодороги на подходе к городу составляет 35,0- 45,0 м. Севернее города Юрьев Польский от этой автодороги имеется ответвление на Григорово - Гаврилов Посад - Тейково -ІVа технической категории регионального (межмуниципального) значения.

- Автодорога регионального или межмуниципального значения «Юрьев-Польский - Кольчугино» ІV технической категории, подходит с юго-запада, являясь в границах города продолжением ул. Свободы. Имеет асфальтовое покрытие шириной 7м. Ширина полосы отвода данной автодороги на подходе к городу составляет 19,0м.

- Автодорога регионального или межмуниципального значения «Владимир - Юрьев-Польский – железнодорожный переезд» ІV технической категории подходит к городу с юго-запада и практически является южным обходом города. Ширина полосы отвода данной автодороги на подходе к городу составляет 18,0м.

- Автодорога регионального или межмуниципального значения Юрьев-Польский - Семьинское – Авдотьино – «Фетинино - Спасское» - примыкает к автодороге ІVб технической категории подходит к городу с юга. В границах города её продолжением являются улицы Станционная, Заводская, Владимирская, Богомолова, Вокзальная и Железнодорожная. Ширина полосы отвода данной автодороги на подходе к городу составляет 21.0 – 32.0м.

- Автодороги местного значения ІV технической категории связывающие город с населенными пунктами прилегающего района:

- на северо-западе с населенным пунктом Горки. В границах города продолжением автодороги являются улицы Полевая и Школьная. Ширина полосы отвода данной автодороги на подходе к городу составляет 35,0 м.

- на западе с населенными пунктами Косинское, Фроловское. Ширина полосы отвода данной автодороги на подходе к городу составляет 44,0 м.

- на западе с населенным пунктом. Дроздово. Ширина полосы отвода данной автодороги на подходе к городу составляет 26,5 м.

По автодороге Юрьев-Польский – Горки и далее по улицам Полевая и Школьная проходят потоки транзитного грузового транспорта перевозящего щебень с карьера. Специфика перевозимой продукции (тяжелый груз) обуславливает большой путь разгона и торможения, что сопряжено с большой сложностью организации безопасного движения на городских улицах, где в одном потоке и более того, по одной полосе движется легковой, грузовой и пассажирский транспорт. При перевозке данного груза необходима, преимущественно, безостановочная организация движения транспорта, что обеспечить в настоящее время невозможно. Кроме того, грузовой транспорт, перевозящий щебень является крупнейшим источником атмосферного и шумового загрязнения.

По всем примыкающим к городу автодорогам организовано автобусное сообщение. Все автобусные пассажирские перевозки обслуживаются автобусным парком ОАО «Юрьев-Польское автотранспортное предприятие» и ООО «Автотранс». ОАО «Юрьев-Польское автотранспортное предприятие» и ООО «Автотранс» находится по адресу: г. Юрьев - Польский, Автотранспортный проезд, д. 1 и занимают территорию 4,4 га.

Характеристика наиболее крупных автохозяйств, осуществляющих хранение, эксплуатацию и ремонт автотранспорта

Табл. №22

| № п/п | Наименование организации | Численность автотранспорта |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Грузовые | Автобусы | Легковые |
| 1. | ОАО «Юрьев-Польское АТП» | 17 | 6 | 10 | 1 |
| 2. | ООО «Автотранс» | 18 | 7 | 11 | — |

Обслуживает пригородные и междугородние маршруты Юрьев-Польская автостанция, расположенная вблизи железнодорожного вокзала по ул. Вокзальной.

Характеристика автостанции

Табл. №23

| Год постройки | Вместимость (чел.) | Материал стен | Количество посадочных платформ | Площадь застройки (м2) | Площадь участка (м2) | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1976г. | 120 | Кирпич | 5 | 439,9 | 2127,1 | 80% износа |

Автобусное сообщение осуществляется по 9 пригородным и 4 междугородным маршрутам.

Краткая характеристика автобусных маршрутов

Табл. №24

| № п/п | Наименование маршрута | Длина маршрута (км) | Время оборота (час и мин.) | Количество машин на маршруте (ед.) | Марки машин и их вместимость (чел.) | Количество перевезенных пассажиров за год (тыс. чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Юрьев-Польский-Москва | 162 | 10-25 | 2 | Икарус (40-45) | 40,0 |
| 2. | Юрьев-Польский-Владимир | 74 | 4-50 | 4 | Икарус (40-45) | 92,0 |
| 3. | Юрьев-Польский-Александров | 80 | 5-05 | 2 | Икарус (40-45) | 30,0 |
| 4. | Владимир-Переславль-Залесский | 148 | 10-50 | 1 | Икарус (40-45) | 13,0 |
| 5. | Юрьев-Польский-Березники | 32 | 2-05 | 1 | ЛАЗ 695 (34) | 46,0 |
| 6. | Юрьев-Польский-Семьинское-Авдотьино | 33 | 2-15 | 1 | ЛАЗ 69-(34) | 47.0 |
| 7. | Юрьев-Польский-Шипилово | 20 | 1-15 | 1 | ЛАЗ 695 (34) | 43,0 |
| 8. | Юрьев-Польский-Красное Заречье | 45 | 3-00 | 1 | ЛАЗ 695 (34) | 72,0 |
| 9. | Юрьев-Польский-Чеково | 40 | 2-10 | 1 | ЛАЗ 695 (34) | 26,0 |
| 10. | Юрьев-Польский-Спасское-Каменка | 44 | 3-00 | 1 | ЛИАЗ 677М (29) | 42,0 |
| 11. | Юрьев-Польский-Коленово-Лучки | 36 | 2-30 | 1 | ЛАЗ 42021 (31) | 110,0 |
| 12. | Юрьев-Польский-Добрынское-Нестерово | 44 | 3-00 | 1 | ЛИАЗ 677М (29) | 45,0 |
| 13. | Юрьев-Польский-Шордога | 38 | 2-30 | 1 | Икарус 260 (35) | 114,0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 720,0 |

Таким образом, средняя подвижность населения на междугороднем и пригородном транспорте составляет 37 поездок на 1 жителя в год.

### 4.10.2. Внутренние связи

Улично-дорожная сеть

Основу улично-дорожной сети города составляют улицы, имеющие выходы на внешние автодороги:

- ул. Луговая, являющаяся выходом на г. Владимир;

- ул. 1-го Мая, являющаяся выходом на г. Переславль-Залесский;

- ул. Свободы, являющаяся выходом на г. Кольчугино;

- ул.Станционная, Заводская, Владимирская, Богомолова, Вокзальная, Железнодорожная на д.Семьинское и далее выход на а.д. «Колокша-Александров»;

- ул. Полевая и ул. Школьная, являющиеся выходом на д. Горки.

Существующая улично-дорожная сеть города имеет четко выраженную регулярную систему и невысокую степень благоустройства

Характеристика улично-дорожной сети города

Табл.№25

| № | Наименование | Протяжен-ность (км) | Ширина в красных линиях (м) | Элементы поперечного профиля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Проезжая часть | Тротуар |
|  |  |  |  | ширина | покр. | ширина | покр. |
| 1. | ул. Артиллерийская | 2,284 | 43,1 | 6,7 | асф. | 1,3 | асф. |
| 2. | пер. Авангардский | 0,752 | 26,8 | 7,5 | асф. | 2,6 | асф. |
| 3. | туп. Александровский | 0,155 |  | 5,0 | грунт |  |  |
| 4. | ул. Бобкова | 0,360 |  | 6,65 | грунт |  |  |
| 5. | ул. Богомолова | 0,665 |  | 6,7 | асф. |  |  |
| 6. | пер. Береговой | 0,149 | 25,1 |  | грунт |  |  |
| 7. | ул. Владимирская | 1,134 | 23,1 | 11,1 | асф. | 3,45 | асф. |
| 8. | ул. Вокзальная | 0,650 |  | 6,0 | асф. | 2,1 | асф. |
| 9. | ул. Гагарина | 0,338 |  | 6,0 | грунт |  |  |
| 10. | ул. Горького | 0,352 | 18,6 | 6,7 | асф. | 4,15 | асф. |
| 11. | ул. Гражданская | 0,256 |  | 10,0 | асф. |  |  |
| 12. | ул. Герцена | 0,413 |  | 6,0 | асф. |  |  |
| 13. | ул. Дорожная | 0,259 | 25,7 | 7,0 | грунт |  |  |
| 14. | ул. Дзержинского | 0,260 |  | 5,0 | грунт |  |  |
| 15. | ул. Железнодорожная | 0,862 | 21,6 | 7,5 | асф. | 1,9 | асф. |
| 16. | ул. Завалье | 0,221 | 10,7 | 4,2 | грунт | 2.0 | асф. |
| 17. | ул. Заводская | 1,100 | 22,0-76,1 | 10.6 | асф. | 2,38 | асф. |
| 18. | ул. Заречная | 0,376 | 26,4 | 4,3 | асф. |  |  |
| 19. | пер. Зеленый | 0,204 |  | 4,5 | грунт |  |  |
| 20. | ул. Западная | 0,141 | 50,4 |  | грунт |  |  |
| 21. | ул. Ильинская | 0,466 | 25,8 | 5,75 | грунт |  |  |
| 22. | ул. Комсомольская | 1,809 | 24,1 | 4,4 | булыжн | 2,4 | асф. |
| 23. | ул. Красносельская | 0,908 | 21,7 |  | грунт |  |  |
| 24. | ул. Красноармейская | 0,18 |  | 8,5 | асф. |  |  |
| 25. | пл. Крестьянская | 0,615 | 33,9 | 10,43 | асф. | 3,37 | асф. |
| 26. | пос. Красный | 0,158 |  | 8,0 |  |  |  |
| 27. | пер. Каланчевский | 0,165 | 19.8 | 11,23 | асф. |  |  |
| 28. | ул. Краснооктябрьская | 0,664 | 21,3 | 8,69 | асф. | 2,4 | асф. |
| 29. | пер. Липатова | 0,221 | 26,4 | 6,75 |  |  |  |
| 30. | ул. Линейная | 0,170 | 31,3 |  | грунт |  |  |
| 31. | ул. Луговая (до коллективных садов) | 1,954 | 86,29 | 10,2 | асф. | 2,2 | асф. |
| 32. | пер. Николаева | 0,142 | 15,3 | 5,0 | грунт | 1,55 | асф. |
| 33. | пер. Малый | 0,094 | 15,3 |  | грунт |  |  |
| 34. | ул. 1 Мая | 2,368 | 46,3 | 11,87 | асф. | 2,9 | асф. |
| 35. | ул. Мира | 0,426 | 24,71 | 4,38 | грунт |  |  |
| 36. | ул. Матросова | 0,39 | 25,0 | 5,7 | грунт |  |  |
| 37. | пер. Музейный | 0,324 | 22,2 |  |  | 1,6 | асф. |
| 38. | пер. Новый | 0,059 |  | 5,0 | грунт |  |  |
| 39. | ул. Некрасовская | 1,011 | 30,09 | 6,32 | асф. |  |  |
| 40. | ул. Новая | 0,537 | 24,3 | 4,0 | грунт |  |  |
| 41. | ул. Нагорная | 0,373 | 21,32 | 5,0 | грунт |  |  |
| 42. | ул. Набережная | 1,992 | 28,5 | 4,0 | асф. |  |  |
| 43. | ул. Овражная | 0,311 | 14,0 | 3,97 | булыж. |  |  |
| 44. | ул. Объездная (Луговая) | 1,346 |  | 10,2 | асф. |  |  |
| 45. | пер. Октябрьский | 0,217 | 16,2 |  | грунт |  |  |
| 46. | ул. Перфильева | 1,072 | 33,2 | 5,2 | грунт |  |  |
| 47. | ул. Парковая | 0,724 | 19,7 |  | грунт |  |  |
| 48. | ул. Пролетарская | 0,894 | 20,04 |  | грунт |  |  |
| 49. | ул. Покровская | 0,870 | 36,53 | 7,08 | асф. |  |  |
| 50. | ул. Павших Борцов | 0,509 | 36,46 |  | грунт |  |  |
| 51. | туп. Песчаный | 0,14 |  | 3,5 | грунт |  |  |
| 52. | пер. Промышленный | 0,276 | 28,06 | 6,0 | грунт |  |  |
| 53. | ул. Пушкина | 0,607 | 25,2 |  | грунт |  |  |
| 54. | ул. Полевая | 0,291 | 23,7 | 7,16 | асф. | 1,7 | асф. |
| 55. | ул. Подгорная | 0,33 | 34,3 | 5,7 | асф. | 1,1 | асф. |
| 56. | ул. Революции | 0,739 | 22,1 | 7,33 | асф. | 2,7 | асф. |
| 57. | ул. Рачкова | 1,066 | 24,8 | 3,5 | грунт |  |  |
| 58. | пер. Речной | 0,138 |  | 4,5 | грунт |  |  |
| 59. | пл. Советская | 0,300 | 31,0 | 20,0 | асф. |  |  |
| 60. | ул. Северная | 0,207 | 20,05 | 3,0 | грунт |  |  |
| 61. | ул. Станционная | 0.881 |  | 7,0 | асф. |  |  |
| 62. | пер. Садовый | 1,353 | 28,25 | 5,03 | асф. | 3,00 | асф. |
| 63. | ул. Свободы | 3,627 | 48,15 | 6,87 | асф. | 1,8 | асф. |
| 64. | ул. Связистов | 0,386 | 40,7 | 6,05 | асф. |  |  |
| 65. | ул. Совхозная | 0,170 | 20,7 | 5,93 | грунт |  |  |
| 66. | ул. Строительная | 0,460 |  | 5,0 | асф. |  |  |
| 67. | ул. Стахановская | 0,852 | 31,76 |  | грунт |  |  |
| 68. | пер. Старый |  |  |  |  |  |  |
| 69. | ул. Терешковой | 0,396 | 21,0 | 6,0 | грунт |  |  |
| 70. | ул. Текстильная | 1,027 |  | 6,0 | грунт |  |  |
| 71. | пер. Торговый | 0,077 | 32,27 | 6,88 | асф. |  |  |
| 72. | ул. Ударная | 1,00 |  | 8,0 | грунт |  |  |
| 73. | пер. Узкий | 0,438 |  | 7,0 | грунт |  |  |
| 74. | ул. Фрунзе | 0,286 | 18,5 |  | грунт |  |  |
| 75. | ул. Чапаева | 0,299 | 24,0 |  | грунт |  |  |
| 76. | ул. Чехова | 1,214 | 30,6 | 5,9 | асф. | 3,0 | асф. |
| 77. | ул. Школьная | 0,962 | 26,62 | 10,05 | асф. | 4,0 | асф. |
| 78. | ул. Шибанкова | 2,098 | 28,80 | 7,8 | асф. | 2,6 | асф. |
| 79. | ул. Южная | 0,520 | 16,3 | 5,0 | грунт |  |  |
| 80. | пер. Вокзальный | 0,290 | 25,5 | 6,9 | асф. | 2,65 | асф. |
| 81. | ул. Кольчугинская | 0,806 |  | 9,0 | асф. |  |  |
| 82. | ул. Производственная | 0,800 |  | 7,0 | асф. |  |  |
| 83. | пер. Раздольный | 0,300 |  | 4,5 | грунт |  |  |
| 84. | пер. Петропавловский | 0,150 |  | 4,0 | грунт |  |  |
| 85. | ул. Усадебная 1 | 0,300 |  | 3,0 | грунт |  |  |
| 86. | ул. Усадебная 2 | 0,300 |  | 3,0 | грунт |  |  |
|  | Всего: | 54,986 |  |  |  |  |  |

Протяженность улично-дорожной сети города составляет 54,986 км. Плотность улично-дорожной сети в границах города составляет 5,4 км/км2, в границах застройки
- 3,6 км/км2.

Благоустройство городских улиц характеризуется следующими показателями: 
34,6 км.(63,0%) имеют асфальтовое покрытие, 2,34 км. (4,26%) - булыжное, 18,05 км. (32,74%) - грунтовое.

Основные транспортные искусственные сооружения (мосты, путепроводы)

Табл. №26

| №п/п | Наимено-вание сооружения (материал) | Местоположение (наименова-ние улицы и через какое препятствие) | Длина (м) | Ширина (м) | Год постройки (или реконструкции) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сооруже-ния | с подхо-дами | сооруже-ния | проез-жей части | тротуа-ров |  |
| 1. | Мост ж/б | Ул. Луговая через р. Гза | 11,36 | 12,16 | 8,5 | 7,0 | 2х0,5 | 1978 |
| 2. | Мост ж/б | Ул. Шибанкова через р. Гза | 45,84 | 49,04 | 9,1 | 7,0 | 2х1,0 | 1969 |
| 3. | Мост ж/б | Ул. Богомолова через р. Колокша | 34,4 | 37,6 | 10,8 | 7,5 | 2х1,5 | 1972 |
| 4. | Мост ж/б | Ул. Покровская через р. Колокша | 45,68 | 50,2 | 11,0 | 7,0 | 2х1,5 | 1987 |
| 5. | Мост ж/б | Ул. Школьная через р. Колокша | 33,15 | 38,15 | 11,3 | 8,0 | 2х1,0 | 2004 |

Пассажирские перевозки

Внутригородские пассажирские перевозки жителей осуществляются городскими автобусными маршрутами. В городе действует два постоянных маршрута общей протяженностью 12,4 км. Протяженность линий городского общественного пассажирского транспорта (автобус) по оси улиц в настоящее время составляет 9,6 км.

Основные показатели городских автобусных маршрутов

Табл. №27

| № п/п | Наименование маршрута (конечные пункты) | Длина маршрута (км) | Время маршрута (мин.) | Количество машин на маршруте (ед.) | Марка автобуса и его максимальная вместимость (чел) | Количество перевезенных пассажиров за год (тыс.чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ХПП - с. Красное | 6,8 | 60 | 1 | ЛИАЗ 677М (90 чел.) | 265,0 |
| 2. | ХПП - Черемушки | 5,6 | 60 | 1 | ПАЗ 672 (36 чел.) | 68,0 |
| 3. | Всего | 12,4 |  |  |  | 333,0 |

Таким образом, средняя подвижность населения на городском транспорте составляет 17 поездок на 1 жителя в год, что является очень низким показателем для данного города.

По данным ранее разработанного генплана (1984г.) этот показатель был в 2 раза выше и составлял 34 поездки на 1 жителя в год (при численности населения 22,2 тыс. чел. было перевезено 752,0 тыс.чел.). В городе функционировало 3 городских маршрута, общей протяженностью 17,9 км.

Кроме того, обслуживание жителей отдаленных улиц осуществляется пригородными маршрутами автобуса, которые имеют остановки в городе. Обслуживание внутригородских, пригородных и междугородних маршрутов автобуса осуществляют одни и те же перевозчики. Характеристика работы пригородных маршрутов, перечень наиболее крупных автохозяйств, осуществляющих хранение, эксплуатацию и ремонт автотранспорта приведены в главе «Внешний транспорт».

Численность автомобильного парка города (по данным ГИБДД)

Табл. №28

| № п/п | Вид автотранспорта | Всего | Уровень автомобилизации (авто/1000жит.) | Транспорт принадлежащий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | юридическим лицам | физическим лицам |
|  | Легковые автомобили | 2850 | 146,2 | 102 | 2748 |
|  | Автобусы | 53 | 2,7 | 50 | 3 |
|  | Грузовые автомобили | 882 | 45,2 | 512 | 370 |
|  | Прицепы и полуприцепы | 230 |  | 84 | 146 |
|  | Мототранспорт | 517 | 26,5 | 7 | 510 |
|  | Итого | 4532 | 220,6 | 755 | 3777 |

Примечание: Численность населения 19,5 тыс. чел. (по данным статистики на 1.01.2009г.)

Постоянное хранение легковых автомобилей и мототранспорта жителей усадебной застройки осуществляется в боксовых гаражах, расположенных на приусадебных участках автовладельцев. Жители, проживающие в секционной застройке хранят индивидуальный авто - и мототранспорт в гаражных строительных кооперативах.

В границах города размещено 4 автозаправочных станции и 4 станции техобслуживания легкового автотранспорта.

Размещение существующих автозаправочных станций, станций технического обслуживания автомобилей и гаражей показано на «Схеме транспортной инфраструктуры».

Выводы:

Основными недостатками транспортной инфраструктуры города являются:

- движение транзитного транспорта, в том числе - грузового, по улицам города;

- въезд в город на транзитном направлении «Владимир - Юрьев-Польский - Переславль Залесский» осуществляется через железобетонный малогабаритный путепровод с односторонним движением, шириной 5,5м. (проезжая часть - 4,0м.) под железнодорожным полотном линии «Москва - Александров – Иваново»;

- ширина магистральных улиц в красных линиях ниже нормативной, при этом отсутствует реальная возможность для их расширения;

- асфальтобетонное покрытие имеют 63% улиц (состояние некоторых из них неудовлетворительное);

- многие улицы, в том числе магистральные, не имеют тротуаров, благоустройства;

- Главный въезд в город со стороны города Владимира находится в стеснённых условиях при пересечении с ж/д. Он не отвечает современным техническим и архитектурным требованиям, что обостряет ситуацию с возрастающими грузовыми и пассажирскими потоками, в том числе движение современных туристских автобусов.

## 4.11. Инженерная инфраструктура

### 4.11.1.Водоснабжение

Хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение города осуществляется за счёт использования подземных вод юрских, меловых и четвертичных отложений (московско-днепропетровского, сантонского, альбско-волжского и ассельско-клязьминского водоносного горизонтов).

Централизованная система водоснабжения города состоит из городских водозаборных сооружений, шести артскважин, расположенных в черте города, и двух самотечных каптажей в селах Ильинское и Красное, подающих воду в город.

Городской (коммунальный) водозабор расположен на расстоянии 1,6 км  на северо-восток от городской застройки в пойме р. Гзы, базируется на использовании подземных вод альбско-волжского водоносного горизонта, и состоит из шести артскважин.

Водозабор представляет собой линейный ряд с расстоянием между скважинами 500 м. При подсчёте запасов линейный ряд был представлен 15 скважинами; на баланс предприятия принято лишь шесть скважин. Запасы утверждены по г. Юрьев-Польскому и уч. «Сорогужино». Общий объём утверждённых запасов – 12750 м3/сутки, в том числе 
по категории А – 7430 м3/сутки и по категории В – 5320 м3/сутки (протокол НТС от 29.11.1973г. № 13). В связи с истечением срока действия, необходимо переутвердить запасы подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Юрьев-Польского и уч. «Сорогужино».

Вода из скважин по общему водоводу поступает в два резервуара ёмкостью по 1000 м3 каждый, расположенных на площадке водопроводных сооружений. Далее насосной станции второго подъёма вода подается в городские водопроводные сети.

Суточная производительность городского водозабора, по данным МУП Юрьев-Польского района «Водоканал», за 2009 г  составила  2251,9 м3/сутки.

Скважины, находящиеся в черте города:

- № 43171 – расположена у железнодорожного моста, производительность скважины - 
25 м3/ч;

- № 1-Б – расположена у бани, производительность скважины - 25 м3/ч (резервная);

- № 2709/189 – расположена у племобъединения, производительность скважины - 6,5 м3/ч;

- № 6386 – расположена по ул. Свободы напротив д.141, производительность скважины - 6,5 м3/ч (резервная);

- № 1 – расположена на станции железной дороги, производительность скважины - 10 м3/ч;

- № 1-Э – расположена у железнодорожной станции, производительность скважины - 
10 м3/ч (резервная).

Суточная производительность трёх эксплуатационных скважин, по данным МУП Юрьев-Польского района «Водоканал», за 2009 г  составила  996,0 м3/сутки.

Каптаж Красносельский расположен в центре с. Красное и обеспечивает водой незначительную часть городского населения с расходом 48,8 м3/сутки и село Красное 
с расходом 105,2 м3/сутки. Вода в город поступает по самотечному водоводу.

Каптаж Ильинский расположен в 500 метрах на северо-запад от с. Ильинское. Вода из Ильинского каптажа поступает по самотечному водоводу непосредственно в городские сети и частично, при помощи насосной станции, вода подаётся в водонапорную башню объёмом 
10 м3, расположенную на ул. Герцена, а уже затем в городские сети. Производительность насосной станции 30 м3/ч, расход воды, подаваемой в городскую сеть – 123,8 м3/сут.

Вода, забираемая водозаборными скважинами, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» по мутности, содержанию железа общего и бора.

Обработка воды до подачи в водопроводную сеть не предусмотрена, так как отсутствует станция водоподготовки.

Для проведения контроля качества воды имеется собственная лаборатория, которая производит проверку органолептических показателей и химических свойств воды. Для проведения микробиологических анализов предприятием заключен договор с лабораторией ФФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области».

Расход воды, по отчётным данным МУП Юрьев-Польского района «Водоканал», за 
2009 год составил 3420,5 м3/сутки.

Водопроводные сети города тупиковые и построены в разное время; материал труб - сталь, чугун, полиэтилен; диаметр труб от 100 мм  до 350 мм. Общая протяжённость водопроводных сетей около 46,7 км, износ сетей составляет порядка 66%.

Наружное пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов, установленных на водопроводной сети.

Эксплуатация водозаборных скважин и водопроводной сети города осуществляется силами МУП Юрьев-Польского района «Водоканал».

Часть населения, проживающая в индивидуальной застройке, пользуется водой из шахтных колодцев.

Помимо указанных водозаборных скважин города ряд предприятий имеет на своем балансе артскважины, которые расположены на собственных территориях этих предприятий.

Сведения о скважинах предприятий приводятся ниже.

ОАО «Юрьев-Польский завод Промсвязь» имеет на своем балансе одну артскважину и поверхностный водозабор из реки Колокши.

Вода из скважины используется на хозяйственно-питьевые и производственные нужды предприятия, расход воды составляет  306,6 м3/сутки.

Расход воды из поверхностного водозабора составляет  53,7 м3/сут, вода используется на производственные нужды предприятия.

Дополнительно используется вода из городского водопровода на хоз-питьевые нужды с расходом  20,9 м3/сутки.

ОАО «Юрьев-Польский завод СОМ» имеет на своем балансе три артскважины (2 рабочие и 
1 резервную). Вода из скважин используется на хозяйственно-питьевые и производственные нужды предприятия; расход воды составляет  645,5 м3/сутки.

АО «Фабрика Авангард» имеет на своём балансе две артезианские скважины и поверхностный водозабор из реки Колокши.

Скважина № 15812 находится на территории предприятия. Вода из скважины используется для охлаждения оборудования компрессорной станции, расход воды составляет  
51,8 м3/сутки.

Скважина № 27708 находится на площадке ОСБО, вода используется для охлаждения воздуходувки, расход воды составляет  73,1 м3/сутки.

Расход воды из поверхностного водозабора составляет  2298,9 м3/сут, вода используется на производственные нужды предприятия.

Дополнительно используется вода из городского водопровода с расходом 
65,9 м3/сутки.

На предприятии имеются три системы оборотного водоснабжения:

- для охлаждения оборудования компрессорной станции; расход циркуляционной воды в системе составляет  296,7 м3/сутки;

- для промывки песчано-гравийных фильтров на станции осветления воды; расход оборотной воды в системе составляет  276,1 м3/сутки;

- для охлаждения сушилок с окрашенной пряжей, расход оборотной воды в системе составляет  3146,3 м3/сутки.

### 4.11.2. Бытовая канализация

Отведение и очистка хозяйственно-бытовых и загрязненных промышленных сточных вод осуществляется по неполной раздельной системе.

В настоящее время в г. Юрьев-Польском имеется система централизованной канализации, которая охватывает незначительную, в основном высокоплотную, часть жилой застройки и включает в себя самотечные сети, канализационные насосные станции и напорные трубопроводы.

Сточные воды отводятся на сооружения биологической очистки ОАО «Авангард» и на сооружения биологической очистки МУП Юрьев-Польского района «Водоканал», которые расположены в 0,5 км  к востоку от городской застройки в пойме реки Гзы.

Очистные сооружения биологической очистки сточных вод МУП Юрьев-Польского района «Водоканал»

На очистные сооружения сточные воды подаются двумя канализационными станциями: КНС-3 и КНС-7.

Проект очистных сооружений разработан в 1972 г. ГПИ «Гипромолпром» (г. Ростов на Дону), сооружения построены, введены в эксплуатацию и до 2004 г находились на балансе завода «СОМ»; в настоящее время они находятся на балансе МУП Юрьев-Польского района «Водоканал».

Очистка бытовых и производственных сточных вод производится на очистных сооружениях биологической очистки производительностью 2800 м3/сутки. Состав сооружений предусматривает полную биологическую очистку стоков, их обеззараживание и выпуск 
в р. Гзу, а также обезвоживание осадка. Сооружений глубокой очистки (доочистки) нет.

Общее количество сточных вод, поступающих на городские очистные сооружения канализации, по отчетным данным за 2009 год составляет – 1611,2 м3/сутки.

Очистные сооружения биологической очистки сточных вод ОАО «Аавнгард»

На очистные сооружения сточные воды подаются КНС-6.

Проект очистных сооружений разработан в 1961 г. ГПИ-3 (г. Ленинград), сооружения построены, введены в эксплуатацию в 1971 г., и в настоящее время находятся на балансе ОАО «Авангард».

Проектная производительность очистных сооружений – 6600 м3/сут. Состав сооружений предусматривает полную биологическую очистку стоков, их обеззараживание и выпуск в р. Гзу, а также обезвоживание осадка. Сооружений глубокой очистки (доочистки) нет.

Общее количество сточных вод, поступающих на очистные сооружения канализации, по отчётным данным за 2009 год, составляет – 4147,0 м3/сут, в том числе от:

- ОАО «Авангард»				– 2640,3 м3/сут;

- населения города 			– 1267,5 м3/сут;

- предприятий и организаций 		– 108,8 м3/сут;

- ОАО «Юрьев-Польский мясокомбинат» – 130,4 м3/сут.

Схема канализации. Сточные воды от канализованной жилой застройки южной части города по ул. Чехова отводятся в приёмную камеру КНС-1 самотечным коллектором 
d=200 мм, откуда по двум напорным трубопроводам d=100 мм перекачиваются в камеру гашения на ул. Вокзальная и далее самотеком поступает в приёмную камеру КНС-2, которая обеспечивает приём стоков от завода «Промсвязь». От КНС-2 сточные воды по одному напорному трубопроводу d=300 мм отводятся в приёмную камеру КНС-3, (сюда же поступают самотеком стоки от центральной части города) и далее по напорному коллектору d= 400 мм  поступают на канализационные очистные сооружения МУП Юрьев-Польского района «Водоканал».

КНС-4 принимает хозяйственно-бытовые стоки от ОАО «Авангард» и прилегающих кварталов городской застройки по ул. Герцена, Артиллерийской, Школьной. Далее стоки перекачиваются по двум трубопроводам d=200 мм через колодец-гаситель в самотечную сеть d=300 мм по пер. Авангардскому в приёмную камеру КНС-6 и далее по одному напорному трубопроводу d=300 мм на канализационные очистные сооружения ОАО «Авангард». Производственные стоки ОАО «Авангард» поступают в приёмную камеру КНС-5, откуда по двум напорным трубопроводам через колодец гаситель в самотечную сеть по пер. Авангардскому на КНС-6.

КНС-7 находится на территории завода «СОМ», принимает стоки от завода и хлебокомбината и перекачивает их по одному трубопроводу d=150 мм на канализационные очистные сооружения МУП Юрьев-Польского района «Водоканал».

Канализационные насосные станции имеют недостаточную производительность и требуют модернизации оборудования.

Самотечные сети канализации выполнены из различных материалов: керамика, чугун, асбестоцемент, сталь. Существующие канализационные сети города неразвиты, имеют недостаточную пропускную способность, находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Общая протяжённость канализационной сети составляет 21,9 км. Износ канализационных сетей составляет 91,0%.

Население города, проживающее в неканализованной зоне жилой застройки, пользуется выгребными уборными.

Сливная станция для организованного приема стоков от выгребов в городе отсутствует.

В 1995 году институтом ГУП «Владимиргражданпроект» была разработана «Схема развития канализации г. Юрьев-Польского» (шифр 4211-91-ОД,НК). Проектом для города была принята полная раздельная система канализации, состоящая из двух самостоятельных канализационных сетей и сооружений: сеть для отвода хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод и сеть для отвода дождевых и талых вод.

Ни одно проектное решение по схеме не было реализовано.

### 4.11.3. Дождевая канализация

В настоящее время на территории города существует сеть закрытых водостоков по ул. Парижской Коммуны, Шибанкова и на левобережном участке ул. Владимирской. Диаметры водостоков 300(500 мм. Сброс ливневых стоков без соответствующей очистки осуществляется в р.Колокшу.

Сеть ливневой канализации имеется также на ряде промышленных предприятий: завод «Промсвязь» располагает сетью ливневой канализации, но стоки без очистки сбрасываются в р. Колокшу; хлебокомбинат и завод «СОМ» отвод ливневой канализации осуществляют без очистки в р. Гзу.

ОАО «Авангард» сетей ливневой канализации не имеет, и стоки с благоустроенной территории самотеком попадают в р. Колокшу.

В секторе индивидуальной застройки и на окраинах города водосточных сетей нет.

Общая протяжённость закрытых водостоков составляет 1,85 км.

В 1995 году институтом «Владимиргражданпроект» была разработана «Схема развития канализации г. Юрьев-Польского» (шифр 4211-91). Проектом для города была принята полная раздельная система канализации, состоящая из двух самостоятельных канализационных сетей и сооружений: сеть для отвода хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод и сеть для отвода дождевых и талых вод.

Ни одно проектное решение по схеме не было реализовано.

### 4.11.4. Теплоснабжение

Основными источниками тепла для жилищно-коммунального сектора в городе являются:

1. Центральная котельная (3 котла КВГМ-10 и 2 котла Е-1/9, топливо газ/мазут), установленной мощностью 31,34 Гкал/ч. Процент износа основного оборудования – 38%.

2. Котельная №2 (3 котла «Турботерм-0,8», топливо газ), установленной мощностью 2,064 Гкал/ч. Процент износа основного оборудования – 38%.

3. Котельная №4 (4 котла «Турботерм-1.1, топливо газ), установленной мощностью 3,784 Гкал/ч. Процент износа основного оборудования – 38%.

4. Котельные ОАО «Авангард»:

- котельная №1 (1котел ДЕ-25-14, 1котел ДКВР-10-13, 1 топливо газ, 1котел  
ДКВР-6,5-13 – топливо – топочный мазут);

- котельная №2 (2котла ДКВР-6,5-13, топливо топочный мазут).

Суммарная производительность котлов 54,5 тонн пара в час. Износ основного оборудования составляет 51%.

5. Котельная филиала «Молочный комбинат Юрьев-Польский» (2котла ДКВР-6,3-13, 1котел ДЕ-10/14, топливо газ/мазут). Производительность котельной 13 тонн пара в час. Износ основного оборудования составляет 44%.

6. Котельная ОАО «Юрьев-Польский завод «Промсвязь» (2 котла Vitamax 200, 1котел Vitoplex 100, 1котел Vitoplex 100LS, топливо газ/мазут), установленной мощностью 
11,150 Гкал/ч. Износ основного оборудования составляет 25%.

Теплоснабжение потребителей осуществляет так же ряд мелких и автономных котельных.

Теплоснабжение частного сектора осуществляется от поквартирных источников тепла.

### 4.11.5. Газоснабжение

Газоснабжение г. Юрьев-Польский Владимирской области осуществляется от магистрального газопровода. Газоснабжение осуществляется по двухступенчатой схеме, предусматривающей подачу газа среднего давления от ГРС в микрорайонные групповые газорегуляторные пункты (ГРП) и от ГРП к потребителям. Согласно «Схемы газоснабжения 
г. Юрьев-Польский», предоставленной ОАО «Владимироблгаз», в городе для снижения давления газа с высокого до требуемого низкого в жилом фонде работают 6 ГРПБ.

Теплотворная способность природного газа Q=8000 ккал/ч.

Данные по газификации города предоставлены ОАО «Владимироблгаз».

В настоящее время г. Юрьев-Польский газифицирован на 73%.

В городе газифицировано природным газом 6749 квартиры, в том числе:

- количество квартир с газовыми плитами 				– 4548;

- количество квартир с газовыми плитами и колонками 		– 163;

- количество квартир с газовыми плитами, колонками и котлами 	– 674;

- количество квартир с газовыми плитами и котлами 			– 1346.

В городе функционируют три муниципальных газовых котельных, а также котельные при предприятиях.

### 4.11.6. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей г. Юрьев-Польский осуществляется от Владимирской энергосистемы через подстанцию ПС-110/35/10 кВ «Юрьев-Польский»  - 
с установленной мощностью 50 МВА., расположенной в черте города.

ПС 110/35/10 кВ «Юрьев-Польский» запитывается по ВЛ-110 кВ «Осановец - Юрьев-Польский» и «Бавлены - Юрьев-Польский» и  ВЛ-110 кВ «Юрьев-Польский – Небылое»,

Электрические сети 110 кВ находятся в зоне ответственности филиала ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго».

Техническое состояние линий:

-  «Осановец - Юрьев-Польский» оценивается, как удовлетворительное,

- «Небылое - Юрьев-Польский» - неудовлетворительное,

- «Бавлены  - Юрьев-Польский» - хорошее.

От ПС «Юрьев-Польский» отходят следующие линии электропередачи 35 кВ:

- ВЛ-35 кВ «Юрьев-Польский – Сима» с отпайкой на ПС «Энтузиаст» по двухцепной линии,

- ВЛ-35 кВ «Юрьев-Польский – Луговая-5» - одноцепная.

По оценкам эксплуатирующей организации все ВЛ-35 кВ находятся в удовлетво-рительном состоянии.

На территории города трассы ВЛ 35-110кВ выполнены на одно- и двухцепных металлических и железобетонных опорах.

На «Схеме современного использования и комплексной оценки территории» показаны коридоры ВЛ 35-110 кВ.

Охранные зоны приняты согласно ГОСТ 12.1.051-90 «Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 
1000 В»:

- для ВЛ-110 кВ – 20 м в обе стороны от крайнего провода,

- для ВЛ-35 кВ – 15 м в обе стороны от крайнего провода.

Распределение электроэнергии по городу осуществляется на напряжении 
10 кВ. Электроснабжение коммунально-бытовых и мелко промышленных потребителей осуществляется в основном от РУ 10 кВ ПС «Юрьев-Польский» через РП-10 кВ.

Системные промышленные потребители получают питание от ПС «Юрьев-Польский» по самостоятельным линиям.

Граница раздела балансовой принадлежности филиал «"Владимирэнерго" – потребитель» устанавливается на кабельных наконечниках отходящего кабеля 10 кВ. Оборудование ячейки 10 кВ - принадлежность Владимирэнерго. Кабельные наконечники и кабель 10 кВ - принадлежность Потребителя.

Электрические сети 10-0,4 кВ находятся на балансе ООО «Юрьев-Польская горэлектросеть».

По оценкам эксплуатирующей организации практически все ВЛ-0,4 кВ находятся в неудовлетворительном состоянии и имеют до 100% износа.

По данным ОАО «Владимирская энергосбытовая компания» электропотребление по городу Юрьев-Польский за отчетный 2009 год составило 44,4 млн. кВтч., в т. ч.:

- жилищно-коммунальный сектор (ЖКС) – 22,1 млн. кВтч;

- промышленность – 9,6 млн. кВтч;

- мелко промышленные и прочие предприятия – 12,7 млн. кВтч;

- удельный расход электроэнергии на одного человека по ЖКС – 1133 кВтч/год.

### 4.11.7. Средства связи

По данным владимирского филиала «ЦентрТелеком» в настоящее время в городе Юрьев-Польский  присоединенные операторы связи отсутствуют.

Монтируемая емкость ОАО «ЦентрТелеком» составляет 5000 номеров. В настоящее время число абонентских устройств составляет 98% от монтируемой емкости (4900 номеров), из них около 18 % - юридические лица. Таким образом, общая норма телефонной плотности на настоящее время с учетом народнохозяйственного сектора составляет на 1000 человек – 251 номер.

Тип прокладки сетей – в грунте, канализации и подвесной.

В г. Юрьев-Польский предоставляются следующие виды услуг связи:

- услуги местной телефонной связи;

- услуги внутризоновой телефонной связи;

- услуги доступа к сети Интернет;

- услуги интерактивного телевидения;

- услуги беспроводной связи;

- услуги интеллектуальных сетей связи;

- услуги кабельного телевидения;

- услуги организации сетей связи;

- услуги проводного радиовещания;

- услуги с интеграцией служб;

- услуги по передаче данных;

- справочно-информационные услуги;

- услуги телеграфной связи;

- услуги телематических служб.

В настоящее время в городе Юрьев-Польский действуют:

- узел эфирного вещания на УКВ ЧМ диапазоне, радио «России»;

- интерактивное телевидение – IP TV.

## 4.12. Сводные данные об использовании земель города

По отчету Суздальского межрайонного отдела Управления Роснедвижимости на территории Юрьев-Польского района на 1.01.2009г. общая площадь земель города Юрьев-Польский составляет 1020 га. Все земли в границах города отнесены к землям поселений.

Структура городских земель

Табл.№29

| №№ п/п | Наименование земель | Площадь |
| --- | --- | --- |
|  |  | га | %% |
| 1. | Земли сельскохозяйственного использования | 270 | 26,4 |
| 2. | Земли промышленной, коммерческой и коммунально-складской застройки | 147 | 14,4 |
| 3. | Земли жилой и общественно-деловой застройки | 120 | 11,8 |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий | 64 | 6,3 |
| 5. | Земли лесного фонда | - | - |
| 6. | Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций | 59 | 5,8 |
| 7. | Земли общего пользования | 324 | 31,8 |
| 8. | Земли, не вовлечённые в градостроительную или иную деятельность | 34 | 3,3 |
| 9. | Земли под режимными территориями | - | - |
| 10. | Земли водного фонда | 2 | 0,2 |
|  | Городские земли, всего | 1020 | 100 |

В структуре земель преобладают земли общего пользования – 31,8, и земли сельскохозяйственного использования-26,4%.

В распределении земель по формам собственности передано в аренду 3 % земель, 
в пользование- 97 %.

Распределение земель по формам собственности

Табл. №30

| № | Формы собственности | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе передано |
|  |  |  | в аренду | в пользование |
|  |  | га | % | га | % | га | % |
| 1. | Государственная, муниципальная | 886 | 87 | 31 | 3 | 855 | 97 |
| 2. | Частная | 134 | 13 | - | - | - | - |
|  | Итого: | 1020 | 100 | 31 | - | 855 | - |

В структуре земель, находящихся в частной собственности, преобладают земли индивидуальной жилой застройки – 108 га (81%), земли коллективных и индивидуальных садов составляют 26 га (19%). Юридическим лицам передано 19 га (14 % частных земель); физическим лицам 115 га (86 %) – итого 134 га земель.

В административных границах г.Юрьев-Польский расположено 2 садоводческих товарищества: «Авангард-2» и «Промсвязь», общей площадью 26 га.

В границах города Юрьев-Польский находятся земли особо охраняемых территорий площадью 64 га (6%).

В непосредственной близости к городу, с внешних сторон, примыкают следующие населенные пункты с численностью проживающего населения: с. Красное - 656 чел., 
с. Пригородный – 394 чел., с. Кузьмадино – 334 чел, входящие в состав Красносельского сельского поселения.

# 5. ВЫБОР ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКОГО

## 5.1. Прогноз развития хозяйственного комплекса города

В Стратегии социально-экономического развития Владимирской области на долгосрочную перспективу за основу принят комплексный инновационный сценарий социально-экономического развития, в соответствии с которым «Экономика региона должна избавиться от устаревших энергоемких производств и технологий, разработать и внедрить новые энергосберегающие технологии, что позволит использовать высвободившиеся энергомощности для новых производств». Предполагается сбалансированное развитие промышленного производства, аграрно-промышленного комплекса, в виде крупных агрохолдингов, осуществляющих весь комплекс по выращиванию, сбору и переработке продукции на основе внедрения современных способов ведения сельского хозяйства, туристического и рекреационного комплексов.

В туризме рекомендуется развивать традиционные направления – исторический и культурный туризм, создавать новые средства размещения туризма, разрабатывать новее экскурсионные маршруты, а также создавать новые направления развития рекреационный сферы – санаторный, экотуризм. К этому следует добавить развитие религиозного, паломнического туризма. Церкви и монастыри играют существенную роль в духовном, культурном и даже в экономическом развитии, возрождая старые ремесла. Зарубежный (например, английский) опыт свидетельствует о том, что они становятся культурными центрами сельских общин, где отмечаются семейные праздники, проводятся концерты духовной музыки, есть даже светские развлечения (бильярдные, небольшие пабы) при поддержке муниципальных властей.

В качестве региональной специализации принятый вариант стратегии прогнозирует развитие машиностроения, электротехники и электроники, оборонной продукции, фармацевтики и химического производства.

Представляется, что дополнительно к этому необходимо более активно использовать  конкурентные преимущества Владимирской области по сравнению с промышленно развитыми соседними регионами, связанные с относительно сохранившимся ценным природным комплексом, возможностью сбора дикоросов и развития на их основе с использованием современных технологий фармацевтических, косметологических производств, заготовка и замораживание ценных ягод – черники, клюквы, грибов. Это позволит постепенно замещать поставляемую из-за рубежа продукцию. Активное развитие на этой основе малого бизнеса позволит обеспечить население на местах работой.

Ценный природный и историко-культурный потенциал – важная предпосылка для развития основных видов туризма, включая православное паломничество.

Город Юрьев - Польский входит в число городов и маршрутов «Малого Золотого кольца России», имеет богатую историю и традиции. Перспективным направлением его развития является туризм. Район располагает наиболее плодородными почвами и перспективен в плане развития сельского хозяйства. На протяжении ряда лет по производству зерна и молока район занимает первое место в области, по производству мяса – третье. Перспективно развитие сельхозперерабатывающей промышленности.

Ресурсная база района – песчано-гравийная смесь, глина, лесосечный фонд, создают предпосылки для развития деревообрабатывающей промышленности и производства строительных материалов.

Промышленность. Развитие промышленности по прогнозу социально-экономического развития области на среднесрочную перспективу будет происходить под влиянием таких факторов, как жесткая конкуренция в связи с насыщенностью рынка продукцией отечественных производителей и аналогичной зарубежной продукцией, низкая производительность труда, обусловленная наличием устаревшего оборудования и технологий, недостаток средств на модернизацию производства, высокие цены на продукцию и услуги естественных монополий, ограниченные возможности электро- и газообеспечения (высокий износ и недостаток распределительных мощностей), дефицит квалифицированных кадров массовых профессий.

Прогнозируемые темпы прироста промышленного производства составят ориентировочно 8,5-13,5%.

Главные задачи в сфере промышленности: обеспечение прироста объемов производства, повышение производительности труда.

Приоритетными направлениями промышленной политики города на перспективу являются:

- привлечение инвестиций на модернизацию и техническое перевооружение «традиционных» производств, расширение масштабов производства за счет создания высокотехнологичных производств «новой экономики»;

- создание промышленных зон, имеющих современную развитую инфраструктуру, готовых для размещения средних по инвестиционным затратам проектов российских и иностранных инвесторов;

- повышение эффективности использования научно-технического потенциала области, активизация инновационной деятельности;

- обеспечение экономической и финансовой устойчивости социально-значимых предприятий, недопущение социальной напряженности в промышленности;

- создание условий для восполнения кадрового дефицита.

Основным направлением деятельности для улучшения работы экономики г.Юрьев-Польский должно стать создание в городе благоприятного хозяйственного климата.

Точками роста для реализации основных направлений деятельности станут:

- использование потенциала существующих промышленных предприятий с целью увеличения налогооблагаемой базы, получения дополнительных доходов в бюджет города и роста занятости населения;

- развитие малого бизнеса в различных отраслях экономики.

Положительные тенденции в развитии производства связаны с ведущими предприятиями ОАО «Юрьев–Польская ткацко-отделочная фабрика «Авангард», 
ОАО «Юрьев – Польский завод «Промсвязь».

На ОАО «Юрьев – Польская ткацко-отделочная фабрика «Авангард» имеется план мероприятий по строительству и модернизации производства, который содержит такие мероприятия, как строительство корпуса для ткацкого производства мебельных тканей, модернизация помещений под склад готовой продукции и цеха обшивки полотенец, строительство складов пряжи.

Увеличение номенклатуры и объемов производимой продукции повлечет за собой увеличение инвестиций в промышленность района, расширение производства, а значит создание новых основных фондов предприятия, создание дополнительных рабочих мест 
(и как следствие повышение доли занятых в промышленном производстве), увеличение отчисляемых налогов в бюджет района. Следствием этих преобразований станет повышение уровня промышленного производства района и повышение уровня жизни населения.

Техническое переоснащение действующих мощностей на ОАО «Юрьев-Польский завод «Промсвязь», внедрение нового оборудования позволят увеличить выпуск конкурентоспособной продукции, расширять ее ассортимент.

Стратегия предприятия ориентирована на выпуск продукции, востребованной на отечественном и зарубежном рынках, отвечающей требованиям мировых стандартов, и основана на последовательной инновационной и инвестиционной политике, жестком бюджетировании, высокопрофессиональном менеджменте.

В 2008 году завершена реконструкция производства, связанная со строительством нового корпуса площадью около 6000 кв.м. и с монтажом в нем нового оборудования. Результатом такой модернизации производства является расширение ассортимента товаров, улучшение его качества и надежности.

Для привлечения капитала в развитие экономики города, по инициативе заказчика предусмотрена группа инвестиционных площадок для новых производств.

Следствием этих совокупных мероприятий станет повышение уровня промышленного производства района и повышение уровня жизни населения.

Деятельность ОАО «Юрьев-Польский завод СОМ» связана с определенными факторами риска, такими как: увеличение количества конкурентов и снижение сырьевой базы. Важнейшей задачей ОАО «Юрьев-Польский завод СОМ» является повышение конкурентоспособности молочной продукции, которая в прямой зависимости находится от качества поступающего сырья. Поэтому особое внимание уделяется вопросам заготовок молока. Основной объем сырья поступает от хозяйств Юрьев-Польского и Собинского района, что говорит о том, что завод имеет концентрированную группу поставщиков, что обеспечивает стабильные поставки молока.

Развитие промышленности строительных материалов будет обусловлено увеличением потребности в железобетонных изделиях, товарном бетоне, мелкоштучных стеновых материалах за счет увеличения строительства жилья в городе Юрьев-Польском и вдоль трассы «Владимир-Переславль-Залесский». Попутно необходимо развивать и социальную инфраструктуру района, что также должно способствовать повышению спроса на строительные материалы. В связи с этим становится целесообразным инвестировать денежные средства в модернизацию производства предприятий строительной отрасли, а также в новое строительство кирпичных заводов, заводов ЖБИ и т.д.

На территории города Юрьев-Польский началось строительство завода по производству ячеистого газобетона по технологии фирмы «Wehrhahn» ООО «ДСК «ГРАС-Владимир». Объем выпускаемой продукции составит 1125 тыс.тонн в год. Кроме того, по инициативе администрации района намечен ряд перспективных инвестиционных площадок для новых производств.

Строительный комплекс. В целях закрепления позитивных тенденций и создания благоприятных условий для дальнейшего экономического роста в строительном комплексе области, повышения эффективности деятельности предприятий и соответствующего увеличения налогооблагаемой базы, сохранения и развития кадрового потенциала, поиска эффективных механизмов привлечения инвестиционных ресурсов Постановлением губернатора от 07.12.2007г. утверждена Стратегия развития строительного комплекса Владимирской области до 2015 г..

Результатом реализации Стратегии должно стать:

- рост объемов строительных работ на 8 - 10% в год;

- рост объема производства основных видов строительных материалов, изделий и конструкций в 1,4 - 1,8 раза к 2015 году;

- увеличение объема ввода жилья в 2,5 раза;

- ликвидация аварийного жилищного фонда;

- повышение доступности ипотечного кредитования для населения области.

Перспективы развития строительного комплекса будут зависеть от состояния экономики города.

Малое предпринимательство. Формирование рыночной экономики предполагает в перспективе более интенсивное развитие малого предпринимательства.

Малое предпринимательство обладает стабилизирующим эффектом для экономики - это гибкость и моментальная приспособляемость к конъюнктуре рынка, способность быстро изменять структуру производства, оперативно создавать и применять новые технологии и научные разработки.

В XXI веке экономика любой страны лишь тогда сможет выйти на передовые позиции, если будет иметь развитую систему предпринимательства. Малый и средний бизнес становится экономической основой любого государства. Он способствует решению социальных задач, реализуя творческий потенциал, и помогая самовыражению личности.

Одним из направлений обеспечения устойчивого роста экономики Юрьев-Польского муниципального района является увеличение удельного веса малого бизнеса и оптимизации его отраслевой структуры.

В целом развитие этого отраслевого направления производственно-экономической базы города весьма перспективно, при этом может происходить постепенное перераспределение занятых из сферы промышленности в малый бизнес.

По прогнозу социально-экономического развития области обороты малых предприятий вырастут в 2,5 раза, по сравнению с 2007 г.

## 5.2. Основные направления градостроительного развития 
г.Юрьев-Польского

### 5.2.1. Обоснование вариантов территориального планирования 
(концепция развития города)

В рамках Концепции (1 этап генплана), институтом «Владимиргражданпроект» были предложены 3 варианта территориального развития города, различающиеся соотношением использования под новую жилую и промышленную застройку свободных и реконструируемых территорий. Все варианты намечались на один расчетный срок генплана до 2030 года, с учетом оптимистического прогноза социально-экономического развития г.Юрьев-Польского и на долгосрочную перспективу (30 – 40 лет).

Общая площадь земель М.О. г.Юрьев-Польский (городское поселение) составляет 2373 га, в том числе в границах города 1020 га.

Проведенный анализ планировочных ограничений позволил выявить ряд вероятных основных направлений территориального развития города, также определить резервные площадки возможного расселения и предложить очередность их застройки с учетом сложности освоения.

Поскольку в Концепции оценивались не только собственно городские территории, институт по инициативе Заказчика, для обоснования генплана выявил резервы развития города на прилегающих территориях, находящихся в зоне влияния, притяжения, либо в сфере перспективных интересов райцентра.

В результате анализа определены территориальные ресурсы под жилищное строительство порядка 100 - 130 га, на перспективу.

Территориальное развитие города на долгосрочную перспективу неизбежно, исходя из прогнозируемого среднего увеличения жилищной обеспеченности на 1 жителя до 25 кв.м общей площади в многоквартирном жилищном фонде и до 40 кв.м в индивидуальной усадебной застройке.

Потенциальная емкость территории определена исходя из нормативной плотности заселения на 1 га территории в зависимости от её градостроительной ценности и типа застройки.

При сопоставлении вариантов, возможное размещение нового жилищного строительства намечено в северном, северо-западном, западном, южном и юго-западном направлениях, а также в сложившейся части города.

Под коммунально-складские и производственные территории предлагается освоение площадок в восточной и южной частях города.

Вариант №1 предлагает перспективное расширение территории города Юрьев-Польский (дополнительно 100 га), на землях МО г.Юрьев-Польский.

Общая площадь земель города Юрьев-Польский может составить 1120 га.

Определены территории под жилищное строительство порядка – 115 га,
в т. ч. резерв 50 га, под производственные территории порядка – 15га.

Около 63% выявленных территориальных ресурсов предлагается использовать под размещение усадебного жилья, 29% - под малоэтажную (2-3 эт.) застройку и 8% - под 4-5 эт. секционную застройку.

Ресурсы территориального развития города определены исходя из увеличения жилищной обеспеченности на 1 жителя от 25 кв.м общей площади в многоквартирном жилищном фонде и от 40 кв.м в усадебной застройке.

Сохраняемый жилищный фонд с учетом убыли (5% от существующего фонда) составит 410,0 тыс.кв.м общей площади. При средней жилищной обеспеченности 30 кв.м на одного человека ориентировочно в нем может расселиться около 14,0 тыс.чел.

Потенциальная емкость территории определена исходя из плотности заселения на 
1 га территории в зависимости от её градостроительной ценности и типа застройки.

Структура нового жилищного строительства намечена в соотношении: 25% - усадебная застройка, 51% - малоэтажная (2-3 эт.) застройка и 24% - 4-5 этажная секционная застройка.

Объем нового строительства на перспективу может составить 162 тыс кв.м общей площади, а расселяемое в нем население 5,5 тыс.чел.

Потенциальная емкость выявленных территориальных ресурсов с учетом существующей сохраняемой застройки позволяет расселить порядка 19,5 тыс.чел. 
(без учета резервных территорий).

Технико-экономические показатели варианта № 1

Табл. №31

| № п/п | Показатели | Современ-ное состояние | Убыль | Существ. сохраняе-мый | Новое жилищное строительство | На период до 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  | усадеб. 1-2 эт. | 2-3 эт. | Секцион 4-5 эт. |  |
| 1. | Территория МО г.Юрьев-Польский | 2373 | - | 2373 | 65 | 35 | 24 | 6 | 2373 |
|  | В том числе город: | 1020 |  | 1020 |  |  |  |  | 1120 |
| 2. | Жилищный фонд, тыс.кв.м | 432,0 | 22,0 5% | 410,0 | 162,0 100% | 42,0 25% | 82,0 51% | 38,0 24% | 572 |
| 3. | Население, тыс. чел. | 19,5 |  | 14,0 | 5,5 | 1,0 | 3,0 | 1,5 | 19,5 |
| 4. | Жилищная обеспеченностькв.м/чел | 22,1 |  | 30 | 30 | 35-40 | 25-28 | 23-25 | 30 |

Резерв: усадебная застройка 38 га,  1,1 тыс.чел., 45,5 тыс.кв.м

2-3 эт. застройка        9 га,    1,3 тыс чел,   33,0 тыс.кв.м.

4-5 эт. застройка        3 га,    0,8 тыс чел,  18,0 тыс.кв.м.

Первый вариант предусматривает развитие города с минимальными изменениями административных границ.

Вариант №2 допускает возможность перспективного включения в границу МО г.Юрьев-Польский дополнительных  321га на землях СПК «Юрьев-Польское» и СПК «Красносельский» Красносельского сельского поселения.

Общая площадь земель МО г.Юрьев-Польский на перспективу ориентировочно может составить 2694 га.

При этом, в границу города Юрьев-Польский, предлагается включить дополнительно 643 га, из земель МО г.Юрьев-Польский.

Определен ресурс территории под жилищное строительство порядка – 275га,
в т. ч. резерв 161га, под производственные территории порядка – 280га, в т.ч. резерв 234га.

Около 94% выявленных территориальных ресурсов предлагается использовать под размещение усадебного жилья, 4% - под малоэтажную (2-3 эт.) застройку и 2% - под 4-5 эт. секционную застройку.

Территориальное развитие города предполагается исходя из увеличения жилищной обеспеченности на 1 жителя от 25 кв.м общей площади в многоквартирном жилищном фонде и от 40 кв.м в индивидуальной усадебной застройке.

Сохраняемый жилищный фонд с учетом убыли (5% от существующего фонда) составит 410,0 тыс.кв.м общей площади. При средней жилищной обеспеченности 30 кв.м на одного человека ориентировочно в нем может расселиться около 14,0 тыс.чел.

Потенциальная емкость территории намечена исходя из нормативной плотности заселения на 1 га территории в зависимости от её градостроительной ценности и типа застройки.

Структура нового жилищного строительства намечена в соотношении: 61% -индивидуальная усадебная застройка, 20% - малоэтажная (2-3 эт.) застройка и 19% - 
4-5-этажная секционная застройка.

Объем нового строительства составит 198 тыс кв.м общей площади, расселяемое в нем население 6,0 тыс.чел. (с учетом населения п. Пригородный)

Потенциальная емкость выявленных территориальных ресурсов с учетом существующей сохраняемой застройки позволяет расселить порядка 20,0 тыс.чел. (без учета резервных территорий).

Технико-экономические показатели варианта № 2

Табл.№ 32

| № п/п | Показатели | Современ-ное состояние | Убыль | Существ. сохраняе-мый | Новое жилищное строительство | На период до 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  | усадеб. 1-2 эт. | 2-3 эт. | Секцион 4-5 эт. |  |
| 1. | Территория МО г.Юрьев-Польский | 2373 | 9 | 2364 | 114 | 99 | 10 | 5 | 2694 |
|  | В том числе город: | 1020 |  | 1020 |  |  |  |  | 1663 |
| 2. | Жилищный фонд, тыс.кв.м | 432,0 | 22,0 5% | 410,0 | 198,0 100% | 120,0 61% | 40,0 20% | 38,0 19% | 608 |
| 3. | Население, тыс. чел. | 19,5 |  | 14,0 | 6,0 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 20,0 |
| 4. | Жилищная обеспеченностькв.м/чел | 22,1 |  | 30 | 33 | 35-40 | 25-28 | 23-25 | 30 |

Резерв: усадебная застройка 160 га, 4,8 тыс.чел., 190,0 тыс.кв.м

По второму варианту намечены резервные территории под усадебное строительство порядка 160 га. Ориентировочная численность населения на этих площадках может достигнуть 4.8 тыс.человек, общая площадь жилого фонда около 190.0 тыс.кв.м.

Второй вариант предусматривает возможность перспективного развития города  с максимальным использованием территориальных ресурсов и возможным поэтапным расширением МО г.Юрьев-Польский на перспективу.

Вариант №3 рассматривает перспективу расширения территории МО.г.Юрьев-Польский дополнительно на 317га, в том числе земли СПК «Красносельский» и СПК «Юрьев-Польское» Красносельского сельского поселения.

При этом, общий ресурс земель городского поселения г.Юрьев-Польский ориентировочно может составить 2690 га.

На перспективу в границу города Юрьев-Польский предлагается включить дополнительно 480 га, на землях МО г.Юрьев-Польский.

Определен ресурс территорий под жилищное строительство порядка – 292га,
в т. ч. резерв 155га, под производственные территории порядка – 170га, в т.ч. резерв 124га.

Около 52% выявленных территориальных ресурсов предлагается использовать под размещение усадебного жилья, 46% - под малоэтажную (2-3 эт.) застройку и 2% - под 4-5 эт. секционную застройку.

Территориальное развитие города намечено исходя из увеличения жилищной обеспеченности на 1 жителя от 25 кв.м общей площади в многоквартирном жилищном фонде и от 40 кв.м в индивидуальной усадебной застройке.

Сохраняемый жилищный фонд с учетом убыли (5% от существующего фонда) может составить 410,0 тыс.кв.м общей площади. При средней жилищной обеспеченности 30 кв.м на одного человека ориентировочно в нем может расселиться около 14,0 тыс.чел.

Потенциальная емкость территории намечена исходя из нормативной плотности заселения на 1 га территории в зависимости от её градостроительной ценности и типа застройки.

Структура нового жилищного строительства предлагается в соотношении: 62% -индивидуальная усадебная застройка, 21% - малоэтажная (2-3 эт.) застройка и 17% - 
4-5 этажная секционная застройка.

Объем нового строительства может составить 232 тыс кв.м общей площади, а расселяемое в нем население 7,0 тыс.чел. (с учетом населения п. Пригородный)

Потенциальная емкость выявленных территориальных ресурсов с учетом существующей сохраняемой застройки позволяет расселить порядка 21,0 тыс.чел. (без учета резервных территорий).

Технико-экономические показатели варианта № 3

Табл.№33

| № п/п | Показатели | Современ-ное состояние | Убыль | Существ. сохраняе-мый | Новое жилищное строительство | На период до 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  | усадеб. 1-2 эт. | 2-3 эт. | Секцион 4-5 эт. |  |
| 1. | Территория МО г.Юрьев-Польский | 2373 | 9 | 2364 | 137 | 118 | 13 | 6 | 2690 |
|  | В том числе город: | 1020 |  | 1020 |  |  |  |  | 1500 |
| 2. | Жилищный фонд, тыс.кв.м | 432,0 | 22,0 5% | 410,0 | 232,0 100% | 144,0 62% | 48,0 21% | 40,0 17% | 642 |
| 3. | Население, тыс. чел. | 19,5 |  | 14,0 | 7,0 | 3,6 | 1,8 | 1,6 | 21,0 |
| 4. | Жилищная обеспеченностькв.м/чел | 22,1 |  | 30 | 33 | 35-40 | 25-28 | 23-25 | 30 |

Резерв: усадебная застройка 33 га,  1,0 тыс.чел., 40,0 тыс.кв.м
             2-3 эт. застройка      122 га,  10,0 тыс чел, 260,0 тыс.кв.м.

Третий вариант предлагает перспективное развитие города с усредненными параметрами административных границ, расширение его территории по мере необходимости.

На Градостроительном Совете, при рассмотрении вариантов территориального развития, состоявшемся в администрации города Юрьев-Польский 17 декабря 2009 г., 
в качестве основы для разработки генерального плана был принят второй вариант 
с учетом следующих дополнительных предложений и рекомендаций:

- предусмотреть вынос асфальтового завода с территории ООО «Агропромдорстрой»;

- в генплане предусмотреть перспективные инвестиционные площадки под промышленность в южной и восточной частях города;

- наметить трассировку автомобильных дорог в обход города Юрьев-Польский с запада и востока.

# 6. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ГОРОДА
(ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ)

## 6.1. Цели и задачи территориального планирования

Цели территориального планирования – обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения города Юрьев-Польского и определение назначения его территории, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов.

Задачи территориального планирования:

– установление зон различного функционального назначения, определение параметров использования территории городского поселения в этих зонах;

- установление зон планируемого размещения объектов капитального строительства, необходимых для исполнения полномочий органов местного самоуправления городского поселения;

- установление зон с особыми условиями использования территорий поселения, в том числе на территориях, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В основу территориального развития города положено формирование целостной планировочной, социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры города:

- Дальнейшее развитие города частично на реконструируемых существующих территориях, а также на незастроенных территориях, прилегающих к городу (в границах М.О.).

- Основной прирост селитебных территорий города намечен в западном, северо-западном, южном, юго-западном направлениях, а также в центре на свободных участках.

- Преимущественное развитие промышленных и коммунально-складских зон в восточном и южном направлениях.

- Формирование замкнутой системы магистральных улиц и дорог, объединяющей все функциональные зоны города.

- Совершенствование облика исторического ядра города на основе жилых и общественных малоэтажных зданий с реконструкцией (или сносом) существующих диссонирующих зданий и сооружений, благоустройство улиц и площадей.

- Вынос жилья из санитарно-защитных зон на свободные территории, а также комплексная реконструкция центральной части города.

- Частичный вынос вредных промышленных предприятий (или перепрофилирование), примыкающих к селитебным территориям и их концентрацию в основных промышленных зонах  города.

- Формирование центров культурно-бытового обслуживания в жилых районах на основе существующих, а также создание новых подцентров местного значения.

- Формирование «главного» въезда в город с восточного направления, со стороны проектируемой обходной федеральной автомагистрали.

- Благоустройство берегов рек Колокши и Гзы и существующих озелененных территорий общего пользования в городе; создание рекреационных мест отдыха для населения.

- Озеленение магистральных улиц и санитарно-защитных зон промышленных и коммунально-складских предприятий.

## 6.2. Прогноз численности населения

Проектом рассмотрены два возможных варианта расчета численности населения.

Первый вариант рассчитан с учетом предполагаемых тенденций рождаемости, смертности и миграционного прироста, на основе прогноза предположительной численности населения Владимирской области до 2026 года, разработанного территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области. Прогноз предусматривает постепенное уменьшение численности населения, отражающее уже сложившиеся тенденции.

По прогнозу численность населения города составит к 2030 году – 17,0 тыс.человек.

Сохранение сложившейся тенденции привело бы к крайне негативным последствиям – в отдаленной перспективе к фактическому вымиранию города, что допустить невозможно.

Генеральным планом предлагается второй вариант, связанный с ростом рождаемости, снижением смертности, и некоторым увеличением миграционного притока.

С 19 февраля 2007 года вступило в силу Постановление губернатора Владимирской области «О Концепции демографической политики во Владимирской области», в целях принятия дополнительных мер, направленных на исправление демографической ситуации с использованием всех резервов и возможностей управленческого, научного и финансового характера.

Основной целью Концепции является разработка мер по стабилизации численности населения области и формированию предпосылок к последующему демографическому росту.

Среди основных направлений демографической политики во Владимирской области приоритетными являются повышение жизненного уровня, увеличение рождаемости и снижение смертности населения. Необходимо создать условия, при которых уровень рождаемости будет соответствовать уровню простого воспроизводства или превышать его. 
В то же время затормозить сокращение численности населения может снижение смертности и повышение продолжительности жизни.

Увеличение миграционного прироста населения не является панацеей в решении проблем демографической динамики, но в условиях существенной естественной убыли населения миграционная политика может способствовать сокращению масштабов убыли населения, омоложению его возрастного состава.

В результате реализации Концепции ожидаются следующие результаты:

- прекращение убыли, стабилизация численности населения и создание условий для ее дальнейшего роста.

Ситуация в г.Юрьев-Польском во многом будет зависеть от политики муниципального образования и администрации города по активизации экономики и жизнедеятельности города, улучшению условий жизни, имиджа, с целью привлечения новых жителей, инвестиций. Оздоровление социально-экономической и социально-бытовой сферы должно привести к увеличению рождаемости, и с учетом миграционного прироста к 2030 году численность населения города может стабилизироваться.

С учетом всех перечисленных выше предпосылок, проектная численность населения г.Юрьев-Польский определилась на 2020 год (первую очередь) – 19,2 тыс. человек,
на 2030 год (расчетный срок) – 19,0 тыс. человек.

В таблице № 34 приводится предполагаемая возрастная структура населения г.Юрьев-Польский.

Предположительная возрастная структура населения

Табл №34

| Показатели | Исходный год | 2020г | 2030г |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.чел | % | тыс.чел | % | тыс.чел | % |
| Численность населения, всего: | 19,51 | 100 | 19,2 | 100 | 19,0 | 100 |
| в том числе: |
| моложе трудоспособного возраста | 2,70 | 13,8 | 2,98 | 15,5 | 3,04 | 16,0 |
| лица трудоспособного возраста | 12,43 | 63,7 | 10,94 | 57,0 | 10,36 | 54,5 |
| старше трудоспособного возраста | 4,38 | 22,5 | 5,28 | 27,5 | 5,60 | 29,5 |

В настоящее время общее число работающих в городе составляет 8,5 тыс.человек (68% трудоспособного населения). На 2030 год это количество может быть оценено в 
8,8 тыс.человек (85% трудоспособного населения). На расчетный срок прогнозируется сокращение безработицы за счет образования новых мест приложения труда, что будет способствовать возврату трудовых ресурсов, в настоящий момент занятых на предприятиях Москвы и ближайших районов Владимирской области.

## 6.3. Жилищное строительство

В настоящее время средняя жилищная обеспеченность в городе составляет 
22,1 кв.м общей площади на 1 человека. Для г.Юрьев-Польского, с учетом возможных темпов нового строительства, а также структуры жилищного фонда по типам жилья намечается норма средней жилищной обеспеченности 31 кв.м общей площади на человека.

В таблице №35 приводится укрупненный расчет объемов нового жилищного строительства и требуемых для них территорий на расчетный срок проекта.

Расчет объемов нового жилищного строительства

Табл. №35

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектная численность населения | тыс. чел. | 19,0 |
| 2. | Средняя жилищная обеспеченность на конец периода | кв.м общ.пл. на 1 чел. | 30-31 |
| 3. | Требуемый жилищный фонд | тыс. кв.м общ. пл. | 580,0 |
| 4. | Существующий жилищный фонд на начало периода (01.01.2007г.) | тыс. кв.м общ. пл. | 432,0 |
| 5. | Убыль жилищного фонда | -,,- | 15,0 (3,5%) |
| 6. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | -,,- | 417,0 |
| 7. | Объем нового жилищного строительства, всего в том числе: - 4-5 этажная застройка - 2-3 этажная застройка - усадебная застройка | тыс. кв.м общ. пл. | 163,0 20,0 / 12% 47,0 / 29% 96,0 / 59% |
| 8. | Территория, всего - под 4-5 этажную застройку - под 2-3 этажную застройку - под усадебную застройку | га га га га | 98 4 14 80 |

Объемы нового жилищного строительства определены исходя из улучшения жилищных условий населения города, реальных возможностей строительства и компенсации убывающего фонда, на основе прогнозной численности населения 19,0 тыс. человек.

Расчетная потребность в общей площади по городу составит 580,0 тыс.кв м общей площади.

Существующий жилищный фонд, сохраняемый к концу расчетного срока (2030г.) 
417,0 тыс.кв.м (с учетом убыли жилищного фонда, связанного с ликвидацией ветхого фонда, объемами выборочной реконструкции в центральных кварталах).

Соотношение усадебной и капитальной застройки в новом строительстве определилось исходя из планировочных соображений, территориальных возможностей, потенциальных возможностей строительной базы, современных тенденций в строительстве и спросе.

В проекте предусматривается строительство трех типов жилья:

- жилищный фонд (4-5 этажей), предлагаемый к размещению в центре города, завершение существующих микрорайонов;

- жилищный фонд (2-3 этажа), предлагаемый к размещению в южной части города 
в р-не ул.Чехова, в западной части (ул. Строителей) и в центре города на сносе ветхого жилищного фонда;

- усадебная индивидуальная застройка – 1-2 этажные жилые дома с приусадебными участками по 12-15 соток, располагаемые на свободной территории в западной части 
и в северной части города в районе улицы Заречной.

Таким образом, проектом определилась следующая структура нового жилищного строительства на перспективу:

- многоэтажные (4-5-эт.) дома 		– 12%;

- малоэтажные (2-3-эт.) дома 		– 29%;

- индивидуальные усадебные дома 	– 59%.

При этом средняя норма обеспеченности на человека составит в секционных многоэтажных и малоэтажных домах от 25 кв.м.общ.пл., в индивидуальной усадебной застройке от 40 кв.м.общ. пл. на чел.

Для освоения ожидаемых объемов жилищного строительства потребуется увеличить среднегодовой ввод жилищного фонда с 1,8 до 8,1 тыс.кв.м. общей площади в год.

При принятой структуре нового жилищного строительства и общем увеличении объема строительства, городу потребуется на расчетный срок порядка 95 га территорий.

Ниже в таблице приведены данные по движению жилищного фонда на период проектирования: наличие на данном этапе, объем сноса, величина нового строительства.

Динамика жилищного фонда на период расчетного срока (2030 г.)

Табл. №36

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Существующий жилищный фонд, всего | тыс.кв.м общ.пл | 432,0 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Многоэтажная 4-5 этажей | -“- | 157,8 |
|  | Малоэтажная 2-3 этажа | -“- | 114,5 |
|  | Индивидуальная усадебная 1-2 этажа | -“- | 159,7 |
| 3. | Убыль жилищного фонда1) | тыс.кв.м общ.пл | 15,0 |
| 4. | Сохраняемый жилищный фонд, всего | тыс.кв.м общ.пл | 417,0 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Многоэтажная 4-5 этажей | -“- | 157,8 |
|  | Малоэтажная 2-3 этажа | -“- | 104,4 |
|  | Индивидуальная усадебная 1-2 этажа | -“- | 154,8 |
| 6. | Новое строительство, всего | тыс.кв.м общ.пл | 163,0 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Многоэтажная 4-5 этажей |  | 20,0 |
|  | Малоэтажная 2-3 этажа | -“- | 47,0 |
|  | Индивидуальная усадебная 1-2 этажа | -“- | 96,0 |
| 8. | Всего жилищный фонд к концу расчетного срока, | тыс.кв.м общ.пл | 580,0 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Многоэтажная 4-5 этажей |  | 177,8 |
|  | Малоэтажная 2-3 этажа |  | 151,4 |
|  | Индивидуальная усадебная 1-2 этажа |  | 250,8 |
| 9. | Население | тыс. чел. | 19,0 |

1) - общая убыль жилищного фонда составит 15,0 тыс.кв.м,

в том числе:.13,3 тыс.кв.м  – ветхий и аварийный жилищный фонд;

1,7 тыс.кв.м  – убыль по реконструкции и модернизации.

Проектом предусмотрены резервные территории под усадебную застройку (87 га). 
На резервных территориях можно разместить около 104,0 тыс.кв.м общей площади и расселить порядка 2,6 тыс человек.

Намеченные резервы дают возможность маневрирования на случай, если по различным причинам освоение той или иной намеченной территории будет задерживаться.

## 6.4. Социальная инфраструктура

В таблице № 35 представлен ориентировочный расчет учреждений обслуживания согласно действующим нормам СНиП 2.07.01-89*. При этом, приведенный расчет отражает величину минимально допустимого уровня, так называемого социального минимума.

Во всех районах нового жилищного строительства необходимо размещение полного комплекса учреждений обслуживания повседневного спроса с целью их максимального приближения к жилым строениям и обеспечения радиусов доступности, предусматриваемых нормами. Строительство этих объектов: - детских учреждений, предприятий торговли, питания и бытового обслуживания, учреждений связи, жилищно-коммунального хозяйства, досуга, спорта и др., - может осуществляться за счет разных инвесторов и, в том числе, за счет муниципальных средств.

Сводный расчет потребности в основных учреждениях обслуживания

Табл. №37

| N п/п | Наименование учреждений и предприятий | Единица измерения | Норма СНиП на 1000 жителей | Требуется по норме | Сущест-вующ. сохраняем | Новое строитель-ство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 50-55 | 950 | 900 | 50 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 125-135 | 2470 | 1800 | 670 |
| Учреждения здравоохранения |
| 3 | Больница | коек | 11,5 | 220 | 140 | 80 |
| 4 | Поликлиника | пос/см | 30,2 | 575 | 600 | - |
| Учреждения культуры и искусства |
| 5 | Дома культуры, клубы | мест | 80 | 1520 | 500 | 1020 |
| 6 | Библиотеки | тыс.ед.хр | 4,5 | 86 | 86 | - |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| 7 | Территория плоскостных спортивных сооружений | га | 0,7 | 13,3 | 5,0 | 8,3 |
| 8 | Спортивные залы | кв.м | 60 | 1140 | 1026 | 114 |
| 9 | Бассейны | кв.м.з.в | 20 | 380 | - | 380 |
| Торговля и общественное питание |
| 10 | Магазины смешанной торговли | кв.м торг.пл. | 280 | 5320 | 6641 | По радиусам доступности |
| 11 | Предприятия общественного питания | пос.мест | 40 | 760 | 338 | 422 |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 12 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 7 | 133 | 72 | 61 |
| 13 | Баня | мест | 5 | 95 | 100 | - |
| 14 | Гостиница | мест | 6 | 114 | - | 114 |

Образование. Снижение рождаемости привело к тому, что имеющиеся в городе детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы практически удовлетворяют проектную потребность. Однако, учитывая неравномерность их размещения на территории города и намечаемое генпланом освоение новых жилых территорий, потребуется дополнительное строительство этих учреждений с учетом радиусов доступности. В новых районах возможно строительство небольших школ (возможно совмещенных начальных школ с детскими садами). При этом существующие учреждения в сложившейся части города могут быть использованы, по мере необходимости, под другие социальные нужды.

Здравоохранение. Количество учреждений здравоохранения не полностью удовлетворяет потребность проектного населения г.Юрьев-Польский с тяготеющим населением района. Генеральным планом намечается увеличение ёмкости учреждений здравоохранения. Дополнительную потребность в больничных койках порядка 80 коек намечено покрыть с учетом реконструкции и частичного расширения территории ЦРБ.

Культура. При определении реального плана строительства объектов культуры, необходимо ориентироваться на уровень культурного развития города, реальную потребность его населения в этих учреждениях.

В ансамбле бывшего Михаило-Архангельского монастыря размещен муниципальный историко-архитектурный и художественный музей. Мероприятия по реставрации и смене экспозиций регулярно осуществляются по отдельным планам. В перспективе возможно совместное использование ансамбля Комитетом по культуре и епархиальным управлением.

Основными задачами в сфере культуры должны стать мероприятия по проведению ремонта библиотек и домов культуры города.

В настоящее время суммарная вместимость учреждений клубного типа в городе 
500 зрительных мест. Согласно СНиП 2.07.01-89* норматив клубных учреждений составляет 80 мест / 1000 жителей. Общая потребность на период до 2030 г. - 1520 мест. Дополнительно потребуется клубных учреждений порядка 1020 мест. Большинство проектируемых мест может быть размещено в новом молодежном развлекательном центре (после выноса АБЗ 
и ООО «Агропромдорстрой»).

Общая перспективная вместимость дополняется разнообразием клубных учреждений, независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности. Это могут быть компьютерные клубы, интернет-кафе, кегельбаны, специализированные спортклубы и т.д, размещаемые в нижних этажах жилой застройки.

Физкультура и спорт. Основными нормируемыми объектами физкультуры и спорта являются спортивные залы, плавательные бассейны и плоскостные сооружения.

Согласно СНиП 2.07.01-89* при нормативе 60 кв.м площади пола / 1000 жителей потребность в спортивных залах определяется в 1140 кв.м. При современной емкости 
1026 кв.м. предусматривается новое строительство спортивных залов 114 кв.м., в том числе строится ФОК на улице Школьной.

Потребность в плавательных бассейнах при нормативе 20 кв.м зеркала воды на 
1000 жителей составляет 380 кв.м. Большинство новых спортзалов и бассейнов целесообразно разместить на участках общеобразовательных школ.

Реальные объёмы строительства спортивных сооружений будут определяться финансовыми возможностями города и района. Главный спортивный комплекс с парком запроектирован в пойменной части реки Гза, севернее существующего АТП.

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание. Перспективное развитие сети коммерческих предприятий обслуживания населения (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание) как по объемным, так и по структурным показателям полностью будет происходить в соответствии с рыночными отношениями.

Размещение крупных и средних объектов будет происходить преимущественно в общественных центрах. Мелкие объекты будут тяготеть к второстепенным узловым точкам города в локальных местах скопления населения и туристов.

Предприятия коммунального хозяйства. Потребность в гостиницах при нормативе 
6 мест на 1000 жителей составит 114 мест и будет покрыто строящимися двумя гостиницами с учетом нескольких частных гостевых домов.

В соответствии с нормами НБП-101-95, на город с населением 19,0 тыс.чел необходимо размещение пожарных депо общей емкостью 6 машин. Дополнительно размещение пожарных депо не требуется.

Таким образом, настоящим проектом предлагается дальнейшее совершенствование и развитие системы культурно-бытового обслуживания.

## 6.5. Функциональное зонирование территории города

По своему статусу город Юрьев-Польский является историческим поселением (отнесен к классу «Б»), с фрагментарно сохранившейся древней планировкой и ансамблями, не имеющими в облике городов большого значения, между которыми частично нарушены пространственные связи, соотношения между рядовой застройкой и ведущими памятниками.

Застройка центральной части города расположена в древнем детинце и вокруг древнего ядра города – с комплексом памятников архитектуры и археологии XII-XIII, XIV – XVII в.в., в котором сохранились валы, рвы, культурный слой, фрагментарно древняя планировка.

Генеральным планом предусматривается упорядочение сложившегося функционального зонирования, на основе опорной застройки с сохранением исторического ядра в качестве достопримечательного места, а также территориальное развитие города на прилегающих к нему свободных территориях.

В соответствии с Градостроительным Кодексом Р.Ф. проектом предусматривается четкое функциональное зонирование территорий с разграничением селитебных, производственных, коммунально-складских, рекреационных зон, зон внешнего и внутреннего транспорта.

Основные селитебные территории многоэтажной (4-5 эт.) застройки предусмотрены генпланом для завершения существующих кварталов в районе улиц Школьная – Артиллерийская – пер.Садовый – Набережная; 1 Мая – Горького – Луговая – пер.Садовый, а также в квартале, ограниченном улицами Овражная – Свободы – Заводская – Вокзальная.

Развитие и упорядочение селитебных территорий малоэтажной (2-3 эт.) застройки генпланом предусмотрено на следующих площадках:

- на севере: в районе, ограниченном улицами: 1 Мая – пер.Петропавловский – Луговой – Горького;

- в центре: в районе, ограниченном улицами: 1 Мая – Школьная – Шибанкова – пер.Авангардный;

- на западе: вдоль улиц: Строителей, Герцена, Артиллерийская, Покровская;

- на юге: вдоль улиц: Свободы, Чехова, Станционная.

Генеральным планом предусмотрено упорядочение территорий усадебной застройки на всех основных сложившихся участках:

  - в северной части города (район улиц Фрунзе, Нагорная, Заречная);

  - в центральной части города (район улиц Владимирская, Покровская, Перфильева);

  - в юго-западной части города (район улиц Мира, Артиллерийская, Комсомольская);

  - частично в южной части города (ул.Станционная).

Для развития территорий усадебной застройки генпланом предусмотрены две новые площадки на свободных территориях:

  - в северо-западном направлении (западнее ул.Чиркова);

  - в юго-западном направлении (западнее территории существующих коллективных садоводств, в т.ч. частично на реконструируемых территориях), а также предусмотрены резервные территории под усадебную застройку в западном направлении (восточнее 
д. Ильинское).

Городской общественный центр генпланом предложено развивать севернее исторического ядра города на пересечении улиц Владимирская и 1 Мая, с перспективным его развитием в восточном направлении вдоль нового въезда в город.

Проектом предлагается упорядочение всех существующих промышленных территорий города, в т.ч. территории фабрики «Авангард», «Агропромтехники», ПМК-17, а также основных промышленных  территорий в районе улицы Свободы, восточнее ул.Луговой, вдоль железной дороги.

Развитие новых промышленных и коммунально-складских территорий предусмотрено в южной части города и в восточном направлении с организацией «основного въезда в город» с новой объездной автомагистрали федерального значения Владимир – Переславль-Залесский.

Генпланом предусмотрено развитие зон массового отдыха населения: в северо-западной части города - севернее реки Колокши западнее территории фабрики «Авангард», 
а также в восточной части города севернее территории АТП, с организацией здесь городского парка со стадионом, плавательным бассейном и спортзалом.

## 6.6. Развитие планировочной структуры

Территориально-планировочное решение генерального плана разработано на основе анализа предшествующего Проекта охранных зон, Программы комплексной реконструкции исторической застройки и документов территориального планирования г.Юрьев-Польского. Корректировка Генерального плана выполнена как система мероприятий сегодняшних проблем экономического, социального, экологического, территориального и планировочно-пространственного развития города градостроительными средствами.

Планировочные решения выполнены исходя из современного использования территории (функционального зонирования, земельных отводов, существующей капитальной застройки, объектов культурного наследия, сложившейся улично-дорожной сети, имеющихся зеленых насаждений, сформировавшейся производственной, коммунально-складской и инженерно-транспортной инфраструктуры) с учетом зон с особыми условиями использования территории (водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, санитарно-защитные зоны, охранные зоны исторического района, зоны охраны источников водоснабжения), инженерно-геологических условий, преобладающих направлений ветров, санитарно-экологического состояния окружающей среды и социально-экономического потенциала города.

В основу территориально-планировочного решения генплана города положен принцип рационального использования земель в границах города.

Планировочная организация генерального плана базируется на сложившейся системе городских кварталов, рациональном, функциональном зонировании города, природных осей, влияющих на развитие города (рек Колокша и Гза).

По инициативе Заказчика в планировочную структуру города предлагается включить часть незастроенных земель муниципального образования город Юрьев-Польский в юго-западном, южном и восточном направлениях.

Одна из важнейших задач планировочной организации территории города состоит в упорядочении сложившейся застройки и улично-дорожной сети.

Особое внимание в территориально-планировочном решении генерального плана уделяется исторической части, ее сохранению, частичному воссозданию утраченных объектов, повышению историко-культурного потенциала, развитию системы инженерно-технического обеспечения, при строжайшем соблюдении требований и ограничений охранного зонирования.

Усиление роли историко-культурных ценностей города предусматривается за счет:

- сохранения исторической планировочной структуры характерной для города 
Юрьев-Польского;

- сохранения и развития исторических связей г. Юрьев-Польского с прилегающими населенными пунктами;

- сохранения исторического природного ландшафта, формирующего характер и облик исторического города;

- возможного воссоздания утраченных исторически ценных культовых и гражданских объектов;

- дополнительного включения в зоны охраны выявленных зон и объектов, представляющих историко-культурный интерес;

- сноса ветхого фонда среди отдельных фоновых зданий с заменой на стилистически, объемно-пространственно и функционально характерную для данной территории застройку;

- развитие селитебных территорий вокруг исторического центра (за пределами зоны охраны) с учетом режима охраны зон, регулирования застройки и зон охраняемых природных ландшафтов. Срочно требуется разработка нового «Проекта зон охраны исторического наследия г.Юрьев-Польского»;

- исторический город Юрьев-Польский должен аккумулировать различные виды досуговой деятельности, массовые учреждения культуры и искусства, для превращения его в один из центров притяжения туристов.

Учитывая, что в исторической части города ширина улиц не отвечает современным требованиям, для разгрузки исторического ядра от грузовых транспортных потоков здесь необходимо ограничение транспортного обслуживания с организацией движения основных грузопотоков по улицам 1 Мая, Свободы, Луговая, Школьная минуя историческое ядро города.

Генеральным планом предусматривается развитие общественно-деловых зон преимущественно в центральной части города, а также размещение встроенных объектов обслуживания в жилой застройке вдоль улиц: Шибанкова, Луговая, 1 Мая, Владимирская, Школьная, Краснооктябрьская, а также вдоль улицы Вокзальной в районе железнодорожного вокзала:

- дальнейшее формирование и развитие административно-делового центра в районе здания районной администрации;

- дальнейшее насыщение исторического ядра города: зданиями органов управления, офисов, выставочных и музейных комплексов, учреждениями культуры, досуга, отдыха, объектов рекреации и общественного обслуживания;

- создание новых досуговых и культурных общественных узлов, прежде всего на месте ООО «Агропромдорстрой», а также во всех планировочных районах города.

Чтобы не перегружать исторический центр общественно-деловыми функциями, предлагается размещать социально-активные зоны также за его пределами, развивая их вдоль магистралей и формируя композиционные узлы.

Особое место в планировочной структуре г.Юрьев-Польского занимает система рекреации, отдыха, спорта и туризма (для горожан и приезжих). Недостаточно развитые в настоящее время в структуре города они должны занять в недалеком будущем ведущие позиции в жизни города. Важную роль среди них играет рекреационная система, основой которой является структура озеленения в городе.

Складываясь из отдельных скверов, бульваров, аллей, групп деревьев, газонов и цветников во дворах и кварталах, озеленения школьных участков и детских садов, парков и ценных реликтовых образований, озелененность территории обретает устойчивость, превращаясь во взаимосвязанную систему внутригородского и внешнего озеленения. Парки, набережные, лесозащитные полосы и лесопарки, окружающие или примыкающие к городу включаются в систему устойчивого существования комфортной и благоприятной среды.

Предлагаемые генпланом зоны кратковременного отдыха в северо-западной и восточной частях города запроектированы как значимые комплексы современной рекреационной зоны, предназначенные для отдыха горожан и туристов, включающие:

- территории для занятий спортом;

- территории для народных гуляний;

- зоны тихого отдыха с видовыми площадками для обзора исторического ядра города;

- территории для проведения международных ярмарок, праздников, выставок народных промыслов;

- участки пляжей.

Северо-западный рекреационный комплекс связан с восточным комплексом системой зеленых насаждений, а также набережной вдоль реки Колокши.

Генпланом предусмотрены две основные спортивные зоны с размещением главного городского стадиона в пойме реки Гзы, и включающем: стадион, плавательный бассейн, спортзал, молодежный центр досуга (севернее стадиона), а также развитием спортивной зоны на месте существующего стадиона западнее фабрики «Авангард».

Кроме этого, предусмотрено развивать спортивные сооружения на месте существующих, севернее реки Колокши (между улицами Шибанкова и Луговой). Также учтено, что на пересечении улиц Школьная и Луговая, в настоящее время ведется строительство ФОКа.

В настоящее время территория ЦРБ расположена внутри квартала среди 2-3-этажных жилых секционных домов, не соответствует нормативным требованиям почти в 2 раза 
(в сторону уменьшения). Генеральным планом предлагается на перспективу расширение территории ЦРБ за счет сноса ветхих жилых домов, примыкающих к больнице.

Генпланом намечается размещение двух общеобразовательных школ в южной части города: на расчетный срок в квартале, ограниченном улицами Свободы, Заводская, Вокзальная и на перспективу в районе усадебной застройки на месте существующих коллективных садов, в юго-западной части города.

В восточной части города, за рекой Гза генпланом предлагается размещение территории мелкооптового и розничного рынка, совмещающего торговлю продовольственными и промышленными товарами.

Генеральным планом предусмотрено развитие инженерной инфраструктуры, в основном на существующих территориях:

- водозаборные сооружения предлагается упорядочить в юго-восточной части пос.Пригородный на существующей территории;

- очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации на существующих площадях, с возможностью расширения в юго-восточном направлении от реки Гза;

- очистные сооружения дождевой канализации генпланом предусмотрено развивать южнее существующей территории очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации;

- существующее кладбище, расположенное в северной части города, имеет незначительные территориальные резервы. Требуется выбор территории под новое кладбище;

- администрацией района принято решение о закрытии и рекультивации существующей свалки ТБО в северной части города и переносе её на новую территорию, восточнее д.Калиновка, южнее автомагистрали Владимир – Переславль-Залесский.

## 6.7. Комплексная реконструкция центральной части города. 
Центр и подцентры

Структуру городского общественного центра предлагается развивать на основе существующего каркаса улиц и площадей вокруг древнего детинца: 1 Мая, Краснооктябрьской, Шибанкова, Луговой, Владимирской, Школьной. Улица 1 Мая является главной осью общественного центра города, расположенного вокруг Советской площади (бывшей Торговой).

Основные объекты культурного наследия города сосредоточены в древнем детинце и вокруг исторического ядра. Это комплекс памятников археологии с валами, рвами, культурным слоем XII-XIII в.в., Георгиевским собором, а также вдоль улиц Владимирская, Краснооктябрьская, 1 Мая, на которых сложилась система общественных зданий города и туристских объектов.

От исторического ядра города, окруженного валами XII-XIII в.в. с Георгиевским собором в центре, сохраняются направления трех исторических дорог, ныне планировочных осей города, в частности:

  - северное: по ул.1 Мая – на Переславль-Залесский (Ростов);

  - юго-западное: по пер.Боголюбова и ул.Вокзальная – Свободы – на Кольчугино (Москва);

  - юго-восточное: по ул.Шибанкова – Луговая – Владимирское шоссе – на Владимир и Суздаль.

Северное направление (на Переславль-Залесский) берет свое начало от Советской площади по ул. 1 Мая через село Красное на Переславль-Залесский. Включает градостроительные узлы: Советская площадь и площадь у ДК «Россия».

Советская площадь (бывшая Торговая) - историческая площадь города, составляет ансамбль 2-3-этажных каменных домов, окружающих торговые ряды с многочисленными магазинами, предприятиями общепита, бытового обслуживания, главпочтамтом, гостиницей, административными зданиями.

Новый подцентр на пересечении улиц 1 Мая и Горького формируется за счет существующего ДК «Россия», в котором размещаются: детская школа искусств, библиотека, детский спортивно-оздоровительный центр, районный центр культуры и досуга. С севера к ДК «Россия» примыкает территория профессионального училища № 38, а также ансамбля бывшего Петропавловского монастыря, подлежащего реставрации с восстановлением колокольни, главной доминанты города. Рядом предлагается в новом подцентре разместить магазины и торгово-развлекательный центр.

Юго-западное направление (на Кольчугино)  берет свое начало от исторического ядра по Боголюбовскому переулку и далее по ул.Вокзальной и Свободы на Кольчугино. Имеются градостроительные узлы вдоль улицы Вокзальной: автостанция, железнодорожный вокзал, до пересечения с ул.Свободы.

На всем протяжении ул.Вокзальной генпланом предусмотрены встроенные объекты соцкультбыта: магазины, предприятия общепита, бытового обслуживания.

Юго-восточное направление (на Владимир) – берет свое начало от исторического ядра, вдоль валов, реки Колокша, ул.Луговая, через «прокол» под железной дорогой Александров – Иваново и далее вдоль Владимирского шоссе на г.Владимир. На данном направлении, южнее железной дороги, генпланом предлагается разместить комплекс автосервиса, включающий две АЗС (существующие), предприятия общепита, авторынок, автосалоны, СТО.

Кроме подцентров, расположенных на трех основных направлениях ведущих из города, генпланом предлагается упорядочение существующих общественных узлов, расположенных на улицах: Заводской, Шибанкова, Горького, пер.Садовый, а также размещением новых подцентров с развитой инфраструктурой (магазинами, кафе, КБО, предприятиями обслуживания) на улицах: Связистов (в новом районе усадебной застройки), Чехова, Свободы, Луговой, Горького, Шибанкова, Чиркова, пер.Садовый.

На пересечении улиц Луговая и Владимирская (после выноса на перспективу ООО «Агропромдорстрой» и АБЗ) генпланом предлагается размещение молодежного центра досуга, с магазинами, предприятиями общепита, обслуживания, с развитой системой зеленых насаждений, которая свяжет данный многофункциональный комплекс бульварами и аллеями, с новым городским парком и стадионом.

В архитектурном облике исторического центра города решающая роль сохраняется за объектами культурного наследия. Это уникальный памятник Владимиро-суздальского белокаменного зодчества Георгиевский собор, построенный в 1234 г. и ансамбль Михайло-Архангельского монастыря, возникший в XIII веке. До наших дней сохранились сооружения, которые относятся к XVII-XIX векам: Знаменская трапезная церковь (1625 г.), пятиглавая надвратная церковь Иоанна Богослова (1670 г.), шатровая колокольня (XVII в.). В 1763 г. в стиле барокко был построен двухэтажный архимандритский корпус.

Монастырский собор – одна из последних построек (1792 – 1806 гг.).

Исторический центр города предполагает комплексную реконструкцию по специальному проекту. При этом предусмотрены пешеходные связи с реками Колокшой и Гзой, а также рекреационными зонами запроектированными в поймах этих рек, 
с размещением на них парка, нового городского стадиона, молодежного центра досуга, пляжей, предприятий торговли и общепита.

Генпланом предусмотрена увязка всех общественных центров (подцентров) пешеходными связями, бульварами, системой зеленых насаждений.

Генпланом предлагается выделить район исторической застройки, как объект комплексной реконструкции с закреплением его границ в качестве объекта культурного наследия (достопримечательного места). В основном они близки к границам археологического культурного слоя.

Комплексная реконструкция предусматривает осуществление в пределах значительной территории и в определенный период времени (20 лет) комплекс всех необходимых мероприятий, обеспечивающих сохранение и восстановление целостной исторической среды, эффективное использование её социально-культурного потенциала и создание комфортных условий проживания и жизнедеятельности в районе исторической застройки.

Одна из важнейших задач комплексной реконструкции связана с поддержанием и развитием жилой функции в исторической зоне, без чего немыслима полноценная регенерация.

Целью работы комплексной реконструкции является удовлетворение потребности населения исторического района в благоустроенном жилище с поквартирным заселением и необходимым обслуживанием, исходя из достижения средней обеспеченности жилым фондом 30 м2 на человека.

Разработка раздела жилой застройки в комплексной реконструкции имеет целью сохранить исторический район как достопримечательное место, вместе с тем, развиваясь, центр города приобретает новые черты, которые могут меняться на различных этапах формирования. В первую очередь претерпевает изменение наиболее мобильный элемент городской среды – жилая застройка.

При этом должно быть предусмотрено сохранение сложившейся типологии жилища: преимущественно усадебная застройка высотой 1-2 этажа, а также застройка городского типа высотой 2-3 этажа.

В случае реконструкции или замены убывающего по ветхости фонда, новые объекты должны соответствовать типологии жилища, преобладающей в данном квартале.

В настоящее время значительная часть объектов общественного назначения размещена в памятниках истории и культуры.

Часть памятников используется по первоначальному назначению. Это торговые ряды на Советской площади, комплекс сооружений пожарного депо по ул.Владимирской, ансамбль Михайло-Архангельского монастыря, Никольская церковь, Покровская церковь, Никитская церковь, Христорождественская церковь.

Генпланом намечено новое строительство, как жилых, так и общественных зданий и сооружений. Предлагается восстановить комплексы сооружений Никольской и Введенской церквей, Христорождественской и Борисоглебской церквей, а также ансамбль Петропавловского монастыря в северной части города, с возможным возрождением обители.

Опыт осуществления комплексной реконструкции в исторических городах показывает, что регенерация исторического города – процесс длительный. В генеральном плане принят расчетный срок 20 лет, необходимый для наиболее полного решения комплексной реконструкции. Вместе с тем, возможно выделение программы - минимум до 2020 года с последовательным переходом от более общих целей и мероприятий по реконструкции всего исторического района, к их конкретизации на стадии 1 очереди. Этот проект должен быть выполнен в увязке с корректировкой Проекта охранных зон.

При выборе зон первоочередных мероприятий желательно достижение максимально возможного градостроительного эффекта на участках наибольшей концентрации памятников архитектуры, общественных зданий, рекреационных территорий в условиях ограниченных ресурсов и сроков до 2020 года, что следует отразить в Плане реализации генерального плана.

## 6.8. Система мероприятий по охране и использованию 
объектов культурного наследия и развитие туризма

В 1990 году Постановлением Госстроя РСФСР и Министерства культуры РСФСР город Юрьев-Польский включен в Список исторических городов России (Постановление Коллегии Минкультуры РСФСР №12 от 19.02.1990, Госстроя РСФСР №3 от 28.02.1990 и Президиума ЦС ВООПиК №12 от 16.02.1990).

По Федеральному закону «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (Глава XII, статья 59, п.1 от 25 июня 2002 г. 
№ 73-Ф-3) историческим поселением является городское или сельское поселение, в границах территории которого расположены объекты культурного наследия памятники, ансамбли, достопримечательные места, а также иные культурные ценности, созданные в прошлом, представляющие собой археологическую, историческую, архитектурную, градостроительную, эстетическую, научную или социально-культурную ценность, имеющие важное значение для сохранения самобытности народов Российской Федерации, их вклада в мировую цивилизацию.

В историческом поселении государственной охране подлежат все исторически ценные градоформирующие объекты: планировка, застройка, композиция, природный ландшафт, археологический слой, соотношение между различными городскими пространствами (свободными, застроенными, озелененными), объемно-пространственная структура, фрагментарное и руинированное градостроительное наследие, форма и облик зданий и сооружений, объединенных масштабом, объемом, структурой, стилем, материалами, цветом и декоративными элементами, соотношение с природным и созданным человеком окружением, различные функции исторического поселения, приобретенные им в процессе развития, а также другие ценные объекты.

В действующем Реестре объектов (охраняемых и вновь выявленных) культурного наследия г.Юрьев-Польского находится 86 объектов. Большинство из них сосредоточено в историческом центре города.

По ценности архитектурно-градостроительного наследия исторические города условно разделены на три класса (А, Б, В). Для города Юрьев-Польского применим класс «Б».

К классу «Б» отнесены города, в которых фрагментарно сохранилась древняя планировка; ведущие ансамбли не играют значительной роли в облике города, частично нарушены пространственные связи между ведущими памятниками, нарушены соотношения рядовой застройки с памятниками.

Для сохранения и использования объектов культурного наследия для г.Юрьев-Польского была выполнена следующая документация:

- Проект реконструкции заповедной зоны ансамбля исторического ядра г.Юрьев-Польский, «ВСЭНРПУ», 1991 г.

- Программа комплексной реконструкции  района исторической застройки в г.Юрьев-Польский, «Владимиргражданпроект», 1991 г.

- Целевая территориальная программа «Земля Владимирская» в «Золотом кольце России», «Владимиргражданпроект», 1998г. (одобренная постановлением Губернатора Владимирской области № 882 от 14.12.1998г).

К числу исторически ценных градоформирующих объектов г.Юрьев-Польский, требующих сохранения, следует отнести:

- архитектурно-планировочную структуру исторического центра г.Юрьев-Польский;

- природный ландшафт с акваториями рек Колокши и Гзы, родников, ручьев, озер, прудов, озелененных тальвегов, выполняющих роль экологической «ниши» города;

- памятники археологии;

- историко-архитектурные доминанты (монастыри, соборы, церкви, колокольни культовых сооружений).

Современное состояние исторической зоны г.Юрьев-Польский характерно физическим обветшанием и социальной деградацией. Законодательство по охране исторического наследия оказалось недостаточно действенным. Исторически ценная застройка, включая памятники архитектуры, разрушается, условия проживания в ней находятся на недопустимо низком уровне. С выходом в 2002 году Закона № 73-ФЗ от 25.06.2002г. об объектах культурного наследия народов РФ целесообразно придать историческому району статус достопримечательного места.

Развитие туризма с использованием историко-архитектурного потенциала г.Юрьев-Польский сдерживается ввиду недостатка предприятий туризма: гостиниц, мест отдыха и развлечений, торговли, общественного питания, а также из-за невысокого уровня благоустройства города.

В историческом центре происходит процесс убыли постоянно проживающего населения. Историческая застройка всё больше заполняется учреждениями, мелкими конторами, магазинами. Новые проблемы возникают в процессе приватизации жилых и общественных зданий. Местные органы власти не имеют реальных механизмов, экономических рычагов и развитой материально-экономической базы для осуществления комплексной реконструкции исторического центра города.

Многие объекты культурного наследия используются не по назначению или не используются, что приводит их к обветшанию и к возможности утраты.

Динамика объемов реставрационных и ремонтных работ в несколько раз отстает от потребности.

Исторический город представляет собой напластование свидетельств жизни различных сообществ людей на протяжении столетий. Поэтому важно, чтобы жители и гости исторического города могли воспринимать его и ощущать через его структуру, материальные свидетельства прошедших веков.

С другой стороны исторический город – живой организм и условием его жизни выступает непрерывность развития и приспособления к нуждам современности, поэтому сохранение ценного архитектурно-градостроительного и художественного наследия не должно сводиться лишь к консервации, реставрации и тем более к музеефикации. Оно должно приспосабливаться к современной жизни и гармонично включаться в структуру и образу современного городского организма.

Система мероприятий по охране и использованию объектов культурного наследия призвана обеспечивать выполнение трех специфических условий городского развития:

- Сохранение ценностей градостроительной культуры прошлых веков.

- Приспособление собственно исторического города к требованиям современной жизни посредством модернизации, реконструкции и нового строительства.

- Распространение специфических характеристик исторического города на весь городской организм с целью сохранить его индивидуальность и своеобразие.

Идеология культурно-средового подхода вызвала к жизни понятие комплексной реконструкции как целостного процесса, включающего сохранение, модернизацию, реконструкцию и новое строительство, в последние годы замещаемое более емким понятием регенерации. При этом, район исторической застройки рассматривается как особый комплексный объект культурного наследия – целостный объект истории, градостроительства, архитектуры и искусства.

Вся территория исторического района, при необходимости, может получить статус достопримечательного места как градостроительный комплекс высокой исторической и культурной ценности с целостным архитектурным обликом.

Застройка исторического ядра г.Юрьев-Польский органически связана с особенностями городской планировки и сомасштабна окружающему ландшафту, который играет уникальную роль в формировании образа города.

Генеральным планом города эту зону предлагается выделить в самостоятельную планировочную зону с особыми условиями использования территорий, как объект культурного наследия.

Историческое ядро обладает полифункциональным содержанием, превосходя по функциональной насыщенности остальную территорию города. По генплану зона, прилегающая к Советской площади, становится одним из главных планировочных узлов общегородского центра. Преобладающие функции наряду с жилой: обслуживание, туризм, торговля и просвещение.

Поскольку районы нового строительства размещались со значительным отступом от исторической зоны, композиция старого города и его центрального пространственного ядра в целом не пострадала. Исключение составляют 2-3-этажные секционные жилые дома, расположенные в южной и западной частях исторического центра, диссонирующие в городских панорамах и силуэте.

В 1788 г. для городов Владимирской губернии, в т.ч. и для г.Юрьев-Польский, были разработаны и утверждены Екатериной II регулярные планы. В целом они носили прогрессивный характер, поскольку прежней беспорядочности застройки улиц была противопоставлена рациональная система разбивки городской территории на четкую сетку геометрически правильных кварталов, образованных взаимно-перпендикулярным пересечением улиц и постановкой домов на единой красной линии.

Регулярный план г.Юрьев-Польский 1788г. по сути, не изменил структуры города, сложившейся к концу XVIII века, лишь упорядочив границы центральных улиц и площадей.

Новый генплан (2009 г) логично сохраняет и развивает первоначальную планировку и объемно-пространственное решение, подчиняя планировку и застройку естественному рельефу местности.

В историческом ядре г.Юрьев-Польский его естественными границами являются валы, склоны рельефа, берег реки Колокши.

На протяжении столетий эта часть города была и остается местом концентрации общественной, деловой и религиозной жизни горожан, включая туристов (Михайло-Архангельский и на перспективу Петропавловский монастыри).

Всё вместе взятое: историческое ядро города с памятниками гражданского и культового зодчества XII – XIII, XVII – XIX веков, гражданская застройка XIX – XX веков, акватория р.Колокши – позволяют говорить о Юрьев-Польском как ценном градостроительном комплексе, определяющим своеобразие облика города.

На основе ранее разработанной документации: Проект охранных зон, ПДП центра и Схемы развития туризма в области и целевой программы «Земля Владимирская в Золотом кольце России», настоящим генпланом предусматривается дальнейшая разработка комплекса всех необходимых мероприятий (рекомендаций), способствующих сохранению и восстановлению целостной исторической среды, эффективному использованию её социально-культурного потенциала и созданию комфортных условий проживания и жизнедеятельности в районе исторической застройки.

Эти мероприятия (рекомендации) включают:

- сохранение, а где необходимо и восстановление планировочной пространственной структуры центра г.Юрьев-Польского в границах левобережного градостроительного комплекса;

- при новом строительстве обеспечивать ориентацию новых планировочных направлений на исторические вертикали, включать зоны и точки наилучшего восприятия в систему открытых озелененных пешеходных пространств (сохранение створов ориентированных на историческую часть города, улиц: 1 Мая, Владимирская, Покровская);

- научно-исследовательские, проектные, археологические работы;

- реставрацию и восстановление объектов культурного наследия, и их приспособление для использования в современных условиях;

- застраивать территории, окружающие исторические доминанты исключительно малоэтажной застройкой, сохраняющей облик исторической среды;

- не допускать застройку исторического центра города маловыразительными и диссонирующими зданиями и сооружениями со сносом малоценных диссонирующих с исторической средой зданий и сооружений, препятствующих созданию в ней санитарно-гигиенических условий;

- учитывать в композиции города видовые площадки, подходы к ним, размещение стоянок для туристического транспорта;

- создавать систему пешеходных улиц и пешеходных зон в местах концентрации памятников и ансамблей, особенно в зонах их охраны;

- провести капитальный ремонт всех сохранившихся старых домов, как рядовой фоновой застройки города, с обеспечением их современным санитарно-техническим и другим инженерным оборудованием;

- осуществлять компенсационное строительство в старых кварталах либо с использованием исторических «образцовых» проектов, либо по современным проектам, но с учетом характерных особенностей соседних исторических зданий: высота, протяженность, форма крыши, материал стен и оград, детали отделки, малые формы и проч. Необходимые требования к строительству домов на конкретном участке исторической зоны определены в правилах землепользования и застройки.

При этом необходимы поэтапные мероприятия:

- реконструкция и новое строительство инженерных сетей и сооружений;

- благоустройство и озеленение территории;

- реконструкция и новое строительство пешеходных и транспортных коммуникаций, не нарушающих ценную историческую среду, перепрофилирование или вывод предприятий и учреждений, оказывающих загрязняющее воздействие на историческую среду, отрицательно воздействующих на здоровье населения;

- на территориях с ценными ландшафтами и памятниками археологии (в границах городского поселения) предусматривать благоустройство этих территорий без искажения их исторического облика, проводя лишь мероприятия, способствующие сохранению ценного природного ландшафта (защиту от размыва, берегоукрепления и т.п.).

В виду неравномерности размещения объектов культурного наследия, а также разной степени целостности исторической среды, возможны разные способы градостроительных преобразований в исторических районах, сложившиеся на практике: регенерация, ограниченное преобразование, активное преобразование.

|  | Типы среды | Способы преобразований |
| --- | --- | --- |
| 1) | Целостная историческая среда (целостное окружение) – это пространство, способствующее наилучшему проявлению ценных качеств памятников, сохранившееся в историческом виде. | 1) Регенерация – это сохранение и восстановление градостроительных качеств памятников и среды (планировки, застройки, визуальных связей между ними и средой. Включает реставрацию памятников, санацию застройки, модернизацию ценных зданий, компенсационное строительство взамен утраченных и характерное озеленение. |
| 2) | Частично нарушенная историческая среда (окружение) – это пространство с отдельными дисгармонирующими включениями или утратами отдельных элементов. | 2) Ограниченное преобразование – это сохранение градостроительных качеств памятников и среды с их развитием на основе исторических традиций. - Включает: реставрацию памятников, модернизацию зданий (градостроительно ценных и опорных), снос ветхих и малоценных (или разуплотнение), сохранение композиции и пространственных связей, перепрофилирование и новое строительство, сомасштабное застройке с соблюдением приемов, характерных для сложившейся застройки (габариты, материал, пластика, цвет, кровля и др.). |
| 3) | Нарушенная историческая среда (окружение) это пространство, характеристики которого не соответствуют историческому облику. | 3) Активное преобразование – это изменение градостроительных качеств среды с частичным их сохранением. - Включает: реставрацию памятников, снос неопорного фонда, модернизацию и капремонт сохраняемых зданий, сохранение или изменение планировочной структуры, функций и пространственной композиции. Возможно формирование новых пространственных систем в увязке со сложившимися. Новое строительство – надо на основе преемственного развития устойчивых традиций формирования застройки. |

В результате этих мероприятий целостность исторической среды может распространяться не только на исторический центр, но и на весь город (особенно малый и туристский).

Учитывая особенности культурного наследия г.Юрьев-Польский в градостроительной деятельности следует акцентировать основное внимание на следующем:

  - Одна из особенностей города – сохранение архитектурно-планировочной структуры первоначального города в центральной его части с расположенной на ней ценной средой;

  - Концентрация основного комплекса памятников в зоне общегородского центра, определяющего его композицию в городской среде (пересечение ул.1 Мая - Владимирская);

  - Природная доминанта города – место слияния рек Колокши и Гза, где расположен памятник археологии: древний город Юрьев-Польский (валы, рвы, культурный слой), 
XII – XIII, XIV - XVII в.в.

Исторический центр города Юрьев-Польского  в окружении охраняемого природного ландшафта, получив статус достопримечательного места, останется органической частью города, включенной в современную планировочную структуру города. Культовые памятники целесообразно использовать по прямому назначению (в качестве храмов, монастырей), остальные - для музейных помещений, туристических комплексов и гостиниц, торгово-бытовых объектов, творческих мастерских, прогулочных, видовых и экспозиционных площадок.

Развитие туризма

Постановлением губернатора Владимирской области от 14.12.1998 г. № 882 была одобрена Целевая Программа «Земля Владимирская в «Золотом кольце России» с включением мероприятий по г.Юрьев-Польскому (институт «Владимиргражданпроект», 
1998 г).

Она предусматривает создание базовых градостроительных условий для развития туризма и православного паломничества в исторических поселениях – туристских центрах и опорных пунктах Большого и Малого кольца. Так через опорный пункт г.Юрьев-Польский возможно прохождение транзитного туристического маршрута «Владимир – Переславль-Залесский» в увязке с прилегающими достопримечательностями сел Сима и Небылое, с кратковременной остановкой туристов, по ходу следования, с посещением Михаило-Архангельского монастыря, основных действующих храмов, музеев, а также обзорной экскурсией по городу.

Темпы развития туристской инфраструктуры в г.Юрьев-Польском напрямую связаны с развитием частного предпринимательства. В городе расширяется практика строительства дополнительных гостиниц, объектов общественного питания, бытового обслуживания, торговли и развлекательных объектов для туристов.

В городе целесообразно возрождение традиционных для Юрьева-Польского народных промыслов и ремесел, производство сувениров (резьба по дереву, гончарное и кузнечное искусство, иконопись).

Инициатива Епархиального управления о возрождении обители в архитектурном ансамбле Михаило-Архангельского монастыря, находящегося в окружении исторических валов, совместно с музеем будет способствовать его развитию, как центра православного паломничества. На перспективу по мере реставрации, возможно воссоздание и Петропавловского монастыря.

На территории города, вблизи исторического ядра, генпланом предложено строительство городского стадиона с парком, которые позволят расширить для туристов зрелищно-развлекательные и спортивные мероприятия для развития событийного туризма.

При дальнейших разработках проектных предложений по развитию города необходимо учитывать проблемы, связанные с восстановлением и использованием историко-культурного наследия в интересах горожан и туристов.

Более детальную проработку, с предложениями по использованию и охране объектов культурного наследия необходимо выполнить на последующих стадиях проектирования (Проект зон охраны объектов культурного наследия города, проект планировки центра, проект комплексной реконструкции первоочередных кварталов исторической части города и др.).

## 6.9. Список объектов культурного наследия

Город Юрьев-Польский входит в список исторических малых и средних городов России, отнесен к классу «Б». К классу «Б» отнесены города, в которых фрагментарно сохранилась древняя планировка; ведущие ансамбли не играют значительной роли в облике города, частично нарушены пространственные связи между ведущими памятниками, нарушены соотношения рядовой застройки с памятниками.

Ниже приведен список объектов культурного наследия, расположенных в границах г.Юрьев-Польский.

Список объектов культурного наследия
(по состоянию на 01.12.2009г.)

Табл.№38

| № п/п | Гос.инв. номер | Наименование памятника | Датировка | Категория охраны | Адрес и местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Памятники археологии |  |  |  |
| 1. | 1700939000 | Древнерусский город Юрьев-Польской, XII-XVII вв. |  | Р-1327 | г.Юрьев-Польской, Кремль, посад |
|  |  | Памятники градостроительства и архитектуры |  |  |  |
| 2. |  | Здание раздаточной конторы | кон.XIX в., 1925 г. | М-578/10 | пер.Авангардский, 1 |
| 3. |  | Амбар | кон.XIX в. |  | пер.Авангардский, 3 |
|  | 1700976000 | Ансамбль: | XVIII-XIX вв. | М-787 | пер.Авангардский, 6 |
| 4. | 1700976001 | Христорождественская церковь | 1792 г. | М-356 | пер.Авангардский, 6 |
| 5. | 1700976002 | Борисоглебская церковь | 1792- 1808 гг. | Ф-176 | пер.Авангардский, 6 |
| 6. | 1700967000 | Здание реального училища, в котором в 1941-1945 гг. размещался эвакогоспиталь | 1911 г. | М-1219/21 | ул.Артиллерийская, 30 |
| 7. | 1701525001 | Дом жилой для учителей | 1912 г. | М-1211/21 | ул.Артиллерийская, 30а |
|  | 1701525000 | Ансамбль: | нач.XX в. |  | ул.Владимирская |
| 8. | 1701525001 | пожарное депо | нач.XX в. | М-5 | ул.Владимирская,12 |
| 9. | 1701525002 | конюшня | нач.XX в. | М-5 | ул.Владимирская,14 |
| 10. | 1700977001 | служебный флигель | нач.XX в. | М-5 | ул.Владимирская,16 |
| 11. |  | Здание общественное | 1947 г. |  | ул.Владимирская,22 |
| 12. | 1700977002 | Здание железнодорожного вокзала |  | М-5 | ул.Железнодорожная, 41 |
|  | 1700977000 | Ансамбль: | XVII-XVIII вв. | Ф-176 | ул.Краснооктябрьская |
| 13. | 1700977001 | Никольская церковь | 1666 г. | Ф-176 | ул.Краснооктябрьская |
| 14. | 1700977002 | Введенская церковь | 1763 – 1766 гг. | Ф-176 | ул.Краснооктябрьская |
| 15. |  | Дом Романовых | 1914 г. |  | ул.Краснооктябрьская, 2 |
| 16. |  | Дом Ксенофонтовых | XIX в. |  | ул.Краснооктябрьская, 5 |
| 17. |  | Дом жилой | XIX в. |  | ул.Краснооктябрьская, 12 |
| 18. |  | Дом Калачева | XIX в. |  | ул.Краснооктябрьская, 22 |
| 19. | 1701526000 | Дом Щекиных | XIX в. | М-5 | ул.Краснооктябрьская, 23 |
| 20. |  | Дом жилой | кон. XIX в. |  | ул.Краснооктябрьская, 32 |
| 21. | 1700978000 | Георгиевский собор; белый камень | 1234г., 1471 г. | Ф-176 | ул.1 Мая |
|  | 1700979000 | Ансамбль Михаило-Архангельского монастыря: | XVII – XIX вв. |  | ул.1 Мая |
| 22. | 1700979001 | Михаило-Архангельский собор | 1792 – 1806 гг. | Ф-176 | ул.1 Мая |
| 23. | 1700979002 | надвратная церковь Иоанна Богослова | 1654 – 1670 гг. | Ф-176 | ул.1 Мая |
| 24. | 1700979003 | колокольня Михаило-Архангельского монастыря | XVII в. | Ф-176 | ул.1 Мая |
| 25. | 1700979004 | Знаменская церковь | 1625 г. | Ф-176 | ул.1 Мая |
| 26. | 1700979005 | архимандритский корпус | 1763 г. | Ф-176 | ул.1 Мая |
| 27. | 1700979006 | Георгиевская церковь | XVIII в. | М-754 | ул.1 Мая |
| 28. | 1700979007 | пруд | XIX в. | Ф-176 | ул.1 Мая |
|  |  | башни: |  |  |  |
| 29. | 1700979008 | северная угловая | XVII-XVIII вв. | Ф-176 | ул.1 Мая |
| 30. | 1700979009 | восточная угловая | XVII-XVIII вв. | Ф-176 | ул.1 Мая |
| 31. | 1700979010 | восточная | XVII-XVIII вв. | Ф-176 | ул.1 Мая |
| 32. | 1700979011 | юго-восточная угловая | XVII-XVIII вв. | Ф-176 | ул.1 Мая |
| 33. | 1700979012 | южная | XVII-XVIII вв. | Ф-176 | ул.1 Мая |
| 34. | 1700979013 | юго-западная угловая | XVII-XVIII вв. | Ф-176 | ул.1 Мая |
| 35. | 1700979014 | юго-западная | XVII-XVIII вв. | Ф-176 | ул.1 Мая |
| 36. | 1700979015 | западная | XVII-XVIII вв. | Ф-176 | ул.1 Мая |
| 37. | 1700979016 | стены | XVII-XVIII вв. | Ф-176 | ул.1 Мая |
| 38. | 1700979017 | надкладезная часовня | XVII-XVIII вв. | М-12 | ул.1 Мая |
|  | 1700981000 | Ансамбль: | XIX-XX вв. | М-356 | ул.1 Мая |
| 39. | 1700981001 | Петропавловская церковь | 1853 г. | М-356 | ул.1 Мая |
| 40. | 1700981002 | колокольня | 1898 - 1902 гг. | М-356 | ул.1 Мая |
| 41. | 1701715000 | Вознесенская церковь | 1780 г. | М-356 | ул.1 Мая |
| 42. |  | Общественное здание | 1905 г. |  | ул.1 Мая, 2 |
| 43. |  | Здание почты | 1860 г. |  | ул.1 Мая, 3 |
| 44. |  | Лавка Хлебникова | XIX в. |  | ул.1 Мая, 4 |
| 45. |  | Дом жилой | нач.XX в. |  | ул.1 Мая, 5 |
| 46. |  | Здание присутственных мест | 1809 г. |  | ул.1 Мая, 9 |
| 47. | 1701527000 | Здание богадельни Мещериных | 1904 г. | М-5 | ул.1 Мая, 16 |
| 48. |  | Здание дворянского собрания | 1870 г. |  | ул.1 Мая, 26 |
| 49. |  | Дом Овсянниковых | 1870 г. |  | ул.1 Мая, 28 |
| 50. | 1701971000 | Доходный дом Ганшиных | 1870 г. | М-429 | ул.1 Мая, 31 |
| 51. | 1701972000 | Постоялый двор Шевелкиных | кон. XIX в. | М-429 | ул.1 Мая, 33 |
| 52. |  | Дом Гридневых | 1883 г. |  | ул.1 Мая, 36 |
| 53. |  | Дом жилой | сер. XIX в. |  | ул.1 Мая, 37 |
| 54. | 1701528000 | Дом Ганшиных | 1875 г. | М-5 | ул.1 Мая, 57 |
| 55. | 1701610000 | Дом Абросимовых | 1870 г. | М-5 | ул.1 Мая, 75 |
| 56. | 1701529000 | Троицкий собор | 1905 г. | М-5 | пер.Музейный |
| 57. |  | Дом Знаменских | XIX в. |  | пер.Музейный, 3 |
| 58. |  | Дом жилой | 1903 г. |  | пер.Музейный, 5 |
| 59. |  | Дом жилой | кон. XIX в. |  | пер.Музейный, 8 |
| 50. |  | Здание школы | кон. XIX – нач. XX в. |  | ул.Набережная, 3 |
| 61. |  | Школьные корпуса | кон. XIX – нач. XX в. |  | ул.Набережная, 20 |
| 62. |  | Дом жилой | 1914 г. |  | ул.Набережная, 28 |
| 63. |  | Дом жилой | XIX в. |  | пер.Николаева, 4 |
| 64. |  | Дом жилой | XIX в. |  | пер.Николаева, 4-а |
| 65. |  | Дом Курбатовых | XIX в. |  | пер.Николаева, 7 |
|  | 1700982000 | Ансамбль: | XVIII в. | М-356 | ул.Парижской Коммуны |
| 66. | 1700982001 | Покровская церковь | 1769 г. | М-356 | ул.Парижской Коммуны |
| 67. | 1700982002 | Никитская церковь | 1769 г. | М-356 | ул.Парижской Коммуны |
| 68. |  | Дом жилой | 1880 г. |  | ул.Перфильева, 11 |
| 69. |  | Дом жилой | 1908 г. |  | ул.Перфильева, 14 |
| 70. |  | Дом жилой | кон. XIX в. |  | ул.Перфильева, 27 |
| 71. |  | Дом жилой | 1911 г. |  | ул.Перфильева, 29 |
| 72. |  | Доходный дом Рудаковых | XIX в. |  | ул.Пушкина, 1 |
| 73. |  | Дом Овсянниковых | кон. XIX – нач. XX в. |  | ул.Пушкина, 17 |
| 74. | 1701716000 | Дом Ивановых | XIX в. | М-12 | ул.Пушкина, 19/21 |
| 75. |  | Дом Назаровых | кон. XIX в. |  | ул.Пушкина, 23 |
| 76. | 1701973000 | Дом Прохоровых | 1904 г. | М-429 | ул.Свободы, 4 |
| 77. | 1701974000 | Дом Прохоровых | 1903 г. | М-429 | ул.Свободы, 6 |
| 78. |  | Общественное здание | кон. XIX в. |  | пл.Советская |
|  | 1700983000 | Здания торговых рядов: | 1873 - 1877 гг. | М-373/9 | пл.Советская, 1 |
| 79. | 1700983001 | восточный корпус восточного каре (торговых рядов) | 1873 - 1877 гг. | М-373/9 | пл.Советская, 1 |
| 80. | 1700983002 | западный корпус восточного каре (торговых рядов) | 1873 - 1877 гг. | М-373/9 | пл.Советская, 1 |
| 81. | 1700983003 | восточный корпус западного каре (торговых рядов) | 1873 - 1877 гг. | М-373/9 | пл.Советская, 1 |
| 82. | 1700983004 | западный корпус западного каре (торговых рядов) | 1873 - 1877 гг. | М-373/9 | пл.Советская, 1 |
|  |  | Памятники истории |  |  |  |
| 83. | 1700968000 | Здание, в котором в ноябре 1917 г. – февр. 1918 г. размещался первый штаб Красной гвардии Юрьев-Польского Совета рабочих и солдатских депутатов |  | М-1219/21 | ул.Набережная, 88 |
| 84. | 1700970000 | Здание, в котором в 1917 г. размещался первый уездный комитет большевиков |  | М-1219/21 | ул.Шибанкова, 42 |
| 85. | 1700971000 | Захоронение воинов Советской Армии, умерших от ран в 1941 – 1945 гг. |  | М-754 | городское кладбище |
|  |  | Памятники искусства |  |  |  |
| 86. | 1700969000 | Памятник комсомольцам-красногвардейцам, погибшим в 1919 г. |  | М-754 | ул.1 Мая |

## 6.10. Промышленные и коммунально-складские территории

Генеральным планом предусматривается упорядочение производственных территорий с целью повышения экологической безопасности и более эффективного использования потенциала этих территорий в интересах развития города.

В связи с недостаточной эффективностью использования существующих промышленных территорий, новые и намеченные к выносу из исторической или жилой зон предприятия и коммунально-складские объекты, имеющие более низкий класс вредности и не требующие больших участков, предусматривается размещать на освобождающихся территориях сложившихся промышленных узлов.

Преобразование сложившихся промышленных районов предполагает:

- полную или, по мере необходимости, частичную реконструкцию производственных территорий путем обновления, уплотнения их застройки, кооперации производств, обеспечивающих рациональное и эффективное использование территорий;

- реконструкцию промышленных территорий с целью постепенного их уменьшения и увеличения доли производств, ориентированных на развитие высоких технологий;

- модернизацию производственных объектов, предусматривающую внедрение высокотехнологичных процессов для снижения вредного воздействия и размеров санитарно-защитных зон;

- организацию нормативных санитарно-защитных зон и их озеленение;

- создание «стыковых зон» по границам промзон с селитебными территориями и вдоль транспортных магистралей (вдоль улиц Луговая, Свободы, Вокзальная) при размещении здесь объектов обслуживания, офисов, озеленения и пр.;

- организацию на примагистральных территориях (вдоль улиц Луговая и Вокзальная) зон повышенной социальной активности – общественно-деловой, коммерческой, социально-обслуживающей, научно-производственной, управленческой;

- перебазирование предприятий, расположенных в историческом или жилых районах, в промышленные зоны;

- содействие предприятиям по переводу производственной базы из исторических и селитебных районов города на новые инвестиционные площадки;

- следует не допускать сохранения сложившихся и размещения промышленных объектов на селитебных территориях, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду и самочувствие человека.

Особо неблагополучная экологическая обстановка сложилась в районе ул.Луговой, 
где большая часть селитебных территорий накрывается санитарно защитными зонами от существующих промышленных предприятий:

- АБЗ – (СЗЗ – 500 м);

- ЗАО «РСУ» - (СЗЗ – 100 м);

- АЗС – (СЗЗ – 100 м);

Значительные селитебные территории в западной части города накрываются санитарно защитными зонами от промышленных территорий:

- ООО «Агропромтехника» - (СЗЗ – 300 м);

- Электроподстанция – (шумовая зона – 390 м);

- ЗАО «Юрьев-Польская ПМК-17
ЗАО «Владимирагроводстрой» - (СЗЗ – 100 м);

- ДРСУ – (СЗЗ – 100 м);

- ООО Фирма «Альянс» - (СЗЗ – 100 м);

- ОАО «Ритуал – Сервис» - (СЗЗ – 100 м)

- ООО «Юрьев-Польское строительно-производственное объединение» - 
(СЗЗ – 100 м), накрывает санитарно-защитной зоной всю территорию общеобразовательной школы № 1.

Также неблагоприятная экологическая ситуация сложилась в южной части города,
где размещены многие промышленные предприятия:

- ООО «АРС» - (СЗЗ – 300 м);

- ОАО «Сельхозхимия» - (СЗЗ – 300 м);

- База Кузнецова – (СЗЗ – 100 м);

- База Андронова – (СЗЗ – 100 м);

- КФХ «Зубр» - (СЗЗ – 100 м).

В северной части города 100-метровая санитарно-защитная зона от фабрики «Авангард» накрывает значительные территории усадебной и секционной застройки, а также частично спортивную зону, сквер, общественные территории.

Многие предприятия используют занимаемые ими территории нерационально: плотность застройки зачастую не соответствует нормативной.

Генеральным планом предлагается:

- сохранение большей части существующих предприятий производственного назначения на своих территориях;

- упорядочение и уплотнение производственной застройки с уточнением и закреплением границ промплощадок с учетом проектов ПДВ;

- устройство обособленных транспортных проездов, к производственным площадкам минуя селитебные территории;

- установление и организация санитарно-защитных зон;

- сокращение размеров санитарно-защитных зон от действующих предприятий за счет внедрения новых технологий и проведения соответствующих технологических мероприятий;

- убыль жилого фонда и расселение жителей, проживающих в зонах санитарной вредности от предприятий.

Генеральным планом предлагается (на период реализации генплана) вынос ряда промышленных предприятий, оказывающих вредное воздействие на селитебные территории:

- ООО «Агропромдорстрой», АБЗ, СЗЗ – 100-500 м;

- ОАО «Ритуал – Сервис», СЗЗ – 100 м;

- Мазутное хозяйство, СЗЗ – 100 м;

- КФХ «Зубр», СЗЗ – 100 м;

- ООО Фирма «Альянс», СЗЗ – 100 м;

- ДРСУ, СЗЗ – 100 м;

- ООО «Юрьев-Польское строительно-производственное объединение», 
СЗЗ – 100 м;

- ООО «Юрьев-Польская типография», СЗЗ – 50 м;

- ООО «Атлант», СЗЗ – 50 м.

Генеральным планом предлагается полное или частичное перепрофилирование 
(с уменьшением СЗЗ до 50 метров со стороны селитебных территорий), у следующих промышленных предприятий:

- ООО «Агропромтехника», СЗЗ – 300 м;

- ООО «АРС», СЗЗ – 300 м;

- ОАО «Сельхозхимия», СЗЗ – 300 м;

- ОАО «Авангард», СЗЗ – 100 м;

- ЗАО «РСУ», ООО ПКФ «Росток», СЗЗ – 100 м;

- РОСТО («ДОСААФ»), СЗЗ – 100 м;

- База Кузнецова, СЗЗ – 100 м;

- База Андронова, СЗЗ – 100 м;

- ЗАО «Юрьев-Польская ПМК-17», СЗЗ – 100 м;

- Электроподстанция, шумовая зона – 390 м.

Для предприятий, не имеющих возможности уменьшить СЗЗ до 50 метров, необходимо решать вопрос о выносе их из селитебных зон в промышленные узлы, предлагаемые генеральным планом в южной и восточной частях города.

Промышленные зоны, примыкающие к селитебным территориям, могут рассматриваться как «стыковые зоны», и требуют упорядочения и размещения на них объектов, не имеющих вредных производств и выбросов (органы управления, административные здания, офисы, предприятия общепита, научно-производственные объекты), а также предприятия и цеха малой мощности с СЗЗ не более 50 метров.

## 6.11. Резервные территории под дальнейшее развитие промышленных и коммунально-складских территорий

В качестве инвестиционных площадок для размещения новых промышленных предприятий, требующих больших площадей, в генеральном плане, по инициативе Заказчика, определены резервные территории в южной части города (с возможностью размещения предприятий с СЗЗ до 300 метров) и в восточной части города, примыкающих к железной дороге (с размещением предприятий с СЗЗ до 300 метров) общей ёмкостью 122 га.

Для выноса и размещения промышленных предприятий из селитебных территорий могут использоваться те же резервные площадки в южной и восточной частях города.

## 6.12. Организация санитарно-защитных зон

Предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами (СЗЗ), исходя из класса вредности каждого объекта.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Санитарно-защитная зона или какая-либо её часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

В настоящее время вокруг промпредприятий города Юрьев-Польский отсутствует какое-либо благоустройство зон санитарной вредности.

Генеральным планом предусматриваются мероприятия по частичной ликвидации зон санитарной вредности путем выноса промпредприятий из селитебных зон в промышленные районы города. Также предусмотрены мероприятия по отселению жилья из санитарно-защитных зон промпредприятий.

Генпланом предлагается поэтапный снос (вынос) по мере износа и амортизации жилых домов, примыкающих непосредственно к территориям промпредприятий:

- жилых домов (усадебных и секционных), попадающих в СЗЗ – 50 м от ООО «Авангард» на ул.1 Мая;

- жилых домов (усадебных и секционных), попадающих в СЗЗ – 100 м от железной дороги Александров – Иваново.

## 6.13. Озелененные территории

По рекомендациям СНиП 2.07.01-89* удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах городской застройки должен быть не менее 40%.

Нормативная обеспеченность насаждениями общего пользования для города Юрьев-Польского принята по СНиП 10 м2 на человека. К концу расчетного срока (2030 г.) планируемая численность населения составит 19.0 тысяч человек. В соответствии с этим, потребность в озелененных территориях общего пользования на конец расчетного срока составит 19 га.

Кроме озелененных территорий общего пользования, расширяются зеленые устройства ограниченного пользования на новых участках детских садов, общеобразовательных школ, учебных и лечебных заведений, учреждений культурно-бытового назначения, жилых районов, зеленые насаждения охранных зон и охраняемого ландшафта. Третью группу составляют насаждения специального назначения – озеленение санитарно-защитных зон между промышленными, коммунальными и жилыми территориями, улиц и дорог, водоохранные насаждения по берегам водоемов и водотоков.

Генпланом предусматривается дальнейшее благоустройство всех существующих сохраняемых зеленых насаждений города, а также организация новых озелененных территорий общего пользования. Намечается развитие зон массового отдыха для населения и туристов. В северо-западной части  в пойме р. Колокша на базе существующих сосновых насаждений намечается устройство зоны отдыха с пляжами на площади  10 га в расчетный срок, и резервом на перспективу - 8.4  га, в восточной части севернее территории АТП - организация городского парка со стадионом, бассейном, соответствующим благоустройством территории и озеленением. Площадь парка (без учета проектируемой санитарно-защитной зоны от АТП – 5.3 га), предлагаемая к освоению в расчетный срок, составит  11.6   га, с последующим увеличением на перспективу до  27  га, по мере застройки резервных территорий.

В пойме р. Колокша в центральной части города по обоим берегам предусматривается по возможности устройство набережной – в расчетный срок  3.9 га - на свободных территориях с последующим освоением освобождаемых территорий по мере износа усадебной застройки. Благоустраиваемая набережная намечается переменной ширины, что определяет различный подход к планировочному решению отдельных участков. На узких участках благоустройство рекомендуется проводить по типу бульваров, на более широких – по типу скверов, или садов.

В жилых районах предусматривается устройство скверов в общественных центрах, бульваров на продолжении улицы Артиллеристов и по ул. Заводская, бульваров в жилой застройке в северной и южной частях города, а также озелененных аллей на основных направлениях пешеходного движения.

Существующий «городской парк» (фактически по территории сквер) на пересечении улиц Школьная и Шибанкова рекомендуется преобразовать в детский парк с последующим расширением территории по мере физического износа усадебной застройки, примыкающей к парку с северо-запада.

Зеленые насаждения охранных зон являются частью общей системы насаждений города и подразделяются на насаждения ограниченного пользования на территории памятников и ансамблей и насаждений общего пользования на остальной территории, включая насаждения, примыкающие к историческому ядру (скверы и бульвары).

Площадь озелененных территорий общего пользования к концу расчетного срока намечается довести до  41.8  га, из них:

Существующие сохраняемые насаждения     -  4.9 га

Проектируемые насаждения                            -  36.9 га

Итого насаждений общего пользования          -  41,8  га.

В том числе:

Городские парки                                     -  11.6 га

Детские парки                                         -  1.2 га

Набережная                                            -  3.9 га

Скверы                                                     -  8.8 га

Бульвары                                                 -  6.3 га

Зона отдыха в северной части              -  10.0 га

Обеспеченность озелененными территориями общего пользования к концу расчетного срока составит  22  м2 на человека.

Развитие рекреационных зон намечается в пойме рек Колокша и Гза с организацией кратковременного отдыха населения для проведения оздоровительных и спортивных мероприятий, включающей устройство пляжей, городского стадиона, мест для проведения праздничных мероприятий, мест тихого отдыха и др.

Благоустройство санитарно-защитных зон от промпредприятий со стороны жилой застройки предусмотрено по типу бульваров. Площадь санитарно-защитных зон и основные природоохранные мероприятия учтены в разделе «Охрана окружающей среды».

Почвенно-климатические условия района благоприятны для произрастания основных видов древесно-кустарниковых пород, используемых в озеленении городов средней полосы.

Создание питомника по нормативным данным не предусмотрено. Посадочный материал необходимо приобретать в питомниках близлежащих крупных городов.

Перечень проектируемых в городе спортивных плоскостных устройств и спортсооружений, их площадь и нормативная обеспеченность учтены в разделе «Социальная инфраструктура».

Зеленая зона города

Юрьев-Польский район относится к малолесным районам, площадь лесов составляет 56082 га. Лесистость района 27.6 %, при оптимальной лесистости для Владимирской области 47%. Леса находятся в основном в ведении территориального отдела департамента лесного хозяйства администрации Владимирской области «Юрьев-Польское лесничество», разделенных на 5 участковых лесничеств (Шордогское, Лучковское, Елховское, Небыловское, Юрьев-Польское - сельские леса). Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются на защитные, эксплуатационные и резервные. Защитные леса занимают 23315 га (42%), в том числе леса зеленой зоны г. Юрьев-Польский - 529 га (кв. 28 - 32 Небыловского лесничества). Все они отнесены к лесопарковой части.

Площадь лесов зеленой зоны города по ГОСТ 17.5.3.01-78 меньше нормативной (потребность 1330 га - 70 га на 1000 человек), лесопарковая часть в пределах нормативной (10 га на 1000 человек, население – 19.0 тыс. человек на расчетный срок). По материалам Схемы территориального планирования Юрьев-Польского муниципального района - второй этап (ООО проектный институт «ДСК ПРОЕКТ» 2009г.) внесены предложения по включению в зеленую зону г. Юрьев-Польского и других населенных пунктов лесов на площади 2500 га (Лучковское л-во: кв. 14 – 16, 22, 23, 53 – 57, 67, 68, 77, 87, 88; Шордогское л-во: кв. 57 – 59, , 63, 64, 71, 72, 76, 77, 105,106. Генпланом изменений не намечается. Леса смешанные, с высокой эстетической ценностью и наиболее посещаемые жителями. Они выполняют важные санитарно-гигиенические, водоохранно-защитные, эстетические и другие функции. Неоценимо рекреационное значение лесов, создающих благоприятные условия для массового загородного отдыха населения. Мероприятия по благоустройству должны быть направлены на сохранение лесной среды в условиях возрастающих рекреационных нагрузок, создание необходимого комфорта для отдыхающих в комплексе с лесоводственными мероприятиями, повышающими устойчивость насаждений.

Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов зеленой зоны устанавливаются ст.105 Лесного кодекса Российской Федерации.

В зеленых зонах запрещаются:

- использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, 
в том числе в научных целях;

- ведение охотничьего хозяйства;

- ведение сельского хозяйства;

- разработка месторождений полезных ископаемых;

- размещение объектов капитального строительства, за исключением лесных троп, гидротехнических сооружений.

На основании соответствующих постановлений Главы администрации  и решений Облисполкома Владимирской области прежних лет, в целях сохранения биологического разнообразия в лесных массивах выделены особо охраняемые природные территории и объекты. По постановлению Главы администрации Владимирской области № 179 от 31.05.1995г. к ООПТ отнесен комплексный заказник «Суздальская вода» площадью 101 га, 
кв. 17, 18 Небыловского лесничества. Кроме того, в соответствии с постановлением Главы администрации Юрьев-Польского района от 15.11. 1993г. «Об утверждении схемы установления территорий с особыми и заповедными режимами и перечня особо ценных земель Юрьев-Польского района» выделено 69 природных территорий и объектов. К особо защитным участкам леса (ОЗУ) отнесены берегозащитные участки леса, насаждения-эталоны, насаждения-медоносы, лесосеменные участки, участки леса вокруг глухариных токов, полосы леса по берегам рек, заселенных бобрами, опушки, примыкающие к дорогам, участки леса вокруг лагерей, оздоровительных учреждений, особо охраняемые части заказника. Территориальное расположение ООПТ, объектов и ОЗУ даны в «Схеме территориального планирования Юрьев-Польского муниципального района», 2009г. Правовой режим лесов ООПТ и ОЗУ устанавливается ст.103 Лесного кодекса Российской Федерации.

Мероприятия по использованию, воспроизводству, охране и защите лесов, включая противопожарную безопасность, в том числе лесов зеленой зоны, ООПТ и ОЗУ, даны в материалах «Схемы территориального планирования Юрьев-Польского муниципального района» - второй этап (ООО проектный институт «ДСК ПРОЕКТ» 2009г.).

## 6.14. Транспортная инфраструктура

### 6.14.1. Внешний транспорт

При разработке решений по развитию внешних связей за основу приняты предложения «Схемы территориального планирования Юрьев-Польского муниципального района», разработанные ГУП «Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро» в 2008 году (1-й этап) и ООО «Проектный институт «ДСК-Проект» 
г. Иваново в 2009 году (2-й этап).

Также были учтены материалы Отчета о научно-исследовательской работе на выполнение «Схемы территориального планирования Владимирской области (2 этап)», выполненные ЦНИИП градостроительства РААСН (г.Москва) в 2009 – 2010 гг.

Железнодорожный транспорт

В соответствии со «Схемой территориального планирования Юрьев-Польского муниципального района» предлагается на расчетный срок реконструкция железной дороги, а именно увеличение количества путей до двух и её электрификация. Данные мероприятия позволят увеличить пропускную способность железной дороги и в перспективе возможен выход на Костромское направление (после строительства в Костромской области недостающего участка железной дороги). Так же данной «Схемой…» предусмотрено строительство путепровода над железной дорогой на автодороге «Юрьев-Польский – Семьинское – Авдотьино – «Фетинино – Спасское».

Автомобильный транспорт

В соответствии со «Схемой территориального планирования Владимирской области 
(2 этап)», выполненной ЦНИИП градостроительства РААСН, по трассе автодороги «Владимир - Юрьев-Польский - Переславль-Залесский» в перспективе пройдет предусмотренный автодорожный обход Московского транспортного узла. Вследствие этого, автодорога «Владимир - Юрьев-Польский - Переславль-Залесский» перейдет в категорию федеральных, что потребует её реконструкции, с целью доведения технических параметров автодороги до нормативных. Поскольку, в настоящее время региональная автодорога «Владимир - Юрьев-Польский - Переславль-Залесский» проходит по городским улицам 
г. Юрьев–Польский, генпланом предлагается строительство обхода города с востока. Пересечение данного обхода с железной дорогой, в соответствии с п. 5.16. СНиП 2.05.-85* запроектировано в разных уровнях. Строительство данного обхода запроектировано 
на 1-ю очередь (2015г.), после разработки ТЭО восточного обхода, возможно уточнение его трассировки.

В соответствии со «Схемой территориального планирования Юрьев-Польского муниципального района» предлагается строительство ещё одного путепровода на пересечении железной дороги с дорогой регионального (межмуниципального) значения Юрьев-Польский - Семьинское – Авдотьино – «Фетинино – Спасское». Предлагается «Схемой…» и реконструкция автодороги (со строительством нового участка дороги) «Москва-Кольчугино-Иваново» разгружающей магистраль «Москва-Уфа» и «Владимир-Иваново».

В настоящее время на участке от автодороги «Юрьев-Польский – Семьинское – Авдотьино – Фетинино - Спасское» до автодороги «Владимир - Юрьев-Польский» имеется автодорожный обход, построенный в соответствии с ранее разработанным генпланом и по которому предполагается пропускать все транзитные по отношению к городу потоки, в том числе и с «Семьинского направления». Таким образом, движение с этого направления на въезде в город будет незначительным и строительство путепровода на данном пересечении экономически необоснованно. В связи с этим, а также учитывая незначительную интенсивность поездов по железной дороге (10 пар поездов в сутки) данное пересечение на расчетный период генплана возможно решить в одном уровне. Поскольку генпланом, предусмотрено продлить южный обход от автодороги «Юрьев-Польский – Семьинское – Авдотьино – «Фетинино - Спасское» до автодороги «Юрьев-Польский - Кольчугино», по которому намечается пропускать все транзитные, по отношению к городу, транспортные потоки. На перспективу, пересечение данной автодороги регионального значения с железной дорогой потребуется в разных уровнях.

Для пропуска транзитных потоков грузового транспорта, следующего с северо-западного направления с карьера через город (автодорога Юрьев-Польский - Горки) и являющейся крупнейшим источником атмосферного и шумового загрязнения, генпланом предусмотрено строительство грузовой автодороги местного значения, запроектированной вдоль западной границы г. Юрьев-Польский. Данная автодорога предусмотрена от а.д. на Горки до а. д. на Кольчугино (по направлению основных грузопотоков). Также она через промышленную зону имеет выход на «Южную» объездную дорогу.

### 6.14.2. Внутренние связи

Улично-дорожная сеть

В основу формирования проектируемой структуры улично-дорожной сети положены уже сложившиеся к настоящему времени внутригородские связи и реальная возможность города для осуществления проектных решений. При этом, в проекте даны также предложения, осуществление которых возможно лишь при появлении у города дополнительных финансовых возможностей. Данные предложения резервируют направления и территории, ставя задачу изыскания средств, для их осуществления.

Проектная структура магистральной сети состоит из магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения, магистральных транспортно-пешеходных улиц районного значения и улиц и дорог местного значения. При прохождении магистрали общегородского значения по незастроенным и по промышленным территориям её следует проектировать по расчетным параметрам магистральной дороги регулируемого движения.

Кроме того, учитывая принадлежность города к группе малых городов (расчетная численность населения 19.0 тыс. чел.) в соответствии с табл.8* Примечание 10. 
СНиП 2.07.01-89* на период расчетного срока возможно использовать параметры магистральных улиц районного значения для проектирования магистральных улиц общегородского значения (на участках, где расширение улиц без значительного сноса невозможно при условии обеспечения расчетной пропускной способности в час «пик»).

Проектом предлагается следующая классификация улично-дорожной сети города:

- магистральные улицы общегородского значения. Ширина в красных линиях 
30-40м. Ширина проезжей части 7,0-14,0м;

- магистральные улицы районного значения, транспортно-пешеходные. Ширина 
в красных линиях 25-40м. Ширина проезжей части 7,0м;

- улицы и дороги местного значения. Ширина в красных линиях 15-25м. Ширина проезжей части 6,0м - в жилой застройке, 7,0м - в промышленных и коммунально-складских районах.

Функции магистралей общегородского значения будут выполнять улицы, имеющие выходы на внешние автомобильные дороги федерального и регионального значения. Это улицы: Свободы,1 Мая, Луговая и участок магистральной дороги от въезда в город со стороны Владимира до въезда в город с г. Кольчугино. Практически на всем протяжении магистраль трассируется по существующим улицам и дорогам, за исключением участка от железнодорожного переезда до въезда в город со стороны г.Кольчугино, строительство которого предусмотрено на перспективу за расчетный срок.

Функции магистралей районного значения будут выполнять улицы и дороги, обеспечивающие связь между жилыми, жилыми и промышленными районами и улицы, имеющие выход на внешние дороги местного значения. К ним относятся улицы: Артиллерийская, Школьная, Полевая, Покровская, Владимирская, Краснооктябрьская, участок улицы 1 Мая в центральной части города, Горького, Заводская, Богомолова, Вокзальная, Железнодорожная, Станционная, также пер. Подгорный и примыкающая к нему улица в проектируемой на 1 очередь усадебной застройке (в северо-западной части города).

Общая протяженность магистральной сети составит 27,1км, плотность магистральной сети 3.4 км/км2.
___________
* плотность дана по отношению к обслуживаемой территории в границах застройки (без учета земель с/х назначения   и прочих)

Внутригородской транспорт

В качестве основного вида общественного пассажирского транспорта в г.Юрьев-Польском предлагается сохранить автобус. При обеспечении приоритета муниципального транспорта необходимо расширить использование сложившихся разнообразных форм транспортного обслуживания (ведомственный транспорт, аренда, частный транспорт, работающие на контрактной форме отношений) при обязательной координации работы всех форм транспортного обслуживания.

Учитывая значительный износ автобусного парка, необходимо обновление подвижного состава, а также техническое перевооружение всего автотранспортного предприятия. Для организации внутригородских перевозок предлагается расширить использование частных легковых и маршрутных такси. Привлечение частного капитала предполагается и в предприятия автосервиса.

За основу проектной схемы маршрутов движения городского автобуса принята существующая схема движения, дополненная маршрутами в районы вновь проектируемой промышленной, жилой  и общественной застройки. При этом особое значение приобретает новый главный въезд в город на продолжении ул.Школьной с востока.

Запроектированная автобусная сеть обеспечивает нормативные пешеходные подходы до ближайших остановок в капитальной застройке не более 500 м, в усадебной - не более 800м.

Кроме того, при проектировании сети учитывалось расположение проходных промышленных предприятий. Проектируемая схема линий общественного пассажирского транспорта показана на «Схеме транспортной инфраструктуры». При этом общая протяженность улиц с общественным пассажирским транспортом на расчетный срок– 14,5 км, на первую очередь-12,0 км. Плотность маршрутной сети на расчетный срок составит 
– 0.94 км/км2 ,в том числе к обслуживаемой территории - 1,8 км/км2.

Предлагаемая схема линий движения общественного пассажирского транспорта обеспечивает затраты времени на трудовые передвижения в один конец (в соответствии 
с п.6.2 СНиП 2.07.01-89*) не превышающие 30 минут.

Исходя из того, что ни трудовая емкость районов, ни размещение мест приложения труда на расчетный срок в генплане не определялись, для обоснования линий движения общественного пассажирского транспорта при расчете трудовых корреспонденций учитывались только крупные предприятия (ОАО «Авангард» Юрьев-Польская отделочная фабрика - 1590 чел, ОАО «Юрьев-Польский мясокомбинат» - 219чел, ОАО «Юрьев-Польский завод обезжиренного молока» -2 51чел, Юрьев-Польский цех «ООО Владимирский хлеб» - 110чел. Таким образом, среднее расстояние от мест проживания до мест приложения труда, определенное по линиям общественного пассажирского транспорта, составило 3,0 км. Затраты времени на трудовые передвижения с помощью транспорта определялись по формуле:

где t- время ожидания автобуса-5 минут (при организации движения автобусов строго по расписанию);

- длина пешеходного подхода к остановке ;

- дальность поездки на транспорте Lср=3,0км;

- длина пешеходного подхода к месту назначения =0,4км;

- скорость движения пешехода, км/ч (принимаем 4км/ч);

- скорость движения транспорта, км/ч (принимаем 20км/ч);

Среднее расстояние от мест проживания до мест приложения труда получено при условии, что трудовые корреспонденции подчинены закономерности естественного расселения, которое складывается при свободном выборе населением мест работы и жительства в городе.

Таким образом, затраты на трудовые передвижения в один конец не превысят 
30 минут.

Сооружения и устройства для хранения и обслуживания 
транспортных средств

Исходя из ожидаемой нормы автомобилизации 250 автомобилей на 1000 жителей к концу расчетного срока, требуемое количество машино-мест в местах организованного хранения легковых автомобилей, находящихся в частной собственности на расчетный срок определено в таблице №39:

Табл.№39

| Вид транспорта | Единиц на 1000 жит. | Всего машин |
| --- | --- | --- |
| Всего легковых машин | 225 | 4275 |
| в том числе: |  |  |
| легковых личных | 220 | 4180 |
| легковых ведомственных | 2 | 38 |
| легковых такси | 3 | 57 |
| Мотоциклов и мотороллеров: |  |  |
| физических единиц | 50 | 950 |
| приведенных к легковому автомобилю | 17 | 323 |
| Всего личного транспорта в приведенных единицах | 242 | 4598 |
| Всего требуется маш/мест для постоянного хранения личного авто/мототранспорта жителей секционной застройки | 242 | 3194 |
| Всего требуется территории (м2) для постоянного хранения личного авто/мототранспорта жителей секционной застройки | 7260 | 95832(9,6га) |

Примечание: Численность населения на расчетный срок 19,0 тыс. чел.

Проектом предложена следующая система постоянного хранения автомототранспорта:

- 30,5% или 1404 приведенных транспортных единиц будут храниться на приусадебных участках, где будет проживать 5,8 тыс человек.

- 69,5% или 3194 приведенных транспортных единиц жителей, проживающих в секционной застройке (13,2 тыс чел.), будут храниться  в гаражах боксового типа.

Новых площадок под строительство гаражей в генплане не предусмотрено. 
В основном, гаражи предлагается размещать на существующих площадках с упорядочиванием сложившейся застройки.

Легковые ведомственные автомобили будут храниться на территории предприятий.

Парк грузовых машин принят исходя из нормы 35 машин на 1000 жителей или 
665 машин, а прочих, исходя из нормы 5 машин на 1000 жителей или 95 машин. Парк автобусов 2,5 машины на 1000 жителей или 48 автобусов.

В настоящее время в границах города находится 4 автозаправочных станции.

Количество автозаправочных станций на расчетный срок, рассчитано исходя из ожидаемого количества автомашин, обслуживающих город и расположенных в городе, 
а также прибывающего транспорта из района, области и других городов.

Расчет количества АЗС

Табл.№ 40

| Вид транспорта | Норма заправки | Кол-во машин | Кол-во заправок в сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество машин в городе: |  |  |  |
| легковые личные с учетом мотоциклов и мотороллеров, приведенных к легковому автомобилю | 1 заправка за 10 суток | 4598 | 460 |
| легковые ведомственные | 1 заправка за 3 суток | 38 | 13 |
| легковые такси | 1 заправка за 1 сутки | 57 | 57 |
| грузовые | 1 заправка за 2 суток | 665 | 333 |
| прочие машины | 1 заправка за 2 суток | 95 | 48 |
| ведомственные автобусы | 1 заправка за 3 суток | 48 | 16 |
| Итого |  |  | 927 |
| иногородние машины | 15% от общего количества заправок в сутки |  | 139 |
| Всего |  |  | 1066 |

Количество заправок в сутки Н1 с учетом коэффициента выхода автомашин на линию К1=0,85 и неравномерности подхода машин по времени К2=1,5 составит:

Н1=Н х К1 Х К2 = 1066 Х 0,85 х 1,5 = 1360

При этом потребуется 7 колонок. Таким образом, имеющихся в настоящее время в границах городского поселения 4 автозаправочных станций достаточно для обслуживания расчетного количества автотранспортных единиц. Выделения новых площадок под строительство автозаправочных станций на расчетный срок не требуется.

В соответствии с п. 6.40 СНиП 2.07.01-89* станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей. Таким образом, для обслуживания расчетного парка автотранспорта требуется 23 поста, для размещения которых требуется территория 2,5га. Выделения новых площадок под строительство станции технического обслуживания легкового автотранспорта на расчетный срок не требуется. В настоящее время необходимая территория, на которой размещены предприятия технического обслуживания автомобилей, в городе имеется.

Местоположение гаражей, автозаправочных станций и станций по обслуживанию легкового автотранспорта показано на «Схеме транспортной инфраструктуры».

## 6.15. Инженерная инфраструктура

### 6.15.1. Водоснабжение

Основными задачами развития системы водоснабжения являются следующие:

- улучшение качества подаваемой потребителю воды;

- увеличение надёжности подачи воды потребителю, включая нужды пожаротушения;

- сокращение потерь воды при транспортировке от водозаборных сооружений до потребителя.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды

Основными водопотребителями являются:

- коммунальный сектор (население, местная промышленность, полив территорий и зеленых насаждений общественного пользования);

- промышленный сектор (промышленные предприятия, строительные организации и т.д.).

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления приняты в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» в зависимости от степени благоустройства жилой застройки на расчётный срок, при этом учитывалось развитие водопровода в городе на перспективу.

Коэффициент суточной неравномерности, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий принят Ксут.макс.=1,2.

Количество воды на нужды местной промышленности и неучтённые расходы приняты в размере 15% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения.

Расчёт водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения приведен в таблице 41.

Объёмы водопользования промпредприятий приняты по материалам МУП Юрьев-Польского района «Водоканал», увеличены на первую очередь и расчётный срок на 10% и приведены в таблице 42.

Водопотребление в целом по городу приведено в таблицах №№ 43-44.

Расчёт водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения

Табл.№41

| №№ п/п | Наименование водопотребителей | Единицы измерения | Норма водопотребления л/сут | 1 очередь (2010-2020 г.г.) | Расчётный срок (2020-2030 г.г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во водо-потреби-телей | Средний суточный расход м3/сут | Ксут.макс. | Максим. суточный расход м3/сут | Кол-во водопот-ребите-лей | Средний суточный расход м3/сут | Ксут.макс. | Максим. суточ-ный расход м3/сут |
| 1 | Население, проживающее в домах с водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением | чел. | 250 | 14200 | 3550,0 | 1.2 | 4260,0 | 13200 | 3300,0 | 1.2 | 3960,0 |
| 2 | Население, проживающее в домах с водопроводом, канализацией, ваннами и местными водонагревателями | чел. | 190 | 5000 | 950,0 | 1.2 | 1140,0 | 5800 | 1102,0 | 1.2 | 1322,4 |
| Итого по п.п. 1..2 |  |  | 19200 | 4500,0 |  | 5400,0 | 19000 | 4402,0 |  | 5282,4 |
| 3 | Неучтенные расходы 15% |  |  |  | 675,0 |  | 810,0 |  | 660,3 |  | 792,4 |
| Итого по п.п.1…3 |  |  |  | 5175,0 |  | 6210,0 |  | 5062,3 |  | 6074,8 |
| 4 | Полив зеленых насаждений | чел. | 50 | 19200 | 960,0 |  | 960,0 | 19000 | 950,0 |  | 950,0 |
| Всего по городу |  |  |  | 6135,0 |  | 7170,0 |  | 6012,3 |  | 7024,8 |

Расчёт водопотребления промышленными предприятиями г. Юрьев-Польского

Табл.№42

| №№ п/п | Наименование водопотребителей | Существующее положение м3/сут | 1 очередь (2010-2020 г.г.) м3/сут | Расчётный срок (2020-2030 г.г.) м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Городская сеть, м3/сут | Собственный водозабор, м3/сут | Всего, м3/сут | Городская сеть, м3/сут | Собственный водозабор, м3/сут | Всего, м3/сут | Город-ская сеть, м3/сут | Собственный водозабор, м3/сут | Всего, м3/сут |
|  |  |  | подземный | поверхност-ный |  |  | подзем-ный | поверх-ностный |  |  | подземный | поверх-ностный |  |
| 1 | АО фабрика «Авангард» | 65,9 | 124,9* | 2298,9 | 2489,7 | 72,5 | 137,4* | 2528,8 | 2738,7 | 79,8 | 151,1* | 2781,7 | 3012,6 |
| 2 | ОАО «Юрьев-Польский завод Промсвязь» | 20,9 | 306,6 | 53,7 | 381,2 | 23,0 | 337,3 | 59,1 | 419,4 | 25,3 | 371,0 | 65,0 | 461,3 |
| 3 | ОАО «Юрьев-Польский завод СОМ» |  | 645,5 |  | 645,5 |  | 710,1 |  | 710,1 |  | 781,1 |  | 781,1 |
| 4 | ОАО «Юрьев-Польский мясокомбинат» | 129,8 |  |  | 129,8 | 142,8 |  |  | 142,8 | 157,1 |  |  | 157,1 |
| 5 | ООО «Владимиртеплогаз» | 107,7 |  |  | 107,7 | 118,5 |  |  | 118,5 | 130,3 |  |  | 130,3 |
| 6 | Прочие предприятия | 835,8 |  |  | 835,8 | 919,4 |  |  | 919,4 | 1011,3 |  |  | 1011,3 |
|  | Всего по городу: | 1160,1 | 1077,0 | 2352,6 | 4589,7 | 1276,2 | 1184,8 | 2587,9 | 5048,9 | 1403,8 | 1303,2 | 2846,7 | 5553,7 |

* - 0,78 м3/сутки - передается в ООО «Лиственница» на хоз- питьевые нужды и подпитку системы отопления

Расчётное водопотребление по г. Юрьев-Польскому

Табл.№43

| №№ п/п | Наименование водопотребителей | 1 очередь (2010-2020 г.г.) | Расчётный срок (2020-2030 г.г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Городской водозабор м3/сут | Водозаборы предприятий, м3/сут | Всего м3/сут | Городской водозабор м3/сут | Водозаборы предприятий, м3/сут | Всего м3/сут |
|  |  |  | подзем-ный | поверх-ностный |  |  | подзем-ный | поверх-ностный |  |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 5400,0 |  |  | 5400,0 | 5282,4 |  |  | 5282,4 |
| 2 | Неучтенные расходы 15% | 810,0 |  |  | 810,0 | 792,4 |  |  | 792,4 |
| Всего по п. 1,2 | 6210,0 |  |  | 6210,0 | 6074,8 |  |  | 6074,8 |
| 3 | Полив зеленых насаждений | 960,0 |  |  | 960,0 | 950,0 |  |  | 950,0 |
| Всего по п. 1÷3 | 7170,0 |  |  | 7170,0 | 7024,8 |  |  | 7024,8 |
| 4 | Предприятия и организации города | 1276,2 | 1184,8 | 2587,9 | 5048,9 | 1403,8 | 1303,2 | 2846,7 | 5553,7 |
| Итого по городу: | 8446,2 | 1184,8 | 2587,9 | 12218,9 | 8428,6 | 1303,2 | 2846,7 | 12578,5 |
| в том числе без полива: | 7486,2 | 1184,2 | 2587,9 | 11258,9 | 7478,6 | 1303,2 | 2846,7 | 11628,5 |

Водопотребление по г.Юрьев-Польскому

Табл. №44

| №№ п/п | Наименование водопотребителей | Источник водоснабжения | Существующее положение м3/сут | 1 очередь (2010-2020 г.г) м3/сут | Расчётный срок (2020-2030 г.г) м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | Городской водозабор | подземный | 2087,8 | 6997,4 | 6852,2 |
|  |  |  | каптаж | 172,6 | 172,6 | 172,6 |
|  |  | водозаборы предприятий | - | - | - |
|  |  | Всего: | 2260,4 | 7170,0 | 7024,8 |
| 2 | Промышленные предприятия | городской водозабор | 1160,1 | 1276,2 | 1403,8 |
|  |  | водозаборы предприятий | подземный | 1077,0 | 1184,8 | 1303,2 |
|  |  |  | поверхностный | 2352,6 | 2587,9 | 2846,7 |
|  |  | Всего | 4589,7 | 5048,9 | 5553,7 |
| Итого по городу: |  | 6850,1 | 12218,9 | 12578,5 |
| в том числе | подземных вод | 4324,9 | 9458,4 | 9559,2 |
| из них | Городской водозабор | подземный | 3247,9 | 8273,6 | 8256,0 |
|  |  | каптаж | 172,6 | 172,6 | 172,6 |
|  | водозаборы предприятий | подземный | 1077,0 | 1184,8 | 1303,2 |
|  |  | поверхностный | 2352,6 | 2587,9 | 2846,7 |

Расход воды на пожаротушение

Противопожарный водопровод объединён с хозяйственно-питьевым водопроводом. Расчётный расход воды на наружное пожаротушение и расчётное число одновременных пожаров в городе и на предприятии принято по СНиП 2.04.02-84.

При расчётном числе жителей 19,0 тыс. человек, застройке зданиями высотой три этажа и выше, расчётный расход воды на один пожар принимается равным 15 л/с; расчётное количество одновременных пожаров – 2.

Для предприятий города (все предприятия имеют площадь территории менее 150 га, застроены зданиями строительным объёмом до 20 тыс. м3, степенью огнестойкости II, категорией производства А, Б, В) принимаем расчётное количество пожаров – 1 с расчётным расходом воды на один пожар 15 л/с.

Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение здания промпредприятия (строительным объёмом до 20 тыс. м3, степенью огнестойкости II, категорией производства А, Б, В) по СНиП 2.04.01-85* составляют: 2 струи расходом по 5 л/с, всего 10 л/с.

Расход воды на наружное пожаротушение общественных зданий принят по зданию – школа на 670 мест (свыше двух этажей, строительный объём 32,3 тыс. м3) по СНиП 2.04.02-84* составляет 25 л/с.

Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение указанного здания 
по СНиП 2.04.01-85* составляют: 2 струи расходом 2,5 л/с, всего 5 л/с.

Отсюда расчётное количество пожаров и расходы воды на пожаротушение в целом для системы централизованного водоснабжения города:

- расчётное количество пожаров – 2 (один на предприятии и один в общественном здании);

- расход воды на один пожар на наружное пожаротушение на промпредприятии – 15 л/с;

- расход воды на внутреннее пожаротушение на предприятии – 10 л/с;

- расход воды на наружное пожаротушение в общественном здании – 25 л/с;

- расход воды на внутреннее пожаротушение в общественном здании –5 л/с;

- общий расчётный расход воды на пожаротушение – qпож. = 55 л/с.

Продолжительность тушения пожара принята 3 часа; максимальный срок восстановления пожарного объёма воды – 24 часа.

Расчётный объём воды на пожаротушение на первую очередь и расчётный срок составляет:

Q = t ( qпож. ( 3,6 = 3 × 55 × 3,6 = 594 м3

где     Q – объём воды в резервуарах на пожаротушение, м3;

t = 3 часа – продолжительность тушения пожара;

qпож. = 55 л/с – общий расчётный расход воды на пожаротушение в городе;

3,6 – переводной коэффициент л/с в м3/ч.

Система и схема водоснабжения

Проектом предусматривается дальнейшее развитие централизованного водоснабжения жилой застройки города. Водоснабжение жилой застройки города и части промышленных предприятий на первую очередь строительства сохраняется по существующей схеме, как от существующих водозаборов города, так и от водозаборов промпредприятий.

Для обеспечения г. Юрьев-Польского питьевой водой, необходимо увеличить водоотбор воды на существующем городском водозаборе, дополнительно пробурить к существующим скважинам новые, увеличить производительность водопроводных сооружений и построить станцию обезжелезивания воды.

Схемой сохраняются водозаборные сооружения промышленных предприятий с использованием воды на собственные хозяйственно-питьевые и производственные нужды, с использованием освободившихся мощностей водозаборов в качестве резерва для обеспечения мероприятий ГОиЧС, а также на возможное перспективное производственное водопользование самих предприятий.

Водопроводные сети предусматриваются кольцевыми, с устройством отдельных тупиковых линий длиной не более 200 м. Проектными решениями предусматривается реконструкция и развитие городской водопроводной сети – перекладка отдельных участков существующей сети и прокладка новых кольцевых разводящих сетей (110÷315 мм, с установкой пожарных гидрантов и задвижек для отключения отдельных участков сети на случай аварии, в том числе в районах усадебной и секционной застройки с подключением всех жилых домов.

Схема водоснабжения принята низкого давления, категория по степени обеспеченности подачи воды – первая.

В случае чрезвычайной ситуации система хозяйственно-питьевого водоснабжения должна базироваться не менее чем на двух независимых водоисточниках. В качестве резервного источника водоснабжения будут служить водозаборные сооружения промышленных предприятий и отдельностоящие скважины, расположенные в городе.

Общая протяженность водопроводных сетей города составит –65,1 км, из них:

– на первую очередь строительства:

- существующие сохраняемые сети – 46,7 км; в том числе реконструируемые сети – 
30,8 км;

- новое строительство – 4,5 км.

– на расчётный срок:

- существующие сохраняемые сети – 51,2 км;

- новое строительство – 13,9 км.

Свободные напоры

Минимальный свободный напор в сети городского водопровода при хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание у поверхности земли должен быть не менее 
26 м (для зданий высотой - 5 этажей).

Свободный напор в сети водопровода при пожаротушении должен быть 
не менее 10 м.

Свободный максимальный напор в сети водопровода не должен превышать 60 м.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Проектом предусматривается устройство зон санитарной охраны (ЗСО) источников централизованного водоснабжения и площадок водозаборных скважин, а также санитарно-защитной полосы водоводов.

Зоны санитарной охраны источников централизованного водоснабжения проектируется из трех поясов.

Граница первого пояса ЗСО источников водоснабжения устанавливается на расстоянии 50 м  от водозаборных скважин. Территории первого пояса ЗСО источников водоснабжения должны быть спланированы, огорожены и озеленены.

На территории первого пояса ЗСО предусматриваются мероприятия согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02.

Границы второго и третьего поясов ЗСО источников водоснабжения определяются расчётами на последующих стадиях проектирования.

Ширина санитарно-защитной полосы водоводов принимается на расстоянии 10 м  от крайних водоводов.

### 6.15.2. Бытовая канализация

Основными задачами развития системы канализации являются следующие:

- увеличение надёжности системы отведения сточных вод на очистные сооружения;

- улучшение качества очистки сточных вод, сбрасываемых в р. Гзу.

Нормы водоотведения и расчётные расходы сточных вод

Нормы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод приняты равными водопотреблению, без учёта расхода воды на полив и пожаротушение.

Расчёт водоотведения от населения приведен в таблице 45.

Объёмы водоотведения от промпредприятий в городскую канализацию приняты по материалам МУП Юрьев-Польского района «Водоканал» и увеличены на первую очередь и расчётный срок на 10%.

Результаты подсчёта количества сточных вод в целом по городу приведены 
в таблице 46.

Расчёт отведения бытовых сточных вод от населения

Табл.№45

| №№ п/п | Наименование водопотребителей | Единицы измерения | Норма водо-потребления л/сут | 1 очередь (2010-2020 г.г.) | Расчётный срок (2020-2030 г.г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во водо-потребителей | Средний суточ-ный расход м3/сут | Ксут.макс. | Максим. суточ-ный расход м3/сут | Кол-во водо-потребителей | Средний суточ-ный расход м3/сут | Ксут.макс. | Максим. суточ-ный расход м3/сут |
| 1 | Население, проживающее в домах с водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением | чел. | 250 | 14200 | 3550,0 | 1.2 | 4260,0 | 13200 | 3300,0 | 1.2 | 3960,0 |
| 2 | Население, проживающее в домах с водопроводом, канализацией, ваннами и местными водонагревателями | чел. | 190 | 5000 | 950,0 | 1.2 | 1140,0 | 5800 | 1102,0 | 1.2 | 1322,4 |
| Итого по п.п. 1, 2 |  |  | 19200 | 4500,0 |  | 5400,0 | 19000 | 4402,0 |  | 5282,4 |
| 3 | Неучтенные расходы 15% |  |  |  | 675,0 |  | 810,0 |  | 660,3 |  | 792,4 |
| Всего по городу |  |  |  | 5175,0 |  | 6210,0 |  | 5062,3 |  | 6074,8 |

Расчёт водоотведения г. Юрьев-Польского

Табл.№46

| №№ п/п | Наименование водопотребителей | Существующее положение м3/сут | 1 очередь (2010-2020 г.г.) м3/сут | Расчётный срок (2020-2030 г.г.) м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОСК МУП «Водоканал» | ОСК ф-ка «Авангард» | ОСК МУП «Водоканал» | ОСК ф-ка «Авангард» | ОСК МУП «Водоканал» | ОСК ф-ка «Авангард» |
| 1 | АО фабрика «Авангард» | - | 2640,3 | - | 2904,3 | - | 3194,7 |
| 2 | ОАО «Юрьев-Польский завод Промсвязь» | 161,1 | - | 177,2 | - | 195,0 | - |
| 3 | ОАО «Юрьев-Польский завод СОМ» | 354,2 | - | 390,0 | - | 429,0 | - |
| 4 | ОАО «Юрьев-Польский мясокомбинат» | - | 130,4 | 143,4 | - | 157,7 | - |
| 5 | ООО «Владимиртеплогаз» | 18,1 | 1,0 | 21,0 | - | 23,1 | - |
| 6 | Прочие предприятия | 325,4 | 107,8 | 476,5 | - | 524,2 | - |
| Итого по п. 1÷6 | 858,8 | 2879,5 | 1208,1 | 2904,3 | 1329,0 | 3194,7 |
| 7 | Население города | 752,4 | 1267,5 | 6210,0 | - | 6074,8 | - |
| Итого по п. 1÷7 | 1611,2 | 4147,0 | 7418,1 | 2904,3 | 7403,8 | 3194,7 |
| Всего по городу: | 7264,9 | 10322,4 | 10598,5 |

Схема канализации

Схемой предусматривается устройство полной раздельной системы канализации, при которой осуществляется совместное водоотведение бытовых и производственных сточных вод, и проектируется самостоятельная сеть дождевой канализации.

Проектом сохранена в целом существующая схема бытовой и производственной канализации города, обусловленная рельефом местности и местоположением канализационных насосных станций и очистных сооружений.

Схемой канализации определена трассировка канализационной сети с учётом перспективной застройки города согласно генеральному плану.

Отведение сточных вод от жилой застройки и промпредприятий предусматривается системой коллекторов, насосных станций и напорных трубопроводов; при этом производственные сточные воды должны приниматься в канализацию в соответствии с  «Правила приёма производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов».

Предусматривается построить сети канализации с подключением стоков от частной жилой застройки к самотечным сетям и КНС, кроме этого, к первоочередному строительству отнесена реконструкция и расширение очистных сооружений канализации МУП Юрьев-Польского района «Водоканал» с доведением их производительности до 7,5 тыс. м3/сутки.

На очистные сооружения канализации ОАО «Авангард» предлагается направить стоки только самого предприятия.

Очищенные сточные воды с обеих площадок очистных сооружений подаются на проектируемые единые сооружения глубокой очистки сточных вод с доведением качества очистки сточных вод до нормативных показателей, допустимых для выпуска в водный объект рыбохозяйственного значения, после чего обеззараживаются и сбрасываются в р. Гзу.

На первую очередь строительства предусматривается канализовать районы застройки усадебного типа территорий первоочередного освоения жилых районов города (см. плановые материалы).

Техническое состояние существующих канализационных насосных станций удовлетворительное, но в связи с увеличением объёмов принимаемых стоков к первой очереди строительства также отнесена реконструкция существующих КНС с заменой насосного оборудования на более мощное.

Общая протяжённость самотечных и напорных коллекторов города составит 47,8 км, из них:

– на первую очередь строительства:

- существующие сохраняемые сети – 16,5 км; в том числе реконструируемые сети – 5,9 км;

- новое строительство – 9,5 км.

– на расчётный срок:

- существующие сохраняемые сети – 26,0 км;

- новое строительство – 21,8 км.

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитная зона проектируемых канализационных насосных станций до границ жилой застройки принимается по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и составляет 20 м.

Санитарно-защитная зона очистных сооружений канализации до границ жилой застройки принимается по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и составляет 400 м.

Принятая проектом схема канализации города и технология отведения и очистки сточных вод не ухудшают естественного состояния почвы, атмосферного воздуха и водных ресурсов.

### 6.15.3. Дождевая канализация

Настоящей схемой принята полная раздельная система канализации города Юрьев- Польского, при которой бытовые и производственные сточные воды отводятся отдельной системой и не допускаются к спуску в дождевую канализацию.

В соответствии с перспективным уровнем благоустройства города для отведения поверхностного стока (дождевых, талых и поливомоечных вод) схемой принята система дождевой канализации с устройством закрытых водостоков. Площадь бассейна поверхностного стока в целом по городу составляет  847 га.

Схемой принято, что на очистные сооружения дождевых вод направляется сток, смывающий основную массу загрязнений с городской территории, то есть полностью от часто повторяющихся малоинтенсивных дождей, составляющих основной объём среднегодового стока; первые порции дождей любой повторяемости; полностью талые и поливомоечные воды.

Схема дождевой канализации учитывает рельеф местности и возможность размещения очистных сооружений с учётом планировочных решений.

Проектными решениями предусматривается строительство очистных сооружений поверхностного стока рядом с площадкой очистных сооружений канализации МУП Юрьев-Польского района «Водоканал».

Очистные сооружения принимаются полной заводской готовности комплектной поставки фирмы «LABKO» (Финляндия) или аналогичных сооружений других фирм, при этом возможно применение различных схем подачи сточных вод на очистку:

- напорной (без регулирующей ёмкости); т.е. подача на очистку осуществляется насосной станцией;

- накопительной (с аккумулирующей ёмкостью);

- комбинированной (включает в себя элементы указанных схем).

Состав сооружений включает в себя:

- разделительную камеру для отведения наиболее загрязненной и основной части стока на очистку и сброс в водный объект без очистки условно-чистой части дождевого стока;

- пескоотделители,

- нефтемаслосепараторы;

- угольные фильтры доочистки.

Указанные очистные сооружения отличаются малыми габаритными размерами при достаточно большой пропускной способности; при этом степень очистки поверхностного стока соответствует нормативам сброса воды в водоёмы рыбохозяйственного значения.

Варианты схемы очистки поверхностного стока и производительность очистных сооружений определяются на последующих стадиях проектирования.

Расчётные расходы поверхностного стока

Расчётные расходы дождевых вод определены по бассейнам поверхностного стока; расчёт выполнен по «Рекомендациям по расчёту систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» ФГУП «НИИ ВОДГЕО», Москва, 2006.

Результаты определения расчётных расходов поверхностного стока и производительность очистных сооружений поверхностного стока приведены в табл.№ 47.

Табл.№47

| Расчётные расходы | Количество |
| --- | --- |
|  | м3/год | м3/сут | м3/ч | л/с |
| Дождевая канализация |  |  |  |  |
| а) максимальные, всего: | 3004224,3 | 193878,3 | 34621,1 | 18580,6 |
| в том числе: - дождевые воды | 1853998,3 | 193878,3 | 34621,1 | 18580,6 |
| - талые воды | 1150226,0 |  |  |  |
| б) средние |  | 47669,2 | 6809,9 | 1891,6 |

Данные по составу поверхностного стока для жилой застройки (усредненные) приняты по таблице 2 «Рекомендаций по расчёту систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока ...»:

- дождевой сток:  взвешенные вещества – 400 мг/л, нефтепродукты – 8 мг/л;

- талый сток:  взвешенные вещества – 2000 мг/л, нефтепродукты – 20 мг/л.

Очищенные поверхностные воды должны иметь концентрацию загрязняющих веществ, не более:

- по взвешенным веществам    6 мг/л;

- по нефтепродуктам           0,05 мг/л.

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитная зона проектируемых очистных сооружений поверхностного стока до границы жилой застройки принимается по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и составляет 
50÷100 м  в зависимости от принятой схемы и состава очистных сооружений.

Объёмы  строительства

Данные о проектируемых водозаборных и водопроводных сооружениях, водопроводных сетях, самотечных и напорных коллекторах канализации, канализационных насосных станциях, канализации поверхностного стока в целом по городу приведены 
в таблице № 48.

Табл.№ 48

| № п/п | Материал и диаметр труб, ГОСТ | Количество |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь строительства | Расчётный срок |
| Водоснабжение |
| 1 | Водозаборные скважины с павильонами над ними | определяется отдельным проектом |
| 2 | Водопроводные сооружения с насосной станцией второго подъёма (реконструкция) | 1 комплекс | - |
| 3 | Станция обезжелезивания воды (новое строительство) | 1 комплекс | - |
| Водопроводная сеть |
| 4 | Труба полиэтиленовая напорная тип «С» (110÷315 мм ГОСТ 18599-2001* (новое строительство) | 4,5 км | 13,9 км |
| 5 | Труба полиэтиленовая напорная тип «С» (110÷315 мм ГОСТ 18599-2001* (реконструкция) | 30,8 км | - |
| Переход через реку |
| 6 | Трубы стальные электросварные 2(200 мм ГОСТ 10704-91 (один переход) | 0,07 км | 0,3 км |
| Бытовая канализация |
| 7 | Реконструкция ОСБО МУП Юрьев-Польского района «Водоканал» с увеличением производительности до 7,5 тыс. м3/сутки | 1 | - |
| 8 | Канализационные насосные станции (новое строительство) | 4 шт. | 2 шт. |
| 9 | Канализационные насосные станции (реконструкция) | 1 шт | 1 шт |
| Самотечные коллекторы |
| 10 | Сети хозяйственно-бытовой и производственной канализации из труб «Прагма» (200÷400 мм по ТУ 2248-001-76167990-2005 (реконструкция) | 5,9 км | - |
| 11 | Сети хозяйственно-бытовой и производственной канализации из труб «Прагма» (200÷400 мм по ТУ 2248-001-76167990-2005 (вновь строящиеся) | 8,2 км | 20,4 км |
| Напорные коллекторы |
| 12 | Трубы полиэтиленовые напорные тип «С» техническая 2(110÷(315 мм по ГОСТ 18599-2001* | 1,3 км | 1,4 км |
| Переход под железной дорогой |
| 13 | Трубы стальные электросварные (200÷400 мм по ГОСТ 10704-91 (два перехода) | - | 0,12 км |
| Переход через реку |
| 14 | Трубы стальные электросварные (200÷400 мм по ГОСТ 10704-91 (два перехода) | 0,15 км | 0,09 км |
| Дождевая канализация |
| 15 | Очистные сооружения поверхностного стока | - | 1 комплекс |
| 16 | Канализационные насосные станции | - | 5 шт. |
| Самотечные коллекторы |
| 17 | Сети ливневой канализации из железобетонных труб (400÷2400 мм по ГОСТ 12586.0-83 | - | 47,2 км |
| Напорные коллектора |
| 18 | Трубы полиэтиленовые напорные по ГОСТ 18599-2001* тип «С» техническая 2(315÷2(900 мм | - | 2,6км |
| Переход под железной дорогой |
| 19 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 (400 и 500 мм (два перехода) | - | 0,20 км |
| Переход через реку |
| 20 | Трубы стальные электросварные (400 и 500 мм по ГОСТ 10704-91 | 0,15 (три перехода) | 0,10 (два перехода) |

### 6.15.4. Теплоснабжение

Планировочными решениями генерального плана предполагается к расчетному сроку (2020-2030гг.) построить 97 тыс. м2 жилья, из них:

- 12,0 тыс. м2 приходится на долю секционной застройки этажностью от 4 до 5;

- 29,0 тыс. м2 этажностью от 2 до 3;

- 56,0 тыс. м2 – застройка усадебного типа этажностью от 1 до 2;

- торгово-развлекательный центр;

- молодежный центр досуга;

- гостиница на 110 мест;

- детский сад;

- предприятие бытового обслуживания на 35 рабочих мест;

- предприятие общественного питания.

Тепловые нагрузки на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения для проектируемого жилищно-коммунального сектора определены по укрупненным показателям максимального теплового потока на 1 м2 общей площади в соответствии с рекомендациями СНиП 41-02-2003 при расчетной температуре наружного воздуха -28оС.

Общая тепловая нагрузка проектируемых потребителей, планируемых к завершению строительства к 2030г. составляет 4,35 Гкал/ч.

Теплоснабжение секционной застройки и объектов культурно-бытового обслуживания предполагается от существующих котельных, имеющих резервные мощности.

Теплоснабжение проектируемой усадебной жилой застройки предусматривается от поквартирных источников тепла

### 6.15.5. Газоснабжение

Планировочными решениями генерального плана предполагается к расчетному сроку (2020-2030гг.) построить 97 тыс. м2 жилья, из них:

- 12,0 тыс. м2 приходится на долю секционной застройки этажностью от 4 до 5;

- 29,0 тыс. м2  - этажностью от 2 до 3;

- 56,0 тыс. м2 – застройка усадебного типа этажностью от 1 до 2.

В домах секционной застройки устанавливаются только газовые плиты.

В домах усадебной застройки планируется установка газовых плит и газовых двухконтурных котлов для индивидуального отопления и горячего водоснабжения. Для газификации домов усадебной застройки на расчетный срок необходимо строительство дополнительных ГРПШ с последующей разводкой сетей низкого давления.

Расход газа на расчетный срок составит:

-для секционной застройки 		– 703 м3/ч;

- на дома усадебной застройки 	– 2240 м3/ч.

- общий расход газа 			– 2943 м3/ч.

На расчетный срок предполагается 100%-ная газификация города.

### 6.15.6. Электроснабжение

Согласно нормативам (Таблица 2.4.3** РД 34.20.185-94) укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки для города (категория – малый, < 50 тыс. чел) составит – 0,41 кВт/чел при расчетной удельной обеспеченности жилой площадью – 
30,1 м2/чел.

Учитывая фактическую обеспеченность общей площадью, которая составляет на конец 1 очереди – 25,6 м2/чел., а на расчетный срок – 30,5 м2/чел, вводим поправочные коэффициенты:

- 0,85 – на 1 очередь,

- 1,01 – на расчетный срок.

Согласно Таблице 2.4.4** РД 34.20.185-94  удельный расход электроэнергии в год составляет 2170 кВт/чел, а годовое число использования максимума электрической нагрузки – 5300 часов.

По системным потребителям (промышленные и мелко промышленные) ожидаемый расход электроэнергии определен по фактическому потреблению с учетом естественного увеличения нагрузок на 2 % ежегодно (плановое развитие предприятий проектом не задано).

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

Табл. № 49

| Этап | 1 очередь (2020 г) | Расчетный срок (2030 г) |
| --- | --- | --- |
| Население, тыс. человек | 19,2 | 19 |
| Годовое электропотребление, млн. кВтч | 41,66 | 41,23 |
| Максимальная электрическая нагрузка, МВт | 10,02 | 11,8 |

Максимальная электрическая нагрузка г. Юрьев-Польский

Табл. № 50

| Наименование | Электрическая нагрузка, МВт |
| --- | --- |
|  | 1 очередь (2020 г) | Расчетный срок (2030 г) |
| Жилищно-коммунальный сектор | 10,02 | 11,8 |
| Промышленность | 2,65 | 3,28 |
| Мелко промышленные потребители | 3,94 | 4,88 |
| Потери в сетях и прочие неучтенные нагрузки | 2,1 | 2,6 |
| Итого | 18,89 | 22,56 |
| Тоже, с учетом коэффициента одновременности (0,85) | 16,1 | 19,18 |

Рост электрических нагрузок на 1 очередь и расчетный срок обусловлен необходимостью создания комфортных условий жизни населения, освоением неиспользуемых территорий для создания объектов социальной и промышленной сферы.

Покрытие указанных нагрузок обеспечивается мощностью существующих трансформаторов (2х25 МВА), установленных на ПС 110/35/10 кВ «Юрьев-Польский», 
с учетом ее реконструкции.

По инвестиционной программе ОАО "МРСК Центра и Приволжья" (филиал "Владимирэнерго") на период 2010-2014 г.г. планируется:

- в 2012 году - реконструкция ОРУ 110 кВ (замена ОД, КЗ на ЭВ, РЗА),

- в 2014 году - реконструкция ОРУ 35 кВ (замена МВ на ЭВ – 6 шт.)

Электрические сети 35 - 110 кВ находятся в зоне ответственности филиала ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго» и их техническое состояние в основном оценивается, как удовлетворительное, за исключением ВЛ-110 кВ «Юрьев-Польский - Небылое», техническое состояние которой рассматривается как неудовлетворительное.

От ПС «Юрьев-Польский» отходят следующие линии электропередачи:

- ВЛ -110 кВ «Юрьев-Польский – Небылое»,

- ВЛ-35 кВ «Юрьев-Польский – Энтузиастов-1,2»,

- ВЛ-35 кВ «Юрьев-Польский – Луговая-5»,

Рекомендуется в развитие настоящего генплана разработать «Схему развития городских электрических сетей» в объеме «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94, являющуюся технико-экономической основой для разработки проектов по строительству, расширению и реконструкции электрических сетей города.

На графическом материале показаны:

- место расположения ПС «Юрьев-Польский»,

- места прохождения линий 35-110 кВ с указанием наименований линий, количества цепей на участках согласно данным  эксплуатирующих организаций.

### 6.15.7. Средства связи

Емкость существующей АТС для подключения новых абонентов не достаточна, поэтому необходимо ей расширение.

В перспективе необходима замена существующей координатной станции на цифровую. Это улучшит качество связи и упростит обслуживание АТС. Также, целесообразно увеличение числа присоединенных операторов связи.

Необходимость создания комфортных условий жизни населения, освоением неиспользуемых территорий для создания объектов социальной и промышленной сферы обуславливает применение новых технологий в сфере средств связи.

При прокладке новых и замене существующих изношенных сетей необходимо заменять их на оптоволоконные сети, превосходящие по своим характеристикам традиционные проводные средства связи (позволяют передавать информацию на бо́льшие расстояния с более высокой скоростью передачи данных).

Кроме того, альтернативой кабельной канализации может служить DECТ-доступ (беспроводная связь).

### 6.15.8. Благоустройство и инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка городских территорий – инженерные мероприятия по преобразованию, изменению и улучшению природных условий в состояние, пригодное для градостроительного использования.

В соответствии с архитектурно – планировочными решениями и природно– климатическими условиями предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- вертикальная планировка территории;

- организация поверхностного стока, защита территории от подтопления;

- благоустройство долин рек и городских водоёмов.

Вертикальная планировка

Вертикальная планировка является одним из основных элементов инженерной   подготовки территории населённых пунктов и представляет собой приспособление естественного рельефа к требованиям строительства, планировки, застройки и благоустройства территорий.

В настоящее время сток поверхностных вод осуществляется, в основном, естественным путём по уличной сети за счёт уклонов существующей поверхности со сбросом по пониженным местам и ручьям в пойму рек Колокши и Гзы.

На площадках, предполагаемых к освоение работы по вертикальной планировке незначительны, что обусловлено благоприятным рельефом, за исключением площадок в северо-восточной промышленной части г.Юрьев-Польский.

Наличие плоского рельефа в северной части города, в районе существующих прудов затрудняет сток поверхностных вод, образуя избыточное увлажнение грунтов.

Работами по вертикальной планировке обеспечить уклоном, соответствующий нормативным значениям не менее 0,5%.

Организация поверхностного стока, защита территории от подтопления

Основным мероприятием по защите территории от затопления паводком 1% обеспеченности на территории города Юрьев-Польский в условиях сложившейся застройки будет углубление речного дна рек Колокша и Гза. В настоящее время проект по дноуглублению разрабатывается в ЗАО «Владимирагроводстрой», проектно-изыскательское отделение (г.Владимир,  ул.Лакина, д.4).

При освоении площадки в районе проектируемого стадиона, восточнее ул.Луговая, необходимо выполнить подсыпку территории.

Подсыпку с предварительным осушением выполнить в северо-западной части города, в районе усадебной застройки. Толщина слоя подсыпки будет составлять примерно 2м., но её необходимо уточнить на дальнейших стадиях проектирования.

Мероприятиями по инженерной подготовке при подтоплении территории являются: организация поверхностного стока, понижение уровня подземных вод, осушение территорий. Организацию поверхностного стока  выполнить сетью открытых и закрытых водостоков. Предусматривается водоотвод с территории капитальной застройки сетью закрытых водостоков, а с территории усадебной застройки и территорий зелёных насаждений открытыми водостоками. В качестве открытых водостоков принять канавы прямоугольного сечения шириной 0,4-0,6м, глубиной 0,8-1,2м. Отвод поверхностных вод предусматривается самотёком.

Водоприёмниками очищенных сточных вод будут служить р.Колокша, р.Гза и ручьи без названия. Наиболее загрязнённую часть поверхностного стока перед сбросом в водоёмы необходимо очистить на специальных сооружениях.

На заболоченных территориях осушение намечается провести открытой осушительной сетью канав. Наряду с понижением уровня грунтовых вод выполнить пригрузку минеральным грунтом, а при соответствующем обосновании - выторфовывание. Толщина слоя пригрузки минеральными грунтами установить на дальнейших стадиях проектирования после проведения инженерных изысканий с учётом последующей осадки торфа и обеспечения необходимого уклона территории для устройства поверхностного стока.

Понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки предусматривается путём устройства дренажной системы (конструкция дренажей устанавливается на последующих стадиях проектирования), на территории усадебной застройки – открытыми водотоками, выполняющими также функцию дождевых коллекторов, со сбросом через грязеуловители в р.Колокша или в водостоки дождевой канализации.

Разработка и проведение мероприятий  в границах распространения культурного слоя города XII-XIII, XIV-XVII вв. выполняется по согласованию с «Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия» (г.Владимир, ул.Музейная, д.3).

Благоустройство долин рек и  городских водоёмов

К водоёмам, находящимся на проектируемой территории относятся: река Колокша, речка Гза, городские водоёмы, которые играют большую роль в регулировании водного режима городской территории.

Поскольку на территории города водоёмы загрязняются бытовым мусором, строительными материалами, необходимо выполнить комплекс мероприятий по улучшению состояния водных объектов:

- дноуглубление и расчистку русла рек Колокши, Гза,  расчистку прудов;

- берегоукрепление разрушающихся участков (устройство травяного покрова, одерновка поверхности откосов);

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- ликвидация выпусков недостаточно очищенных промышленных стоков,  аварийных сбросов хозяйственно-фекальной канализации, предотвращение сброса поверхностных вод, несущих загрязнение с территории города.

В процессе эксплуатации обязательна регулярная очистка водоёмов от грязи и ила, осаждающихся на дне.

Генеральным планом предлагается устройство набережной откосного типа вдоль р.Колокши в центральной части г.Юрьев-Польский, от ул.Школьной до ул.Шибанкова с креплением берега одерновкой.

## 6.16. Охрана окружающей среды. 
 Основные природоохранные мероприятия

Проект «Корректировка генерального плана г. Юрьев-Польский» разрабатывался с учетом сложившейся экологической ситуации и должен обеспечить дальнейшее устойчивое развитие территории.

Для оздоровления экологической обстановки города необходимо осуществить комплекс технологических, организационных и планировочных решений.

Технологические мероприятия

В современных экономических условиях конкурентоспособную продукцию можно производить при условии внедрения прогрессивных, экологически чистых (безотходных) технологий, с низким энергопотреблением. Поэтому администрации города  и лицензионным службам необходимо концентрировать свое внимание при открытии новых предприятий на этих вопросах и требовать внедрения безотходных технологий и энергосберегающих мероприятий на существующих предприятиях.

Организационные мероприятия

- Проработать вопрос о выборе варианта развития системы обращения с ТБО и приступить к его реализации в соответствии с выбранным вариантом.

- Решить вопрос о выборе места под размещение городского кладбища, в соответствии с действующими нормами в области охраны окружающей среды.

- Выполнить работу по разработке Сводного проекта нормативов ПДВ загрязняющих веществ в целом для города. На основании этой работы провести анализ фактической экологической ситуации города. Учитывать полученные данные при дальнейшем проектировании инфраструктуры города.

- Для всех крупных предприятий города разработать проекты обоснования санитарно-защитных зон с целью определения их фактического размера и наметить план мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ. После разработки проектов обоснования расчетных СЗЗ и на основании проведенного натурного обследования территорий необходимо ориентировочные размеры СЗЗ, указанные в данном проекте уточнить (после установления окончательного размера СЗЗ).

- Выявить перечень нормируемых объектов, расположенных в пределах утвержденных размеров СЗЗ промышленных предприятий. Разработать конкретные мероприятия по исключению вредного воздействия на нормируемые объекты, в том числе перепрофилирование и как крайнюю меру вынос с данной территории.

- Необходимо систематически улучшать работу существующих пылегазоочистных установок на предприятиях города.

- Необходимо осуществление государственного санитарного надзора на этапах отвода земельных участков, строительства и ввода в эксплуатацию строящихся объектов с целью соблюдения природоохранного законодательства.

- Необходимо провести работы по натурному обследованию прилегающей к магистральным улицам территории и при необходимости выполнить замену оконных блоков на шумозащитные в местах с наиболее неблагоприятными акустическими параметрами нормируемых объектов.

- Постоянно вести контроль по содержанию вредных веществ на источниках выброса промышленных предприятий.

Планировочные решения

- вновь проектируемые объекты должны размещаться с учетом существующей экологической ситуации в местах размещения и с соблюдением требований природоохранных документов.

- в случае размещения жилых зданий вдоль транспортных магистралей широко внедрять методы строительства шумозащитных зданий согласно рекомендациям СП 31-107-2004.

- все вновь проектируемые промышленные предприятия должны иметь проекты обоснования санитарно-защитных зон с разработанной схемой благоустройства и озеленения.

- организация движения транзитного грузового транспорта в обход жилой застройки.

- создание на территории города единой системы зеленых насаждений, предусматривается озеленение С33 предприятий, намечается организация зеленых прогулочных зон и зон отдыха.

### 6.16.1. Воздушный бассейн

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на улучшение состояния воздушного бассейна территории:

- Проведение работ по натурному обследованию прилегающей к магистральным улицам города территории (в зону шумового дискомфорта от дороги  попадает жилая застройка, расположенная ближе 95 метров) и при необходимости выполнить замену оконных блоков на шумозащитные в местах с наиболее неблагоприятными акустическими параметрами нормируемых объектов.

- Выполнить работу по разработке Сводного проекта нормативов ПДВ загрязняющих веществ в целом для города. На основании этой работы провести анализ фактической экологической ситуации города. Учитывать полученные данные при дальнейшем проектировании инфраструктуры города.

- Для всех крупных предприятий города разработать проекты обоснования расчетных санитарно-защитных зон с целью определения их фактического размера и наметить план мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ. После разработки проектов обоснования расчетных СЗЗ и на основании проведенного натурного обследования территорий необходимо ориентировочные размеры СЗЗ, указанные в данном проекте уточнить.

- Выявить перечень нормируемых объектов, расположенных в пределах утвержденных размеров СЗЗ промышленных предприятий. Разработать конкретные мероприятия по исключению вредного воздействия на нормируемые объекты, в том числе перепрофилирование и как крайнюю меру вынос с данной территории.

- Необходимо улучшить эффективность системы очистки пылегазоочистных установок на предприятиях города.

- Озеленение магистральных улиц и санитарно-защитных зон промышленных и коммунально-складских предприятий.

### 6.16.2. Подземные и поверхностные воды

Основными задачами развития системы водоснабжения г. Юрьев-Польский являются следующие:

- улучшение качества подаваемой потребителю воды за счет строительства станции обезжелезивания воды;

- сокращение потерь воды при транспортировке от водозаборных сооружений до потребителя;

- увеличение надёжности подачи воды потребителю, включая нужды пожаротушения;

- для обеспечения г. Юрьев-Польского питьевой водой, необходимо увеличить водоотбор на существующем городском водозаборе, дополнительно пробурить к существующим скважинам новые, увеличить производительность водопроводных сооружений.

- предусматривается реконструкция и развитие городской водопроводной сети – перекладка отдельных участков существующей сети и прокладка новых кольцевых разводящих сетей

Основными задачами развития системы канализации являются следующие:

- увеличение надежности системы отведения сточных вод на очистные сооружения;

- улучшение качества очистки сточных вод, сбрасываемых в р. Гза.

- строительство сети канализации с подключением стоков от частной жилой застройки к самотечным сетям и КНС,

- к первоочередному строительству отнесена реконструкция и расширение очистных сооружений канализации МУП Юрьев-Польского района «Водоканал» с доведением их производительности до 7,5 тыс. м3/сутки.

- на очистные сооружения канализации ОАО «Авангард» предлагается направить стоки только самого предприятия с уменьшением количества стоков до 1.2 тыс. м3/сутки.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на улучшение состояния поверхностных и подземных вод территории:

- Предусматривается строительство сети дождевой канализации закрытого типа.

- Предусматривается строительство очистных сооружений поверхностного стока рядом с площадкой очистных сооружений канализации МУП Юрьев-Польского района «Водоканал». При этом степень очистки поверхностного стока должна соответствовать нормативам сброса воды в водоемы рыбохозяйственного назначения, что в целом исключит загрязнение водных объектов и почвы

- предусматривается значительное благоустройство территории города, увеличение площади асфальтового покрытия, организация сети дождевой канализации закрытого типа на территории  3-5 этажной застройки, что в целом улучшит санитарное состояние города.

### 6.16.3. Защита почвы и растительности. 
Рекомендации по организации сбора и удаления ТБО

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких бытовых отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям «Санитарных правил содержания территорий населенных мест» N 4690-88.

Объектами очистки являются: территория домовладений, уличные и микрорайонные проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории различных предприятий, учреждений и организаций, парки, скверы, площади, места общественного пользования, места отдыха.

Для сбора твердых бытовых отходов следует применять в благоустроенном жилищном фонде стандартные металлические контейнеры. В домовладениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные или металлические сборники.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 
20 метров. Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории необходимо согласовать с районным архитектором и районными службами санэпиднадзора.

Твердые бытовые отходы должны вывозиться мусоровозным транспортом, а жидкие отходы из неканализованных домовладений - ассенизационным вакуумным транспортом.

Современные требования к системе удаления отходов должны быть направлены на значительное снижение потока ТБО, и предусматривать следующее:

- развитие селективного сбора вторичного сырья непосредственно в местах образования с организацией приемных пунктов (стационарных или передвижных)

- организация сортировальных станций или станций перегрузки ТБО с элементами сортировки

Администрации города необходимо реализовать и совершенствовать разработанную генеральную схему очистки территории Юрьев-Польского района (в том числе г. Юрьев-Польский) с целью внедрения современных методов очистки территории города, включая систему сортировки ТБО. В результате выделения и использования утильной фракции (бумага, резина, металл, стекло, полиэтиленовая пленка, бутылки и т.д.) поток на захоронение уменьшится на 10-30%.Это позволит увеличить срок службы полигона ТБО.

При реализации варианта по захоронению ТБО на территории муниципального образования намечено строительство нового полигона ТБО в районе с. Кумино. Для увеличения срока его эксплуатации, необходима организация извлечения вторичного сырья из вновь образующихся отходов путем проектирования мусоросортировочного комплекса и выбора технологии переработки вторсырья. Все эти вопросы должны быть проработаны на стадии разработки проектной документации по полигону ТБО.

В комплексную программу по очистке города необходимо также включить мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок и рекультивации земель в этих местах.

### 6.16.4. Организация санитарно-защитных зон

Промышленные предприятия

Одним из актуальных вопросов санитарного надзора является контроль за организацией и благоустройством санитарно-защитных зон предприятий, зданий и сооружений, являющихся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека.

На период разработки проекта генплана всего несколько предприятий города имеют разработанные и утвержденные проекты организации СЗЗ.

Установление границ санитарно-защитной зоны производится по совокупности всех видов техногенных воздействий объекта на окружающую среду и здоровье человека.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция) СЗЗ для промышленных предприятий разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) ССЗ и установленная (окончательная). Установление расчетного размера ССЗ обосновывается в проекте в соответствии с расчетами загрязнения атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух. Установленная (окончательная) СЗЗ принимается на основании результатов инструментальных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней физического воздействия.

На основании проведенного в данной работе анализа, а также в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция) "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», предлагается для существующих промышленных предприятий города установить ориентировочные санитарно-защитные зоны.

После разработки проекта генплана необходимо всем предприятиям города разработать проекты обоснования СЗЗ с расчетами по загрязнению атмосферного воздуха с учетом результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух.

После проведения этой работы в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция) ориентировочные размеры санитарно-защитных зон, представленные в данном проекте должны быть скорректированы на основании данных проектов.

Рекомендации по организации санитарно-защитных зон
 промышленных предприятий

Предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Санитарно-защитная зона должна иметь последовательную проработку её территориальной организации, озеленения и благоустройства на всех этапах разработки всех видов градостроительной документации, проектов строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного предприятия и /или группы предприятий.

Для действующих предприятий проект организации санитарно-защитной зоны должен быть обязательным документом.

В СЗЗ не допускается размещение объектов для проживания людей. СЗЗ или какая-либо её часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

В настоящее время для установления размера санитарно-защитной зоны предприятий действует СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Санитарные правила устанавливают гигиенические требования к размеру санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов, требования к их организации и благоустройству, основания к пересмотру этих размеров.

Предлагаемые в данном проекте мероприятия по выносу действующих предприятий или нормируемых объектов носят предварительный характер.

Окончательное решение по данному вопросу должно быть принято в каждом случае после разработки и утверждения окончательного размера СЗЗ конкретного предприятия.

Источники водоснабжения и водопроводы питьевого назначения

Для установления размера зон санитарной охраны источников водоснабжения действует СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Санитарные правила определяют санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

Зоны санитарной охраны организуется на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Зоны санитарной охраны организуется в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарно-защитные зоны существующих и проектируемых объектов нанесены на основной чертеж и схему зонирования территории.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов устанавливаются в соответствии с «Водным Кодексом РФ» - Москва, 2006 г.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв,

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ,

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений,

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос дополнительно запрещается:

- распашка земель,

- размещение отвалов размываемых грунтов,

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

### 6.16.5. Прогноз состояния окружающей среды

В процессе выполнения генерального плана проведено уточнение и упорядочение существующей планировочной структуры города, определена структура нового жилищного строительства, намечено строительство и реконструкция объектов инженерного обеспечения.

При разработке проекта учитывалось существующее экологическое состояние территории.

Анализируя ожидаемое состояние окружающей среды после реализации проектных решений можно сделать следующие выводы:

- Загрязнение атмосферы выбросами вредных веществ на территории города в ближайшие годы не превысит ПДК при условии выполнения природоохранных мероприятий, изложенных в проекте и соблюдения действующего законодательства в области охраны природы.

- Генплан предусматривает максимальное сохранение существующих зеленых насаждений, дальнейшее озеленение и благоустройство территории, что будет способствовать в целом улучшению экологической ситуации.

- Для обеспечения г. Юрьев-Польского питьевой водой, предусматривается увеличить водоотбор воды на существующем городском водозаборе, дополнительно пробурить к существующим скважинам новые, увеличить производительность водопроводных сооружений.

- Реконструкция и расширение сетей водопровода и канализации, организация сетей дождевой канализации со строительством очистных сооружений поверхностного стока будет способствовать в целом благоустройству территории и исключит сброс неочищенных сточных вод на рельеф и дальнейшее их попадание в естественные водоисточники, предотвратит загрязнение почвы. Этому будут способствовать также организационно-планировочные мероприятия по соблюдению водоохранных зон рек и водохранилищ.

- Реализация предложенной схемы теплоснабжения города, с проектированием новых тепловых сетей и модернизацией котельного оборудования действующих котельных, будет способствовать уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферу и как следствие – улучшению экологической ситуации в целом по городу.

## 6.17. Описание проектных границ города Юрьев-Польского

Город Юрьев-Польский входит в муниципальное образование (городское поселение) город Юрьев-Польский, расположенное в  центре Юрьев-Польского муниципального района. Проектные границы города и муниципального образования показаны на основном чертеже.

На севере, граница города Юрьев-Польский совпадает с границей муниципального образования городского поселения города Юрьев-Польский, начинается в точке от плотины на ручье Красносельский – притока реки Колокша и идет далее на восток по грунтовой дороге, совмещаясь с границей землепользования СПК «Красносельское» до пересечения с автодорогой Юрьев-Польский – с.Красное. Далее граница продолжается на востоке до городского кладбища, меняет направление на север, совмещаясь с границей землепользования СПК «Красносельское», затем направление меняет на восток, затем на юг до коллективных садов, совмещаясь с границей землепользования СПК «Юрьев-Польское». Затем, граница поворачивает на восток, затем на юг до территории завода «СОМ», затем вдоль северной границы территории завода «СОМ» на восток, затем поворачивает на юг, идет вдоль восточной границы территории завода «СОМ», доходит до территории   мясокомбината. Далее, вдоль северной границы мясокомбината на восток, поворачивает на юг, идет вдоль восточной границы территории мясокомбината до пересечения с рекой Гза. Далее по реке Гза на юго-запад до пересечения с проектным створом улицы Школьная, затем на восток вдоль новой автомагистрали, связывающей проектируемую федеральную автомагистраль Владимир – Переславль-Залесский с городом, до проектируемой территории оптового рынка, затем вдоль западной границы рынка на юг до пересечения с границей отвода железной дороги. Далее на запад, вдоль границы отвода железной дороги до существующей границы Муниципального образования город Юрьев-Польский. Затем граница идет на юг, совпадая с границей Муниципального образования, пересекает железную дорогу и далее автодорогу Владимир – Юрьев-Польский, резко меняет направление на запад, пересекая автодорогу Юрьев-Польский – Кузьмадино, идет до реки Колокша, далее граница поворачивает на юг и проходит по центру реки Колокша до слияния с рекой Сегой, совмещаясь с границей землепользования СПК «Юрьев-Польское».

Затем граница города идет на север вдоль ручья, впадающего в реку Сегу до его истока, поворачивает на запад до автодороги Юрьев-Польский – Кольчугино, идет вдоль дороги в северо-восточном направлении до пересечения с автодорогой Юрьев-Польский – Дроздово. Затем, вдоль ВЛ 110 кВ и проектируемой автодорогой идет в северо-западном направлении до пересечения с автодорогой Юрьев-Польский - Фроловское. Далее вдоль проектируемой новой автодороги идет на север до автодороги Юрьев-Польский – Горки и далее вдоль дороги на северо-запад до моста через реку Колокшу на автодороге Юрьев-Польский – Горки.

После пересечения автодороги граница проходит по реке Колокша в северо-восточном направлении до слияния с ручьем Красносельский, далее продолжая в том же направлении, проходит по ручью Красносельский и выходит на границу муниципального образования городское поселение город Юрьев-Польский в северной точке плотины на ручье Красносельский.

# 7. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ГОРОДА 
НА ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА 
(2010 – 2020 г.г.)

## 7.1. Экономическая база

В ближайшей перспективе ведущее место в экономике города сохранится за промышленным производством. Основными направлениями деятельности для улучшения работы экономики города должно стать создание благоприятного хозяйственного климата, обеспечение устойчивого развития существующих базовых предприятий и реформирование убыточных.

Рост промышленного производства существующих предприятий на период первой очереди ожидается около 8% ежегодно.

Структура занятости населения г.Юрьев-Польский будет определяться: с одной стороны вовлечением незанятого населения (трудовых ресурсов) в экономику города, а с другой будет происходить перераспределение занятых из сферы материального производства в непроизводственную сферу.

Принципиальной особенностью формирования структуры занятости намечается развитие внутреннего рынка квалифицированной рабочей силы (за счет создания новых рабочих мест). Для привлечения капитала в развитие экономики города, по инициативе заказчика генпланом намечена группа инвестиционных площадок для новых производств, часть которых, при необходимости, может осваиваться в первую очередь.

## 7.2. Население

По прогнозам Генерального плана, численность населения г.Юрьев-Польский с учетом предполагаемых темпов изменения численности населения составит к 2020 году – 
19,2 тыс.чел.

В возрастной структуре увеличится доля населения младше трудоспособного возраста (до 15,5%), но доля трудоспособного населения снизится до 57,0%, доля населения старше трудоспособного возраста прогнозируется в пределах 27,5%.

## 7.3. Жилищное строительство

Проектом прогнозируется увеличение жилищного фонда на I очередь (2020г.)  
до 492,0 тыс.кв.м общей площади.

Средняя жилищная обеспеченность должна составить 25,6 кв.м на человека.

Существующий жилищный фонд, сохраняемый на конец I очереди составит 
426,0 тыс.кв.м.

Для освоения ожидаемых объемов жилищного строительства потребуется увеличить среднегодовой ввод жилищного фонда с 1,8 до 6,0 тыс.кв.м общей площади в год.

Динамика жилищного фонда на период I очереди (2020 г.)

Табл. №51

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Период 1 очереди 2010-2020г.г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилищный фонд на начало периода, всего | тыс.кв.м общ.пл | 432,0 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Многоэтажная застройка 4-5 этажей | -“- | 157,8 |
|  | Малоэтажная застройка 2-3 этажа | -“- | 114,5 |
|  | Индивидуальная застройка 1-2 этажа | -“- | 159,7 |
| 2. | Население на начало периода | тыс.чел | 19,51 |
|  | в т.ч. проживает (ориентировочно): |  |  |
|  | в многоквартирной застройке |  | 15,11 |
|  | в индивидуальной застройке |  | 4,4 |
| 3. | Убыль жилищного фонда | тыс.кв.м общ.пл | 6,0 |
|  | 2 эт. деревянная застройка | -“- | 2,1 |
|  | 1 эт. индивидуальная застройка | -“- | 3,9 |
| 4. | Сохраняемый жилищный фонд, всего | тыс.кв.м общ.пл | 426,0 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Многоэтажная застройка 4-5 этажей | -“- | 157,8 |
|  | Малоэтажная застройка 2-3 этажа | -“- | 112,4 |
|  | Индивидуальная застройка 1-2 этажа | -“- | 155,8 |
| 5. | Население в сохр. жил.фонде | тыс. чел. | 16,6 |
|  | в т.ч. проживает: |  |  |
|  | в многоквартирной застройке | -“- | 12,6 |
|  | в индивидуальной застройке | -“- | 4,0 |
| 6. | Новое строительство, всего | тыс.кв.м общ.пл | 66,0 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Многоэтажная застройка 4-5 этажей | -“- | 8,0 |
|  | Малоэтажная застройка 2-3 этажа | -“- | 18,0 |
|  | Индивидуальная застройка 1-2 этажа | -“- | 40,0 |
| 7. | Население | тыс. чел. | 2,0 |
|  | в т.ч.: |  |  |
|  | в многоквартирной застройке | -“- | 1,0 |
|  | в индивидуальной застройке | -“- | 1,0 |
| 8. | Всего жилищный фонд к концу периода, | тыс.кв.м общ.пл | 492,0 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Многоэтажная застройка 4-5 этажей | -“- | 165,8 |
|  | Малоэтажная застройка 2-3 этажа | -“- | 130,4 |
|  | Индивидуальная застройка 1-2 этажа | -“- | 195,8 |
| 9. | Население к концу периода | тыс. чел. | 19,2 |
|  | в т.ч.: |  |  |
|  | в многоквартирной застройке | -“- | 14,2 |
|  | в индивидуальной застройке | -“- | 5,0 |

## 7.4. Социальная инфраструктура

На период первой очереди появится незначительный избыток в образовательных учреждениях. Однако проектом предусматривается строительство общеобразовательной школы на 670 мест в районе ул. Свободы, что обусловлено необходимостью соблюдения нормативного радиуса обслуживания.

В связи с ростом удельного веса населения старше трудоспособного возраста и ростом заболеваемости, значительно увеличилось количество обращений населения за медицинской помощью. Генеральным планом предусматривается увеличение емкости учреждений здравоохранения.

Основными задачами в сфере культуры должны стать мероприятия по проведению ремонта библиотек и домов культуры города.

Реальные объёмы строительства спортивных сооружений будут определяться финансовыми возможностями города. На период первой очереди предусматривается окончание строительства спортивного комплекса со спортзалом и бассейном (ФОК)
на пересечении улиц Школьной и Луговой.

Первоочередное развитие сети коммерческих предприятий обслуживания населения (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание) как по объемным, так и по структурным показателям полностью намечается в соответствии с рыночными отношениями.

## 7.5. Развитие планировочной структуры

Первоочередные мероприятия направлены, прежде всего, на улучшение среды обитания и комфортности проживания в городе Юрьев-Польском.

Основной задачей при решении I очереди строительства является создание композиционно-завершенных отдельных участков застройки, органически включающихся в планировочную структуру города с учетом планировочных условий и ограничений.

I очередь строительного и проектного освоения территории г.Юрьев-Польского включает:

1. Строительное освоение (до 2020 года)

Генпланом предусмотрено строительство жилой и общественной застройки на следующих территориях:

- упорядочение существующих кварталов усадебной застройки в историческом центре 
и на периферии города;

- новое строительство 1-2-3-этажной усадебной застройки возможно в северо-западной, частично в западной и юго-западной частях города;

- возможно частичное освоение 2-3-этажной жилой застройки в исторической части города на реконструируемых территориях (пер.Садовый, ул.Школьная, пер.Узкий), а также 
на свободных территориях (ул.Чехова, ул.Строителей) в западной и южной частях города;

- целесообразно завершение строительства многоэтажной (4-5 эт.) жилой застройки 
в кварталах между пер.Садовый и ул.Школьная;

- строительство объектов первичного обслуживания;

- необходимо строительство общеобразовательной школы в квартале, ограниченном улицами Свободы, Вокзальная, Заводская;

- возможно перепрофилирование общеобразовательной школы по ул.Набережная 
в объекты обслуживания;

- строительство ФОКа по ул.Луговой;

- необходимо строительство главного стадиона города в пойме реки Гзы с частичным благоустройством и освоением городского парка;

- частичное благоустройство мест отдыха в северной части города в пойме реки Колокши;

- строительство объектов придорожного сервиса при существующем въезде в город 
со стороны г.Владимира;

- возможно освоение территорий под промышленную и коммунально-складскую застройку в южной части города.

2. Проектные мероприятия

Разработка документации по планировке территорий по следующим частям города:

- Корректировка Проекта охранных зон и зон регулирования застройки объектов культурного наследия города Юрьев-Польского;

- Проект комплексной реконструкции территории исторического ядра города;

- Проект планировки исторического центра города;

- Проект планировки Северо-западного жилого района.

- Проект планировки Южного планировочного района.

Границы этих территорий отражены на отдельной схеме.

## 7.6. Озелененные территории

На 1-ую очередь (2020 год) проектом предусматривается значительный объем работ по созданию озелененных территорий общего пользования (с учетом низких показателей обеспеченности на исходный год генплана). Намечается сохранение и дальнейшее благоустройство всех существующих зеленых устройств (4.9 га). Кроме того, предусматривается благоустройство территорий общего пользования в местах первоочередного строительства (бульвар 0.6 га в усадебной застройке в северо-западной части), благоустройство части набережной (1.2 га), и скверов (1.8 га), примыкающих к историческому ядру, частичное благоустройство зоны отдыха в северной части города в пойме р. Колокша (5.0 га). Намечается частичное освоение городского парка (на территории 7.0 га) со строительством городского стадиона.

Площадь озелененных территорий общего пользования к концу 1 очереди (2020 год) планируется довести до 20.5 га, или 10.6 м2 на человека, что в пределах нормативной обеспеченности.

## 7.7. Транспортная инфраструктура

Первоочередными мероприятиями должны стать:

- Благоустройство улиц и дорог, не имеющих асфальтобетонного покрытия, тротуаров;

- Строительство проезжей части улиц и дорог местного значения в застройке, предусмотренной к строительству на 1 очередь.

## 7.8. Инженерная инфраструктура

### 7.8.1. Водоснабжение

На первую очередь строительства предусматривается дальнейшее развитие централизованного водоснабжения города. Для обеспечения г. Юрьев-Польского питьевой водой, необходимо увеличить водоотбор на существующем городском водозаборе, дополнительно пробурить к существующим скважинам новые, увеличить производительность водопроводных сооружений и построить станцию обезжелезивания воды.

Водоснабжение первоочередной жилой застройки усадебного типа осуществляется  из городских водопроводных кольцевых сетей.

Общая протяжённость водопроводных сетей города составит  51,2 км, из них:

- существующие сохраняемые сети – 46,7 км; в том числе реконструируемые сети – 30,8 км;

- новое строительство – 4,5 км.

### 7.8.2. Бытовая канализация

На первую очередь строительства предусматривается строительство новых сетей канализации для районов застройки усадебного типа, территорий первоочередного освоения жилых районов города (см. плановые материалы).

Общая протяжённость самотечных и напорных коллекторов составит 26,0 км, из них:

- существующие сохраняемые сети – 16,5 км; в том числе реконструируемые сети – 5,9 км;

- новое строительство – 9,5 км.

К первоочередному строительству отнесена реконструкция и расширение очистных сооружений канализации МУП Юрьев-Польского района «Водоканал» производительностью 7,5 тыс. м3/сутки, строительство новых КНС № 1А, 8, 9, 11 и реконструкция существующей КНС № 3.

### 7.8.3. Дождевая канализация

Проектными решениями строительство дождевой канализации отнесено на расчётный срок.

Литература

1. СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

2. СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения. М. 2007.

3. СНиП 23.01.99. Строительная климатология. М. 2000.

4. СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водосгнабжения и водопроводов питьевого назначения.

5. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

6. Рекомендации по расчёту систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты. ФГУП «НИИ ВОДГЕО», М. 2006.

### 7.8.4. Теплоснабжение

Планировочными решениями генерального плана предполагается на первую очередь строительства до 2020г построить 66,0 тыс. м2 жилья, из них:

- 8 тыс. м2 приходится на долю секционной застройки этажностью от 4 до 5;

- 18,0 тыс. м2 этажностью от 2 до 3;

- 40 тыс.м2 – застройка усадебного типа этажностью от 1 до 2;

- спортивный комплекс;

- общеобразовательная школа на 670 мест.

Тепловые нагрузки на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения для проектируемого жилищно-коммунального сектора определены по укрупненным показателям максимального теплового потока на 1 м2 общей площади в соответствии с рекомендациями СНиП 41-02-2003 при расчетной температуре наружного воздуха -28оС.

Общая тепловая нагрузка проектируемых потребителей на первую очередь составляет 4,9 Гкал/ч.

Теплоснабжение секционной застройки и спортивного комплекса предполагается от существующих котельных. Теплоснабжение общеобразовательной школы целесообразнее осуществить от индивидуальной котельной, так как она расположена вдали от существующих источников тепла.

Теплоснабжение застройки усадебного типа осуществляется от поквартирных источников тепла.

### 7.8.5. Газоснабжение

Планировочными решениями генерального плана предполагается на первую очередь строительства до 2020г построить 66,0 тыс. м2 жилья, из них:

- 8,0 тыс. м2 приходится на долю секционной застройки этажностью от 4 до 5;

- 18,0 тыс. м2 этажностью от 2 до 3;

- 40,0 тыс. м2 – застройка усадебного типа этажностью от 1 до 2.

В домах секционной застройки устанавливаются только газовые плиты. Газоснабжение секционной застройки предусматривается от существующих сетей.

В домах  усадебной застройки планируется установка газовых плит и газовых двухконтурных котлов для индивидуального отопления и горячего водоснабжения. Для газоснабжения домов первой очереди усадебной застройки в юго-западном районе  необходимо строительство дополнительного ГРПШ с последующей разводкой сетей низкого давления, а так же возможно подключение от существующих сетей.

Расход газа на первую очередь строительства:

- секционной застройки 	– 445 м3/ч;

- усадебной застройки 	– 1600 м3/ч.

- общий расход газа 		– 2045 м3/ч.

### 7.8.6. Электроснабжение

Первоочередными мероприятиями являются:

- строительство новых и замена существующих воздушных линий электропередач 
0,4-10 кВ в соответствии с требованиями ПУЭ  на самонесущие изолированные провода 
(ВЛИ - 0,4 кВ и ВЛЗ - 10 кВ).

Рекомендуется в развитие настоящего генплана разработать «Схему развития городских электрических сетей» в объеме «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94, являющуюся технико-экономической основой для разработки проектов по строительству, расширению и реконструкции.

### 7.8.7. Средства связи

Первоочередными мероприятиями являются:

- замена существующей координатной станции на цифровую, что улучшит качество связи и упростит обслуживание АТС;

- увеличение числа присоединенных операторов связи,

- замена существующих изношенных сетей на оптоволоконные сети, превосходящие по своим характеристикам традиционные проводные средства связи.

### 7.8.8. Благоустройство и инженерная подготовка территории

К первоочередным мероприятиям по благоустройству и инженерной подготовке территории города относятся:

- детальные геологические и гидрологические изыскания перед планируемым строительством;

- устройство дренажей в зоне проектируемой капитальной застройки;

- пригрузка минеральным грунтом;

- благоустройство существующих и дальнейшее увеличение озелененных территорий;

- рекультивация несанкционированных свалок по берегам водоёмов.

### 7.8.9. Мероприятия по охране окружающей среды

Генеральным планом предусмотрены первоочередные мероприятия, направленные на улучшение экологического состояния территории и создание благоприятной среды обитания:

- Для всех крупных предприятий города (в первую очередь для ЗАО «РСУ», АБЗ, ОАО «Авангард») разработать проекты обоснования расчетных санитарно-защитных зон с целью определения их фактического размера и наметить план мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ. После разработки проектов обоснования расчетных СЗЗ и на основании проведенного натурного обследования территорий необходимо ориентировочные размеры СЗЗ, указанные в данном проекте уточнить (после установления окончательного размера СЗЗ).

- Выявить перечень нормируемых объектов, расположенных в пределах утвержденных размеров СЗЗ промышленных предприятий. Разработать конкретные мероприятия по исключению вредного воздействия на нормируемые объекты, в том числе перепрофилирование и как крайнюю меру вынос с данной территории.

- Проработать вопрос о выборе варианта развития системы обращения с ТБО и приступить к его реализации в соответствии с выбранным вариантом.

- Решить вопрос о выборе места под размещения городского кладбища, в соответствии с действующими нормами в области охраны окружающей среды.

- Провести работы по натурному обследованию прилегающей к магистральным улицам города территории (в зону шумового дискомфорта от дороги  попадает жилая застройка, расположенная ближе 95 метров).

- На основании проведенного комплексного обследования примагистральной территории решить вопрос о необходимости замены оконных блоков на шумозащитные в местах с наиболее неблагоприятными акустическими параметрами нормируемых объектов.

- На первую очередь строительства предусматривается дальнейшее развитие централизованного водоснабжения города. Для обеспечения г. Юрьев-Польского питьевой водой, необходимо увеличить водоотбор на существующем городском водозаборе, дополнительно пробурить к существующим скважинам новые, увеличить производительность водопроводных сооружений и построить станцию обезжелезивания воды.

# 8. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА г.ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ

Табл. N 52

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Исходный год | I-очередь 2020г. | Расчетный срок 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель города в установленных границах | Га / кв м на чел. | 1020 522 | 1020 531 | 1535 807 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |
|  | -жилые | Га / % | 120 11,8 | 174,0 17,1 | 313,0 20,4 |
|  | -общественно-деловые | Га / % |  |  | 64,0 4,2 |
|  | -производственные | Га / % | 147,0 14,4 | 147,0 14,4 | 197,0 12,8 |
|  | -инженерной и транспортной инфраструктур | Га / % | 59,0 5,8 | 59,0 5,8 | 119,0 7,8 |
|  | -рекреационного назначения | Га / % | - | - | 197,5 12,9 |
|  | -сельскохозяйственного использования | Га / % | 270,0 26,4 | 220,0 21,6 | 26,0 1,7 |
|  | -особо охраняемые | Га / % | 64,0 6,3 | 64,0 6,3 | 64,0 4,2 |
|  | -специального назначения | Га / % | - | - | 12,0 0,7 |
|  | -иные | Га / % | 360,0 35,3 | 356,0 34,8 | 542,5 35,3 |
| 1.2 | Из общей площади земель города территории резерва | Га / % | - | 219,0 14,2 | 219,0 14,2 |
| 1.3 | Из общего количества земель города: | % | 100 | 100 | 100 |
|  | земли муниципальной собственности | -“- | 80 | 80 | 80 |
|  | земли частной собственности | -“- | 20 | 20 | 20 |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | Тыс.чел. | 19,51 | 19,2 | 19,0 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: | % | 100 | 100 | 100 |
|  | дети до 15 лет | % | 13,8 | 15,5 | 16,0 |
|  | население в трудоспособном возрасте | -‘’- | 63,7 | 57,0 | 54,5 |
|  | население старше трудоспособного возраста | -‘’- | 22,5 | 27,5 | 29,5 |
| 2.3 | Численность занятого населения (всего) | тыс.чел/% | 8,5 43 | - | 8,8 46 |
|  | Из них: |  |  |  |  |
|  | в материальной сфере | тыс.чел/% | 4,6 23 | - | 4,6 24 |
|  | в обслуживающей сфере | тыс.чел/% | 3,9 20 | - | 4,2 22 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд, всего | тыс.кв.м общ.пл/% | 432,0 100 | 492,0 100 | 580,0 100 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | государственной и муниципальной собственности | тыс.кв.м общ.пл/% | 68,0 16 | - | - |
|  | частной собственности | -“- | 364,0 84 | - | - |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | в 4-5 этажных домах |  | 157,8 37 | 165,8 34 | 177,8 31 |
|  | в малоэтажных домах |  | 274,2 63 | 326,2 66 | 402,2 69 |
|  | в том числе: | -“- |  |  |  |
|  | в 2-3 этажных жилых домах | -“- | 114,5 | 130,4 | 151,4 |
|  | в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | -“- | 159,7 | 195,8 | 250,8 |
| 3.3 | Убыль жилищного фонда, всего | тыс.кв.м общ.пл/% | - | 6,0 1,4 | 15,0 3,5 |
| 3.4 | Из общего объема убыли жилищного фонда убыль |  | - |  |  |
|  | по техническому состоянию | тыс.кв.м общ.пл | - | 6,0 | 13,3 |
|  | по другим причинам | -“- | - | - | 1,7 |
| 3.5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | -‘’- | - | 426,0 | 417,0 |
| 3.6 | Новое жилищное строительство, всего: | тыс.кв.м общ.пл./% |  | 66,0 100 | 163,0 100 |
| 3.7 | Структура нового жилищного строительства по этажности: |  | - |  |  |
|  | малоэтажное | тыс.кв.м общ.пл/% | - | 58,0 88 | 143,0 88 |
|  | Из них: |  | - |  |  |
|  | 2-3 этажные жилые дома | -‘’- | - | 18,0 | 47,0 |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -‘’- | - | 40,0 | 96,0 |
|  | 4-5 этажное | -‘’- | - | 8,0 12 | 20,0 12 |
| 3.8 | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  | - |  |  |
|  | на свободных территориях | -‘’- | - |  |  |
|  | за счет реконструкции существующей застройки | -‘’- | - |  |  |
| 3.9 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | водопроводом | % | 78,3 | - |  |
|  | канализацией | % | 77,8 | - |  |
|  | газовыми плитами | % | 95,0 | - |  |
|  | теплом | % | 76,4 | - |  |
|  | горячей водой | % | 55,9 | - |  |
| 3.10 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м/чел. | 22,1 | 25,6 | 30,5 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения всего/1000 чел. | Мест | 915 47 | 915 47 | 950 50 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы всего/1000 чел. | мест | 2400 123 | 2400 123 | 2470 130 |
| 4.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | учащихся | 850 | 850 | 850 |
| 4.4 | Больницы всего/1000 чел. | коек | 140 7 | 140 7 | 220 11,5 |
| 4.5 | Поликлиники всего/1000 чел. | посещ./см. | 600 30,7 | 600 30,7 | 600 30,5 |
| 4.6 | Предприятия розничной торговли всего/1000 чел. | кв.м торг.пл. | 6641 340 | 6641 340 | 6641 349 |
| 4.7 | Предприятия общественного питания, всего/1000 чел. | пос. мест | 338 17 | 338 17 | 760 40 |
| 4.8 | Предприятия бытового обслуживания, всего/1000 чел. | раб.мест | 72 4 | 72 4 | 133 7 |
| 4.9 | Учреждения культуры и искусства всего/1000 чел. | мест | 500 26 | 500 26 | 1520 80 |
| 4.10 | Физкультурно-спортивные сооружения, всего/1000 чел. | кв.м | 1026 53 | 1026 53 | 1140 60 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта по оси улиц (автобус) | км | 9.6 | 12.0 | 14.5 |
| 5.2. | Протяженность магистральных улиц и дорог | км | 20.2 | 22.7 | 27.1 |
| 5.3. | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта, всего | км/км2 | 0.94 | 1.2 | 0.94 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - в пределах застроенных территорий | км/км2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 |
| 5.4. | Плотность магистральной улично-дорожной сети, всего | км/км2 | 2.0 | 2.2 | 1.8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - в пределах застроенных территорий | км/км2 | 2.9 | 3.0 | 3.4 |
| 5.5. | Количество транспортных развязок в разных уровнях (в т.ч. мостов). | единиц | 6 | 6 | 7 |
| 5.6. | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | минут | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 5.7. | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомо-билей | 146 | 200 | 250 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего В том числе: на хозяйственно-питьевые нужды на производственные нужды полив зеленых насаждений | тыс.м3/сут тыс.м3/сут тыс.м3/сут тыс.м3/сут | 6,85 2,26 4,59 - | 12,22 6,21 5,05 0,96 | 12,58 6,08 5,55 0,95 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды |  |  |  |  |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений в том числе водозаборов подземных вод | тыс.м3/сут тыс.м3/сут | 6,85 4,32 | 12,22 9,46 | 12,58 9,56 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут на чел л/сут на чел | - - | 636 323 | 662 320 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 46,7 | 51,2 | 65,1 |
| 6.2 | Канализация бытовая |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, всего в том числе: хозяйственно-бытовые сточные воды производственные сточные воды | тыс.м3/сут тыс.м3/сут тыс.м3/сут | 7,65 2,02 5,63 | 10,32 6,21 4,11 | 10,6 6,08 4,52 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации* | тыс.м3/сут | 2,80 | 7,50 | 7,50 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | 16,5 | 26,0 | 47,8 |
| 6.3 | Канализация дождевая |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Общее поступление поверхностного стока (максимальное суточное) | тыс. м3/сут | - | - | 193,9 |
| 6.3.2 | Производительность очистных сооружений дождевой канализации | тыс. м3/сут | - | - | - |
| 6.3.3 | Протяженность сетей | км | - | - | 49,8 |
| * - указана производительность ОСБО МУП Юрьев-Польского района «Водоканал». |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год |  |  |  |
|  | В том числе на ком. быт нужды | -«- | 0,16 | 0,172 | 0,182 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников тепла | Гкал/ч | 66,5 | 71,4 | 75,7 |
|  | В том числе районные котельные | -«- | 66,5 | 71,4 | 75,7 |
| 6.4.3 | Протяженность сетей | км | 36,8 | 38,0 | 38,5 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе | % | 73 | 100 | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа районными котельными | млн.м3/год | 22,3 | 23,0 | 24,7 |
| 6.6. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Потребность в электроэнергии – всего, в т. ч. | Млн кВтч/год | 44,4 | 69,31 | 75,49 |
|  | на производственные и др. нужды | -«- | 23,3 | 27,65 | 34,26 |
|  | на коммунально-бытовые нужды | -«- | 22,1 | 41,66 | 41,23 |
| 6.6.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год /в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВтхч | 2277/1133 | 3609/2187 | 3973/2170 |
| 6.6.3 | Максимальная электрическая нагрузка | МВт | 15,65 | 16,1 | 19,18 |
| 6.6.4 | Источники покрытия электронагрузок, в т.ч. | МВт |  |  |  |
|  | ПС-110/35/10 кВ «Юрьев-Польский», с установленной мощностью 50 МВА | -«- | 50 | 50 | 50 |
| 6.6.5 | Протяженность воздушных линий электропередач по территории города напряжением 35-110 кВ (коридор) | км | 7,280 | 9,728 | 9,728 |
| 6.7. | Средства связи |  |  |  |  |
| 6.7.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 6.7.2 | Телефонная плотность с учетом народнохозяйственного сектора | номеров на 1000 человек | 251 | 255 | 258 |
| 6.8. | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 6.8.1 | Защита территории от затопления: |  |  |  |  |
|  | площадь | га |  |  | 64,5 |
|  | подсыпка | млн.м.куб. |  |  | 1,08 |
| 6.8.2 | Другие специальные мероприятия по инженерной подготовке территории |  |  |  |  |
|  | закрытый дренаж | га |  | 3,1 | 101,9 |
|  | строительство набережной | км |  |  | 1,4 |
|  | благоустройство водоёмов | га |  |  | 51 |
|  | пригрузка минеральным грунтом | га |  | 2,5 | 23 |

# ПРИЛАГАЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

# Text boxes

город АЛЕКСАНДРОВ

поселок БАЛАКИРЕВО

КОЛЬЧУГИНСКИЙ ПОЛИГОН

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ

район

город

КАРАБАНОВО

Станция перегрузки

Станция сортировки

ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ

район,

город ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ

Станция сортировки

КОЛЬЧУГИНСКИЙ район,

г. КОЛЬЧУГИНО

город

СТРУНИНО