ИСПОЛНИТЕЛЬ : Общество с ограниченной ответственностью

«Экологическая аудиторская Палата»

153002, г. Иваново, ул. Жиделева, 21, оф.232-233,

тел./факс (4932)  34-53-81

ИНН 3702553121   КПП 370201001

Банковские реквизиты:

Р /сч. 40702810803080001141 в филиале ОАО «УРАЛСИБ» в г. Владимир, г. Владимир

К/сч. 30101810600000000730.

БИК 041708730

Список исполнителей:

Инженер-эколог                   ________________         Дюжева Анжелика Александровна

Генеральный директор        ________________         Барсина Ирина Владимировна

Содержание

Список принятых сокращений	4

1. Природная характеристика территории Юрьев-Польского муниципального района	5

1.1. Геологическое строение	5

1.2. Рельеф и физико-геологические процессы.	5

1.3. Климат	5

1.4. Гидрологическая характеристика	6

1.5. Почвы, растительность, животный мир	7

1.6. Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод	8

1.7. Полезные ископаемые	9

1.8. Леса и лесосырьевые ресурсы	10

2. Анализ состояния окружающей среды в Юрьев-Польском муниципальном районе.	10

2.1. Анализ состояния атмосферного воздуха	10

2.2. Анализ состояния водных ресурсов	11

2.3. Отходы производства и потребления	12

2.4. Особо охраняемые природные территории	13

2.5. Природно-экологический каркас	16

2.6. Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и здоровье населения	19

3. Запрещенные и разрешенные виды использования зон различного функционального назначения на территории Юрьев-Польского муниципального района	24

4. Мероприятия по улучшению экологической ситуации в Юрьев-Польском муниципальном районе	38

4.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	38

4.2. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод	39

4.3. Шумозащитные мероприятия	39

4.4. Мероприятия по снижению загрязнения почвенного покрова	40

4.5. Мероприятия по оптимизации санитарно-эпидемиологического состояние территории и здоровья населения	41

Список литературы	43

# Список принятых сокращений

| ВОЗ | водоохранная зона |
| --- | --- |
| ГОСТ | государственный стандарт |
| ГП | генеральный план |
| ГЛФ | государственный лесной фонд |
| ГУП | государственное унитарное предприятие |
| ЗВ | загрязняющие вещества |
| ЗСО | зона санитарной охраны |
| КРС | крупный рогатый скот |
| ЛОС | летучие органические соединения |
| н.п. | населенный пункт |
| НПЦ | научно-производственный центр |
| ОВОС | оценка воздействия на окружающую среду |
| ООПТ | особо охраняемые природные территории |
| ООС | охрана окружающей среды |
| ОС | окружающая среда |
| ОС | очистные сооруженияо |
| ПВ | подземные воды |
| ПЗ | пояснительная записка |
| РФ | Российская Федерация |
| р. ц. | районный центр |
| СЗЗ | санитарно-защитная зона |
| СанПиН | санитарные правила и нормы |
| СНиП | строительные нормы и правила |
| ТБО | твердые бытовые отходы |
| ТФ | территориальный фонд |
| ФЗ | федеральный закон |

# 1. Природная характеристика территории Юрьев-Польского муниципального района

## 1.1. Геологическое строение

Юрьев-Польский район расположен на наиболее возвышенной северо-западной части Владимирской области. Геоморфологические признаки определяют территорию как морено-эрозионная Дубниско-Нерлинская равнина. Восточная часть района представляет собой ополье - возвышенную равнину с плодородными почвами. Это повышенная лесистая местность, которую расчленяют многочисленные мелкие водостоки, и разветвленная сеть оврагов.

## 1.2. Рельеф и физико-геологические процессы.

Преобладающими элементами рельефа являются склоны, преимущественно пологие, реже пологопокатные. Абсолютные отметки колеблются от 140 до 220 м. В северной части ополье переходит в обширно заболоченную Нерлинскую пойму с абсолютными отметками 140-150 м.

На большей части района (за исключением северной) из отрицательных геологических процессов имеет место оврагообразование и подмыв берегов. Однако развитая в прошлом эрозионная деятельность в настоящее время направлена в основном на выравнивание неровности рельефа. Овраги в большинстве закончили свой рост и превратились в ложбины с пологим дном. На это указывают мощные наносные отложения на дне. Тем не менее, на отдельных участках обнаружены образования свежих промоин.

## 1.3. Климат

Климат района характеризуется по данным СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».

По данным схематического районирования Юрьев-Польский район относится к климатическому подрайону II В, который обладает умеренно-континентальным климатом с теплым летом и умеренно холодной зимой, короткой весной и облачной, часто дождливой осенью.

Средняя температура наиболее теплого месяца – июля +18 0С, холодного периода – января -16 0С. Длительность безморозного периода в среднем составляет 115-125 дней. Абсолютно минимальная температура воздуха  -48 0С. Средняя температура наиболее холодной пятидневки  -32 0С.

Сильной дифференциации климатических характеристик на территории района нет. Наблюдается лишь незначительное различие в переходе тепла и увлажнении северной и южной части объекта.

Первые осенние заморозки наблюдаются в среднем с середины сентября. Устойчивый снежный покров  образуется в среднем в конце ноября и достигает в конце зимы толщины 43-80 см. Нормативная глубина сезонного промерзания песков – 1,8 м, суглинков и глины – 1,5 м.

Среднегодовое количество осадков – 510-560 мм, из которых 70-75% выпадает в теплый период, с температурой выше 10 0С (280 мм). В конце зимы и начале осени нередки продолжительные дождевые периоды. Ветры преобладают южных и юго-западных румбов. Скорость ветра в среднем 4,4 м/с. По теплообеспеченности (сумме температур выше +10 0С, условиям увлажненности) район относится к 3 агроклиматической зоне, охватывающей западную часть области. Продолжительность вегетационного периода около 170 дней.

## 1.4. Гидрологическая характеристика

Гидрографическая сеть района представлена главным образом мелкими и средними водотоками. Основными водотоками района являются реки Нерль, Колокша и Селекша.

Река Колокша берёт начало у с. Марцино муниципального образования Юрьев-Польский район и впадает в реку Клязьму на 334км. от устья. Длина реки 137км. По морфологическим признакам и по характеру хозяйственного использования река Колокша делится на 2 участка: верхнее течение от истока до устья реки Тома, и нижнее - от впадения реки Тома до устья реки Колокша.

Долина реки в верхнем течении пойменная,  шириной   1-1,5 км.,  у города Юрьев-Польский ширина долины достигает З км.  Коренные  склоны долины умеренно  крутые (8-10°), высотой в среднем 3-4м., с нечётко выраженной бровкой, сложены суглинками, супесью и на всём протяжении заняты под пашни. В дальнейшем крутизна склонов увеличивается и к устью реки Тома достигает (25-30°), высотой в среднем 6-8м., с ясно выраженной бровкой. На всём протяжении сильно рассечены оврагами и долинами притоков. Ширина поймы колеблется от 50 до 80 м., в верхнем течении до 100-200 в нижнем. Наибольшая ширина поймы достигает 600м. (у деревни Маслово), наименьшая 50м., (у деревни Покров). Поверхность поймы ровная, непересечённая, занята лугами. В особо многоводные годы пойма затопляется слоем воды до уровня 0,5-0,7м., сроком на 4-6 дней. В остальное время года пойма сухая, легко проходимая и проезжаемая.

Русло реки умеренно извилистое, неразветвлённое, имеется островок у деревни Покров размером 45*15м. Ширина реки в среднем 10м., увеличивается до 30м. Глубины на перекатах составляет 0,1-0,8м., на плесах 1,5-2м. Плесы и перекаты чередуются в среднем через 0,5км.  Дно реки ровное, на перекатах сложено песком, на плесах заиленным мелким песком и илом; берега русла открытые, сложены суглинками.

Подъём уровня начинается в конце марта и происходит медленно. Максимум весеннего половодья наступает во второй половине апреля и возвышается над средней меженью до 1,5-2,5м. Склад уровней продолжается около 2-ух недель, достигая межени в начале мая. В летне-осенний и зимний периоды уровни устойчивы, дождевые паводки наблюдаются редко и по высоте незначительные, в среднем 0,2-4м., над средней меженью.

Вскрытие реки и её замерзание происходит обычно на протяжении всего участка одновременно, в течении 3-4дней. Вскрытие происходит в половине апреля с колебанием ранней и поздней даты от 30 марта до 25 апреля. Весенний ледоход незначительный и непродолжительный (1-2 дня). Замерзает река во второй половине ноября. Осеннего ледохода не бывает. Ледяной покров ровный, сплошной. Толщина льда в среднем 0,5м.

Река Нерль протекает на севере района на границе с Ивановской областью, длина в пределах района 35км. Долина реки в пределах района пойменная, преобладающая ширина долины 300-500м., наименьшая 40-50м., у села Лучки. Высота коренных склонов долины  большей частью не имеющих выраженной бровки, составляет 5-10м.

Пойма реки слабо изрезана, ширина колеблется от 100 до 600м., местами сильно изрезана старицами. Русло реки слабо меандрирует, неразветвленное. Средняя глубина на подпертых участках 2-Зм., на остальных участках 0,5-1,2м. Грунт дна реки песчано-гравелистый, местами заиленный.

Годовой ход уровней воды характеризуется наличием одного максимума и двух минимумов - зимнего и летнего. Подъём уровня начинается в среднем в конце марта и проходит резко в течение 6-8 дней. Дождевые подъёмы незначительны.

Поверхностные воды района относятся к гидрокарбонатному классу, кальциевой группе с малой (100-200мг/л) и средней минерализацией (200-500мг/л). Жёсткость воды не превышает 6мг-экв/л., что соответствует категориям природных вод - очень мягкая и умеренно жёсткая. В связи с загрязнением рек сточными водами концентрация некоторых компонентов химического состава природных вод сильно изменена.

## 1.5. Почвы, растительность, животный мир

Почвы.

Основными видами почв на территории района являются серые лесные почвы Владимирского Ополья - 78,3%, дерново-подзолистые почвы составляют 12,2%.

Серые лесные почвы наиболее ценные для сельского хозяйства, имеют кислую реакцию. В верхних горизонтах степень насыщения основаниями - 70-85%. Отличаются от светло-серых несколькими лучшими агрономическими показателями, их объединяет кислая реакция в верхних горизонтах, ненасыщенность основаниями, невысокое содержание питательных веществ. Эта группа почв обладает неблагоприятными физическими свойствами - слабой оструктуренностью и заметной распылённостью пахотного слоя. Поэтому главным мероприятиями, направленными на повышение их сельскохозяйственной ценности, являются известкование, систематическое внесение органических и минеральных удобрений, углубление пахотного горизонта, травосеяние.

В процессе окультуривания серых лесных почв снижается их кислотность, повышается ёмкость поглощения и насыщенность основания, возрастает содержание элементов питания растений, улучшается состав гумуса, водно-воздушный режим и физико-механические свойства.

В серых лесных почвах наблюдается периодический недостаток атмосферного увлажнения, важное значение имеют мероприятия по борьбе за накопление влаги. При правильном и рациональном использовании серые лесные почвы могут давать высокие урожаи, и пригодны для выращивания большого набора сельскохозяйственных культур озимой и яровой пшеницы, корнеплодов, картофеля и др.

Растительность.

Муниципальное образование Юрьев-Польский район расположен в подзоне смешанных лесов. Один из самых малозаселённых районов области. Большая часть лесопокрытой площади расположена на севере района. Здесь преобладают в основном сосновые леса. На юго-западе преимущественно растут берёзовые и осиновые породы.

Луга занимают около 7% территории района. Они разбросаны небольшими участками среди пашен, лесов, и приурочены, главным образом, к пониженным местам. Преобладают суходольные луга - 93%. В лугах растут вейник, полевица обыкновенная, овсяница красная, мотик, клевер и другие.

Болотная растительность представлена ассоциациями низинных болот, которые отличаются богатым травостоем, состоящим из осок, пушицы, хвощей, болотного разнотравья.

Животный мир.

Животный мир района типичен для средней полосы РФ. В последние десятилетия его количественный состав сильно изменился. В настоящее время самыми распространенными и многочисленными из крупных млекопитающих являются: лось, волк, кабан. Нередки бобры. На территории района обитает также заяц-беляк, енотовидная собака, лисица, еж и другие мелкие животные средней полосы. Из птиц особенно часто встречается рябчик, тетерев, вальдшнеп, перепел, утки. Состав орнитофауны также подвергается сильным изменениям. Меньше стало хищных птиц: сов, ястребов, филинов, редок канюк, пустельга. В реках Колокша, Нерль, Селекша водится плотва, щука, лещ.

## 1.6. Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод

Муниципальное образование Юрьев-Польский район находится в пределах Московского артезианского бассейна.

Основными источниками водоснабжения населения и промпредприятий на территории района являются водоносные горизонты каменноугольных и четвертичных отложений.

Все четвертичные водоносные горизонты характеризуются сравнительно небольшой водоотдачей вмещающих пород, незначительными дебитами скважин, часто повышенным содержанием железа и сложными условиями эксплуатации (запескование скважин, зарастание фильтров). Они используются, в основном, для водоснабжения местных посёлков, сельскохозяйственных объектов. Четвертичные отложения представлены песчано-гравийными надморенными, межморенными и подморенными аллювиально-флювиогляциальными образованиями. К ним приурочены грунтовые воды, залегающие на глубине от 1-2 и более метров от поверхности земли.

Водоносный горизонт каменноугольных отложений приурочен к доломитам и известнякам с прослоями мергелей (ассельский ярус). Эта зона пресных вод составляет 100м. Минерализация от 0,5 до 1,3 г/л. Общая жёсткость 4-5мг-экв/л. Удельные дебиты скважин от 0,1 до 10-40л/сек. Эксплуатация водоносного горизонта возможна скважинами от 50 до 150м.

Асселько-клязьминский водоносный комплекс погружается на глубину свыше 200м., под гипсоносные верхнепермские отложения и характеризуется как неравномерно повышенной минерализацией подземных вод, так и относительно невысокой водоотдачей до 100м3/сут., вследствие чего источником крупного централизованного водоснабжения служить не может.

Инженерно-геологические условия в основном определялись несущими свойствами грунтов положением грунтовых вод и отрицательными физико-геологическими процессами. Коренные породы представлены меловыми, юрскими, пермскими и каменноугольными отложениями.

Четвертичные отложения распространены повсеместно в пределах района и представлены преимущественно комплексом ледниковых образований, состоящих из маломощных песков, верхней морены в виде красно-бурого валунного суглинка или супеси, мощностью до 20м. Ниже залегают флювиогляциальные пески, нередко с гравием и галькой, мощностью 15-20м. В покровных и флювиогляциальных отложениях встречаются воды типа «верховодка». «Верховодка» с уровнем грунтовых вод до 2м., служит препятствием при проведении строительных и мелиоративных работ, вызывая подтопление котлованов и оплывание откосов.

В долинах р.Нерль и Колокша, а так же в междуречье этих водотоков в северной части района глубина залегания грунтовых вод составляет 0,2-0,Зм., от поверхности земли, что является причиной заболачивания и увлажнения обширных территорий.

## 1.7. Полезные ископаемые

На территории Юрьев-Польского муниципального района разведаны и учтены балансом запасы полезных ископаемых месторождений.

Согласно данных Постановления Губернатора Владимирской области от 3 марта 2009 г. N 172 "О программе мер по развитию недропользования на территории Владимирской области до 2011 года", Юрьев-Польский район обладает наиболее высокой потенциальной ценностью недр в области, что объясняется наличием на их территории основных запасов песчано-гравийного материала. Так, планируемые объемы добычи песчано-гравийных материалов в районе достигает 265 000 м3, (месторождения Колокольцевское, Чуваксы, Черкасовское, Варваринское), кирпичной глины - 35 000 м3 (месторождения Юрьев-Польское, Палазино). Кроме того, в районе города Юрьев-Польский близко от поверхности залегают отложения опоки и трепела нижнемелового возраста, пригодные в качестве активной добавки в цемент, в качестве термолита и в качестве добавки в кирпичные глины.

## 1.8. Леса и лесосырьевые ресурсы

Муниципальное образование Юрьев-Польский район по лесорастительным условиям относится к зоне смешанных лесов. Территории лесов составляют 25,6% от общей площади района. Оптимальная лесистость для Владимирской области составляет 47%, следовательно, Юрьев-Польский район относится к районам с низкой лесистостью.

Общий запас древесины в государственных лесах составляет 51,1 тыс.м3. Породный состав лесов района очень разнообразен. Основными породами являются - хвойные (сосна, ель), мягколиственные (берёза, осина), твёрдолиственные ( дуб).

Распределение насаждений по классам возраста неравномерное. По возрастному составу преобладают молодняки и средневозрастные. Преобладание молодняков особенно наблюдается в хвойных насаждениях. Средний возраст насаждений - 42 года.

# 2. Анализ состояния окружающей среды в Юрьев-Польском муниципальном районе.

## 2.1. Анализ состояния атмосферного воздуха

Анализ выполнен на основе государственного доклада «О состоянии окружающей природной среды и здоровья населения Владимирской области в 2007 году».

Структура народного хозяйства района характеризуется преобладанием промышленного производства над сельскохозяйственным. Обширная территория района (кроме северной, залесенной части) интенсивно используется в сельскохозяйственном производстве. Промышленные предприятия расположены в основном в городе Юрьев-Польский и с. Симе. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников в период 2002-2006 г отражена в таблице 1.

Таблица 1.

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников в период 2002-2006 г

|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выброшен вредных веществ, всего, В т.ч. | 952 | 1059 | 947 | 1215 | 572 |
| Твердые | 13 | 19 | 18 | 36 | 25 |
| Газообразные и жидкие | 939 | 1040 | 929 | 1178 | 546 |
| Из них сернистый ангидрид | 649 | 556 | 495 | 671 | 280 |
| Окись углерода | 215 | 345 | 301 | 309 | 146 |
| Окислы азота | 69 | 124 | 117 | 144 | 69 |
| Углеводороды (без летучих органических соединений) | - | - | - | - | 2 |
| Прочие газообразные и жидкие | 5 | 3 | 4 | 10 | 12 |
| Летучие органические соединения | - | - | - | 43 | 36 |

Значительное влияние на экологическую обстановку района оказывают автотранспортные магистрали. Начиная с 90-х годов наблюдается планомерное увеличение выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников загрязнения. На 2007 год в районе было зарегистрировано 7682 автомобиля, валовый выброс от передвижных источников составил 2,071 тыс. т.

## 2.2. Анализ состояния водных ресурсов

Основными источниками хозяйственно-питьевого, производственного  и противопожарного водоснабжения являются подземные, артезианские воды. Глубина залегания водоносных пород меловых отложений колеблется от 7-40 м, глубина залегания ассельско-клязминского водоносного горизонта составляет 120-190 м.

Поверхностные воды используются на промышленные нужды, сельскохозяйственное производство, орошение. Главными источниками поверхностных вод являются реки Колокша, Гза, а также искусственные водоемы.

Водоснабжение г. Юрьев-Польский осуществляется от 7 артскважин ( 4 расположены в черте города, 3 скважины на новом заборе),а также от ключей. Общая производительность 6000 м3/сут. Промпредприятия города используют воду хозяйственно-питьевого качества. Частично из горводопровода и из скважин самих предприятий. Ряд производств использует для промышленных целей водозабор из поверхностных вод р. Колокша. Водоснабжение сельских населенных пунктов района осуществляется подземными водами. Всего на территории  района зарегистрировано 124 скважины и 1137 шахтных колодцев. Мощность водозаборов составляет 8,6 тыс м3/сут., на хозяйственно-питьевые цели подается 3,8 тыс. м3/сут воды.

Согласно данных государственного доклада «О состоянии окружающей природной среды и здоровья населения Владимирской области в 2007 году», фактический забор воды из природных водных объектов за 2007 год составил 205,31млн. куб. м./год, в том числе:

- из поверхностных водных объектов	- 64,61    млн.куб.м./год;

- из подземных горизонтов 			- 140,70  млн.куб.м./год

Система водоотведения района развита недостаточно. В г. Юрьев-Польский имеется централизованная система канализации. Сточные воды от жилой застройки и производственные сточные воды предприятий отводятся по самотечным и напорным коллекторам на очистные сооружения полной биологической очистки. Очистные сооружения расположены в 0,5 км к востоку от городской застройки в пойме р. Гзы, выпуск очищенных стоков также производится в р. Гзу. Почти все сельские населенные пункты  пользуются надворными выгребами  и  уборными, значительная часть которых имеет водонепроницаемые днища и плохую гидроизоляцию.

Объем сброса сточных вод за 2007 год составляет 156,38 млн куб.м. Сокращение сброса по сравнению с предыдущим годом ( 2006 г – 162,47 млн. куб. м) напрямую связано с уменьшением потребления свежей воды на все нужды народного хозяйства, кроме того, причиной снижения данного показателя является рациональное водопользование, т.е. ввод в эксплуатацию оборотных и повторно-последовательных систем водоснабжения, т.е. снижение расхода сточных вод от использования прямоточных систем водоснабжения.

Мощность очистных сооружений в 2007 году составила 342,68 млн.куб м, в том числе перед сбросом в поверхностные водные объекты  340,48 млн.куб.м.

По сравнению с 2006 годом мощность очистных сооружений  увеличилась  примерно на 2%.

## 2.3. Отходы производства и потребления

Деятельность администрации муниципального образования Юрьев-Польский район по обращению с отходами производства и потребления осуществляется в соответствии с «Положением об организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории МО Юрьев-Польский район», утвержденным решением райСовета от 03.08.2007 № 677, а также постановлениями Главы Юрьев-Польского района от 05.05.2005 № 536 «О Комплексе мер по совершенствованию обращения с отходами производства и потребления на территории Юрьев-Польского района на 2005-2008 годы» и от 26.06.2007 № 781 «О внесении изменений в п.5.1. постановления главы Юрьев-Польского района от 05.05.2005 № 536».

Общий объем отходов 1-5 классов опасности, образующихся в Юрьев-Польском муниципальном районе, в 2008 г. составил 206334,5 тыс. т, в т. ч.: из них размещено 8821,6 тыс т отходов, 7878,1 тыс т в местах без дальнейшего использования, и 943,6 тыс. т – в местах временного накопления. В 2007 году произошло значительное увеличение объемов образования отходов 1 – 5 классов опасности, что связано с включением в учетные показатели отходов животноводства.

По заявке администрации Юрьев-Польского района проведены инженерно-геологические изыскания пяти предполагаемых мест под строительство свалки г. Юрьев-Польского. На действующих свалках Юрьев-Польского района в 2007 году произведена обваловка по периметру. Объем затрат составил 195,2 тыс. руб.

## 2.4. Особо охраняемые природные территории

Постановлением Главы администрации Юрьев-Польского муниципального района «Об утверждении Схемы установления территории с особыми природоохранными и заповедными режимами и Перечня особо ценных земель Юрьев-Польского района» № 277 от 15.11.1993 г в районе выделены следующие особо охраняемые природные территории.

Памятник природы родник «Ильинский». Площадь – 0,8 га. Расположен в 0,5 км к северу от с. Ильинский.

Памятник природы родник  «Студеный». Площадь – 0,7 га. Расположен в центральной части с. Кучки.

Памятник природы родник «Красносельский». Площадь 2,7 га. Расположен в центральной части с. Красное.

Памятник природы родник «Сваинский». Площадь 0,8 га. Расположен на западной окраине д. Сваино.

Памятник природы группа родников «Подолецкие».  Площадь 1,6 га. Расположен на южной окраине с Подолец.

Памятник природы родник «Беляницынский». Площадь 0,8 га. Расположен в 1,1 км к югу от с. Беляницыно.

Памятник природы группа родников «Григоровские».  Площадь 1,6; 1,6; 0,8 га. Расположены на территории с Григорово, в 0,5 км к востоку от с. Григорово, 0,5 км к югу от с. Григорово.

Памятник природы группа родников «Красковские». Площадь 4,0 га. Расположен к югу и юго-западу от урочища Краски, над долиной р. Селекша и  ручья Кузнечного.

Памятник природы родник «Волствиновский». Площадь 0,8 га. Расположен в центре с.Волствиново.

Памятник природы родник «Гремячий».  Площадь 0,8 га. Расположен в восточной части урочища Некоморино.

Памятник природы родник «Городищенский».  Площадь 2,0 га. Расположен в центре с. Городище.

Памятник природы родник «Палазинский».  Площадь 0,6  га. Расположен на западной окраине с. Палазино,  на правом берегу реки Сеги.

Памятник природы родник «Малолучинский» Площадь 0,8 га. Расположен в 1 км к востоку от с. Малое Лучинское.

Памятник природы родник «Богдановский».  Площадь 0,8 га. Расположен в 0,5 км к северу от с. Богдановское.

Памятник природы родник «Ильинский».  Площадь 1,2 га. Расположен в 4,5 км к востоку от с. Шихобалово, северная часть урочища Ильинское.

Памятник природы родник «Переложский».  Площадь 0,8 га. Расположен в 2,5 км к северу от д. Карельская Слободка, урочище перелоги.

Памятник природы родник «Никульский».  Площадь 0,8 га. Расположен на восточной окраине с. Никульское.

Памятник природы группа родников «Большие Баровские».  Площадь 1,6 га. Расположен на северной и западной окраинах д. Большое Барово.

Памятник природы группа родников «Малые Баровские».  Площадь 3,2 га. Расположен к западу от д. Большое Барово, северная и западная часть урочища Малое Барово.

Памятник природы родник «Курчевский».  Площадь 0,8 га. Расположен в 2 км к северо-востоку от с. Варварино, южная часть урочища Курчево.

Памятник природы родник «Варваринский».  Площадь 0,6 га. Расположен в южной части с. Варварино, на левом берегу р. Колокши.

Памятник природы родник «Михальцевский». Площадь 0,7 га. Расположен в 2,5 км к Юго-западу от д. Гаврильцево, урочище Михальцево.

Памятник природы группа родников «Гаврильцевские».  Площадь 0,8; 0,8; 0,8 га. Расположен в центре д. Гаврильцево, 0,4 км к западу от д.  Гаврильцево, 0,8 км к юго-западу от д. Гаврильцево.

Памятник природы родник «Семьинский».  Площадь 0,8 га. Расположен в северо-восточной части с. Семьинское.

Памятник природы группа родников «Горяиновские».  Площадь 1,3 га. Расположен в 0,6 км к юго-западу от д Горяиново..

Памятник природы лесной массив «Сосновый бор». Площадь 53,0 га. Расположен в 0,7 км к северо-востоку от д. Коленово, вокруг п/л  «Лесная сказка».

Памятник природы «Сосновые рощи в урочище Баскаки».  Площадь 16,7 га. Расположен в в 1,5 км к востоку от д. Рябино (урочище Баскаки).

Памятник природы «Дубрава в урочище Дубки».  Площадь 21,0 га. Расположен в 0,3 км к востоку от д. Новопавловка, урочище Дубки.

Памятник природы «Сосново-еловый лес».  Площадь 80,0 га. Расположен к югу от пос. Сосновый бор, между поселком и р. Кучкой.

Памятник природы «Ольховая роща». Площадь 16,0 га. Расположен в 0,7 км к северо-западу от с. Варварино.

Памятник природы «Ельник». Площадь 35,0 га. Включает в себя еловые и сосновые леса, родник, пруд на р. Малая Вошенка. Расположен в 1,2 км к югу от д. Терновка.

Памятник природы березовая роща «Черная речка».  Площадь 18,0 га. Расположен в 2,2 км к юго-востоку от с. Семьинское, правый берег р. Выжегши.

Памятник природы «Сосновый лес по р. Тома».  Площадь 53,0 га. Расположен в 2,5 км к юго-западу от с. Лысково, на правом берегу р. Томы.

Памятник природы липовая роща «Пуп» в урочище Барский луг.  Площадь 4,3 га. Расположен в 1,5 км к западу от д. Васильевка, на левом берегу р. Колокша.

Памятник природы «Корсаковский луг».  Площадь 28,0 га. Расположен в 2,5 км к северу от  с. Родованье на правом берегу р. Нерль (урочище Корсаково).

Памятник природы «Тесловское верховое болото». Площадь 19,0 га. Расположен в 0,1 км к северо-востоку от д. Теслово.

Памятник природы «Дубравское верховое болото». Площадь 22,0 га.  Расположен в 1,0 км к югу от д. Дубрава.

Памятник природы «Нестеровские верховые болота». Площадь 22,0; 37,0 га. Расположены в 1,0 км к юго-востоку от д. Нестерово, 2,0 км к югу от с. Нестерово.

Памятник природы  болото «Колодезное».  Площадь 14,7 га. Расположено в 2,0 км к северо-западу от с. Сима.

Памятник природы «Елово болото». Площадь 22,5 га. Расположено в 2,0 км к северу от с. Сима.

Памятник природы «Великое болото». Площадь 22,5 га. Расположено в 0,5 км к северу от с. Сима.

Памятник природы верховое болото «Сидорова гора».  Площадь 13,4 га. Расположен в 2,0 км к северо-западу от с. Сорогужино.

Памятник природы «Горелое болото». Площадь – 2,8 га. Расположено в 3,0 км к востоку от с. Горки.

Памятник природы «Заборское озеро».  Площадь 102,0 га. Расположен в 3,0 км к северо-востоку от д. Заборье, в лесах ГЛФ.

Памятник природы Небыловский и Андреевский пруды. Площадь – 90,0 га. Расположены между селами Небылое и Андреевское, исток р. Яхромы.

Памятник природы Лыковский пруд.  Площадь 78,0 га. Ра положен в 1,7 км к востоку от с. Лыково, исток р. Выремши.

Памятник природы «Аракчеевский тракт». Площадь 56,0 га. Расположен в направлении от с. Сима на г. Переславль-Залесский, к востоку и западу от д. Старниково.

Памятник природы лесозащитные полосы «Парковые» Площадь 13,5 га. Расположены юго-западнее пос. Парковый.

Памятник природы парк бывшей усадьбы помещика Богданова. Площадь 4,2 га. Расположен на юго-западной окраине с. Горки.

Памятник природы парк бывшей усадьбы семьи Одоевских. Площадь 2,0  га.  Расположен в 0,5 км к северу от д. Старо-Николаевское.

Памятник природы Парк бывшей усадьбы Ганьшиных.  Площадь 8,4 га. Южная окраина с. Косинское.

Памятник природы парк бывшей усадьбы Апраксиных с прилегающей рощей и каскадом прудов. Площадь 13,5 га. В качестве памятника природы принят каскад старинных прудов по ручью – притоку р. Шаховки. Расположен в южной части с. Ратислово и к югу от данного села.

Памятник природы Старинный парк с насаждениями ели и пос. Сосновый бор. Площадь 6,3 га. Расположен в центральной части пос. Сосновый бор.

Ландшафтный памятник природы «Ольгина мыза». Искусственный рельеф, созданный в XIX веке. Разнообразные фитоценозы с богатейшей по видовому составу растительностью лесов, болот и лугов. Площадь 47,5 га. Расположен в 1,0 км к юго-западу от д. Марково.

Ландшафтный памятник природы «Парковый». В состав памятника вошли старинная усадьба Толя, лесной массив, прилегающий к усадьбе, острова на р. Селекше, естественные пойменные луга с богатой растительностью, небольшие болотца, пруд. Площадь 52,0 га. Расположен к северо-западу и западу от пос. Парковый.

Историко-ландшафтный памятник природы «Иворово». В состав входят: русское селище «Гремячинское», XIV-XVI вв., 10 мощных родников, старинный приусадебный помещичий парк, пруд на р. Пигля, водоохранные болота, луго- и лесо-овражные комплексы.  Площадь 119,0 га. Расположен к северу и югу от н.п. Иворово и Княжиха (по р.  Пигля).

Историко-ландшафтный памятник природы «Кинобол-Кубаево». В составе: древнерусские селища IX-XIII вв, «Кубаево I-V»,  древнерусское селище «Кинобол I», XIII-XVI вв.,  древнерусское селище «Кинобол II», X-XIII вв. Типичный ландшафт Ополья. Долины рек Липня и Кинья с впадающими в них оврагами и балками, водораздел между реками. Представлены все типы естественных овражно-балочных лугов Ополья, в т.ч. остепненных. Площадь 412,0 га. Расположен К северо-востоку и юго-западу от д. Кубаево (по долинам р. Кинья и р. Липня и водоразделу между ними).

## 2.5. Природно-экологический каркас

Одной из наиболее важных проблем, вставших сегодня перед участками процесса организации региональных систем особо охраняемых природных территорий (ООПТ), является поиск компромиссных решений между необходимостью официальной поддержки уже существующих объектов охраны и современной концепцией формирования данных систем.

Новые подходы к созданию системы устойчивого развития регионов были предложены экологами географической «линии» и вскоре поддержаны многими учеными других специальностей. В центре политики по экологической организации территории, осуществляемое в настоящее время различными странами, находится некая пространственная система, получившая в РФ название «Экологический каркас».

Термину «экологический каркас» свойственна известная нестрогость. Если исходить из представлений о каркасной функции экономики, «звездных сетях городов» и метафоры «каркас-ткань»,  то средостабилизирующая совокупность экосистем  должна, скорее всего, претендовать на роль и функции «ткани». Однако уровень освоенности территорий  на сегодняшний день настолько высок,  что и природные, и малоизмененные экосистемы выглядят островами в море промышленных зон, высокоэтажной жилой застройки, транспортных магистралей, парниковых хозяйств и т.д. Скурпулезное внимание экологов к пространственной мозаике таких  «островов» и «зеленых окон», свободных от застройки площадок и незакрытых акваторий и породило концепцию экологического каркаса – минимального по площади формирования, способного обеспечить приемлемые условия обитания человеку и сохранить природу хотя бы в виде изолированных резерватов. Совершенно справедливо и своевременно на повестку дня был поставлен вопрос о необходимости формирования природно-экологического каркаса района, обеспечивающего экологическое благополучие для населения муниципального района.

Под экологическим каркасом понимают полярно дистанцированную от центров и осей хозяйственной деятельности композицию природных (диких) и культурных экосистем, построенную на основе крупных резерватов, соединенных экологическими коридорами, обеспечивающую экологическую стабильность (относительный гомеостаз)  вмещающего пространства  соответствующего уровня.

Структура природно-экологического каркаса представляется в виде  территориальных единиц, различающихся спецификой выполняемых природоохранных функций: ядра, экологические коридоры, точечные элементы и буферные территории.

Ядра экологического каркаса (core areas) – сердцевинные территории, базовые резерваты. В терминологии экологической биогеографии крупноареальные элементы называют базовыми резерватами, что отражает основную функциональную нагрузку, ложащуюся на эти крупные территории: сохранение природных комплексов,  поддержание необходимого уровня разнообразия местообитания видов, создание условий для рекреации.

Учитывая тот факт, что Юрьев-Польский район относится к районам с низкой лесистостью, необходимо ориентировать экологическую политику района на сохранение лесных массивов. В связи с этим, на территории Юрьев-Польского муниципального района, решено выделить следующие 4 базовых резервата:

- Территория, расположенная на севере района, и включающая в себя охранные леса вдоль реки Нерль, охранные леса и леса 1 группы ГЛФ Шордогского и Лучковского лесничества. Выделение данной территории в качестве ядра неслучайно. Прежде всего, данные территории природоохранного назначения включены в перечень территорий с особым природоохранным режимом и состоят на государственном учете (постановление №277 от 15.11.93 г). Кроме того, площадь резервата достаточна для выполнения объектом средостабилизирующих функций.

- Противоэрозионные леса и леса 1 группы ГЛФ Небыловского лесничества. Выбор ядра обусловлен принадлежностью противоэрозионных лесов к особо охраняемым территориям, находящимся на госучете. Включение в состав ядра лесов 1 группы ГЛФ не противоречит принципам ландшафтного проектирования.

- Охранные леса Елоховского лесничества. Также входят в земли с особым режимом природопользования. Кроме того, в состав ядра входят леса 1 группы ГЛФ, что не противоречит принципам ландшафтного проектирования.

- Противоэрозионные леса в районе Богдановского рыбоприемника. Данные леса принадлежат к лесам ГЛФ I группы и требуют особого режима природопользования.

Линейные элементы, экологические коридоры (ecological corridors) -  линейные элементы, являющиеся, по сути, осями экологической активности. Задачи коридоров – поддержание целостности каркаса за счет связывания разрозненных резерватов, обеспечение перемещения подвижных компонентов природы, защита речных русл и пойм, изоляция линейно выраженных зон антропогенной активности: автострад и железных дорог.

Выделенные в районе коридоры нанесены на схему каркаса (приложение 1).

Точечные (локальные, местные) элементы. Узлы экологической активности, наиболее многочисленная группа в составе сетей живой природы.  Задача местных элементов экологической сети – охрана отдельных уникальных памятников  природы и материальной культуры, выполнение хозяйственных  (главным образом, защитных и ресурсосберегающих) эстетических и социальных функций.

В качестве локальных элементов в Юрьев-Польском муниципальном районе можно выделить памятники природы, имеющие малую площадь. Таковыми являются памятники природы – родники, луга, лесные массивы, озера и пруды, ландшафтные и историко-ландшафтные памятники природы, перечень которых приведен в главе 5.4. данного проекта. Площадь данных территорий недостаточна для выделения их в качестве ядер, тем не менее, данные объекты включены в перечень территорий с особым режимом (Постановление главы муниципального района №277 от 15.11.93 г.), включают элементы культурного ландшафта, и отражают историческое своеобразие района. Точечные элементы каркаса нанесены на карту-Приложение 2.

Буферные территории - зоны многоцелевого использования, расположенные вокруг резерватов, работающие как убежища для уязвимых видов, отделяющие резерваты от интенсивно используемых земель.

Отметим, что базовые элементы каркаса нуждаются в защите от воздействия антропогенных факторов, поэтому буферные зоны должны отделять резерваты от интенсивно используемых земель. В связи с этим в ходе работ по созданию экологического каркаса Юрьев-Польского муниципального района в качестве буферных зон предлагаем выделить участки экстенсивного сельского хозяйства, лесопользования, земли управляемой рекреации, окружающие резерваты. Опираясь на данные современной литературы по проектированию экологических каркасов, в качестве буферных территорий следует принять область в радиусе не менее 500 м от экологического ядра.

## 2.6. Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и здоровье населения

Состояние здоровья населения зависит от санитарно-эпидемиологических показателей данной территории, которые в свою очередь определяются многими факторами окружающей среды: загрязнением атмосферного воздуха, почв, наличием и состоянием водных ресурсов, утилизацией отходов и др. И, конечно же, определяющим фактором в поддержании здоровья населения на должном уровне является медицинское обслуживание.

Таблица 2.

Уровень и качество медицинского обслуживания  населения в целом по области в 2004-2006 гг. (на 10000 жителей)

| № | Характеристика показателя | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Врачей | 34,0 | 34,4 | 34,4 |
| 2 | Средних медицинских работников | 102,8 | 102,5 | 97,2 |
| 3 | Обеспеченность больничными койками | 105 | 99 | 94 |
| 4 | Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями (посещений в смену) | 303 | 323 | 324 |
| 5 | Число женских консультаций, детских поликлиник, амбулаторий (самостоятельных) и учреждений, имеющих женские консультации и детские отделения | 178 | 185 | 154 |
| 6 | Число коек для беременных женщин и рожениц | 782 | 753 | 733 |
| 7 | Число фельдшерско-акушерских пунктов | 379 | 371 | 362 |

Атмосферный воздух относится к числу приоритетных факторов окружающей среды, оказывающих влияние на состояние здоровья населения.

В целом территория обладает незначительным промышленным потенциалом. Валовые выбросы от стационарных источников области за 2007 год составили 1,54 тыс. т/год из 43,1 тыс.т, пришедшихся на всю область. Таким образом, очевидно, что вклад муниципального района в загрязнение воздушного бассейна Владимирской области не превышает 5%.

Основные отрасли, загрязняющие воздух в рассматриваемом регионе – легкая, машиностроительная, лесная и деревообрабатывающая. Так же значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха территории вносят выбросы от автотранспорта.

В таблице 3 описано влияние основных ЗВ атмосферного воздуха
г. Юрьев-Польский на состояние здоровья человека.

Таблица 3.

Загрязняющие вещества и их влияние на состояние здоровья населения

| Загрязняющие вещества | ПДКс.с. | Влияние на состояние здоровья человека |
| --- | --- | --- |
| Диоксид серы | 0,05 | Вызывают заболевания верхних дыхательных путей, аллергию, бронхоспазмы. Раздражение слизистых оболочек. Возникают перебои в сердечной деятельности, нарушение кровообращения. |
| Оксид углерода | 3 | Соединяясь с гемоглобином крови, подавляет его способность снабжать ткани кислородом. В результате наступает кислородное голодание организма и возникают нарушения в деятельности центральной нервной системы. Вызывает заболевания коронарных сосудов и органов дыхания, при концентрациях 9-6 мг/м3 возможен летальный исход. Экстремальные концентрации наблюдаются при повышенной антропогенной нагрузке на ОС: в часы пик на транспортных потоках или при инверсиях, благоприятствующих возникновению смога. |
| Окислы азота | 0,06 | Указанные газы являются примесями, способствующими образованию смога. Попадая в организм человека, взаимодействуя с влагой, образуют азотистую и азотную кислоты. Способны вызвать заболевания верхних дыхательных путей, аллергию, бронхоспазмы. Раздражают слизистые оболочки. |
| Диоксид азота | 0,04 |  |
| Углеводороды (без ЛОС) | 0,000015 | Являются сильными канцерогенами (например, бутадиен). Бензол является одним из основных ЗВ, способный вызвать тяжелое заболевание крови – лейкемию. Повышенные концентрации гексана приводят к тяжелым поражениям нервной системы человека. |
| Твердые и взвешенные вещества (пыль, сажа, дымы) |  | Вызывают поражения дыхательных органов, аллергические реакции. Обладают канцерогенными свойствами. В совокупности с другими ЗВ способны вызвать обострение некоторых хронических заболеваний. Например, частички сажи активно адсорбируют на своей поверхности бенз(а)пирен, вследствие этого резко ухудшается здоровье детей, страдающих распираторными заболеваниями, лиц, больных астмой, бронхитом, воспалением легких, а также людей престарелого возраста. |

Также одним из факторов, оказывающих отрицательное влияние на здоровье населения, является неудовлетворительное состояние питьевого водоснабжения как централизованного, так и нецентрализованного.

Из общего количества источников не отвечают санитарным нормам и правилам, в том числе из-за отсутствия зон санитарной охраны 15% от общего числа источников.

Количество источников централизованного водоснабжения не отвечающих санитарным требованиям не уменьшается из-за того, что основная их часть находится у балансодержателя - сельской администрации, не имеющей достаточного бюджетного финансирования.

Первые патологические реакции на снижение комфортности среды проявляются в нарушении функционирования наиболее лабильных систем организма – кроветворения, дыхания, - а при длительном воздействии в «малых дозах» – в росте социально-опасных (массовых) заболеваний, являющихся индикатором более тяжелых поражений генофонда популяции – новообразований, сосудистой патологии, нарушении репродуктивной функции – и увеличение смертности трудоспособного населения (Куролап, 1999).

Рассматривая общую заболеваемость среднегодового постоянного населения (таблица 4) , отмечаем, что на первом месте – болезни органов дыхания (15329 зафиксированных случаев); на втором – болезни органов пищеварения (5820); на третьем – болезни нервной системы  и органов чувств (5006), далее по частоте зафиксированных случаев следуют заболевания мочеполовой системы (3046), болезни кожи и подкожной клетчатки (2417), новообразования зафиксированы у 1606 чел., болезни костно-мышечной системы – у 1508 чел.

Таблица 4.

Общая заболеваемость среднегодового постоянного населения Юрьев-Польского муниципального района.

|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Все болезни, в том числе: | 39685 | 39192 | 41612 | 40330 |
| Инфекционные и паразитарные болезни | 1558 | 1211 | 1098 | 1606 |
| Новообразования | 381 | 381 | 426 | 444 |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ и иммунитета | 233 | 223 | 118 | 157 |
| Болезни крови и кроветворных органов | 80 | 98 | 114 | 120 |
| Болезни нервной системы и органов чувств | 4554 | 3754 | 4632 | 5006 |
| Болезни системы кровообращения | 655 | 856 | 996 | 989 |
| Болезни органов дыхания | 17069 | 17163 | 16773 | 15329 |
| Болезни органов пищеварения | 6098 | 6248 | 7147 | 5820 |
| Болезни мочеполовой системы | 2006 | 2274 | 2521 | 3046 |
| Осложнения беременности, родов и послеродового периода | 426 | 455 | 570 | 632 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 1730 | 1711 | 2357 | 2417 |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 1473 | 1392 | 1586 | 1508 |
| Врожденные аномалии | 52 | 39 | 36 | 45 |
| Травмы и отравления | 3063 | 3094 | 2983 | 2978 |

За 2005 год в районе зафиксировано 2978 случаев травм и отравлений.

Санитарно-демографические показатели, согласно данных статистического сборника (таблица 5).

Таблица 5.

Санитарно-демографические параметры населения Юрьев-Польского района в 2003-2007 гг.

| № | Показатели | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рождаемость на 1000 нас. | 9,3 | 9,1 | 9,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2 | Общая смертность | 23,7 | 20,8 | 21,4 | 20,1 | 19,9 |
| 3 | Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми | 2,8 | 2,8 | 5,8 | 8,0 | 10,6 |
| 4 | Естественный прирост | -14,4 | -11,7 | -12,4 | -10,4 | -9,9 |

Основными направлениями в деятельности санитарно-эпидемиологической службы по созданию благоприятных условий проживания населения и оздоровлению состояния атмосферного воздуха остаются:

- разработка и контроль за выполнением местных программ по охране окружающей среды, принятие необходимых мер на уровне Главы администрации района по приоритетным вопросам;

- разработка и контроль за выполнением мероприятий по снижению выбросов автотранспорта, топливного и топливно-энергетического комплекса;

- организация и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий;

- оптимизация лабораторного контроля за качеством атмосферного воздуха;

- усиление мер административного изыскания.

# 3. Запрещенные и разрешенные виды использования зон различного функционального назначения на территории Юрьев-Польского муниципального района

Федеральным законом РФ «Об охране окружающей среды» (2002 г.), Градостроительным кодексом РФ (2004 г.), Водным кодексом РФ (2006 г.), Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» и др. установлены специальные экологические требования к градостроительной деятельности.

Согласно этим документам при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции городских и иных поселений и территорий должен соблюдаться комплекс ограничений, обеспечивающий благоприятное состояние окружающей среды для жизнедеятельности человека и функционирования природных экосистем.

Среди ограничений, которые обязательно должны быть приняты во внимание на территории Юрьев-Польского муниципального района, выделяются следующие: водоохранные зоны и прибрежные полосы рек, озер, санитарно-защитные зоны кладбищ, скотомогильников, инженерных и транспортных сетей, производственных объектов, придорожные полосы дорог, зоны санитарной охраны источников водоснабжения, зоны округа санитарной охраны, земли лесного фонда, месторождения полезных ископаемых, а  также особо охраняемые природные территории.

1) В соответствие со ст. 65. Водного кодекса РФ, водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии, а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Таблица 6.

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоохранная зона | В границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование сточных вод для удобрения почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. | Водный кодекс РФ (Принят Государственной Думой 12 апреля 2006 года) (в ред. Федерального закона от 14 июля 2008 года N 118-ФЗ) |
| 2 | Прибрежная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранной зоны ограничениями запрещаются: 1) распашка земель; 2) размещение отвалов размываемых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством. | Водный кодекс РФ (Принят Государственной Думой 12 апреля 2006 года) (в ред. Федерального закона от 14 июля 2008 года N 118-ФЗ) |

2) По рассматриваемой территории проходят дороги федерального и территориального значений. Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта,  метрополитена, гаражей и автостоянок, а также вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов, величина санитарного разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Режим использования придорожных полос определяется Правилами установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования (утв. Постановлением Правительства РФ от 1.12.1998 г. №1420), а также Правилами установления и использования полос отвода федеральных автомобильных дорог (утв. Постановлением Правительства РФ от 14.04.2007 г. №233).

В соответствии с Правилами установления и использования полос отвода федеральных автомобильных дорог (от 14.04.2007 г. №233) в зависимости от категории федеральной автомобильной дороги и с учетом перспективы ее развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается:

а) для автомобильных дорог IV и III  категории  – 50 м;

б) для автомобильных дорог  II и I категории  – 75 м;

в) для подъездов к столицам республик, краевым  и областным центрам, городам федерального значения…, а также для участков федеральных дорог автодорог, построенных в обход городов с перспективной численностью населения до 250 тыс. человек, - 100 м.

г) для участков автомобильных дорог, построенных в обход городов с перспективной численностью населения свыше 250 тыс. человек, - 150 м.

Таблица 7.

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Придорожные полосы | В пределах придорожных полос федеральных автомобильных дорог запрещается строительство капитальных сооружений (сооружения сроком службы 10 и более лет), за исключением объектов дорожной службы, объектов ГИБДД Министерства внутренних дел Российской Федерации и объектов дорожного сервиса. Действие настоящего пункта не распространяется на объекты, находящиеся в эксплуатации, а также на объекты, строительство которых началось до 1 июля 1998 г. | Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования (утв. Постановлением Правительства РФ от 1.12.1998 г. №1420). Правила установления и использования полос отвода федеральных автомобильных дорог (утв. Постановлением Правительства РФ от 14.04.2007 г. №233). |

3) На территории Юрьев-Польского м. р. располагается месторождение пресных подземных вод. От скважин питьевой воды устанавливаются пояса санитарной охраны, на использование территории которых также накладываются определенные ограничения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

Таблица 8.

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зоны санитарной охраны источников водоснабжения | В пределах 1-го пояса ЗСО не допускаются: *посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч.прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. *Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами 1-го пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В пределах 2-го и 3-го поясов ЗСО запрещается: *Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова (производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора). *закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли; *размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод . *размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; *применение удобрений и ядохимикатов; *рубка леса главного пользования В пределах 3-го пояса ЗСО размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», 2002 г. |

4) По территории Юрьев-Польского м. р. проходят несколько веток магистральных трубопроводов.

Для магистральных продуктопроводов углеводородного сырья создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения). Минимальные расстояния учитывают степень взрывопожароопасности при аварийных ситуациях и дифференцированы в зависимости от вида поселений, типа зданий, назначения объектов с учетом диаметра трубопроводов. Минимальные размеры санитарных разрывов устанавливаются в соответствии с приложениями № 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Для исключения возможности повреждения трубопровода (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Размер охранной зоны от трубопровода определяется Правилами охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 г. №9), по которым, в зависимости от вида транспортируемого топлива, охранная зона устанавливается от 25 м (для нефти, природного газа, нефтепродуктов, нефтяного и искусственного углеводородных газов) до 100 м (для сжиженных углеводородных газов, нестабильного бензина и конденсата). Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением указанных Правил.

Таблица 9.

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охранные зоны трубопроводного транспорта | В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается: возводить любые постройки и сооружения, высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта, др.; производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и др. изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов). | Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992). |

5) На рассматриваемой территории имеется ряд производственных и сельскохозяйственных предприятий (мясомолочное  и мясное скотоводство, зерновое, садоводческое, птицеводческое направления), от которых в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» устанавливаются санитарно-защитные зоны.

В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов размеры их санитарно-защитных зон следующие:

- предприятия первого класса – 1000 м;

- предприятия второго класса –   500 м;

- предприятия третьего класса –  300 м;

- предприятия четвертого класса – 100 м;

- предприятия пятого класса – 50 м;

Таблица 10.

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарно-защитная зона | Не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды Допускается размещать нежилые помещения для дежурного аварийного персонала помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные объекты торговли и общественного питания мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные на¬сосные станции, сооружения оборотного водоснабжения автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (утв. Главным государственнм санврачом РФ Российской Федерации 25.09.2007) |

6) Для поддержания экологического равновесия, сохранения и изучения природного разнообразия в Юрьев-Польском м.р. действует система особо охраняемых природных территорий.

Таблица 11.

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Памятники природы | В соответствии со ст. 27. Закона «Об ООПТ» на территориях памятников природы, и в границах их охранных зон, запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников природы. Расходы собственников, владельцев и пользователей указанных земельных участков на обеспечение установленного режима особой охраны памятников природы федерального или регионального значения возмещаются за счет средств соответственно федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, а также средств внебюджетных фондов. (п. 3 в ред. Федерального закона от 29.12.2004 N 199-ФЗ) | Закон РФ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г. (ФЗ №33) |
| 2 | Земельные участки, резервируемые под ООПТ | На территории резервных земельных участков, планируемых под ООПТ, регулируется любая деятельность, оказывающая негативное воздействие на природные комплексы и их компоненты, в том числе запрещаются: распашка земель (кроме пашни); взрывные работы; приватизация предприятий (объектов) государственной (республиканской и коммунальной) собственности, кроме территорий населенных пунктов; проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геолого-разведочные изыскания и разработки полезных ископаемых; строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций (кроме территорий населенных пунктов); ограничиваются: рубки главного пользования (с переутверждением в установленном порядке расчетной лесосеки); сдача в аренду, отвод земли по согласованию с Минэкологии РТ. Иная хозяйственная деятельность разрешается только при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы | Постановление КМ РТ от 13.10.2000 г. № 730 «О резервировании земель под особо охраняемые природные территории» |

7) Все леса, расположенные на землях государственного лесного фонда по целевому назначению разделяются на  леса защитные и эксплуатационные. К защитным лесам (I группа) относятся леса, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями с ограниченным эксплуатационным значением, выполняющие преимущественно водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические и оздоровительно-рекреационные функции. Эксплуатационные леса (леса II группы) подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов. Также Лесной кодекс РФ выделяет

Таблица 12.

Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства защитных лесов, эксплуатационных лесов.

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| Защитные лесса и особо защитные участки лесов |
| 1 | Защитные леса и особо защитные участки лесов | Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями В защитных лесах и на особо защитных участках лесов запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями на 14.03.2009 г). |
| 2 | Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях | К лесам, расположенным на особо охраняемых природных территориях, относятся леса, расположенные на территориях государственных природных заповедников, национальных парков, природных парков, памятников природы, государственных природных заказников и иных установленных федеральными законами особо охраняемых природных территориях. В лесах, расположенных на территориях государственных природных заповедников, запрещается проведение рубок лесных насаждений на лесных участках, на которых исключается любое вмешательство человека в природные процессы. На иных участках, если это не противоречит правовому режиму особой охраны территорий государственных природных заповедников, допускается проведение выборочных рубок лесных насаждений в целях обеспечения функционирования государственных природных заповедников и жизнедеятельности проживающих в их пределах граждан. В лесах, расположенных на территориях национальных парков, природных парков и государственных природных заказников, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, если иное не предусмотрено правовым режимом функциональных зон, установленных в границах этих особо охраняемых природных территорий. Особенности проведения выборочных рубок лесных насаждений и в установленных федеральными законами случаях сплошных рубок лесных насаждений определяются положениями о соответствующих особо охраняемых природных территориях. В лесах, расположенных на особо охраняемых природных территориях, за исключением территорий биосферных полигонов, запрещается использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями на 14.03.2009 г). |
| 3 | Леса, расположенные в водоохранных зонах | Запрещаются проведение сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями на 14.03.2009 г). |
| 4 | Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов | В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17 настоящего Кодекса, и случаев установления правового режима зон с особыми условиями использования территорий, на которых расположены соответствующие леса. Выборочные рубки лесных насаждений в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, проводятся только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений. В зеленых зонах, лесопарках запрещаются: 1) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; 2) ведение охотничьего хозяйства; 3) ведение сельского хозяйства; 4) разработка месторождений полезных ископаемых; 5) размещение объектов капитального строительства, за исключением лесных троп, гидротехнических сооружений. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями на 14.03.2009 г). |
| 5 | Ценные леса | В ценных лесах запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17 настоящего Кодекса. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями на 14.03.2009 г). |
| 6 | Особо защитные участки лесов | Особо защитные участки лесов выделяются в защитных лесах, эксплуатационных лесах, резервных лесах. В защитных лесах и на особо защитных участках лесов запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями На особо защитных участках лесов проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями на 14.03.2009 г). |

| Эксплуатационные леса |
| --- |
| 7 | Эксплуатационные леса | К эксплуатационным лесам относятся леса, которые подлежат освоению в целях, предусмотренных частью 3 статьи 12 настоящего Кодекса. В эксплуатационных лесах допускается использование лесов всех предусмотренных статьей 25 настоящего Кодекса видов. Отнесение лесов к эксплуатационным лесам и установление их границ осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81-84 настоящего Кодекса. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями на 14.03.2009 г). |

8) На рассматриваемой территории выделены месторождения полезных ископаемых. Согласно Статье 25 «Условия застройки площадей залегания полезных ископаемых» Федерального закона № 27 «О недрах» (с изм. на 30.12.2008 г).

Проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Разрешение на строительство объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых планируется в целях выполнения работ, связанных с пользованием недрами, в соответствии с лицензией на пользование недрами и проектом проведения указанных работ выдается федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальным органом.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

# 4. Мероприятия по улучшению экологической ситуации в Юрьев-Польском муниципальном районе

Предложения проекта схемы территориального планирования Юрьев-Польского муниципального района не предполагают изменение границ лесного фонда, границ земель особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значений. Размещаемые объекты капитального строительства местного значения не оказывают негативного воздействия на окружающую среду на территории поселений, Юрьев-Польского муниципального района и на прилегающие территории соседних муниципальных районов.

Основными мероприятиями проекта схемы территориального планирования Юрьев-Польского муниципального района по оптимизации экологической ситуации являются:

- размещение объектов жилищного строительства с учетом существующих планировочных ограничений;

- максимальное озеленение санитарно-защитных зон (СЗЗ);

- защита населения от загрязнения окружающей среды (ОС);

- обеспечение необходимого качества и нормативного уровня санитарно-гигиенического состояния территории.

В санитарно-защитных зонах установлен следующий режим градостроительной деятельности:

- не допускается размещение в СЗЗ жилой застройки, включая отдельные жилые дома, санаториев и домов отдыха;

- не допускается размещение в СЗЗ территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

- не допускаются к строительству в СЗЗ спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и  детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования;

- в СЗЗ не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды.

## 4.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

В целях снижения негативного воздействия на атмосферный воздух при проведении строительных работ проектными решениями предлагается преимущественное использование готовых конструкций и материалов: бетонная смесь, цементный раствор, монолитные ж/б перекрытия, гипсокартонные листы и пр.

В целях улучшения качества атмосферного воздуха на территории проектирования запланировано провести следующий комплекс мероприятий:

- соблюдение санитарно-защитного барьера до жилой застройкой в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

- озеленение санитарных разрывов автодорог;

- перевод автотранспортных средств на экологически безопасные виды топлива (газ, автотранспорт с электродвигателями). Для очистки выбросов от автотранспорта, использующего традиционные виды топлива, предлагается внедрять очистительные фильтры;

- газификация предприятий энергетики;

- регулярное проведение лабораторных анализов почв, воды и атмосферного воздуха в зоне действия источников загрязнения;

- организовать разработку проектов ПДВ на существующие промышленные и коммунально-складские объекты;

- устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части улиц;

- необходимо так же разработать и внедрить систему контроля за выбросами и загрязнениями атмосферного воздуха вдоль дорог и в жилых массивах территории проектирования.

## 4.2. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

В качестве мероприятий по защите подземных и поверхностных вод в Юрьев-Польском муниципальном районе предлагается:

  - изготовление и установка локальных очистных сооружений бытовых сточных вод в населенных пунктах Андреевское, Авдотьино, Горки, Красное Заречье, Косинское, Небылое, Ополье, Сосновый Бор, Сима, Федоровское, Чеково;

- необходимо соблюдение водоохранного режима водных объектов.

## 4.3. Шумозащитные мероприятия

Основными мероприятиями, позволяющими защитить от негативного шумового воздействия жилую застройку, являются:

- создание шумозащитного озеленения;

- звукоизоляция окон.

Поскольку лиственный покров в нашей полосе сохраняется 4-5 месяцев в году, зеленый барьер не может являться решающим средством защиты. Звукоизолирующая эффективность зеленых насаждений составляет 4-12 дБА в зависимости от ширины посадки 10-30 м (табл. 18).

При посадке полос зеленых насаждений должно быть обеспечено плотное примыкание крон деревьев между собой и заполнение пространства под кронами до поверхности земли кустарником.

Таблица 13.

Снижение уровня звука полосами зеленых насаждений

| Полоса зеленых насаждений | Ширина полосы в м | Снижение уровня звука LА зел в дБА |
| --- | --- | --- |
| Однорядная при шахматной посадке деревьев внутри полосы | 10-15 | 4-5 |
|  | 16-20 | 5-8 |
| Двухрядная при расстояниях между рядами 3-5 м; ряда аналогичны однорядной посадке | 21-25 | 8-10 |
| Двух- или трехрядная при расстояниях между рядами 3 м; ряды аналогичны однорядной посадке | 26-30 | 10-12 |

Примечание: высоту деревьев следует принимать не менее 5-8 м.

Полосы зеленых насаждений должны предусматриваться из пород быстрорастущих деревьев и кустарников, устойчивых к условиям воздушной среды в поселениях и произрастающих в соответствующей климатической зоне.

Высокая звукоизолирующая способность современных оконных конструкций (снижение эквивалентного уровня звука на 23-45 дБА в зависимости от конструкции окна) обеспечивается специальным акустическим двойным и даже тройным остеклением с уплотнением притворов, введением звукопоглощения по контуру в межоконном пространстве, увеличением толщины воздушного промежутка.

Также необходимо применение специальных акустических экранов, снижающих шум на пути от источника до защищаемого объекта.

Принцип работы акустического экрана основан на создании зоны звуковой тени за ним в результате частичного отражения звука от его поверхности. Звукоизолирующая эффективность экранов может достигать 16-19 дБА.

В качестве экранов применяются искусственные и естественные элементы рельефа местности (выемки, насыпи и др.), здания, в помещениях которых допускаются уровни звука более 50 дБА, жилые здания с усиленной звукоизоляцией наружных ограждающих конструкций, жилые здания, в которых со стороны источников шума расположены окна подсобных помещений и одной жилой комнаты трехкомнатных квартир и квартир с большим числом комнат и различные сооружения.

## 4.4. Мероприятия по снижению загрязнения почвенного покрова

В качестве мероприятий по охране почвенного покрова предлагается

  - организация полигона и сортировочного комплекса ТБО для г. Юрьев-Польский. В 2007 году произведены инженерно-геологические изыскания мест под строительство свалки твердых бытовых отходов. В текущем году планируется произвести разработку проектно-сметной документации для ее строительства и приступить к разработке Генеральной схемы очистки территории.

- внедрение системы управления и организации сбора, вывоза ТБО с территорий частного жилого фонда, гаражных кооперативов и садоводческих обществ;

- организация утилизации пришедших в негодность и запрещенных к применению ядохимикатов;

- обезвреживание навоза в специально оборудованных навозохранилищах;

- очистка от твердых отходов путем организации раздельного сбора сухого мусора в домах и на улицах;

- вывоз мусора от жилых домов и учреждений на специализированный полигон;

- ликвидация несанкционированных свалок и вывоз мусора от жилых домов и учреждений на специализированный полигон;

- отвод участков под жилую застройку и строительство дошкольных и школьных учреждений в зонах с зафиксированным или потенциальным загрязнением почвенного покрова осуществлять только при заключении об экологической безопасности почв или при наличии программы по ее рекультивации;

- исключить выращивание продуктов питания вдоль автомагистралей;

- организация поверхностного стока.

Таким образом, при условии соблюдения всех принятых и рекомендованных технологических, инженерных и природоохранных решений, образующиеся в процессе строительства и эксплуатации отходы не приведут к загрязнению компонентов ОС прилегающих территорий.

## 4.5. Мероприятия по оптимизации санитарно-эпидемиологического состояние территории и здоровья населения

В качестве мероприятий по оптимизации санитарно-эпидемиологического состояния территории и здоровья населения предлагается:

- усилить контроль за качеством пищевой продукции в районе;

- анализ распространенности показателей заболеваемости населения болезнями органов пищеварения, в т.ч. по нозологическим группам;

- профилактика йоддефицитных состояний, микробиологической и витаминной недостаточности;

- проведение комплекса мероприятий по защите населения от распространения инфекции сибирской язвы и дальнейший лабораторный контроль почв и грунтовых вод в зоне скотомогильников и на территории жилой застройки, расположенной в СЗЗ скотомогильников. Проведенные мероприятия и результаты  анализов, подтверждающие отсутствие инфекций, могут являться обоснованием сокращения размеров СЗЗ скотомогильников;

- обследование всех складов для хранения средств защиты растений с оформлением санитарно-эпидемиологических заключений на склад для хранения пестицидов и агрохимикатов, обязательное оформление хозяйствами, работающими и хранящими агрохимикаты, санитарно-эпидемиологических заключений на право работы с ядохимикатами;

- в полной мере использовать административные санкции и меры экономического влияния за нарушения санитарного и природоохранного законодательства.

# Список литературы

- Ландшафтное планирование: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /Е.Ю. Колбовский. –М.: Издательский центр «Академия», 2008.

- Каваляускас П. Геосистемная концепция планировочного природного каркаса // Теоретические и прикладные проблемы ландшафтоведения.: Тез. VIII Всес. совещ. по ландшафтоведению. - Л.: ГО АН СССР, 1988. - С. 102 - 104.

- Государственный доклад «О состоянии окружающей среды и здоровья населения Владимирской области в 2007 году», Владимир, 2008.

- Государственный доклад «О санитарно-эпидемиологической обстановке во Владимирской области в 2003 году», Владимир, 2004.

- Муниципальные образования Владимирской области. Статистический сборник. Владимир, 2008.

- Статистический сборник «Юрьев-Польский район в цифрах», 2008.

- Постановление №277 Главы администрации Юрьев-Польского района «Об утверждении Схемы установления территории с особыми природоохранными и заповедными режимами и Перечня особо ценных земель Юрьев-Польского района» от 15.11.1993.

- Водный кодекс Российской Федерации (Принят Государственной Думой  12 апреля 2006 года) (в ред. Федерального закона от 14 июля 2008 года N 118-ФЗ).

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» N 7-ФЗ от 10.01.2002 (в ред. от 14.03.2009).

- Градостроительный кодекс Российской Федерации 	от 29.12.2004 N 190-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.2004) (в ред. от 30.12.2008).

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ (принят ГД ФС РФ 08.11.2006) (в ред. от 14.03.2009) .

- Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 N 33-ФЗ   (принят ГД ФС РФ 15.02.1995) (в ред. от 30.12.2008).

- Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования (утв. Постановлением Правительства РФ от 1.12.1998 г. №1420).

- Правила установления и использования полос отвода федеральных автомобильных дорог (утв. Постановлением Правительства РФ от 14.04.2007 г. №233).

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (утв. Постановлением Правительства РФ от 24.07.2000 №554).

- Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 г. №9).

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 2003 года, от 25.09.2007 N 74).

- МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 05.04.2007).

- Анкетные данные из администрации муниципального района.

- СниП 2.07.01 – 89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселении/Госстрой России. – М.: ГУП ЦПП, 2001.

- Итоги социально-экономического развития Юрьев – Польского района за 2007 год. Основные перспективы и задачи на 2008 год

- Проектирование первого этапа Схемы территориального планирования Юрьев-Польского муниципального района. ГУП «Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро». 2008 г.

- Лесохозяйственный регламент ТО «Юрьев-Польское лесничество», ООО НПЦ «Земля», Владимир, 2008.

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология». – М., 1999.

- Стратегия социально-экономического развития Юрьев-Польского муниципального района.

- Концепция стратегии социально-экономического развития Владимирской области до 2015 года.

- Итоги социально-экономического развития Юрьев – Польского района за 2007 год. Основные перспективы и задачи на 2008 год.

ПРИЛОЖЕНИЯ